CAPITOLUL 6. PREZENTAREA REZULTATELOR

Pentru stabilirea stării de poluare a amplasamentului în vederea evaluării riscului ecologic global asupra solului, pânzei freatice, a aerului şi a apelor de suprafaţă, s-a utilizat sistemul inter – relaţional: sursă – cale – receptor.

Noţiunea de risc – desemnează un pericol potenţial previzibil după legi statistice.

Definirea curentă a riscului determinat de poluarea unui sit, se bazează pe analiza şi coordonarea a trei categorii de factori independenţi:

- sursa de pericol - este reprezentată de poluarea sitului considerat;

- vectorii sau căile de transport şi dispersie a poluanţilor - în principal se remarcă trei medii de transfer:

( apa (subterană şi de suprafaţă),

( aerul şi

( solul (prin contact direct)

- receptorul sau ţinta poluării - poate fi un mediu fizic, biologic sau social – economic, asupra căruia se pot manifesta efectele negative imediate sau întârziate ale poluării.

Evaluarea riscului unui sit poluat s-a exprimat prin atribuirea de puncte, sau note, pentru fiecare factor de mediu, apreciindu-se astfel, printr-o relaţie proporţională pericolul potenţial la sursă, vector şi ţintă.

Nota care apreciază nivelul global se obţine din notele parţiale, de obicei ca medie a acestora, prin adunare sau multiplicare.

Pentru evaluarea riscului global pentru Instalaţia IED aparţând COMBINATULUI DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. Drobeta Turnu-Severin, inclusiv a instalaţiilor conexe instalaţiei IED s-a utilizat un model simplificat, conform Sistemului Naţional Canadian de Evaluări de Mediu. (Gh. Neag – Depoluarea solurilor şi apelor subterane, Casa cărţi de ştiinţă – Cluj Napoca/1997).

Factorii matricei de evaluare conform sistemului canadian sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.

- Matricea de evaluare – Model canadian -

| Denumire | Nota maximă |
| --- | --- |
| Sursa de pericol | 33 |
| Căile de transport şi dispersie - apă subterană - apă de suprafaţă - contact direct | 33 (total maxim) 11 11 11 |
| Receptorii potenţiali - persoane şi animale - medii naturale | 34 (total maxim) 18 16 |

Nota rezultată – max. 100 -  permite încadrarea unui sit în una din clasele evidenţiate în tabelul următor:

- Clase de risc –

| Clasa de risc | Intervale de integrare a notei globale |
| --- | --- |
| Risc scăzut | 0 – 37 |
| Risc scăzut spre mediu | 38 – 49 |
| Risc mediu | 50 – 69 |
| Risc ridicat | 70 – 100 |

Pornind de la acest model, s-a realizat o grilă de evaluare globală adaptată, la care s-au stabilit criterii adecvate pentru evaluarea riscului ecologic global al activităţilor desfăşurate pe amplasamentul CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin.

- Matricea de evaluare – Model adaptat -

| Denumire | Nota maximă |
| --- | --- |
| Sursa de pericol sol – subsol (depozitul de maculatură) efluent (apa epurată) aer (coşuri cazane energetice) | 33 (total maxim) 11 13 9 |
| Căile de transport şi dispersie - pânza freatică - ROJI06 – Lunca și Terasele Dunării (Calafat) şi contactul direct cu solul - emisarul – fluviul Dunărea - aerul | 33 (total maxim) 11 13 9 |
| Receptorii potenţiali - receptori umani şi animale - ecosistemul acvatic al fluviului Dunărea | 34 (total maxim) 16 18 |

Factorii de evaluare luaţi în considerare pentru situl analizat sunt:

- Sursele de pericol

- Sistemul sol -  subsol, care a fost afectat de-a lungul timpului cu materiale de natură organică provenite de la: depozitul de maculatură, deşeurile lemnoase, reziduurile de la fabricarea semicelulozei, hârtiei și cartonului ondulat, sistemul de canalizare și stația de epurare;

- Efluenţii, care conţin în principal solide în suspensie, substanţe organice dizolvate, metale în concentraţii limitate, alte substanţe care prezintă pericol pentru factorii de mediu;

- Emisiile de poluanţi în aer – gaze şi pulberi.

- Căile de transport şi dispersie a poluanţilor

- Pânza freatică;

- Fluviul Dunărea, care este emisarul apelor uzate epurate în stația proprie de epurare;

- Aerul atmosferic din zonă.

- Receptorul este reprezentat prin:

- Ecosistemul acvatic reprezentat de fluviul Dunărea, pentru apele uzate evacuate după epurare;

- Receptorii umani şi animalele care pot utiliza apa subterană sau apa de suprafaţă în diverse scopuri.

Criteriile de evaluare şi notele acordate pentru situl analizat sunt prezentate în tabelul următor.

- Evaluarea riscului ecologic global –

| Criteriu analizat | Punctaj maxim | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- |
| I. SURSA DE PERICOL | 33 | 16 |
| 1. SOL – SUBSOL/ APA FREATICĂ | 11 | 4 |
| 1.1. Toxicitate poluanţi | 5 | 2 |
| 1.2. Concentraţia de poluanţi în sol/ apa freatică | 6 | 2 |
| 2. EFLUENT (APA) | 13 | 7 |
| 2.1. Toxicitate poluanţi | 4 | 3 |
| 2.2. Concentraţia poluanţilor în efluent (substanţe consumatoare de oxigen, azotiți, azot amoniacal) | 5 | 2 |
| 2.3. Frecvenţa de depăşire a limitelor prevăzute pentru concentraţia poluanţilor | 4 | 2 |
| 3. AER | 9 | 5 |
| 3.1. Toxicitate poluanţi | 3 | 2 |
| 3.2. Concentraţia poluanţilor în aer (emisii/ imisii) | 4 | 2 |
| 3.3. Frecvenţa de depăşire a limitelor prevăzute pentru emisii | 2 | 1 |
| II. CĂI DE TRANSPORT ŞI DISPERSIE | 33 | 17 |
| 1. PÂNZA FREATICĂ | 11 | 6 |
| 1.1. Utilizare - comunicare cu ape de suprafaţă | 4 | 2 |
| 1.2. Calitate pânză freatică | 4 | 3 |
| 1.3. Calitate sol | 3 | 1 |
| 2. EMISAR – Fluviul Dunărea | 13 | 5 |
| 2.1. Utilizare – resursă de apă (apă potabilă după tratare/ potabilizare) | 4 | 2 |
| 2.2. Calitate emisar (încărcare şi debit) | 4 | 1 |
| 2.3. Sisteme de reţinere poluanţi şi dispersie (staţia de epurare) | 5 | 2 |
| 3. AERUL | 9 | 6 |
| 3.1. Calitate aer în zonă | 4 | 2 |
| 3.2. Perdele vegetale de protecţie | 2 | 2 |
| 3.3. Sistem de reţinere poluanţi şi dispersie | 3 | 2 |
| III. RECEPTORI | 34 | 9 |
| 1. Ecosistemul acvatic al fluviului Dunărea - flora şi fauna acvatică | 18 | 5 |
| 2. Receptorii umani, animali (folosințe de apă din aval de evacuare – după potabilizare) - sănătatea umană și utilizare directă pentru irigații | 16 | 4 |
| TOTAL GENERAL | 100 | 42 |

- Sursa de pericol

- Pentru sol – subsol/ ape freatice, sursele de pericol provin în principal de la poluările istorice ce au avut loc de-a lungul timpului, după o perioadă de funcționare de peste 40 de ani, pe amplasamentul CCH S.A., cu precădere de la depozitarea maculaturii și de la funcționarea rețelelor de canalizare și a Staţiei de epurare a apelor uzate, cu azotiți, azot amoniacal, ca efect posibil al unor scurgeri accidentale de ape uzate din circuitele de canalizare și din bazinele de apă uzată și al depozitării necorespunzătoare a materiilor prime/ deșeurilor rezultate.

Toxicitatea poluanţilor potențiali pentru sol – subsol/ ape freatice este determinată de compoziția chimică a materiilor prime, materialelor auxiliare (substanțe și preparate periculoase pentru sănătatea populației), cât și a apelor uzate neepurate și a nămolurilor provenite de la stația de epurare, a substanţelor pe care le utilizează sau le depozitează societatea. Având în vedere că toate materialele auxiliare, potenţial poluatoare sunt depozitate în incinte/depozite special amenajate şi asigurate, impactul toxicității acestor substanțe asupra solului este unul redus.

S-au atribuit = 2 puncte

Concentraţiile poluanţilor în sol în zona depozitului de maculatură se situează sub pragurile de alertă pentru soluri de folosinţă mai puţin sensibilă, conform Ord. 756/1997, aşa cum se prezintă în Capitolul 5. Concentrațiile poluanților în apele freatice înregistrează unele depășiri față de valorile de prag prevăzute de Ord. 621/2014.

S-au atribuit = 2 puncte

- Efluentul constituie sursă de pericol pentru apa de suprafață – fluviul Dunărea, prin conţinutul de substanţe organice dizolvate, exprimate prin indicatorii CCOCr, CBO5, detergenți sintetici, sulfiți, fenoli, etc.

În acest caz, toxicitatea poluanţilor din efluent a fost apreciată cu 3 puncte.

Pentru concentrația poluanților în efluent, s-au acordat 2 puncte, considerându-se că majoritatea indicatorilor de poluare a apelor epurate la evacuarea în emisar – fluviul Dunărea în perioada 2017 - 2018, se încadrează în VLA prevăzute de AGA și NTPA 001/2005, și 2 puncte pentru frecvența depășirilor, până la definitivarea tehnologiei de epurare.

S-au atribuit:

- Toxicitate = 3 puncte;

- Concentraţie poluanţi în efluent = 2 puncte

-  Frecvenţa depăşirilor = 2 puncte (comparativ cu prevederile NTPA 001/2005 și AGA nr. 296/2017)

- Emisiile de poluanţi în atmosferă, de la cazanele de producere abur tehnologic atât pe biomasă, cât și pe gaze naturale, se încadrează în prevederile legislative actuale Ordinul 462/1993 ;

- Emisiile în atmosferă rezultate de pe amplasamentul incintei industriale aparținând CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin vor avea un impact redus spre nesemnificativ asupra aerului înconjurător, având în vedere că funcționarea în condiții normale a cazanelor nu va conduce la o creștere nesemnificativă a nivelului de concentrații al poluanților în atmosferă, față de poluarea de fond/ situația existentă.

S-au atribuit:

- Toxicitate = 2 puncte;

- Concentraţie poluant = 2 punct;

-  Frecvenţa depăşirilor = 1 punct.

- Căile de transport şi dispersie poluanţi

- Pânza freatică  = 6 puncte

Pânza freatică din zonă alimentează/ comunică cu apa de suprafaţă – fluviul Dunărea, care poate fi utilizată  pentru irigaţii. Apele freatice din zonă sunt ape puternic mineralizate, nepotabile și nu sunt utilizate pentru consumul uman.

În anul 2017, indicatorii analizați se situează, în general, mult sub limitele maxime prevăzute de Ord. 621/2014, NTPA 001/2005, H.G. 53/2009, cu excepția indicatorilor NH4 și NO2.

În anumite perioade de analiză, nivelul ridicat al acestor indicatori poate să fie însă influenţat şi de factori locali, cum ar fi: nivelul de fond specific zonei, vecinătățile, precum şi de nivelul de precipitaţii şi de influenţa caracteristicilor fluxului de apă dinspre fluviul Dunărea.

- Emisar – fluviul Dunărea  = 5 puncte

Apele uzate epurate sunt deversate în fluviul Dunărea, care este utilizat ca resursă de apă pentru irigaţii. Fluviul Dunărea este folosit în zonă în scopuri recreative şi pentru obţinerea apei potabile, la folosințele de apă din aval de evacuarea apelor epurate în Stația de epurare de pe amplasamentul CCH. Calitatea emisarului, exprimată prin încărcare și debit, în zona analizată este relativ bună (debit mare – lac de acumulare și clasa de calitate cuprinsă între II și III conform clasificării prevăzute de Ord. 161/2006).

- Aer  = 6 puncte

Calitatea aerului este relativ bună. Sistemele de dispersie în aer – coşurile de evacuare a gazelor - sunt înalte şi permit o dispersie satisfăcătoare a poluanţilor în aer. Cu excepția traficului rutier din zonă, nu există alte surse majore de emisii în aer în imediata vecinătate a amplasamentului.

- Receptori = 9 puncte

Receptorii care ar putea fi afectaţi de activităţile desfăşurate de CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, sunt:

- ecosistemul acvatic al fluviului Dunărea (flora şi fauna acvatică);

- receptorii umani şi animali (utilizatori de apă subterană sau de suprafaţă) – sănătatea umană.

Nu s-a constatat un impact semnificativ asupra florei şi faunei acvatice a fluviului Dunărea, în zona de evacuare a efluentului provenit de la CCH S.A.

Nu au fost sesizate îmbolnăviri ale populaţiei umane şi de animale din zonă, care să fie cauzate de activitatea CCH S.A.

Centralizarea punctelor obţinute se prezintă în tabelul următor:

- Matricea de evaluare pentru CCH S.A. Drobeta Turnu - Severin  -

| Sursa | Nota acordată | Calea de transfer | Nota acordată | Receptorul | Nota acordată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol – subsol | 4 | Pânza freatică | 6 | Ecosistemul acvatic al fluviului Dunărea | 5 |
| Efluent (apa) | 7 | Emisarul – fluviul Dunărea | 5 | Receptori umani şi animale | 4 |
| Aer | 5 | Aerul | 6 |  |  |
| Total | 16 |  | 17 |  | 9 |
| Riscul ecologic global = 42 puncte |

Riscul ecologic global asupra solului, pânzei freatice, apelor de suprafaţă şi aerului pentru situl analizat, se înscrie în clasa de risc scăzut, spre mediu.

Rezultatele cuantificării riscului ecologic asupra solului, apei freatice, fluviului Dunărea, aerului şi utilizatorilor amplasamentului sunt prezentate în figura de mai jos care reprezintă evaluarea riscului ecologic global pe baza punctajului acordat factorilor Sursă – Cale – Receptor.

EVALUAREA RISCULUI ECOLOGIC GLOBAL

Cuantificarea riscului ecologic global asupra factorilor de mediu pentru condiţii normale de funcţionare indică un risc local, scăzut spre mediu, ce impune:

- supravegherea în continuare a potenţialelor surse de poluare a solului, apelor freatice, a aerului şi a apelor de suprafaţă;

- realizarea de lucrări de întreţinere/mentenanţă/modernizare pentru diminuarea nivelului emisiilor de poluanţi în sol şi în efluentul staţiei de epurare și reducerii consumurilor de utilități, apă și energie electrică;

- monitorizarea parametrilor tehnologici relevanţi ai proceselor de producţie;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor, substanțelor și preparatelor periculoase și a combustibililor.

# Text boxes

SURSA

CALE DE TRANSFER

Risc scăzut spre mediu (38-49)

Risc scăzut (0-37)

RECEPTOR