|  | J25/444/1995 Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, str. Decebal 36, cod 220109, bl. P1, ap. 5-6, telefon/fax: 0252-312147;tel. 0252-332439; e-mail: generalprojectbox@gmail.com |
| --- | --- |

MEMORIU GENERAL

1.INTRODUCERE

1.1.DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

●Denumirea lucrării: P.U.Z. –CONSTRUIRE SPAȚII PRODUCȚIE, ADMINITRAȚIE, SERVICII-CULTURĂ VITICOLĂ, T31,P327-I-3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,LOT 2

COM. ROGOVA, JUD. MEHEDINŢI

●Beneficiar:               S.C. DHC CO S.R.L. –prin Alexandru Daniel Ionuț

●Proiectant:               S.C. GENERAL PROJECT S.R.L.

●Data elaborării:        iunie 2019

1.2.OBIECTUL LUCRĂRII

Lucrarea urmăreşte realizarea unei compoziţii coerente din punct de vedere urbanistic şi configurarea unei estetici a ansamblului compoziţional în zona studiată, precum şi ajustarea intravilanului localităţii Poroinița, având în vedere faptul ca terenul studiat nu se afla în intravilan.

Obiectul P.U.Z. se constituie într-un studiu ce constă în analiza situaţiei existente, a potenţialului de dezvoltare urbanistică a zonei şi propuneri de organizare funcţională, volumetrică şi tehnică a zonei, urmărindu-se totodată introducerea unei suprafeţe în intravilan în suprafață de 9.950,00 mp şi reglementarea unui complex viticol. Proiectul are ca scop realizarea de investiţii în infrastructura de zonă viticolă, cu funcţiune de servicii de producție, depozitare, preparare, cu funcțiuni administrative și zonă cu servicii de agroturism.

Ca faza premergătoare proiectului de investiţie, PUZ-ul, prin propunerile prezentate, va constitui documentaţia de urbanism ce va sta la baza întocmirii D.T.A.C. (extras din PTh), care va prelua elementele din reglementările aprobate.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

Anterior întocmirii prezentului P.U.Z. în zonă nu au mai fost întocmite documentaţii de urbanism, cu excepţia P.U.G. comuna Rogova, jud. Mehedinţi.

Concomitent, pentru întocmirea PUZ - ului şi stabilirea elementelor de Regulament, a fost necesar să fie clarificate o serie de aspecte şi elaborate o serie de documentaţii:

-Studiul geotehnic,

-Planuri topografice reambulate scara 1:1000,

-Elemente de recunoaştere a terenului,

-Avize de la deținătorii de utilităţi din zonă,

-Identificarea situaţiei juridice a terenurilor,

-Identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitară.

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1.EVOLUŢIA ZONEI

Zona studiată împreună cu terenurile învecinate, aflate în proprietate privată, au preponderent funcţii agricole sau viticole.

Terenurile din zona studiată sunt în cea mai mare parte terenuri cu pante repezi, într-un cadru natural cu relief de deal.

Teritoriul comunei Rogova face parte din unitatea de relief Câmpia Blahniței, subdiviziune a Câmpiei Olteniei. Câmpia Blahniței are o orientare generală NV-SE, caracterul morfologic fiind dat de prezenta teraselor fluviatile și a luncii.

Într-o masură mai mare pe teritoriul comunei se găsesc solurile brune și brun-roșcate ce constituie un mediu propice pentru cultivarea viței de vie din soiuri nobile, pentru producerea de vinuri superioare. Datorita acestei caracteristici s-au dezvoltat zonele viticole colinare și în alte comune învecinate: Bălăcita, Oprișor, Vlădaia, Corlațel, Punghina și Vânju Mare.

Domeniile viticole din comunele Vânju Mare și Oprișor reprezintă una dintre atracțiile turistice remarcabile prin continuarea tradiției producerii de vinuri roșii de înaltă calitate, fapt pentru care acest teritoriu este numit inima ținuturilor vinurilor roșii.

2.2.POTENŢIAL DE DEZVOLTARE

În ultimii ani se constată o cerere pentru deschiderea unor activităţi lucrative sezoniere, de înfiinţarea unor activităţi în turism şi agrement care să valorifice potențialul natural al comunei.

Comuna Rogova ocupă un loc important în sectorul viticol al județului.

Oportunitățile invetiției sunt:

- Potențial de dezvoltare a sectorului viticol, dată fiind calitatea solului,

- Existența unei tradiții în ceea ce privește viticultura,

- Posibilitatea de certificare a mărcilor de vinuri ce pot contribui la dezvoltarea economică a microregiunii,

- Posibilități de dezvoltarea a agroturismului.

Poziţia favorabilă a comunei, cadrul natural, politici coerente de dezvoltare a agriculturii şi de echipare tehnică şi edilitară a satelor, coroborate cu diverse programe de finanţare externă, de acordarea unor facilităţi pentru eventuali investitori care să dezvolte activităţi economice utilizând forţa de muncă locală şi resursele naturale din teritoriu, sunt factori  care trebuie şi pot fi fructificaţi pentru revigorarea localităţilor.

Comuna Rogova are stabilit potrivit prevederilor legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a, "reţeaua de localităţi" - rangul IV, iar localităţile componente  sunt de rang V.

2.3.ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Comuna Rogova este situată în zona centrală a teritoriului administrativ al judeţului Mehedinţi, pe drumul național D.N. 56A, la distanţă de 25 km faţă de resedinţa de judeţ municipiul Drobeta Turnu Severin și la 7km de orașul Vânju Mare. Comuna are în componenţă 2 localităţi: localitatea Rogova - resedinţa de comună și localitatea Poroinița.

Zona studiată se află situată în partea de nord a D.N. 56A, în extravilanul comunei Rogova, la cca. 390 m sud-vest față de intravilanul localității Poroinița.

Suprafața studiată în prezentul Studiu de Oportunitate și apoi în P.U.Z. este de 10,208 mp (compusă din N.C. 53939 - fost N.C5,0910 cu o suprafață de 9950mp și N.C. 55706 fost N.C. 50911mp cu o suprafață de 258mp).

Suprafaţa studiată se învecinează cu:

- Sud: N.C. 53940 (fost N.C. 50870) - în proprietatea aceluiași beneficiar,

- Est: N.C. 53940 (fost N.C. 50870) - în proprietatea aceluiași beneficiar,

- Vest: N.C. 53938 (fost N.C. 509164) - în proprietatea dl. Nuhaiu Victor,

- Nord: N.C. 53940 (fost N.C. 50870) - în proprietatea aceluiași beneficiar,

Pe terenul N.C. 53940 (fost N.C. 50870) sunt exploatații viticole.

Drumul de acces pentru terenul studiat, va fi unul privat cu barieră de acces, și va fi amplasat pe terenurile identificate prin N.C. 53940, N.C. 53939 și N.C. 55706, conform planurilor anexate. Din el se urcă la nord în drumul De 312 și se coboră spre sud în drumul local De 329.

2.4.elemente ale cadrului natural

Comuna Rogova este așezată în câmpia Blahniței, subdiviziunea a câmpiei Olteniei. Râului Blahnița traversează localitatea Rogova de la nord la sud, iar pârâul Poroinița traversează localitea Poroinița de la est la vest, ca mai apoi să se verse în râul Blahnița, în dreptul localității Rogova.

Pe această vatră din cele mai vechi timpuri au existat condiţii naturale prielnice datorită configuraţiei terenului cu care localitatea este înconjurată, dealuri și păduri cu ieșire spre sud  și care au creat condiții adecvate desfăşurării activiţăti umane, fiind și  pe axa de circulaţie a două importante comunicații de la sud-est la nord-vest, comuna a devenit un centru nodal dintre zona de câmpie și zona deluroasă din sud-vestul țării.

Aşezarea sa îi conferă un potenţial natural bogat prin Lunca şi pârâul Blahnița fiind și la 5 km de brațul Dunării Mici și al pădurilor înconjurătoare.

Comuna Rogova este încadrată de dealul Stârmina și pădurea omonimă la vest, de unde se coboară spre localitate șerpuind pe lângă Valea Șentii, de pădurea Bucium la sud-vest, satul Vînjuleț (cartierul Teodoreni) la sud, râul Blahnița, pădurea Lunca Vânjului și orașul Vînju Mare la est, dealul Țiganului, valea Păsăruia și localitatea Traian la est-nord-est, Pârâul Poroinița (Matca), pădurea Poroinița și satul Poroinița la nord-est, Dealul Vârciorova, dealul Coasta lui Raicu și localitatea Poroina Mare la nord-est, punctul La Cazărmi și comuna Livezile la nord.

Climatul este submediteranean, cu veri calde si uscate, ierni blande și ploioase, cu medii temice anuale ridicate (10-11 gr.C), cu amplitudinea lunară de 1,0 grade C în luna ianuarie și 21-22 grade C în luna iulie, dar cu precipitații reduse (450-600 mm/an). Pe teritoriul comunei sunt predominante vânturile de vest și est. Viteza medie a vântului este de 4-6 m/s, iar maximă nu depășește 20 m/s.

Cantitatea de precipitaţii este de 700-800 mm/an, în special la începutul verii şi toamna, media anuală a umidităţii relative este -74%.

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu P100-1/2006 - valoarea de vârf a acceleraţiei terenului - ag = 0,15g şi perioada de colţ Tc = 0,7 s.

Condiţiile generale de fundare sunt normale: terenul de fundare de tip bun (STAS 3300/2-85), adâncimea minimă de fundare 0,85 m, iar capacitatea portantă a terenului de fundare Pconv=280Kpa.

Amplasamentul este neconstruit, are stabilitatea generală şi locală asigurată în contextul actual şi nu prezintă fenomene care produc alunecări. Amplasamentul nu prezintă risc de inundaţii sau alunecari de teren.

2.5.CIRCULAŢIA

Principalele căi de comunicaţie din zonă sunt drumul național D.N. 56A - segmentul Rogova-Vânju Mare. La nord de amplasament este drumul comunal D.C. 120 ce leagă localitatea Rogova de localitatea Poroinița, precum şi două drumuri de exploatare (de tarla) din care se accede pe drumul propus în proiect.

Pe teritoriul comunei nu există cale ferată, iar cele mai apropiate staţiii feroviare sunt în localitatea Șimian și în municipiul Drobeta Turnu Severin.

Din punct de vedere al circulaţiei se constată urmatoarele disfunctionalităţi:

-lipsa unui drum de acces pe zona studiată, în proiect se propune un astfel de drum, dezvoltat pe terenul beneficiarului care are acces în două drumuri de exploatare, la nord și sud de zona studiată, conform planșelor anexate.

-drumurile de exploatare adiacente sunt de pământ, subdimensionate şi improprii

circulaţiei autovehicolelor.

2.6.OCUPAREA TERENURILOR

Terenul studiat are în prezent funcţia de teren arabil. Zonele cu care se învecinează au funcţiuni agricole (teren arabil) pe care sunt dezvoltate exploatații viticole.

Din punct de vedere estetic, zona beneficiază de perspectivele descendente spre zonele înconjuratoare.

Din punct de vedere urbanistic, ne-existând suficiente construcţii nu se poate contura o expresie urbanistică. Având în vedere caracterul izolat al amplasamentului, se poate estima că această caracteristică predominant natural-rurală se va păstra.

Zona, aflată în extravilanul localităţii şi fiind teren arabil cu exploatații viticole, este liberă de construcţii, gradul de ocupare a terenului fiind zero.

2.7.ECHIPAREA EDILITARĂ

Alimentarea cu apă

Zona studiată nu este echipată cu sistem centralizat de alimentare cu apă.

Canalizare

În zona studiată nu există sistem centralizat de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere.

Alimentarea cu căldură

În zonă nu există reţea centralizată de termoficare. Alimentarea cu energie termică a clădirilor existente în apropierea zonei studiate este realizată individual cu sobe.

Alimentarea cu energie electrica

În zonă există două reţele de alimentare cu energie electrică - reţele aeriane de distributie a energiei electrice de medie tensiune, la care sunt alimentate construcţiile din apropiere, și de înaltă tensiune.

Telecomunicaţii

În zona studiată nu există reţea de telefonie fixă, fiind în schimb prezent un semnal suficient de bun pentru reţelele de telefonie mobile.

2.8.PROBLEME DE MEDIU

a.Relaţia cadru natural-cadru construit

Pe teritoriul comunei sunt trei arii naturale protejate:

- RORMS0013 Blahnița  (situri Ramsar) – zone umede de importanță internațională,

- ROSCI0173 Pădurea Stârmina – arie naturală de importanță comunitară,

- ROSPA0011 Blahnița – arie de protecție specială avifaunistică.

Terenul propus în P.U.Z., spre aprobare, nu se află în nicio arie protejată menționată anterior.

b.Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice

La nord de amplasamentul studiat trece pârâul Poroinița care nu pune problema inundațiilor.

Terenul propus pentru construcţii prezintă declitivități de până la 6m, pe direcția nord –sud, iar pe direcția est –vest declivitatea este mai lină, până la 2 m. Din punct de vedere geotehnic terenul este stabil şi nu se încadrează în zone dispuse la alunecări de teren.

c.Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă

Nu este cazul.

d.Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie

Astfel, pe teritoriul comunei s-au declarat trei arii naturale protejate:

- RORMS0013 Blahnița  (situri Ramsar) – zone umede de importanță internațională,

- ROSCI0173 Pădurea Stârmina – arie naturală de importanță comunitară,

- ROSPA0011 Blahnița – arie de protecție specială avifaunistică.

și cinci monumente istorice:

- Situl arheologic de la Rogova I, pe malul râului Blahnița, sec. II-III p.Chr.

- Situl arheologic de la Rogova II, pe malul râului Blahnița, sec. X-XI

- Biserica „Sfântul Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul” – sat Poroinița,

- Biserica „Sfântul Nicolae” – sat Rogova.

Terenul studiat în P.U.Z. nu este situat sub reglemetările vreunei arii protejate.

Beneficiarul proiectului este responsabil de managementul deşeurilor. În acest scop va stabili un contract cu operatorul local. Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel.

În apropierea zonei studiate se găsește biserica „ Sfântul Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Poroinița, clasată ca monument istoric.

Datorită distanței de peste 500 m terenul studiat se află în afara zonei de protecție a monumentelor istorice.

e.Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic, după caz

Terenul studiat în P.U.Z. este dispus adiacent unor zone naturale cu potențial de valoare turistică.

Zona fluviului Dunărea şi a bălţilor din jur oferă condiţii de viaţă pentru numeroase specii de păsări acvatice. Dintre acestea le menționăm pe cele importante pentru conservare: stârcul roşu, egreta mică, stârcul galben, cormoranul mic, stârcul de noapte și lopătarul, toate cuibărind în colonii mixte amplasate în locuri joase, cu umezeală permanentă, unde se dezvoltă asociaţii de stuf, papură, rogoz și pipirig cu sălcii izolate și răchite.

Rezervația Pădurea Stârmina - valoarea acestei rezervații se datorează suprafețelor compacte de vegetație cu ghimpe și amestecului de diferite foioase.

2.9.OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

P.U.Z. - ul a fost iniţiat de un investitor privat, obiectivele şi cerinţele P.U.Z. - ului au fost elaborate în concordanţă cu punctele de vedere ale administraţiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistică a zonei, aşa cum rezultă şi din certificatul de urbanism nr. 451/21.09.2017 eliberat de Consiliul Județean Mehedinți.

Ca urmare a anunţurilor şi a afişării anunţurilor privind intenţia de elaborare a P.U.Z. - ului şi a obiectivelor acestuia, precum şi a consultării documentelor aferente, nu au existat observaţii (datorită faptului că vecinătăţile aparţin domeniului public sau privat, nu există proprietăţi direct afectate).

Din punct de vedere a proiectantului, conform Avizului de Oportunitate, care stă la baza elaborării acestui plan urbanistic zonal, funcţiunea propusă nu contravine dezvoltării

urbanistice a localităţii Poroinița, astfel se introduce o funcţiune care se doreşte a fi cu un puternic impact social şi care din punct de vedere al comunităţii să reprezinte o locaţie în care sătenii pot lucra sezonier, iar turiștii să beneficieze de servicii de recreere, de relaxare, de odihnă.

De asemenea, funcțiunile propuse vor contribui la accelerarea dezvoltării durabile a comunităţii locale, vor asigura servicii de calitate, vor crea noi locuri de muncă şi vor aduce un plus la veniturile locale.

Organele administrative locale cât şi populaţia promovează dezvoltarea acestor zone cu funcţii de producție și servicii, considerate ca făcând parte din zona economică de dezvoltare a localităților rurale, oferind multiple avantaje atât investitorilor cât și primăriei.

Prin amplasarea în zonă de funcţiuni de producție se urmărește în primul rând realizarea necesităţilor ce ţin de dotările edilitare minime necesare unei astfel de zone, dar şi dezvoltarea social-economică a teritoriului în cauză, prin atragerea de invetiţii rentabile.

Oportunitatea principală o reprezintă poziţia amplasamentului într-o zonă cu teren bun pentru culturi viticole, zonă aflată în curs de dezvoltare.

Se poate astfel concluziona ca fiind oportună dezvoltarea unor funcţiuni ce pot da o dinamică a spaţiului vizual perceput şi completarea zonei cu culturi viticole, aranjamente peisagistice și mobilier urban.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Întocmirea Planului Urbanistic Zonal are la bază Studiul de oprortunitate pentru amplasarea obiectelor de investiţie care compun complexul de prodcuție și servicii, în extravilanul localității Poroinița, judeţul Mehedinţi.

Memoriul tehnic explicativ al acestui studiu a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea emiterii Avizului de oportunitate pentru iniţierea unui Plan Urbanistic Zonal.

În acest memoriu se prezintă amplasamentul, necesitatea amenajării şi echipării, posibilitatea structurării terenului pe zone funcţionale, utilităţi şi contibuţia zonei propuse la dezvoltarea urbanistică a localităţii.

Din studiile de fundamentare elaborate anterior şi concomitent cu P.U.Z.-ul actual, se desprind următoarele concluzii:

-pe terenul studiat se va putea construi în conformitate cu studiul geotehnic întocmit, pentru asigurarea stabilităţii;

-se vor găsi soluţii pentru branşarea la reţelele existente în zonă şi se vor găsi soluţii pentru a suplini lipsa celor inexistente;

-se vor păstra distanţele de protecţie regulamentare faţă de reţelele edilitare.

De asemenea au fost constatate şi o serie de disfunctionalitati, care au fost prezentate la cap. 2 pct. 2.5. (Circulaţia).

3.2.PREVEDERI ALE P.U.G.

Folosinţa actuală şi destinaţia stabiltă prin P.U.G.: teren arabil extravilan nereglementat din punct de vedere urbanistic pentru terenul N.C. 53939.

Scopul Planului Urbanistic Zonal pentru terenul menţionat anterior este introducerea acestuia în intravilan, a terenului identificat prin N.C. 53939, precum şi modificarea P.U.G.- ului ca atare.

Nu există alte documentaţii de urbanism în zonă.

3.3.VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Funcţiunea propusă vine în completarea cadrului natural existent cu amenajări urbanistice și peisagere.

Amplasamentul prezintă elemente atractive naturale care pot fi valorificate și vederile spre dealurile înconjurătoare sunt elemente ce pot concura la o arhitectura organică, cu vegetații de diferite tipuri şi deschideri spre natură.

3.4.MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

a) Organizarea circulaţiei şi transport în comun:

Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localitaţilor comunei.

Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzatoare, asigură premisele dezvoltării unor activitaţi economice, facilitează accesul populaţiei la locurile de muncă, satisfacerea anumitor servicii.

Comuna Rogova este situată pe drumul național D.N. 56 A, la 25 km de municipiul Dr. Tr. Severin și la 7km de orașul Vânju Mare. Pe direcția nord-sud comuna este străbătută de drumul județean D.J. 562 A

Drumul de acces pentru terenul studiat, va fi unul privat cu barieră de acces, și va fi amplasat pe terenurile identificate prin N.C. 53940, N.C. 53939 și N.C. 55706, conform planurilor anexate. Din el se urcă la nord în drumul De 312 și se coboră spre sud în drumul local propus pentru clasificare De329.

În interiorul complexului se vor amenaja circulaţii pietonale, carosabile şi parcare conform prezentului studiu.

b) Organizarea circulaţiei feroviare

Accesul de la la calea ferată la zona studiată se poate face de la gara Şimian pe DN 6 (E70) până la intersecția cu D.N. 56 A şi de acolo, pe D.N. 56 A până la zona studiată.

c) Organizarea circulaţiei navale: nu este cazul.

d) Organizarea circulaţiei aeriene: nu este cazul.

3.5.ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

În contextul mai sus menţionat, terenul poate fi structurat în 4 (patru) zone funcţionale, după cum urmează:

- Zona A – SPAȚII CIRCULAȚII, zonă aferentă drumului de acces.

- Zona B – ZONA PRODUCȚIE VITICOLĂ, zonă în care sunt admise următoarele funcţiuni:

  - vinificație primară și secundară,

  - laboratoare,

  - depozitare,

  - construcții anexă,

  - zonă acces și parcaje auto,

dar şi funcţiuni complementare: construcţii aferente gospodăriei comunale.

- Zona C – SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI RECREERE, zonă în care sunt admise următoarele funcţiuni:

  - birouri,

  - spații pentru evenimente ocazinale (degustări de vin, lansarea unui nou produs viticol, etc.)

  - spații anexă,

  - zonă acces și parcaje auto,

dar şi funcţiuni complementare: spatii pentru evenimente socio-culturale, spații de alimentație publică, construcţii aferente gospodăriei comunale.

- Zona D –SERVICII, zonă în care sunt admise următoarele funcţiuni:

  - zonă acces și parcaje auto,

  - cazare sezonieră,

  - cazare turiști,

  - construcții anexă,

  - spații de relaxare și petrecerea timpului liber,

dar şi funcţiuni complementare: alimentație publică, construcţii aferente gospodăriei comunale.

Deoarece pe terenul studiat se propun funcţiuni complementare şi ţinând cont de omogenitatea terenului şi de suprafaţa redusă, aceasta va fi tratată ca o singură Unitate Teritoriala de Referinţă.

BILANŢ TERITORIAL ZONĂ STUDIATĂ

| Zone funcţionale | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
|  | Ha | % | Ha | % |
| Zona spații circulații | 0 | 0,00 | 0,0498 | 4,88 |
| Zona spații adminitrative si recreere | - | - | 0,2060 | 20,18 |
| Zona producție viticolă | - | - | 0,3787 | 37,10 |
| Zonă servicii | - | - | 0,3863 | 37,84 |
| Zona teren agricol - NC 53939 | 0,9950 | 97,47 | - | - |
| Zona teren curți-construcții - NC55706 | 0,0258 | 2,53 | - | - |
| TOTAL | 1,0208 | 100 | 1,0208 | 100 |

BILANŢ TERITORIAL COMPLEX VITICOL

|  | Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţă teren | 0,9950 | 100 |
| Suprafaţă construită | 0,2805 | 28,19 |
| Suprafaţă construită desfăşurată | 0,5045 |  |
| Suprafaţă alei carosabile și pietonale | 0,1923 | 19,32 |
| Suprafaţă parcaje | 0,0495 | 4,97 |
| Suprafaţă aferentă utilităţi | 0,0395 | 3,96 |
| Suprafaţă spaţii verzi, zone protecţie, etc. | 0,4332 | 43,53 |

INDICI SPAŢIALI

Suprafaţă teren                              = 9.950,00 mp

Suprafaţă construită                       = 2,805,00 mp

Suprafaţă construită desfăşurată   = 5.045,00 mp

P.O.T. existent =     -  %

P.O.T. min. propus =  30 %

P.O.T. max. propus =  40 %

C.U.T. existent =  -

C.U.T. min. propus =  0,30

C.U.T. max. propus =  0,70.

Rh min.=P, Rh max.=P+2E,

Suprafaţa de 10.208,00 mp este suprafaţa totală studiată prin P.U.Z, din care pe o suprafață de 9,95000 mp se va dezvolta complexul viticol, toată suprafață studiată fiind în proprietatea S.C. DHC CO S.R.L.

Regimul de înălţime va putea varia în conformitate cu studiul volumetric al zonelor şi va fi maxim P+2.

Valoarea procentului de ocupare a terenului - P.O.T. va fi de maxim 40% .

Valoarile coeficientului de utilizare teren - C.U.T. va fI maxim 0,70.

Volumetriile propuse vor trebui să se dezvolte în dialog direct cu volumele ce caracterizează morfologia zonei studiate, arhitectura şi estetica construcţiilor vor trebui să se integreze în contextul natural şi se vor adapta topografiei terenului.

Regim de aliniere

Stabilirea aliniamentelor s-a propus funcţie de programe, volume, considerente funcţionale şi compoziţionale.

Alinierea zonelor funcţionale se face ținând cont de factori naturali (direcția vânturilor predominante, cea mai înaltă cotă a terenului, etc) conform planşă de Reglementări urbanistice - Zonificarea funcţională, conformarea construcţiilor, regimul de aliniere propus, regimul de construire şi înaltimea maximă admisă prezentându-se în tot în planşa menţionată.

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Având în vedere gradul de izolare al amplasamentului, se poate estima că nu este posibilă extinderea reţelelor edilitare. Obiectivul propus va trebui să îşi asigure utilităţile independent de reţelele publice.

3.6.1.Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă propusă a zonei studiate se va realiza dintr-un puţ forat de adâncime care se află poziţionat pe planul de rețele edilitare.

Apa extrasă din puțul forat va fi folosită doar pentru procesul tehnoloic și alimentarea construcțiilor propuse, nefiind folosită la udarea culturei viticole.

Pe plan puţul forat şi gospodaria de apă sunt notate cu CA. În gospodăria de apă se vor amplasa rezervoare pentru rezerva de apă şi grupuri de pompare corect dimensionate pentru a asigura necesarul de apă pentru consum, precum şi necesarul de apă pentru incendiu prin intermediul hidranţilor de incendiu.

Reţeaua de apă potabilă va fi executată din ţeavă de polietilena din gama de dimensiuni 25 mm - 110 mm. Căminele de sectorizare vor fi realizate din beton monolit sau tuburi de beton aşezate pe un pat de beton.

Fiecare construcţie propusă în prezenta documentaţie va fi contorizată individual cu

contori de clasa de precizie A.

3.6.2.Canalizare

Rețeaua de canalizare propusă prin prezentul studiu va fi realizată din ţeavă de PVC SN 4 funcţie de proiectul tehnic viitor.

Evacuarea apelor uzate se va face în stații de epuare compactă, iar apele epurate vor fi stocate în bazine de retenție cu capacitatea de 150 mc de unde se vor folosi pentru stropirea spațiului verde cu condițiile impuse de legislația în vigoare.

Reţeaua de canalizare va fi etanşă şi acest lucru se realizează prin folosirea tuburilor de canalizare din PVC KG cu garnitură din cauciuc.

3.6.3.Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică propusă se va realiza de la reţelele de medie tensiune sau de înaltă tensiune existente în zonă. Trecerea de la înalta tensiune la joasa tensiune se va realiza prin intermediul unui post de transformare în anvelopă (notat PTR).

Postul de transformare va asigura necesarul de energie electrică pentru întreaga zonă studiată.

Pentru racordare se va realiza un studiu energetic de către furnizorul de utilităţi din zonă.

Racordarea consumatorilor se va realiza prin intermediul cablurilor electrice care vor fi îngropate. Racordarea se va realiza în buclă către toţi consumatorii.

3.6.4.Telecomunicaţii

În zona studiată se vor folosi reţelele mobile de telefonie care oferă şi sisteme fixe pentru aceste servicii.

Posturile TV vor fi recepţionate local prin echipamente specifice.

3.6.5.Alimentare cu caldură

Asigurarea confortului termic pe perioada de iarnă se va rezolva local prin intermediul centralelor pe gaz / centrale pe peleți.

3.6.6.Alimentarea cu gaze naturale

În zona studiată nu există reţele de gaze naturale, dar se propune realizarea unei platforme pentru butelii de gaz care să asigure necesarul de combustibil pentru procesul tehnologic și pentru încălzire în sezonul rece.

3.7.PROTECŢIA MEDIULUI

Pentru protecţia şi conservarea mediului se prevăd:

- sistem de alimentare cu apă pentru investiţiile din plan, cu captare de apă dintr-un puţ forat;

- colectarea şi deversarea apelor menajere în cămine vidanjabile şi de la acestea într-o staţie de epurare compactă, iar de la aceasta la un bazin de ape curate cu un volum de 150 mc;

- apele curate vor fi utilizate la stropit spatiu verde;

- realizarea unui sistem de gestiune a deşeurilor menajere în vederea valorificării superioare. Tescovina rezultată din procesul de stoarcerea mustului din struguri va fi împăștiată pe terenul proprietate privată NC53940 pentru a servi ca îngrășământ natural;

- realizarea unui sistem de preluare şi colectare a apelor pluviale;

- valorificarea turistică a ariei naturale protejate prin vizitarea zonelor de interes ;

- montarea unui panou turistic de informare cu principalele valori naturale aflate în apropiere.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

3.8.1.Lista obiectivelor de utilitate publica propuse:

-Spații de producție și depozitare a vinului - P+1,

-Spaţii de administraţie și de recreere, sală de mese, organizarea unor evenimente - P+1,

-Spații servicii - cazare pentru turism viticol, cazare temporara muncitori,  cu regimul de înălțime de la P până la P+2,

-Gospodărie locală (puţ forat, spaţiu înmagazinare apă, staţie epurare compactă, etc.),

-Parcaje,

-Alei pietonale și carosabilile.

3.8.2.Tipul de proprietate a terenurilor

| PROPRIETATE TEREN | Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Teren proprietate privată a pers.juridice (drum), compus din N.C. 55706 și parțial din N.C. 53933 | 0,0498 | 4,88 |
| Teren proprietate privată a pers.juridice, compus din N.C. 53933 | 0,9710 | 95,12 |
| TOTAL | 1,0208 | 100 |

4.CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

În vederea stabilirii categoriilor de intervenţie şi a reglementărilor au fost studiate

următoarele aspecte:

-încadrarea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse în Planul Urbanistic General al

localităţii, respectiv a terenului aferent în intravilan;

-absenţa fondul construit;

-circulaţia şi echiparea edilitară;

-tipul de proprietate a terenurilor.

Se apreciază că pentru realizarea intervenţiilor propuse este necesară respectarea prevederilor acestui P.U.Z. dupa aprobarea lui.

Pentru îndeplinirea propunerilor avansate au prioritate proiectele de interes general şi anume cele care să asigure realizarea zonei complexului viticol.

Toate costurile vor fi suportate de investitorii privaţi, în sarcina autorităţii publice locale nu intră nicio categorie de cheltuieli.

Avându-se în vedere poziţia amplasamentului într-o zonă cu un cadru natural deosebit, precum şi documentaţiile realizate privind dezvoltarea viitoare în zonă şi constituindu-se într-o continuare a funcţiunilor existente în vecinătăţile imediate, se impun o serie de măsuri pentru obţinerea unei zone funţionale unitare şi bine structurate prin:

-tratarea cu cea mai mare atenţie şi rezolvarea corectă a circulaţiei auto şi pietonale în zonă;

-tratări de asemenea manieră încât să se pună în valoare perspectivele favorabile către zona studiată;

-rezolvarea unitară a întregii zone studiată şi articularea corectă la zonele înconjuratoare;

-analizarea atentă şi conformarea la cote înalte calitative a spaţiilor create, atât a celor publice cât şi a celor private;

-abordarea atentă a zonelor verzi, a zonelor plantate, cât şi a elementelor de mobilier urban care vor contribui la realizarea unei zone cu un caracter bine individualizat;

-tratarea unitară a ansamblului din punct de vedere funcţional şi plastic;

-folosirea de materiale de bună calitate, cu texturi şi culori armonios studiate, în vederea integrării în dominanta arhitecturală a zonei.

Scopul Planului Urbanistic Zonal vizează terenul identificat prin N.C. 53939 fost (N.C.50910), în suprafață de 9950 mp, pentru care se solicită introducerea acestuia în intravilan.

Întocmit,

arh. Apostol Alexandra