Beneficiar :

ORAŞUL VÎNJU MARE, JUDEŢUL MEHEDINŢI

PROIECT

“REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL VÎNJU MARE-ZONA SUD,JUDEŢUL MEHEDINŢI”

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform anexa 5 E din legea nr.292/2018

ELABORATORUL STUDIULUI:

SC ALMER PROIECT SRL

Tel 0745383576, fax 0351171759

CRAIOVA, 2019

ANEXA Nr. 5

Memoriu de prezentare

- Denumirea proiectului:

“REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL VÎNJU MARE-ZONA SUD,JUDEŢUL MEHEDINŢI”

II.Titular

a) Denumirea titularului :

b) Denumire: ORAŞUL VÎNJU MARE

Adresa:  ORAŞUL VÎNJU MARE, Judeţul Mehedinţi

STRADA RAHOVEI, Nr.8. COD POŞTAL 225400, tel. 0252-350097

c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:  Rugină Nicolae - primar

III. Descrierea proiectului:

a) rezumat al proiectului

“REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL VÎNJU MARE-ZONA SUD,JUDEŢUL MEHEDINŢI”

Proiectul  se va realiza in intravilan.

Situatia existenta

Structura rutiera existenta este necorespunzatoare, gradul avansat de degradare al suprafetelor de rulare are drept consecinte: viteze de circulatie reduse, pericole de accidente, cresterea gradului de poluare, baltirea apelor pe carosabil, precum si disconfort in nivelul de trai al populatiei.

Desi partea carosabila este asfaltata, balastata sau pavata cu pavele sau bolovani de rau, aceasta este intr-o stare tehnica de degradare avansata, datorita creşterii traficului din zona, datorita unei proaste exploatări a acestuia, a lipsei intretinerii curente şi a duratei de exploatare depasita precum si a recentelor lucrari de reabilitare a retelei de apa-canal, ceea ce face ca circulaţia sa se desfăşoare cu dificultate, nefiind asigurate condiţiile minime de siguranţa şi confort.

Situaţia proiectată

Traseul propus pentru modernizare are o lungime totala de 8494 m, se desfasoara pe teritoriul administrativ al oraşului Vanju Mare, indeplinind functia de drumuri publice si se imparte pe strazi astfel:

| Nr.crt | Denumire strada | Lungime strada (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str.Belsugului | 880 |
| 2 | Str.Bujorului | 384 |
| 3 | Str.Cimpului | 566 |
| 4 | Str.Florilor | 98 |
| 5 | Str.Independentei | 790 |
| 6 | Str.Libertatii | 950 |
| 7 | Str.Melodiei | 268 |
| 8 | Str.Nicolae Balcescu | 552 |
| 9 | Str.Rahovei | 1135 |
| 10 | Str.Republicii | 1680 |
| 11 | Str.Tudor Vladimirescu | 569 |
| 12 | Str.Zorilor | 229 |
| 13 | Str.V.Gomoiu | 393 |
| Total | 8494 |

SITUATIA TEHNICA PROPUSA:

- Profilul transversal tip 1

Str.Campului:        km0+000 - 0+160,               L=160m

Str.Libertatii:          km0+000 - 0+290,               L=290m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola carosabila	stanga

Rigola carosabila	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

- Profilul transversal tip 2

Str.Libertatii:                        km0+387 - 0+500,                L=113m

Str.Belsugului:                     km0+000 - 0+140,                L=140m

Str.Bujorului:                        km0+000 - 0+190,                L=190m

Str.Indepedentei:                 km0+000 - 0+135,                L=135m

Str.Nicolae Balcescu:          km0+000 - 0+197,                L=197m

Str.Zorilor:                           km0+000 - 0+229,                L=229m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

- Profilul transversal tip 3

Str.Independentei:       km0+663 - 0+790,                      L=127m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

- Profilul transversal tip 4

Str.Florilor:                   km0+000 - 0+098,                     L=98m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

- Profilul transversal tip 5

Str.Libertatii:                 km0+290 - 0+387,                    L=97m

Str.Libertatii:                 km0+500 - 0+950,                    L=450m

Str.Tudor Vladimirescu:km0+000 - 0+569,                    L=569m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila...............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Sant betonat................................................................dreapta

- Profilul transversal tip 6

Str.Melodiei:     km0+000 - 0+268,                               L=268m

Str.Campului:   km0+160 - 0+566,                               L=406m

Str.Bujorului:     km0+190 - 0+384,                              L=194m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................dreapta

Sant betonat................................................................stanga

- Profilul transversal tip 7

Str.Nicolae Balcescu:  km0+413 - 0+552,                   L=139m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Spatiu verde................................................................. stanga

Spatiu verde................................................................. dreapta

- Profilul transversal tip 8

Str.Victor Gomoiu:    km0+000 - 0+090,                  L=90m

Str.Rahova:               km0+000 - 0+080,                 L=80m

Str.Rahova:               km0+100 - 0+140,                 L=40m

Str.Rahova:              km0+160 - 0+270,                  L=110m

Str.Republicii:           km0+980 - 1+510,                  L=530m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila........................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

- Profilul transversal tip 9

Str.Victor Gomoiu:  km0+090 - 0+393,              L=303m

Str.Republicii:         km0+000 - 0+058,              L=58m

Str.Republicii:         km0+120 - 0+980,              L=860m

Str.Republicii:         km1+510 - 1+680,              L=170m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila.............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Spatiu verde................................................................. stanga

Spatiu verde................................................................. dreapta

- Profilul transversal tip 10

Str.Rahovei:         km0+270 - 1+135,                     L=865m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Spatiu verde................................................................. stanga

Spatiu verde.................................................................dreapta

- Profilul transversal tip 11

Str.Republicii:         km0+058 - 0+120,                   L=62m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila...............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Spatiu verde.........................................................................stanga

Spatiu verde.........................................................................dreapta

Parcare................................................................................dreapta

- Profilul transversal tip 12

Str.Rahovei:         km0+080 - 0+100,                  L=20m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Parcare........................................................................dreapta

- Profilul transversal tip 13

Str.Rahovei:         km0+140 - 0+160,                 L=20m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Parcare........................................................................stanga

- Profilul transversal tip 14

Str.Belsugului:          km0+140 - 0+640,     L=500m

Str.Independentei:    km0+135 - 0+663,     L=528m

Str.Nicolae Balcescu:km0+197 - 0+413,    L=216m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Spatiu verde................................................................ stanga

Spatiu verde................................................................ dreapta

- Profilul transversal tip 15

Str.Belsugului:             km0+640 - 0+880,        L=240m

Latime parte carosabila	....................................2x3.00m

Panta parte carosabila..............................................2,5 %

Rigola acostament	stanga

Rigola acostament	dreapta

Trotuar.........................................................................stanga

Trotuar.........................................................................dreapta

Spatiu verde................................................................ stanga

Spatiu verde................................................................ dreapta

Se va aplica urmatoarea structura rutiera pe strazi :

Pe straziile :

Str.Campului:        km0+000 - 0+566,        L=566m

Str.Libertatii:          km0+000 - 0+950,        L=950m

Str.Belsugului:       km0+000 - 0+640,       L=640m

Str.Bujorului:          km0+000 - 0+384,       L=384m

Str.Indepedentei:   km0+000 - 0+790,       L=790m

Str.Nicolae Balcescu:km0+000 - 0+552,   L=552m

Str.Zorilor:                 km0+000 - 0+229,L=229m

Str.Florilor:                km0+000 - 0+098, L=98m

Str.Tudor Vladimirescu:km0+000 - 0+560, L=560m

Str.Melodiei:             km0+000 - 0+268,      L=268m

- 4 cm EB 16 rul 50/70 conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BA 16 rul 50/70)

-6 cm EB 22.4 leg 50/70  conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BAD 22.4 leg 50/70)

- 15 cm – piatra sparta

- 25 cm – balast

-pregatire teren cu nisip

Pe straziile :

Str.Victor Gomoiu:km0+000 - 0+393,              L=393m

Str.Rahova:          km0+000 – 1+135,              L=1135m

Str.Republicii:       km0+000 - 1+680,               L=1680m

Str.Belsugului:      km0+640 - 0+880,               L=220m

- 4 cm EB 16 rul 50/70 conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BA 16 rul 50/70)

-6 cm EB 22.4 leg 50/70  conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BAD 22.4 leg 50/70)

- 15 cm – piatra sparta

- 25 cm – balast

-pregatire teren cu nisip

-10 cm frezare asfalt existent

Pentru amenajarea trotuarelor se va folosi urmatoarea structura pe strazi astfel

Pentru straziile:

Str.Campului:        km0+000 - 0+566,L=566m

Str.Libertatii:          km0+000 - 0+950,L=950m

Str.Belsugului:       km0+000 - 0+640,L=640m

Str.Bujorului:          km0+000 - 0+384,L=384m

Str.Indepedentei:   km0+000 - 0+663,L=663m

Str.Nicolae Balcescu:km0+000 - 0+413,L=413m

Str.Zorilor:              km0+000 - 0+229,L=229m

Str.Tudor Vladimirescu:km0+000 - 0+569,L=569m

Str.Melodiei:          km0+000 - 0+268,L=268m

Str.Rahovei:          km0+270 - 1+135,L=865m

Str.Rahovei:          km0+080 - 0+100,L=20m

Str.Rahovei:          km0+140 - 0+160,L=20m

Str.Republicii:        km0+058 - 0+120,L=62m

- 3 cm EB 8 rul 50/70 conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BA 8  rul 50/70)

- 10 cm beton de ciment C12/15

- 10 cm fundatie de balast

Si

Pentru straziile:

Str.Florilor:                    km0+000 - 0+098,L=98m

Str.Nicolae Balcescu:   km0+413 - 0+552,L=139m

Str.Victor Gomoiu:        km0+090 - 0+393,L=303m

Str.Republicii:               km0+000 - 0+058,L=58m

Str.Republicii:               km0+120 - 0+980,L=860m

Str.Republicii:               km1+510 - 1+680,L=170m

Str.Belsugului:              km0+640 - 0+880,L=240m

- 6 cm dale prefabricate din beton

- 2 cm nisip

-15 cm fundatie de balast

Bordurile existente se vor inlocui cu borduri de 20x15cm si 10x15 cm, si de asemenea pe straziile unde de vor construi trotuare noi, acestea vor fii incadrate stanga -dreapta de borduri de tipul 20x15cm si 10x15 cm

  - Evacuarea apelor pluviale:

Scurgerea apelor se va realiza in sens transversal prin panta carosabila si apoi longitudinal prin rigole de acostament, rigole carosabile, santuri betonate si puturi seci astfel:

-rigola carosabila-900 ml

-rigola de acostament-15118 ml

-sant betonat-1984ml

-puturi seci-4 buc

-geigere-14 buc

Santurile betonate  se vor turna alternativ, 1 metru turnare beton, 1 metru sant pamant pentru a nu se afecta fundatiile limitelor de proprietate care sunt foarte aproape.

De asemenea canalele existente de pe strada Rahovei se vor perea stanga dreapta pe o lungime de 50 m.

  - Intersectiile cu drumurile laterale:

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25.00 m . Sistemul rutier propus pentru drumurile laterale va fi urmatorul, care este in functie de sistemul rutier care este asternut pe strada principala:

- 4 cm EB 16 rul 50/70 conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BAPC 16 rul 50/70)

-6 cm EB 22.4 leg 50/70  conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BAD 22.4 leg 50/70)

- 15 cm – piatra sparta

- 25 cm – balast

-pregatire teren cu nisip

Si

- 4 cm EB 16 rul 50/70 conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BAPC 16 rul 50/70)

-6 cm EB 22.4 leg 50/70  conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605 (BAD 22.4 leg 50/70)

- 15 cm – piatra sparta

- 25 cm – balast

-pregatire teren cu nisip

-10 cm frezare asfalt existent

Drumurile laterale sunt identificate dupa cum urmeaza:

| CENTRALIZATOR DRUMURI LATERALE |
| --- |
| Nr.crt | Denumire strada | Pozitie km drum lateral |
| 1 | Str.Nicolae Balcescu | Km0+340 |
|  |  | Km0+480 |
|  |  | Km0+520 |
|  |  | Km0+520 |
| 2 | Str.Rahovei | Km0+220 |
|  |  | Km0+360 |
|  |  | Km0+460 |
|  |  | Km0+600 |
|  |  | Km0+600 |
|  |  | Km0+720 |
|  |  | Km0+760 |
|  |  | Km0+900 |
|  |  | Km0+900 |
|  |  | Km0+980 |
|  |  | Km1+040 |
|  |  | Km1+060 |
|  |  | Km1+080 |
|  |  | Km1+120 |
| 3 | Str.Republicii | Km0+420 |
|  |  | Km0+660 |
|  |  | Km0+720 |
|  |  | Km0+800 |
|  |  | Km0+820 |
|  |  | Km1+310 |
|  |  | Km1+340 |
|  |  | Km1+400 |
|  |  | Km1+500 |
| 4 | Str.Tudor Vladimirescu | Km0+040 |
| 5 | Str.V.Gomoiu | Km0+040 |
|  |  | Km0+100 |
|  |  | Km0+140 |
| Total | 31 |

  - Amenajarea podetelor:

Au fost proiectate un numar de 6 de podete cu diametrul Ø 600,5 podete cu diametrul de  Ø 5 00si un podet de Ø 800  si lungime de 7.2 m. Acestea se vor executa conform detaliilor de executie prezentate in partea desenata si vor fi prelungite cu un pereu de 10 cm din beton C25/30 pe substrat de nisip de 10 cm pe o lungime de 10 m stanga si dreapta .

De asemenea  podetele  existente se vor mentine cu reparatii.

Au fost proiectate de asemenea un numar de 90 de podete de accese la proprietati Ø 500

Amplasamentul podetelor este dupa cum urmeaza :

| CENTRALIZATOR PODETE |
| --- |
| Nr.crt | Denumire strada | pozitie km | Lungime/diametru |
| 1 | Str.Belsugului | Km0+460 | 7.2/ Ø 600 |
| 2 | Str.Cimpului | Km0+000 | 7.2/ Ø 500 |
|  |  | Km0+160 | 7.2/ Ø 500 |
|  |  | Km0+270 | 7.2/ Ø 500 |
|  |  | Km0+320 | 7.2/ Ø 500 |
|  |  | Km0+540 | 7.2/ Ø 500 |
| 3 | Str.Independentei | Km0+400 | 7.2/ Ø 600 |
| 4 | Str.Nicolae Balcescu | Km0+210 | 7.2/ Ø 600 |
| 5 | Str.Republicii | Km0+600 | 7.2/ Ø 600 |
|  |  | Km1+390 | 7.2/ Ø 800 |
| 6 | Str.Tudor Vladimirescu | Km0+540 | 7.2/ Ø 600 |
| 7 | Str.Florilor | Km0+100 | 7.2/ Ø 600 |
| Total |  |  |

Pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor la intersectiile cu drumuri laterale se vor monta rigole cu placa carosabila conform detaliilor din piesele desenate.

De asemenea pe trotuare din 50 in 50 de metri se vor monta rigole carosabile prefabricate cu elemente de vizitare din gratar pentru a se asigura scurgerea apelor.

  - Parcari

Avand in vedere dezvoltarea zonei , se vor construi 2 parcari pe Str.Republicii cu 18 locuri  de parcare intre km 0+058-0+120 m  si pe Str.Rahovei cu 7 locuri  de parcare intre km 0+080-0+100 si cu 9 locuri de parcare intre km 0+140-0+160m

Locurile de parcare vor avem dimensiunile de 5 m x 2.5 m si vor avea urmatoarea structura rutiera

-20 cm BCR 4.5

-folie polipropilena

-30 cm balast

-7 cm nisip

Bilanţul teritorial:

Suprafata pe care se va desfasura lucrarea este de 10000 mp.

b) – justificarea necesitatii proiectului;

Obiectivul general este îmbunatațirea  condițiilor  de  trai  pentru  populație.

c) valoarea investitiei: 28 021 283,90 lei fara TVA.

d) Durata estimată pentru realizarea investiţiei este de 12 luni

e) amplasamentul proiectului –intravilan

f) descrierea proiectului

– profilul si capacitatile de productie; nu este cazul pe amplasament; toate materiile prime vor fi livrate de furnizori autorizati
   – descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament;

Inainte de inceperea lucrărilor se vor verifica si regla utilajele necesare punerii in opera a retelelor proiectate.

Execuţia  necesita urmatoarele operaţiuni:

- sapatura

- turnarea straturilor proiectate

-nivelarea si compactarea straturilor

Inainte de începerea lucrărilor se executa următoarele lucrări pregătitoare în limita zonei de lucru:

- curăţirea terenului de frunze, crengi uscate, iarba şi buruieni;

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul. Materialele sunt aduse cu mijloacele de transport specifice (bene) de la furnizorii autorizati. Alimentarea cu carburant a utilajelor se face la statii autorizate sau cu cisterna antreprenorilor autorizati in cazul utilajelor folosite la asternere/compactare.

– racordarea la retelele utilitare existente in zona;

1. Alimentarea cu apă

Lucrarile ce urmeaza a fi executate in cadrul acestui proiect nu conduc la lucrari de mutare sau de protejare a retelelor si instalatiilor existente.

Organizarea de santier, al carei amplasament va fi stabilit prin autorizatia de construire, va avea apa menajera de la retea existenta si apa potabila necesara imbuteliata.

2. Evacuarea apelor uzate

Pentru perioada lucrarilor pentru organizarea de santier se va stabili un amplasament pe domeniul public, cat mai aproape de lucrare. Apele uzate provin de la toalete ecologice si acestea vor fi colectate prin vidanjare periodica asigurata de un serviciu specializat.

Pentru perioada de exploatare nu face obiectul.

3. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul

Lucrarile nu necesita consum de apa, deoarece betonul care va fi turnat in cofraje va fi adus gata preparat. Daca va fi necesar, apa va fi asigurata de catre antreprenor si  transportata cu cisterna de la punctele de alimentare ale antreprenorului.

4.Asigurarea agentului termic

Nu este cazul.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

La terminarea lucrarii se vor strange toate utilajele, iar terenul pe care a fost organizat santierul va reveni la destinatia initiala, dupa lucrari de indepartare a containerelor, utilajelor . In zona lucrarii nu vor mai ramane utilaje; terenurile vor fi redate circuitului initial.

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente; nu este cazul;
   – resursele naturale folosite in constructie si functionare; conform proiect tehnic asigurate de furnizori autorizati: balast, nisip, beton, fier pentru armare, 
   – metode folosite in constructie; conform STAS-urilor, urmarite de catre ISC pe faze conform program avizat de catre aceasta institutie

– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Descrierea fazei de constructie:

Schema reţelei  urmăreşte trama stradală a localităţii. Execuţia săpăturii se face manual sau mecanizat cu utilaje de săpat specifice, pământul rezultat se depozitează la cel puţin 50 cm de marginea tranşeei, aceea opusă căii de acces. Turnarea materialelor se face manual sau mecanizat cu utilaje  specifice.

Recomandam de asemenea, următoarele:

- lucrările  se vor executa in perioada uscată a anului cu maxima operativitate;

pe perioada execuţiei lucrărilor se va asigura evacuarea rapida a apelor de precipitaţie de pe amplasament

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate; nu exista alte proiecte in derulare in acelasi amplasament;  nu prezinta impact cumulat asupra mediului

– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; alternativa ar fi nerealizarea proiectului, ceea ce ar conduce la probleme in circulaţie

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);- prin proiect nu se vor asigura noi surse de apă, nu se vor asigura noi surse de energie. Evacuarea deseurilor nu face obiectul acestui proiect. Eliminarea apelor uzate nu este obiectul proiectului.
   – alte autorizatii cerute pentru proiect: autorizatie de construire

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

-	planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; nuse vor executa  lucrări de demolare, doar frezare în anumite secţiuni, cu reciclarea materialului rezultat

-	descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; la finalul lucrarii amplasamentul isi va mentine categoria de folosita- cai de comunicatie;

-	căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; nu este cazul

-	metode folosite în demolare; nu este cazul

-	detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu se vor executa  lucrări de demolare

-	alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).- nu este cazul; nu se vor executa  lucrări de demolare; toate sapaturile executate vor fi pe pamant, iar materialul rezultat va fi refolosit la umplerea santurilor.

V. Descrierea amplasarii proiectului

- Localizarea proiectului: intravilan si extravilan.
   – distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;-nu este cazul;

- localizarea in raport cu patrimoniul cultural: amplasamentul nu se suprapune pe sit-uri sau locatii cu monumente istorice clasificate

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; Terenul isi mentine categoria de folosinta, drum public;

• politici de zonare si de folosire a terenului-nu este cazul
   • arealele sensibile: nu sunt pe teritoriul localitatii

• coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.- s-a anexat prezentei inventar de coordonate in format digital si analitic
   • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare-  nu se putea alege un alt amplasament

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:

În perioada de construire: ape uzate menajere de la toaletele ecologice.

În perioada de funcționare: nu este cazul.

Mentionam ca nu exista cursuri permanente de apa pe terenul afectat de lucrare. Pentru a evita schimbarea caracteristicilor fizico-chimice ale apelor care se scurg de pe suprafata afectata de lucrare nu se lucreaza in perioadele cu intemperii ( nici procesul tehnologic nu permite acest lucru).

Protecţia apelor:

În perioada de construcţie:

- organizarea de şantier va fi prevăzută cu toalete ecologice, ce vor fi vidanjate periodic cu firme specializate şi autorizate;

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- tehnologia de execuţie a lucrărilor de realizare a proiectului şi lucrările adiacente acestuia nu vor influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi subterane; pentru a evita schimbarea caracteristicilor fizico-chimice ale apelor care se scurg de pe suprafata afectata de lucrare nu se lucreaza in perioadele cu intemperii

În perioada de funcţionare:

Nu este cazul.

2. Protectia aerului:
 Emisiile poluante:

În perioada de construire: gaze de ardere de la motoarele cu ardere internă şi  pulberi în suspensie.

În perioada de funcționare nu exista surse de poluare a aerului, deoarece trotuarele vor fi utilizate de către pietoni.

Protecţia aerului:

În perioada de construcţie:

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi întreprinse măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării atmosferei cu pulberi, praf sau noxe chimice prin manipularea adecvată a materialelor de construcţii sau a celor din săpătură;

- stropirea suprafeţelor de teren la zi şi curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;

- diminuarea pe cât posibil a duratei în care există cantităţi mari de pământ supuse eroziunii vântului;

- impunerea de restricţii de viteză pentru autocamioanele de transport;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- transportul materialelor şi deşeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcţii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăştierii acestora;

- pe perioadele de secetă, beneficiarul va umecta, cu  ajutorul unei autocisterne, drumul de acces la perimetru.

În perioada de funcţionare:

- se va întreține spațiul verde aferent amplasamentului proiectului în vederea ameliorării calității mediului;

Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor- nu este cazul.

Funcţionarea utilajelor:

- verificare periodică a stării tehnice a utilajelor in unitati autorizate

- folosirea unor utilaje echipate cu motoare de ultimă generaţie, care respectă normele de poluare europene

Transportul materialelor:

- alegera unor trasee optime în cazul transportului de materiale pulverulente

- transportul materialelor pulverulente se va realiza pe cât posibil acoperit cu prelata

- udarea periodică a drumurilor  de acces

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – sursele de zgomot si de vibratii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele de zgomot sunt reprezentate de masinile si utilaje folosite in procesul tehnologic si au un impact mare pe timpul zilei avand in vedere faptul ca locatia este in principal in intravilan. Pentru a nu afecta foarte mult populatia se va lucra doar in timpul zilei.

Pe perioada de constructie traficul aferent lucrărilor de constructii va conduce la o poluare fonica temporara, care va disparea odata cu terminarea lucrărilor.

Referitor la zgomote, activitatile de execuţie sunt producătoare de zgomote si vibraţii. Locuitorii zonelor celor mai apropiate amplasamentului  vor suferi un disconfort, numai in timpul zilei in perioada de execuţie, din cauza aducerii materialelor in zona necesara lucrărilor.In acest caz, se pune problema zgomotului produs de maşinile de transport si de utilaje. Pentru diminuarea impactului general de poluare acustica se vor lua toate masurile ca lucrările sa se desfasoare doar pe perioada zilei, in intervalul 08.00-18.00.

Referitor la impactul asupra populaţiei, şantierul va cauza poluare fonica si perturbări ale traficului prin vehicule (excavatoare, transportare de utilaje si materiale, vehicule personale ale muncitorilor etc.) care vor utiliza reţeaua de drumuri locale.

Pentru atenuarea acestor inconviniente, accesele la şantier vor fi amplasate cat mai eficient cu putinta. Traseele utilajelor vor fi alese astfel incat sa provoace perturbări minime traficului.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În perioada de construcţie:

- vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, astfel  încât să se respecte prevederile HG 321/2005 republicată în 2008 privind gestionarea  zgomotului ambiental şi ale SR 10009/2017 privind Acustica şi Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- mijloacele de transport vor circula în perimetru numai între orele 08÷18 iar programul de lucru pe santier va respecta intervalul orar 08÷18.

- respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada de funcţionare:

Nu este cazul.

4. Protectia împotriva radiaţiilor:
   – sursele de radiaţii;

Activitatea de exploatare la zi, mecanizat, nu emană în mediul înconjurător substanţe radioactive sau toxice, pentru că nu utilizează nici un fel de surse de radiaţii sau substanţe toxice.
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

Nu este cazul;

5. Protectia solului si a subsolului:
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

În perioada de construire: posibila depozitare necontrolată a deşeurilor sau scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele cu care se va desfasura lucrarea 
   – lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului: vor exista materiale absorbante (nisip) la posturile de lucru, pentru a preveni scurgerile accidentale

Principalii poluanţi ai solului proveniţi din activităţile prestatate:

- poluanţi direcţi, reprezentaţi în special de pierderile de produse petroliere care apar ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor vor fi evitate prin realizarea reviziilor tehnice periodice. Alimentarea cu carburanti se face la statiile publice de carburanti. La locul exploatarii vor exista materiale absorbante(nisip)-in locuri special amenajate, pentru a limita scurgerile accidentale de produse petroliere.

- poluanţi ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanţilor din aer, proveniţi din circulaţia mijloacelor de transport, funcţionarea utilajelor : se va intretine drumul de acces prin stropire periodica.

Poluări accidentale

- pentru suprafeţele de teren poluate accidental se va excava volumul de pământ şi va fi preluat de catre firme autorizate pentru procesul de decontaminare.

Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: minor, ţinându-se seama, în special, de substanţele şi tehnologiile utilizate, pe perioada execuţiei lucrărilor.

Măsurile, dotările si amenajările pentru protectia solului si a subsolului

Zonele cele mai afectate sunt: zonele în care au fost amplasate utilaje. Organizarea de santier va fi stabilita pe un teren din domeniul public, astfel incat sa nu afecteze populatia si  sa fie usor accesibil.

Refacerea terenului şi vegetaţiei pe terenurile menţionate mai sus durează o perioadă mai mare de timp.

Măsurile de diminuare a impactului asupra solului sunt: depozitarea provizorie a pământului  pe suprafeţe cât mai reduse langa platforma drumului; pământul decopertat va fi refolosit la umplerea si  nivelarea santurilor

-constructorul va pune in timpul perioadei de excutie la dispozitie materiale absorbante (nisip si absorbant natural si biodegradabil pentru produse petroliere)-in locuri special amenajate si semnalizate, pentru a actiona in cazul unor deversari accidentale de produse petroliere (absorbantul este 100% natural si biodegradabil, absoarbe instantaneu hidrocarburile deversate accidental pe apa sau pe sol, odata absorbite hidrocarburile sunt retinute definitiv in celula vegetala fara posibilitatea de scurgere; nu este toxic pentru mediu si se prezinta in ambalaj: sac PEE ), procurat de la furnizori autorizati, cu certificat de calitate care sa ateste incadrarea in normele UE.

În perioada de construire:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

- alimentarea cu carburanti se face la statiile publice de carburanti;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite și deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;

- menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează în afara şantierului;

- evitarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin acoperire;

- curăţarea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru;

- ecologizarea zonelor afectate utilizând materiale absorbante, în eventualitatea producerii de scurgeri de ulei şi/sau lubrifianţi de la utilajele de lucru; pentru suprafeţele de teren poluate accidental se va excava volumul de pământ şi va fi preluat de catre firme autorizate pentru procesul de decontaminare;

- evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie; suprafeţele destinate depozitării de materiale de construcţie, recipientelor golite şi a deşeurilor vor fi impermeabilizate în prealabil, fie prin utilizarea de folii de plastic sau prin folosirea de suprafeţe betonate/asfaltate pre-existente, fie prin utilizarea de containere speciale;

- asigurarea organizării funcţionale a incintelor organizărilor de şantier, astfel încât desfăşurarea activităţii să se limiteze la spaţiile proiectate, în funcţie de specific (depozitare, spaţii manevră, etc.);

- îndepărtarea cu grijă a stratului de sol vegetal şi depozitarea în grămezi separate, în vederea reinstalării după reumplerea şanţurilor.

În perioada de funcţionare,  se va verifica periodic etansietatea si integritatea retelelor de pe amplasament, în scopul minimizării pierderilor si se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defectiuni.

Depozitarea deşeurilor

- deşeurile menajere rezultate din activitatea zilnică trebuie colectate în europubele amplasate pe o platforma din balast sau beton  situata pe amplasamentul santierului stabilit prin autorizatia de constructie

- colectarea periodică a pubelelor şi transportul acestora la depozitele de deseuri menajere autorizate, de catre societatea de salubrizare cu care beneficiarul lucrarii are contract

- evitarea pe cât posibil a pierderile accidentale de produse petroliere prin efectuarea reviziilor tehnice periodice (la sediul service-urilor autorizate)

In cazul în care, în perioada execuţiei, vor apărea ca necesare şi alte măsuri faţă de cele prevăzute, se va completa lista cu lucrări necesare pentru protecţia mediului.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
   – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; pe amplasament  nu exista arii  protejate
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.-amplasamentului nu este in arii protejate;

Nu se va schimba destinatia terenului

- Situatia afectării fondului forestier – nu exista suprafete impadurite in amplasament si nici la distante mai mici de 100 m fata de acesta.

Protectia ecosistemelor, biodiversitătii si ocrotirea naturii

- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale

Amplasamentul nu intersecteaza arii protejate. Măsurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitătii si pentru ocrotirea naturii, în general- se vor respecta masurile impuse de legislatia in vigoare.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
   – identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.; Se va lucra pe marginea traseului existent al drumurilor situate  intravilan. Utilajele vor circula pe drumuri din intravilan.

Nu se lucreaza in  zone de interes traditional.
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

În perioada de construire:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare pe drumurile publice;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite și deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;

- menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează în afara şantierului;

- evitarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin acoperire;

- curăţarea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru;

- nu se vor executa lucrari care sa afecteze constructiile private existente in apropierea amplasamentului (garduri, cladiri)

- vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru,

- mijloacele de transport vor circula în perimetru numai între orele 08÷18 iar programul de lucru pe santier va respecta intervalul orar 08÷18.

- respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

În perioada de funcţionare,  se va verifica periodic etansietatea si integritatea retelelor de pe amplasament, precum si calitatea apei evacuate in emisar.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
   – lista deşeurilor rezultate:

Tipurile de deşeuri generate in timpul executiei pe amplasament  sunt:

- deşeuri municipale amestecate 150kg/luna,  cod conform HG 856/2002 este 20 03 01

- pentru utilaje si autovehicule service-ul si reparatiile se vor face in unitatile autorizate, astfel incat sa nu existe deseuri specifice pe amplasament.

Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora sunt generate numai in perioada de executie a lucrarilor.

Nu se vor produce urmatoarele deseuri in timpul utilizarii proiectului final.

- programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate :

In cuprinsul Legii 211/2011 privind regimul deseurilor este mentionata necesitatea intocmirii unui Plan de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie a unei societati de natura comerciala sau industriala.

Conform definitiei din Legea 211/2011 prevenirea inseamna toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanta/ material/ produs sa devina deseu, in vederea reducerii:

-cantitatii de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;

-impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului

Programul privind reducerea cantitatilor de deseuri va fi elaborat de catre firma care executa lucrarea, iar acesta trebuie sa identifice  activitatile generatoare de deseuri si toate tipurile de deseuri produse. Pornind de la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora, se reduce cantitatea de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare permanenta.

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie va fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

Utilizarea eficienta a resurselor;

Monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;

Instruirea angajatilor;

Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor;

Elaborarea listei ce cuprinde deseurile rezultate

Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor;

- planul de gestionare a deseurilor:

Planul privind reducerea cantitatilor de deseuri va fi elaborat de catre firma care executa lucrarea. Acesta va cuprinde informatii cu privire la gospodărirea deşeurilor: depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare.

Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în europubele amplasate pe o platforma stabilita in planul de situatie propus pentru organizarea de santier cand se va obtine autorizatia de construire. De aici vor fi transportate la depozitul de deseuri menajere de catre firma de salubritate contractata.

Gestionarea deşeurilor:

- vor fi respectate prevederile Legii nr. 211/2011 Republicată privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, atât pe perioada efectuării lucrărilor de construire cât şi în perioada desfăşurării activităţii;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta separat şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor;

- se vor analiza toate posibilităţile de valorificare/reutilizare astfel încât cantităţile de deşeuri eliminate să fie cât mai reduse;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi transportate prin intermediul serviciului de salubritate la o rampa de deşeuri autorizată;

- - deşeurile identificate pe parcursul desfăşurării activităţii vor fi clasificate şi codificate conform art. 7, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare şi gestionate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deşeu;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;

- se interzice depozitarea materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate în spaţii neamenajate în acest scop.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
   – substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
   – modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, nu vor fi generate pe amplasament.

Alimentarea autovehiculelor se realizeaza la statiile de carburanti autorizate si cu cisterne autorizate pentru cele nedeplasabile pe trasee lungi.
   Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile- nu se vor produce substante chimice periculoase in timpul utilizarii proiectului final.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:
-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Avand in vedere prognozele si tinand cont de tipul de proiect, proiectul nu contribuie la schimbarile climatice (prin emitere  gaze cu efect de seră) si nu are impact asupra mediului. Impactul pe termen lung este pozitiv, avand in vedere eliminarea problemelor de trafic. Pe termen scurt, impactul asupra mediului se manifesta prin poluarea fonica tipica lucrarilor de constructii; impactul este temporar, pe perioada de execuţie a lucrării.

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

În perioada de execuţie, impactul lucrărilor se încadrează în specificul lucrărilor de construcţii si se manifesta prin zgomot si praf in atmosfera in zona santierului. Nu vor fi afectate specii/habitate, deoarece acestea nu exista  in zona amplasamentului proiectului;

– magnitudinea si complexitatea impactului; impactul asupra solului si atmosferei se va manifesta local numai in perioada de executie
   – probabilitatea impactului; se preconizeaza impact asupra solului si atmosferei numai in perioada de executie,

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului; impactul este mai mare prin zgomotul produs in timpul zilei si este reversibil
   – masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; se va lucra numai in timpul zilei, se vor stropi drumurile de acces cu apa periodic
   – natura transfrontiera a impactului.- nu este cazul, proiectul se gaseste la distanta mare fata de granita

Impactul asupra mediului se manifesta prin:

- Circulaţia intensă a mijloacelor de transport şi a utilajelor destinate execuţiei lucrărilor;

Circulatia utilajelor si executia lucrarilor va avea loc ziua, in intervalul 08.00-18.00.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se vor prezenta si alte date specifice activitătii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului, care au legătură cu protectia factorilor de mediu. Se vor respecta normele de protectia mediului in vigoare si se vor stabili masuri de monitorizare după caz, conform legislatiei in vigoare.

IX. Legatura cu alte acte normative/ si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IED,  SEVESO, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru  deseuri etc.).

Proiectul va respecta actele normative nationale si cele care transpun legislatia comunitara.

Amenajările, dotările si măsurile pentru respectarea conventiilor internationale, a reglementărilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care România a aderat.

- Proiectul va respecta conventiilor internationale, a reglementărilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care România a aderat

B. planul/programul din care face parte proiectul

Proiectul va fi finantat din fonduri naţionale.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
   – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:  se vor amplasa containere, unul sanitar si unul de birouri, necesare personalului, pe terenul pus la dispozitie de catre autoritatile locale, pe domeniul public, pentru care se va depune proiect la obtinerea autorizatiei de construire (in proiect se vor respecta masurile asumate prin notificarea de mediu)
   – localizarea organizarii de santier; containerele vor fi asezate temporar pe un teren ce apartine primariei, care va fi pus la dispozitia constructorului inainte de inceperea lucrarilor; terenul va fi imprejmuit si va constitui baza pentru utilaje si muncitori;
   – descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare etc.;

- izolarea şantierului de lucru cu folii, perdele, panouri, dupa caz

- pe terenul aferent organizării de şantier se vor amplasa construcţii provizorii, vestiar muncitori, toaleta ecologica, magazie materiale, punct PSI;

- se vor respecta regulile de semnalizare a lucrărilor în partea carosabilă;

- utilizarea  platformelor existente pentru depozitarea materialelor;

- colectarea deşeurilor se va face selectiv în locuri special amenajate şi vor fi predate către societăţi specializate autorizate;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces pe platforme amenajate astfel încât să nu fie antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăţi specializate şi autorizate;

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier: sunt prevazute toalete ecologice  pentru personal, care se vidanjeaza. Se va asigura muncitorilor apa imbuteliata. Deseurile menajere si asimilate se vor colecta in europubele pe o platforma betonata. Vor fi puse la dispozitie: materiale absorbante naturale (care nu sunt toxice pentru mediu) pentru produse petroliere si extinctoare in locuri special amenajate si semnalizate.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:nu e cazul,utilajele folosite vor avea efectuata inspectia tehnica obligatorie si vor respecta legislatia nationala in domeniu.

- la finalizarea investiţiei zonele afectate sau ocupate temporar se vor aduce la starea iniţială.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
   – aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;
   – modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea santierului, a drumurilor provizorii, platformelor etc. vor fi redate circuitului normal de folosinţă după încheierea lucrărilor de construcţie. Pentru poluari accidentale se vor asigura materiale absorbante (nisip). Personalul va fi instruit de catre seful de santier cum sa acctioneze in cazul unor poluari accidentale, inca de la efectuarea instructajului privind protectia muncii. Personalul va fi instruit periodic in modul de actionare in situatii de accidente sau de urgenta si se vor face simulari in acest sens in ce priveste izolarea zonei, inlaturarea urmarilor si combaterea aparitiei acestor situatii de urgenta si de capacitatea de raspuns a personalului unitatii.

Masuri în timpul funcţionării:

In procesul tehnologic are loc saparea,  nivelarea terenului si asezarea conductelor.

O atentie deosebita se va acorda in perioadele secetoase; pentru a preveni ridicarea prafului se vor umecta zonele sensibile, respectiv drumurile de acces.

Măsuri la inchiderea activitatii:

Lucrarile propuse pentru refacerea, restaurarea amplasamentului la încetarea activităţii constau in:

- indepartarea utilajelor din zona, redarea terenurilor ocupate de utilaje circuitului natural prin aducerea acestora la starea initiala.

- terenurile afectate de proiect vor fi eliberate de deseuri  si materiale de constructii;

- la finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele care au fost ocupate temporar vor fi curăţate şi nivelate iar terenul readus la starea iniţială;

XII. Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)- amplasamentul se suprapune PAD avizat OCPI.

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.- nu este cazul, nu se prepara mixturi asfaltice si beton pe amplasament.

- Schema - flux a gestionării deşeurilor- nu este cazul; deseurile menajere si asimilate vor fi preluate periodic conform contractelor incheiate cu societatile de salubrizare, din locurile prevazute in contract (incinta organizarii de santier, platforma betonata)

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

  - descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Prezentul proiect nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

  - numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul

  - se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

  - se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Ariile protejate de interes comunitar nu sunt identificate în zona prin care trece proiectul propus.

  - alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare.

Proiectul nu  intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007.

    - Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarei informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

      - Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic Dunăre

      - Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: nu este cazul

      - Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Prezentul proiect nu intra sub incidenta art. 48  (alin. b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apă potabilă) și nu intra art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

    - Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Transportul deseurilor de orice fel de la producere pana la colectare / stocare temporara / tartare / valorificare / eliminare se face doar respectand prevederilor Hotararii Nr. 1061 din 2008.

Doar operatorii economici cu autorizatie de mediu obtinuta conform legislatiei de mediu in vigoare (privind activitati de colectare / stocare temporara / tratare/ valorificare/ eliminare) pot efectua transportul deseurilor rezultate pe amplasament în faza de construcţie sau de funcţioanare.

Din informaţiile prezentate în conformitate cu punctele III-XIV, nu este cazul completarii  criteriilor prevăzute în anexa nr. 3.

Intocmit ,

Ing. Merişanu Gianina

Semnătura şi ştampila titularului