MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU COMPLETAT CONFORM ANEXEI NR.5E DIN LEGEA NR. 292/2018

CUPRINS

FOAIE DE SEMNATURI	3

I. DENUMIREA PROIECTULUI:	4

II. TITULAR:	4

- Nume: Comuna Husnicioara, judetul Mehedinti;	4

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	4

a)	Rezumatul proiectului	4

b)	Justificarea necesitatii proiectului	9

c)	Valoarea investitiei	10

d)	Perioada de implementare propusa:	10

e)	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament):	11

f)	Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc.). Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus.	11

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	13

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROEICTULUI	14

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE	24

a) Protectia calitatii apelor	24

a.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul	24

a.2. Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra apei	25

b) Protectia aerului	26

b.1  Sursele de poluanţi pentru aer	26

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	27

c.1 Sursele de zgomot şi de vibraţii	27

d. Protectia impotriva radiatiilor	27

e) Protectia solului si subsolului	27

e.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol si ape freatice	27

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:	29

f.1 Sursele de poluanţi pentru faună şi floră	29

f.2  Măsuri de reducere / ameliorare a  impactul asupra faunei şi florei	29

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	29

g.1 Sursele de poluanţi pentru aşezările umane	29

g.2 Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane	29

h. Gospodarirea deseurilor	30

h.1 Modul de gospodărire a deşeurilor:	31

i. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase	32

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROEICT	33

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	33

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE	34

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	34

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITITI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	35

XII. ANEXE – PIESE DESENATE	36

XII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOT ART. 28 DIN OUG NR.57/2017	37

# FOAIE DE SEMNATURI

Sef proiect: Ing Trandafir Petrica

Proiectant: Ing Radoslav Cristian

Desenat: Ing Radoslav Cristian

Memoriu de prezentare

Conform anexa 5E din Legea nr. 292/2018

# I. DENUMIREA PROIECTULUI:

„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 15A LOCALITATEA HUSNICIOARA SI DC 18 LOCALITATEA BADITESTI COMUNA HUSNICIOARA –JUDETUL MEHEDINTI”

# II. TITULAR:

# - Nume: Comuna Husnicioara, judetul Mehedinti;

- Adresa postala: Comuna Husnicioara, str. Principală, cod postal 227250, judetul Mehedinti;

- Numar de telefon/fax./adresa de email/adresa paginii de internet: 0252342881/ fax0252342894, primariahusnicioara@pejmh.ro/ www.pejmh.ro

- Director/manager/administrator: Primar – Cretescu Emanoil Petrisor

- Responsabil pentru protectia mediului: -

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## Rezumatul proiectului

Investiția propusă se încadrează în prioritățile propuse prin Planul Urbanistic General al Comunei Husnicioara, județul Mehedinti, iar terenul pe care se va executa lucrarea este inclus integral în domeniul public.

Acest proiect  este compatibil cu reglementarile de mediu nationale, precum si cu legislatia europeana in domeniul mediului, folosind standarde si proceduri similare cu acelea stipulate in legislatia europeana in evaluarea impactului la mediu, conform Directivei 85/337/CE amendata prin Directiva 97/11/CE. De asemenea, proiectul respecta prevederile legislației în vigoare privind regimul juridic al drumurilor si normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, administrarea  si exploatarea drumurilor publice.

Comuna Husnicioara este situata in partea de sud-vest a judetului Mehediniti, localitatea este traversata de drumul judetean 607A si de drumurile comunale 15A si 18, aceste drumuri leaga comuna de localitatile invecinate si de resedinta de judet Drobeta Turnu Severin.

Drumul comunal 15A care face obiectul prezentului studiu face trecerea dinspre centrul localitatii spre zonele de exploatare agricola si asigura legatura cu celalalte localitati si cu DJ 607 A, iar drumul comunal 18 face trecerea din centrul satului Baditesti spre terenurile agricole, spre celalalte localitati dinspre DJ 607 A, respectiv DC 18 face legatura cu comuna Prunisor si localitatea Zegaia din aceasi comuna.

Drumurile propuse spre modernizare sunt:

    - DC 15A – L = 1839.62ml;

    - DC18 – L = 4334.88ml;

Husnicioara este formata din satele Alunisul, Baditesti, Borogea, Celnata, Dumbravita, Husnicioara(resedinta), Marmanu, Opranesti, Peri, Priboiesti si Selisteni.

Planul strazilor propuse spre modernizare

Prezenta investitie prevede modernizarea a 10,500.00ml de strazi de interes local.

| Nr.Crt. | Denumire | Lungime | Latime parte carosabil | Latime sant pereat 2x1.00 | Acostamente 2x0.5 | Suprafata afectata de lucrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ml | m | m | m | mp |
| 1 | DC18 | 4334.88 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 34679.04 |
| 2 | DC15A | 1839.62 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 14716.96 |
| TOTAL | 6174.5 |  |  |  | 49396 |

Situatia existenta

Drumurile propuse spre modernizare asigură legătura cu alte drumuri județene, comunale și sătești din comuna Husnicioara și permit accesul locuitorilor comunei la obiective de interes public, la terenuri agricole și păduri.

Drumurile ce fac obiectul investiției propuse sunt în prezent drumuri de pământ, avand o structura din balast, în stare avansată de degradare având numeroase gropi și praf, ceea ce face ca tarficul rutier să se desfășoare cu mare greutate, impactul social și economic fiind unul extrem de ridicat – sunt zone în care microbuzul școlar nu poate ajunge la copii, aprovizionarea cu hrană a locuitorilor din zona vizată se face extrem de greu, cu efort deosebit, ambulanțele nu pot ajunge la pacienții bolnavi, fiind necesară deplasarea pe jos a medicilor către aceștia sau, în cele mai grave dintre cazuri, transportul cu targa al bolnavului de la locuința acestuia până la punctul la care poate ajunge ambulanța, în condițiile în care uneori viața unui om depinde de câteva secunde ș.a.m.d.

Lipsa şanţurilor sau rigolelor pentru colectarea si scurgerea apelor pluviale, numărul insuficient de podeţe tubulare care să asigure trecerea apelor pluviale la intersecţiiile cu drumurile laterale, face ca în perioadele cu precipitații accesul locuitorilor din sate să devină greoi, deoarece apa stagnează pe partea carosabilă si degradează platforma drumului.

Pe lângă faptul că investiția propusă va aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea infrastructurii rutiere în comuna Husnicioara și creșterea accesului gratuit, nediscriminatoriu al întregii comunități la obiective sociale și de interes public, după finalizarea acesteia, în zonă se pot crea oportunitati de investiții în alte domenii, cum ar fi cel de producție industrială sau agroturismul.

Situatia proiectata

Traseele in plan ale strazilor se compun din aliniamente lungi si raze cuprinse intre 10 si 500m.

Traseele strazilor propuse spre modernizare se suprapun peste traseele existente ale acestora, imbunatatindu-se pe cat posibil, in functie de latimea dintre proprietati, si in functie de celelalte elementele geometrice existente.

La proiectarea profilului longitudinal se va tine cont  de normativele in vigoare, precum si de caracteristicile terenului.

Profilul longitudinal proiectat al strazilor urmareste dirijarea apelor pluviale in afara partii carosabile.

- Suprafata parte carosabila amenajata: 30,872.5mp;

- Suprafata acostamente amenajata: 6,174.5mp;

- Suprafata sant pereat amenajata (suprafata in plan): 12,349mp;

- Total suprafata de amenajata 49,396 mp

- Lungime drumuri modernizate: 6,174.50ml;

- Latime parte carosabila: 2 x 2.50m (5.00m);

- SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILA

  - excavarea si depozitarea in conditii optime a materialului granular existent neinfestat;

  - sapatura de pamant in corpul drumului pe o adancime de 40cm;

  - asternere strat de material granular rezultat in urma excavarii, inaintea efectuarii operatiei de sapatura, avand o grosime de 7cm si folosirea acestuia ca strat de forma;

  - asternere strat de fundatie din balast, in grosime de 25cm;

  - asternerea unui strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal in grosime de 15cm;

  - asternerea a doua straturi din mixturi asfaltice strat de binder BA 22.4 leg 50/70 PS (cu pietris sortat) – BADPC 22.4 de 6cm grosime;

  - strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 de 4cm grosime.

- ACOSTAMENTE

    - Acostamentele sunt consolidate din piatra sparta.

- SCURGEREA APELOR

  - Santuri pereate:

    - sapatura de pamant;

    - strat de nisip

    - strat de beton;

  - Podete tubulare:

    - podete tubulare Ø600, L=6.90ml;

    - podete tubulare Ø300, L=5.00ml;

- SIGURANTA CIRCULATIEI

- Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzatoare a drumului;

- Realizarea de marcaje transversale si longitudinale conform normativelor in vigoare.

## Justificarea necesitatii proiectului

Investiția propusă se încadrează în prioritățile propuse prin Planul Urbanistic General al Comunei Husnicioara, județul Mehedinti, iar terenul pe care se va executa lucrarea este inclus integral în domeniul public.

Acest proiect  este compatibil cu reglementarile de mediu nationale, precum si cu legislatia europeana in domeniul mediului, folosind standarde si proceduri similare cu acelea stipulate in legislatia europeana in evaluarea impactului la mediu, conform Directivei 85/337/CE amendata prin Directiva 97/11/CE. De asemenea, proiectul respecta prevederile legislației în vigoare privind regimul juridic al drumurilor si normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, administrarea  si exploatarea drumurilor publice.

Strazile propuse spre modernizare asigură legătura cu alte drumuri județene, comunale și sătești din comuna Husnicioara și permit accesul locuitorilor comunei la obiective de interes public si la terenuri agricole.

Strazile de interes local ce fac obiectul investiției propuse sunt în prezent strazi de pământ, slab balastate, în stare avansată de degradare având numeroase gropi și praf, ceea ce face ca tarficul rutier să se desfășoare cu mare greutate, impactul social și economic fiind unul extrem de ridicat – sunt zone în care microbuzul școlar nu poate ajunge la copii, aprovizionarea cu hrană a locuitorilor din zona vizată se face extrem de greu, cu efort deosebit, ambulanțele nu pot ajunge la pacienții bolnavi, fiind necesară deplasarea pe jos a medicilor către aceștia sau, în cele mai grave dintre cazuri, transportul cu targa al bolnavului de la locuința acestuia până la punctul la care poate ajunge ambulanța, în condițiile în care uneori viața unui om depinde de câteva secunde ș.a.m.d.

Lipsa şanţurilor sau rigolelor pentru colectarea si scurgerea apelor pluviale, numărul insuficient de podeţe tubulare care să asigure trecerea apelor pluviale la intersecţiiile cu drumurile laterale, face ca în perioadele cu precipitații accesul locuitorilor din sate să devină greoi, deoarece apa stagnează pe partea carosabilă si degradează platforma drumului. Intrările în curţi sunt amenajate prin podeţe din lemn sau tuburi metalice de diverse dimensiuni, amplasate peste şanţul din faţa proprietăţii. Utilitatea publica si modul de încadrare în planurile de urbanism si amenajarea teritoriului ale drumurilor studiate nu poate fi decat oportuna, deoarece deserveste zone de interes public si servicii de interes general.

Pe lângă faptul că investiția propusă va aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea infrastructurii rutiere în comuna Husnicioara și creșterea accesului gratuit, nediscriminatoriu al întregii comunități la obiective sociale și de interes public, după finalizarea acesteia, în zonă se pot crea oportunitati de investiții în alte domenii, cum ar fi cel de producție industrială sau agroturismul.

## Valoarea investitiei

Valoarea totala a investitiei pentru realizarea obiectivului propus conform scenariului 1 este:

TOTAL INVESTITIE: 11.004.235,02 lei fara T.V.A., respectiv 13.073.865,48 lei cu T.V.A

C+M (constructii si montaj):  10.131.191,91 lei fara T.V.A., respectiv  12.056.118,37 lei cu T.V.A

| Nr. crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea faraTVA | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL | 11.004.235,02 | 2.069.630,46 | 13.073.865,48 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 10.131.191,91 | 1.924.926,46 | 12.056.118,37 |

## Perioada de implementare propusa:

Perioada de implementare propusa este de  10 luni conform graficului de mai jos

| Nr crt | Denumirea lucrarilor | Luna |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Proiectare si inginerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Execurie lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parte carosabila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura de pamant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strat de nisip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strat de balast in fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strat de piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strat de BAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strat de BAPC16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scurgerea apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sant pereat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acostament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Acostament piatra sparta+dren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podete tubulare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podet tubular Ø300, L=5.00ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podet tubular Ø600, L=6.9ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podet tubular Ø600, L=6.9ml drum lateral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranta circulatiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Indicatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Marcaje rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament):

Plansele sunt anexate in proiect:

- plan de incadrare in zona obiectiv – sacra 1 : 1000

- planuri de situatie obiectiv – scara 1 : 500.

## Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc.). Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus.

- Activitatea care se va desfasura pe amplasament vizeaza :

- trafic auto  si pietonal

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora:

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale ( ciment, balast, nisip, agregate de rau sortate, mixturi asfaltice executate la cald), conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate, energie electrica, combustibili auto necesari functionarii utilajelor si vehiculelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie ). Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766 / 1997 si Legii 10 / 1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Nu este cazul , lucrarile de executie fiind in exclusivitate manuale si mecanizate.

Energie electrică pentru organizare de şantier se va realiza din reteaua electrica existenta din zona.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Lucrarile de baza odata finalizate, vor fi urmate de lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, care constau in transportul materialelor si deseurilor in locatii stabilite.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu se vor realiza cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

- Resurse naturale folosite in constructie si functionare:

- balast de fundatie

- piatra sparta

- ciment

- nisip

- mixturi asfaltice

- lemn

- apa

- energie electrica

- benzina / motorina

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Obiectivul de investitii nu va fi in relatie cu alte proiecte existente sau planificate.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului ( de exemplu, exploatare masa lemnoasa, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

  - cresterea numarului de locuinte.

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Conform prevederilor H.G. nr. 445 / 2009, anexa nr. 2, art. 10, lit e) – Proiecte de infrastructura – Constructia drumurilor, este un proiect pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului;

Proiectul propus conform art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice nu afecteaza cadrul natural respectiv flora si fauna salbatica.

Proiectul  se realizeaza pe un amplasament situat in zona de campie, in afara ariilor clasificate sau in zone protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, zone de protectie speciala, desemnate prin H.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, zone prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, zone de protectie instituite conform pervederilor Legii Apelor nr. 107/1996, H.G. nr. 930/ 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor  de protectie sanitara si hidrogeologica.

De asemenea, proiectul nu se realizeaza in arii in care standardele de calitate a mediului, stabilite de legislatie, au fost deja depasite, in arii dens populate sau in peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica.

Este un proiect de marime mica. Nu se cumuleaza cu alte proiecte.

Emisiile de poluanti, inclusiv zgomotul, sunt aproape nesemnificative. Productia de deseuri este minora.

In conditii de exploatare normala nu vor exista riscuri de accidente.

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrari de demolare.

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROEICTULUI

Proiectul propune modernizarea a 2 de strazi din comuna Husnicioara dupa cum urmeaza:

Planul strazilor propuse spre modernizare

Prezenta investitie prevede modernizarea a 6,174.50ml de strazi de interes local.

| Nr.Crt. | Denumire | Lungime | Latime parte carosabil | Latime sant pereat 2x1.00 | Acostamente 2x0.5 | Suprafata afectata de lucrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ml | m | m | m | mp |
| 1 | DC18 | 4334.88 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 34679.04 |
| 2 | DC15A | 1839.62 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 14716.96 |
| TOTAL | 6174.5 |  |  |  | 49396 |

| DC 15A |
| --- |
| coordonate ax |
| pichet | km | x | y | z |
| 1 | 0.000 | 329498.622 | 355185.056 | 264.585 |
| 2 | 20.000 | 329482.067 | 355173.833 | 264.105 |
| 3 | 40.000 | 329465.513 | 355162.610 | 263.625 |
| 4 | 56.950 | 329451.483 | 355153.099 | 263.219 |
| 5 | 60.000 | 329448.930 | 355151.430 | 263.146 |
| 6 | 80.000 | 329432.190 | 355140.487 | 262.666 |
| 7 | 100.000 | 329415.450 | 355129.543 | 262.387 |
| 8 | 120.000 | 329398.709 | 355118.599 | 263.096 |
| 9 | 140.000 | 329381.969 | 355107.655 | 262.926 |
| 10 | 160.000 | 329365.229 | 355096.711 | 263.656 |
| 11 | 176.504 | 329351.415 | 355087.681 | 264.411 |
| 12 | 180.000 | 329348.589 | 355085.625 | 264.571 |
| 13 | 200.000 | 329337.349 | 355069.411 | 265.618 |
| 14 | 210.338 | 329335.578 | 355059.263 | 266.803 |
| 15 | 220.000 | 329336.663 | 355049.694 | 266.889 |
| 16 | 240.000 | 329346.751 | 355032.738 | 266.681 |
| 17 | 244.173 | 329349.970 | 355030.088 | 266.772 |
| 18 | 260.000 | 329362.767 | 355020.774 | 267.972 |
| 19 | 265.062 | 329366.860 | 355017.795 | 268.556 |
| 20 | 280.000 | 329378.049 | 355007.931 | 270.532 |
| 21 | 286.465 | 329382.284 | 355003.049 | 271.393 |
| 22 | 300.000 | 329389.799 | 354991.811 | 272.920 |
| 23 | 307.867 | 329393.260 | 354984.750 | 273.364 |
| 24 | 320.000 | 329398.058 | 354973.606 | 273.860 |
| 25 | 340.000 | 329405.967 | 354955.237 | 275.741 |
| 26 | 345.930 | 329408.313 | 354949.790 | 276.341 |
| 27 | 360.000 | 329414.449 | 354937.128 | 277.619 |
| 28 | 366.660 | 329417.353 | 354931.135 | 278.152 |
| 29 | 380.000 | 329422.492 | 354918.832 | 279.083 |
| 30 | 386.661 | 329424.539 | 354912.494 | 279.502 |
| 31 | 400.000 | 329427.565 | 354899.510 | 280.341 |
| 32 | 406.662 | 329428.532 | 354892.919 | 280.760 |
| 33 | 420.000 | 329430.102 | 354879.674 | 281.599 |
| 34 | 440.000 | 329432.454 | 354859.813 | 282.857 |
| 35 | 460.000 | 329434.807 | 354839.952 | 284.116 |
| 36 | 465.474 | 329435.451 | 354834.516 | 284.460 |
| 37 | 480.000 | 329435.056 | 354820.046 | 285.374 |
| 38 | 486.752 | 329433.451 | 354813.493 | 285.798 |
| 39 | 500.000 | 329427.823 | 354801.543 | 286.632 |
| 40 | 508.031 | 329422.950 | 354795.171 | 287.137 |
| 41 | 520.000 | 329414.939 | 354786.277 | 287.930 |
| 42 | 533.598 | 329405.838 | 354776.174 | 288.982 |
| 43 | 540.000 | 329401.404 | 354771.557 | 289.533 |
| 44 | 560.000 | 329385.798 | 354759.103 | 291.483 |
| 45 | 565.354 | 329381.226 | 354756.320 | 292.039 |
| 46 | 580.000 | 329368.029 | 354749.997 | 293.306 |
| 47 | 597.109 | 329351.644 | 354745.143 | 293.710 |
| 48 | 600.000 | 329348.812 | 354744.562 | 293.814 |
| 49 | 620.000 | 329329.221 | 354740.540 | 295.328 |
| 50 | 633.055 | 329316.433 | 354737.915 | 296.993 |
| 51 | 640.000 | 329309.586 | 354736.756 | 297.560 |
| 52 | 652.340 | 329297.285 | 354735.878 | 298.177 |
| 53 | 660.000 | 329289.630 | 354736.097 | 297.833 |
| 54 | 671.625 | 329278.103 | 354737.547 | 299.054 |
| 55 | 680.000 | 329269.868 | 354739.073 | 299.633 |
| 56 | 700.000 | 329250.203 | 354742.718 | 299.293 |
| 57 | 720.000 | 329230.538 | 354746.362 | 301.368 |
| 58 | 740.000 | 329210.873 | 354750.007 | 303.626 |
| 59 | 760.000 | 329191.208 | 354753.651 | 304.038 |
| 60 | 780.000 | 329171.542 | 354757.296 | 304.015 |
| 61 | 800.000 | 329151.877 | 354760.940 | 305.456 |
| 62 | 820.000 | 329132.212 | 354764.585 | 307.153 |
| 63 | 840.000 | 329112.547 | 354768.229 | 310.984 |
| 64 | 847.383 | 329105.288 | 354769.575 | 309.479 |
| 65 | 860.000 | 329092.969 | 354772.303 | 164.524 |
| 66 | 880.000 | 329073.442 | 354776.627 | 297.328 |
| 67 | 891.000 | 329062.702 | 354779.006 | 317.970 |
| 68 | 900.000 | 329053.874 | 354780.754 | 313.313 |
| 69 | 906.072 | 329047.878 | 354781.707 | 310.171 |
| 70 | 920.000 | 329034.034 | 354783.205 | 305.492 |
| 71 | 921.144 | 329032.893 | 354783.285 | 305.512 |
| 72 | 940.000 | 329014.079 | 354784.552 | 311.390 |
| 73 | 947.885 | 329006.211 | 354785.082 | 312.083 |
| 74 | 957.862 | 328996.387 | 354783.774 | 311.259 |
| 75 | 960.000 | 328994.398 | 354782.992 | 311.059 |
| 76 | 967.839 | 328987.843 | 354778.752 | 310.270 |
| 77 | 969.232 | 328986.806 | 354777.822 | 310.121 |
| 78 | 980.000 | 328980.559 | 354769.154 | 308.874 |
| 79 | 980.958 | 328980.194 | 354768.268 | 308.756 |
| 80 | 992.685 | 328978.615 | 354756.757 | 307.591 |
| 81 | 1000.000 | 328979.333 | 354749.477 | 308.374 |
| 82 | 1020.000 | 328981.294 | 354729.573 | 305.566 |
| 83 | 1040.000 | 328983.256 | 354709.669 | 302.443 |
| 84 | 1041.608 | 328983.413 | 354708.069 | 302.192 |
| 85 | 1060.000 | 328986.610 | 354689.975 | 299.515 |
| 86 | 1062.268 | 328987.195 | 354687.784 | 299.260 |
| 87 | 1080.000 | 328993.175 | 354671.108 | 297.893 |
| 88 | 1082.929 | 328994.397 | 354668.446 | 297.750 |
| 89 | 1095.843 | 328999.927 | 354656.776 | 297.337 |
| 90 | 1100.000 | 329001.629 | 354652.984 | 297.225 |
| 91 | 1118.559 | 329007.251 | 354635.325 | 296.722 |
| 92 | 1120.000 | 329007.549 | 354633.915 | 296.683 |
| 93 | 1140.000 | 329009.562 | 354614.050 | 296.385 |
| 94 | 1141.274 | 329009.555 | 354612.776 | 296.386 |
| 95 | 1157.945 | 329009.360 | 354596.106 | 296.623 |
| 96 | 1160.000 | 329009.350 | 354594.051 | 296.681 |
| 97 | 1180.000 | 329010.720 | 354574.113 | 296.522 |
| 98 | 1193.773 | 329013.201 | 354560.571 | 295.457 |
| 99 | 1200.000 | 329014.729 | 354554.534 | 294.720 |
| 100 | 1220.000 | 329021.305 | 354535.662 | 292.211 |
| 101 | 1229.600 | 329025.341 | 354526.953 | 291.160 |
| 102 | 1240.000 | 329030.014 | 354517.662 | 290.157 |
| 103 | 1260.000 | 329038.999 | 354499.794 | 288.624 |
| 104 | 1280.000 | 329047.985 | 354481.926 | 287.546 |
| 105 | 1284.324 | 329049.928 | 354478.063 | 287.327 |
| 106 | 1300.000 | 329055.558 | 354463.460 | 286.533 |
| 107 | 1316.588 | 329058.300 | 354447.131 | 285.559 |
| 108 | 1320.000 | 329058.441 | 354443.722 | 285.301 |
| 109 | 1340.000 | 329056.350 | 354423.884 | 283.373 |
| 110 | 1348.851 | 329053.861 | 354415.395 | 282.357 |
| 111 | 1351.216 | 329053.071 | 354413.166 | 282.074 |
| 112 | 1360.000 | 329049.625 | 354405.092 | 280.979 |
| 113 | 1378.704 | 329039.100 | 354389.698 | 278.482 |
| 114 | 1380.000 | 329038.224 | 354388.743 | 278.307 |
| 115 | 1400.000 | 329022.676 | 354376.270 | 275.657 |
| 116 | 1406.192 | 329017.212 | 354373.362 | 274.891 |
| 117 | 1420.000 | 329004.748 | 354367.420 | 273.300 |
| 118 | 1440.000 | 328986.694 | 354358.815 | 271.279 |
| 119 | 1460.000 | 328968.640 | 354350.209 | 269.524 |
| 120 | 1468.931 | 328960.578 | 354346.366 | 268.703 |
| 121 | 1480.000 | 328950.870 | 354341.061 | 267.626 |
| 122 | 1497.641 | 328936.778 | 354330.487 | 265.775 |
| 123 | 1500.000 | 328935.041 | 354328.890 | 265.515 |
| 124 | 1520.000 | 328921.946 | 354313.817 | 263.218 |
| 125 | 1526.351 | 328918.448 | 354308.518 | 262.480 |
| 126 | 1540.000 | 328911.293 | 354296.895 | 260.895 |
| 127 | 1560.000 | 328900.809 | 354279.863 | 258.898 |
| 128 | 1566.217 | 328897.550 | 354274.569 | 258.401 |
| 129 | 1576.742 | 328891.799 | 354265.755 | 257.695 |
| 130 | 1580.000 | 328889.926 | 354263.089 | 257.511 |
| 131 | 1587.267 | 328885.593 | 354257.256 | 257.159 |
| 132 | 1600.000 | 328877.816 | 354247.174 | 256.699 |
| 133 | 1620.000 | 328865.600 | 354231.338 | 256.047 |
| 134 | 1640.000 | 328853.385 | 354215.501 | 255.566 |
| 135 | 1644.247 | 328850.791 | 354212.138 | 255.470 |
| 136 | 1660.000 | 328840.426 | 354200.276 | 255.113 |
| 137 | 1680.000 | 328827.266 | 354185.215 | 254.660 |
| 138 | 1700.000 | 328814.107 | 354170.155 | 254.268 |
| 139 | 1720.000 | 328800.947 | 354155.094 | 254.103 |
| 140 | 1740.000 | 328787.787 | 354140.033 | 253.999 |
| 141 | 1751.908 | 328779.952 | 354131.066 | 253.963 |
| 142 | 1760.000 | 328774.506 | 354125.082 | 253.988 |
| 143 | 1764.553 | 328771.336 | 354121.813 | 254.021 |
| 144 | 1777.199 | 328762.153 | 354113.122 | 254.178 |
| 145 | 1780.000 | 328760.059 | 354111.262 | 254.226 |
| 146 | 1788.024 | 328754.059 | 354105.934 | 254.391 |
| 147 | 1800.000 | 328746.626 | 354096.619 | 254.657 |
| 148 | 1803.732 | 328745.007 | 354093.259 | 254.740 |
| 149 | 1819.439 | 328742.350 | 354077.911 | 255.088 |
| 150 | 1820.000 | 328742.380 | 354077.351 | 255.101 |
| 151 | 1839.622 | 328743.419 | 354057.756 | 255.536 |

| DC 18 |
| --- |
| coordonate ax |
| pichet | km | x | y | z |
| 1 | 0.000 | 332789.368 | 352540.503 | 263.347 |
| 2 | 20.000 | 332789.188 | 352520.504 | 262.590 |
| 3 | 40.000 | 332789.008 | 352500.505 | 261.833 |
| 4 | 60.000 | 332788.828 | 352480.506 | 261.076 |
| 5 | 80.000 | 332788.648 | 352460.507 | 260.319 |
| 6 | 84.759 | 332788.605 | 352455.747 | 260.139 |
| 7 | 100.000 | 332788.767 | 352440.508 | 259.562 |
| 8 | 120.000 | 332788.980 | 352420.509 | 258.778 |
| 9 | 140.000 | 332789.193 | 352400.510 | 257.731 |
| 10 | 146.452 | 332789.262 | 352394.058 | 257.325 |
| 11 | 160.000 | 332788.711 | 352380.521 | 256.365 |
| 12 | 180.000 | 332787.898 | 352360.538 | 254.680 |
| 13 | 200.000 | 332787.085 | 352340.554 | 252.752 |
| 14 | 203.848 | 332786.929 | 352336.710 | 252.362 |
| 15 | 215.741 | 332786.799 | 352324.819 | 251.120 |
| 16 | 220.000 | 332786.925 | 352320.562 | 250.662 |
| 17 | 227.634 | 332787.376 | 352312.942 | 249.821 |
| 18 | 240.000 | 332788.343 | 352300.614 | 248.410 |
| 19 | 260.000 | 332789.907 | 352280.675 | 246.019 |
| 20 | 280.000 | 332791.471 | 352260.736 | 243.730 |
| 21 | 283.664 | 332791.757 | 352257.083 | 243.358 |
| 22 | 300.000 | 332792.202 | 352240.761 | 241.886 |
| 23 | 320.000 | 332790.479 | 352220.848 | 240.450 |
| 24 | 340.000 | 332786.286 | 352201.306 | 239.345 |
| 25 | 353.203 | 332782.196 | 352188.756 | 238.754 |
| 26 | 360.000 | 332779.690 | 352182.438 | 238.492 |
| 27 | 380.000 | 332770.793 | 352164.541 | 237.888 |
| 28 | 400.000 | 332759.734 | 352147.892 | 237.400 |
| 29 | 420.000 | 332746.686 | 352132.752 | 236.911 |
| 30 | 422.743 | 332744.752 | 352130.807 | 236.844 |
| 31 | 440.000 | 332732.482 | 352118.672 | 236.422 |
| 32 | 460.000 | 332718.261 | 352104.609 | 236.053 |
| 33 | 480.000 | 332704.041 | 352090.546 | 235.935 |
| 34 | 490.721 | 332696.418 | 352083.008 | 235.937 |
| 35 | 500.000 | 332689.687 | 352076.620 | 235.938 |
| 36 | 520.000 | 332675.181 | 352062.852 | 235.940 |
| 37 | 540.000 | 332660.674 | 352049.084 | 235.943 |
| 38 | 560.000 | 332646.167 | 352035.316 | 235.946 |
| 39 | 580.000 | 332631.661 | 352021.548 | 235.948 |
| 40 | 600.000 | 332617.154 | 352007.780 | 235.951 |
| 41 | 620.000 | 332602.648 | 351994.012 | 235.953 |
| 42 | 640.000 | 332588.141 | 351980.243 | 235.956 |
| 43 | 660.000 | 332573.634 | 351966.475 | 235.959 |
| 44 | 680.000 | 332559.128 | 351952.707 | 235.992 |
| 45 | 700.000 | 332544.621 | 351938.939 | 236.210 |
| 46 | 720.000 | 332530.115 | 351925.171 | 236.459 |
| 47 | 725.327 | 332526.251 | 351921.504 | 236.525 |
| 48 | 740.000 | 332516.119 | 351910.899 | 236.627 |
| 49 | 746.633 | 332511.889 | 351905.791 | 236.569 |
| 50 | 760.000 | 332504.071 | 351894.954 | 236.238 |
| 51 | 767.939 | 332499.896 | 351888.203 | 235.942 |
| 52 | 780.000 | 332493.825 | 351877.780 | 235.659 |
| 53 | 800.000 | 332483.759 | 351860.498 | 235.699 |
| 54 | 818.983 | 332474.204 | 351844.095 | 235.949 |
| 55 | 820.000 | 332473.644 | 351843.246 | 235.963 |
| 56 | 840.000 | 332462.627 | 351826.554 | 236.227 |
| 57 | 860.000 | 332451.610 | 351809.862 | 236.555 |
| 58 | 869.392 | 332446.437 | 351802.024 | 236.791 |
| 59 | 880.000 | 332440.176 | 351793.465 | 237.113 |
| 60 | 900.000 | 332426.262 | 351779.137 | 237.797 |
| 61 | 920.000 | 332409.987 | 351767.560 | 238.920 |
| 62 | 926.817 | 332403.993 | 351764.314 | 239.417 |
| 63 | 940.000 | 332391.887 | 351759.117 | 240.544 |
| 64 | 960.000 | 332372.558 | 351754.087 | 242.605 |
| 65 | 980.000 | 332352.639 | 351752.634 | 244.745 |
| 66 | 984.243 | 332348.399 | 351752.793 | 245.219 |
| 67 | 1000.000 | 332332.667 | 351753.685 | 247.075 |
| 68 | 1020.000 | 332312.699 | 351754.818 | 249.479 |
| 69 | 1040.000 | 332292.731 | 351755.951 | 251.884 |
| 70 | 1060.000 | 332272.764 | 351757.084 | 254.273 |
| 71 | 1078.856 | 332253.938 | 351758.152 | 256.410 |
| 72 | 1080.000 | 332252.795 | 351758.211 | 256.536 |
| 73 | 1100.000 | 332232.832 | 351757.488 | 258.647 |
| 74 | 1103.238 | 332229.622 | 351757.059 | 258.975 |
| 75 | 1120.000 | 332213.264 | 351753.464 | 260.609 |
| 76 | 1127.620 | 332206.027 | 351751.082 | 261.316 |
| 77 | 1140.000 | 332194.397 | 351746.840 | 262.419 |
| 78 | 1160.000 | 332175.607 | 351739.988 | 264.102 |
| 79 | 1180.000 | 332156.818 | 351733.136 | 265.736 |
| 80 | 1197.721 | 332140.170 | 351727.065 | 267.060 |
| 81 | 1200.000 | 332138.034 | 351726.267 | 267.221 |
| 82 | 1210.051 | 332128.772 | 351722.369 | 267.909 |
| 83 | 1220.000 | 332119.881 | 351717.908 | 268.551 |
| 84 | 1222.382 | 332117.798 | 351716.753 | 268.699 |
| 85 | 1240.000 | 332102.457 | 351708.089 | 269.748 |
| 86 | 1260.000 | 332085.043 | 351698.254 | 270.751 |
| 87 | 1280.000 | 332067.628 | 351688.419 | 271.395 |
| 88 | 1300.000 | 332050.213 | 351678.584 | 271.710 |
| 89 | 1320.000 | 332032.799 | 351668.749 | 271.726 |
| 90 | 1340.000 | 332015.384 | 351658.914 | 271.593 |
| 91 | 1360.000 | 331997.969 | 351649.078 | 271.460 |
| 92 | 1380.000 | 331980.555 | 351639.243 | 271.327 |
| 93 | 1400.000 | 331963.140 | 351629.408 | 271.194 |
| 94 | 1420.000 | 331945.725 | 351619.573 | 271.061 |
| 95 | 1440.000 | 331928.311 | 351609.738 | 270.971 |
| 96 | 1460.000 | 331910.896 | 351599.903 | 271.087 |
| 97 | 1480.000 | 331893.481 | 351590.068 | 271.245 |
| 98 | 1500.000 | 331876.067 | 351580.233 | 271.403 |
| 99 | 1520.000 | 331858.652 | 351570.398 | 271.562 |
| 100 | 1537.492 | 331843.421 | 351561.796 | 271.700 |
| 101 | 1540.000 | 331841.275 | 351560.498 | 271.720 |
| 102 | 1560.000 | 331824.162 | 351550.148 | 271.878 |
| 103 | 1580.000 | 331807.048 | 351539.797 | 272.036 |
| 104 | 1600.000 | 331789.935 | 351529.447 | 272.177 |
| 105 | 1610.494 | 331780.955 | 351524.016 | 272.205 |
| 106 | 1620.000 | 331772.730 | 351519.251 | 272.536 |
| 107 | 1640.000 | 331755.424 | 351509.226 | 274.450 |
| 108 | 1660.000 | 331738.118 | 351499.200 | 274.444 |
| 109 | 1680.000 | 331720.812 | 351489.175 | 274.242 |
| 110 | 1700.000 | 331703.506 | 351479.150 | 274.396 |
| 111 | 1720.000 | 331686.201 | 351469.124 | 274.729 |
| 112 | 1740.000 | 331668.895 | 351459.099 | 275.341 |
| 113 | 1760.000 | 331651.589 | 351449.073 | 276.512 |
| 114 | 1780.000 | 331634.283 | 351439.048 | 277.633 |
| 115 | 1789.135 | 331626.379 | 351434.469 | 277.418 |
| 116 | 1800.000 | 331617.060 | 351428.883 | 277.147 |
| 117 | 1820.000 | 331599.906 | 351418.600 | 278.170 |
| 118 | 1840.000 | 331582.752 | 351408.317 | 277.708 |
| 119 | 1860.000 | 331565.598 | 351398.034 | 279.667 |
| 120 | 1880.000 | 331548.444 | 351387.751 | 281.504 |
| 121 | 1900.000 | 331531.289 | 351377.468 | 280.641 |
| 122 | 1920.000 | 331514.135 | 351367.185 | 283.543 |
| 123 | 1937.577 | 331499.060 | 351358.148 | 282.912 |
| 124 | 1940.000 | 331497.064 | 351356.774 | 284.260 |
| 125 | 1960.000 | 331480.589 | 351345.435 | 286.473 |
| 126 | 1980.000 | 331464.114 | 351334.096 | 287.822 |
| 127 | 2000.000 | 331447.639 | 351322.756 | 285.666 |
| 128 | 2020.000 | 331431.165 | 351311.417 | 286.236 |
| 129 | 2040.000 | 331414.690 | 351300.077 | 288.533 |
| 130 | 2042.904 | 331412.298 | 351298.431 | 288.523 |
| 131 | 2056.468 | 331400.872 | 351291.125 | 287.166 |
| 132 | 2060.000 | 331397.818 | 351289.351 | 287.210 |
| 133 | 2070.033 | 331388.977 | 351284.610 | 289.192 |
| 134 | 2080.000 | 331380.078 | 351280.121 | 288.367 |
| 135 | 2100.000 | 331362.221 | 351271.114 | 288.885 |
| 136 | 2120.000 | 331344.365 | 351262.107 | 290.514 |
| 137 | 2140.000 | 331326.508 | 351253.099 | 292.287 |
| 138 | 2160.000 | 331308.651 | 351244.092 | 293.778 |
| 139 | 2172.259 | 331297.706 | 351238.571 | 293.152 |
| 140 | 2180.000 | 331290.863 | 351234.952 | 293.484 |
| 141 | 2187.913 | 331284.019 | 351230.981 | 294.095 |
| 142 | 2200.000 | 331273.881 | 351224.402 | 294.867 |
| 143 | 2203.568 | 331270.967 | 351222.344 | 294.147 |
| 144 | 2220.000 | 331257.629 | 351212.747 | 294.008 |
| 145 | 2240.000 | 331241.395 | 351201.066 | 293.991 |
| 146 | 2260.000 | 331225.160 | 351189.385 | 293.988 |
| 147 | 2280.000 | 331208.926 | 351177.703 | 295.103 |
| 148 | 2300.000 | 331192.692 | 351166.022 | 302.025 |
| 149 | 2301.238 | 331191.687 | 351165.299 | 299.915 |
| 150 | 2320.000 | 331177.168 | 351153.416 | 297.476 |
| 151 | 2340.000 | 331161.690 | 351140.750 | 300.585 |
| 152 | 2360.000 | 331146.213 | 351128.083 | 300.750 |
| 153 | 2380.000 | 331130.735 | 351115.416 | 300.587 |
| 154 | 2385.753 | 331126.283 | 351111.772 | 302.240 |
| 155 | 2398.475 | 331116.188 | 351104.033 | 300.972 |
| 156 | 2400.000 | 331114.946 | 351103.149 | 301.026 |
| 157 | 2411.197 | 331105.622 | 351096.952 | 302.505 |
| 158 | 2420.000 | 331098.157 | 351092.286 | 301.281 |
| 159 | 2440.000 | 331081.198 | 351081.685 | 302.217 |
| 160 | 2460.000 | 331064.238 | 351071.085 | 306.156 |
| 161 | 2480.000 | 331047.279 | 351060.484 | 306.302 |
| 162 | 2500.000 | 331030.319 | 351049.883 | 305.721 |
| 163 | 2513.291 | 331019.049 | 351042.839 | 305.362 |
| 164 | 2520.000 | 331013.157 | 351039.630 | 305.396 |
| 165 | 2540.000 | 330995.591 | 351030.067 | 306.283 |
| 166 | 2560.000 | 330978.026 | 351020.504 | 305.603 |
| 167 | 2580.000 | 330960.460 | 351010.941 | 305.642 |
| 168 | 2580.357 | 330960.147 | 351010.771 | 305.645 |
| 169 | 2597.051 | 330946.218 | 351001.604 | 305.824 |
| 170 | 2600.000 | 330943.925 | 350999.749 | 305.856 |
| 171 | 2613.745 | 330934.005 | 350990.251 | 306.220 |
| 172 | 2620.000 | 330929.795 | 350985.625 | 307.600 |
| 173 | 2633.072 | 330920.997 | 350975.957 | 308.191 |
| 174 | 2640.000 | 330916.160 | 350970.999 | 308.631 |
| 175 | 2651.202 | 330907.648 | 350963.725 | 309.893 |
| 176 | 2660.000 | 330900.425 | 350958.707 | 310.782 |
| 177 | 2669.333 | 330892.312 | 350954.100 | 310.041 |
| 178 | 2680.000 | 330882.801 | 350949.271 | 310.226 |
| 179 | 2700.000 | 330864.968 | 350940.216 | 310.947 |
| 180 | 2720.000 | 330847.135 | 350931.161 | 311.667 |
| 181 | 2740.000 | 330829.302 | 350922.107 | 312.387 |
| 182 | 2760.000 | 330811.469 | 350913.052 | 313.582 |
| 183 | 2771.310 | 330801.385 | 350907.932 | 316.603 |
| 184 | 2780.000 | 330793.737 | 350903.807 | 315.260 |
| 185 | 2800.000 | 330776.980 | 350892.909 | 316.554 |
| 186 | 2820.000 | 330761.575 | 350880.171 | 318.247 |
| 187 | 2832.289 | 330752.868 | 350871.503 | 319.287 |
| 188 | 2840.000 | 330747.723 | 350865.759 | 319.939 |
| 189 | 2860.000 | 330735.605 | 350849.862 | 321.632 |
| 190 | 2880.000 | 330725.379 | 350832.687 | 323.312 |
| 191 | 2893.268 | 330719.706 | 350820.697 | 324.378 |
| 192 | 2900.000 | 330717.059 | 350814.507 | 324.903 |
| 193 | 2920.000 | 330709.195 | 350796.118 | 326.392 |
| 194 | 2940.000 | 330701.332 | 350777.728 | 327.792 |
| 195 | 2953.020 | 330696.213 | 350765.757 | 328.695 |
| 196 | 2960.000 | 330693.320 | 350759.405 | 329.107 |
| 197 | 2961.870 | 330692.495 | 350757.727 | 328.792 |
| 198 | 2970.721 | 330688.311 | 350749.929 | 329.062 |
| 199 | 2980.000 | 330683.683 | 350741.886 | 330.077 |
| 200 | 2993.616 | 330676.893 | 350730.084 | 331.504 |
| 201 | 3000.000 | 330673.462 | 350724.703 | 331.964 |
| 202 | 3020.000 | 330659.786 | 350710.203 | 332.899 |
| 203 | 3025.171 | 330655.624 | 350707.137 | 333.130 |
| 204 | 3040.000 | 330642.578 | 350700.145 | 334.016 |
| 205 | 3056.725 | 330626.482 | 350695.749 | 336.107 |
| 206 | 3060.000 | 330623.243 | 350695.269 | 336.391 |
| 207 | 3069.255 | 330614.088 | 350693.912 | 336.873 |
| 208 | 3080.000 | 330603.524 | 350691.957 | 337.236 |
| 209 | 3100.000 | 330584.348 | 350686.329 | 337.514 |
| 210 | 3104.392 | 330580.248 | 350684.754 | 337.554 |
| 211 | 3120.000 | 330566.090 | 350678.202 | 337.693 |
| 212 | 3139.530 | 330549.458 | 350667.992 | 337.868 |
| 213 | 3140.000 | 330549.074 | 350667.720 | 337.872 |
| 214 | 3160.000 | 330532.746 | 350656.170 | 338.051 |
| 215 | 3180.000 | 330516.418 | 350644.621 | 338.460 |
| 216 | 3200.000 | 330500.090 | 350633.071 | 339.773 |
| 217 | 3205.009 | 330496.001 | 350630.178 | 339.995 |
| 218 | 3220.000 | 330483.487 | 350621.924 | 340.102 |
| 219 | 3240.000 | 330466.791 | 350610.912 | 339.967 |
| 220 | 3260.000 | 330450.096 | 350599.900 | 340.413 |
| 221 | 3280.000 | 330433.400 | 350588.888 | 340.152 |
| 222 | 3300.000 | 330416.705 | 350577.876 | 339.754 |
| 223 | 3320.000 | 330400.009 | 350566.864 | 339.003 |
| 224 | 3340.000 | 330383.314 | 350555.853 | 336.847 |
| 225 | 3360.000 | 330366.619 | 350544.841 | 338.114 |
| 226 | 3380.000 | 330349.923 | 350533.829 | 337.876 |
| 227 | 3380.833 | 330349.228 | 350533.370 | 337.910 |
| 228 | 3400.000 | 330331.978 | 350525.152 | 339.913 |
| 229 | 3406.154 | 330326.039 | 350523.548 | 339.821 |
| 230 | 3420.000 | 330312.316 | 350521.882 | 338.010 |
| 231 | 3431.474 | 330300.875 | 350522.569 | 337.585 |
| 232 | 3440.000 | 330292.435 | 350523.775 | 336.263 |
| 233 | 3460.000 | 330272.637 | 350526.604 | 336.980 |
| 234 | 3476.677 | 330256.127 | 350528.963 | 337.462 |
| 235 | 3480.000 | 330252.830 | 350529.372 | 337.488 |
| 236 | 3500.000 | 330232.871 | 350529.251 | 337.174 |
| 237 | 3505.906 | 330227.032 | 350528.368 | 337.011 |
| 238 | 3520.000 | 330213.430 | 350524.733 | 336.621 |
| 239 | 3535.136 | 330199.648 | 350518.521 | 336.203 |
| 240 | 3540.000 | 330195.397 | 350516.156 | 336.069 |
| 241 | 3556.956 | 330180.579 | 350507.914 | 335.507 |
| 242 | 3560.000 | 330177.849 | 350506.568 | 335.367 |
| 243 | 3568.260 | 330170.441 | 350502.915 | 334.922 |
| 244 | 3580.000 | 330159.631 | 350498.353 | 334.716 |
| 245 | 3600.000 | 330140.239 | 350493.593 | 336.379 |
| 246 | 3608.873 | 330131.411 | 350492.740 | 336.823 |
| 247 | 3620.000 | 330120.289 | 350492.781 | 336.679 |
| 248 | 3640.000 | 330100.575 | 350495.949 | 335.816 |
| 249 | 3649.486 | 330091.536 | 350498.812 | 336.498 |
| 250 | 3660.000 | 330081.674 | 350502.459 | 337.035 |
| 251 | 3680.000 | 330062.916 | 350509.395 | 335.315 |
| 252 | 3700.000 | 330044.157 | 350516.332 | 337.958 |
| 253 | 3720.000 | 330025.398 | 350523.268 | 334.805 |
| 254 | 3722.409 | 330023.139 | 350524.104 | 334.594 |
| 255 | 3735.502 | 330010.462 | 350527.274 | 335.307 |
| 256 | 3740.000 | 330005.987 | 350527.716 | 335.873 |
| 257 | 3748.595 | 329997.400 | 350527.625 | 337.075 |
| 258 | 3757.893 | 329988.133 | 350526.861 | 337.913 |
| 259 | 3760.000 | 329986.031 | 350526.720 | 337.894 |
| 260 | 3766.777 | 329979.257 | 350526.694 | 337.297 |
| 261 | 3775.660 | 329970.431 | 350527.652 | 335.687 |
| 262 | 3780.000 | 329966.155 | 350528.393 | 335.053 |
| 263 | 3800.000 | 329946.449 | 350531.808 | 333.794 |
| 264 | 3820.000 | 329926.743 | 350535.222 | 334.351 |
| 265 | 3840.000 | 329907.036 | 350538.637 | 336.274 |
| 266 | 3860.000 | 329887.330 | 350542.052 | 336.839 |
| 267 | 3860.570 | 329886.769 | 350542.149 | 336.847 |
| 268 | 3871.540 | 329876.084 | 350544.610 | 336.792 |
| 269 | 3880.000 | 329868.065 | 350547.299 | 335.812 |
| 270 | 3882.510 | 329865.733 | 350548.227 | 335.507 |
| 271 | 3900.000 | 329849.563 | 350554.892 | 333.949 |
| 272 | 3905.796 | 329844.204 | 350557.101 | 333.464 |
| 273 | 3920.000 | 329830.891 | 350562.043 | 332.681 |
| 274 | 3940.000 | 329811.623 | 350567.375 | 332.718 |
| 275 | 3951.570 | 329800.265 | 350569.571 | 333.312 |
| 276 | 3960.000 | 329791.919 | 350570.756 | 334.035 |
| 277 | 3980.000 | 329771.977 | 350572.153 | 336.144 |
| 278 | 3997.344 | 329754.643 | 350571.747 | 337.297 |
| 279 | 4000.000 | 329751.993 | 350571.570 | 337.437 |
| 280 | 4020.000 | 329732.037 | 350570.236 | 338.400 |
| 281 | 4028.673 | 329723.384 | 350569.657 | 338.763 |
| 282 | 4040.000 | 329712.063 | 350569.542 | 339.186 |
| 283 | 4040.072 | 329711.991 | 350569.546 | 339.188 |
| 284 | 4051.472 | 329700.660 | 350570.731 | 339.585 |
| 285 | 4060.000 | 329692.242 | 350572.100 | 339.882 |
| 286 | 4080.000 | 329672.501 | 350575.311 | 340.353 |
| 287 | 4100.000 | 329652.761 | 350578.521 | 340.373 |
| 288 | 4120.000 | 329633.020 | 350581.732 | 339.941 |
| 289 | 4133.676 | 329619.522 | 350583.927 | 339.387 |
| 290 | 4140.000 | 329613.260 | 350584.810 | 339.059 |
| 291 | 4160.000 | 329593.302 | 350585.857 | 337.953 |
| 292 | 4165.183 | 329588.122 | 350585.694 | 337.683 |
| 293 | 4180.000 | 329573.382 | 350584.241 | 337.002 |
| 294 | 4196.689 | 329557.045 | 350580.874 | 336.399 |
| 295 | 4200.000 | 329553.845 | 350580.027 | 336.301 |
| 296 | 4220.000 | 329534.511 | 350574.907 | 335.754 |
| 297 | 4240.000 | 329515.177 | 350569.788 | 335.088 |
| 298 | 4249.034 | 329506.444 | 350567.475 | 334.673 |
| 299 | 4260.000 | 329495.751 | 350565.058 | 334.069 |
| 300 | 4274.436 | 329481.457 | 350563.078 | 333.111 |
| 301 | 4280.000 | 329475.907 | 350562.683 | 332.705 |
| 302 | 4299.838 | 329456.085 | 350562.955 | 331.405 |
| 303 | 4300.000 | 329455.924 | 350562.968 | 331.396 |
| 304 | 4320.000 | 329435.988 | 350564.563 | 330.459 |
| 305 | 4334.883 | 329421.152 | 350565.750 | 329.869 |

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

## a) Protectia calitatii apelor

### a.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate pot apărea următoarele surse  potenţiale de poluare a apelor:

- antrenarea particulelor fine de pământ în timpul execuţiei lucrărilor de terasamente

- manevrarea şi punerea în operă a materialelor de construcţii;

- traficul greu specific şantierului;

- scurgerile accidentale de uleiuri, carburanţi, provenite de la utilajele care funcţionează în perimetrele în care se acţionează pentru realizarea lucrărilor.

În perioada de operare, obiectivul nu se constituie ca o sursa de poluare

### a.2. Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra apei

În perioada de execuţie se vor lua următoarele măsuri:

- Se vor executa şanţuri de colectare a apelor meteorice de pe platforma obiectivului;

- Apele fecaloid - menajere vor fi stocate intr-o fosă vidanjabila impermeabilizata / WC ecologic;

- Toate lucrările vor fi dimensionate conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu prevederile reglementărilor de mediu.

Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere se vor incadra in prevederile H.G. nr. 188 / 2002 – NTPA 002 / 2002, modificata si completata de H.G. 352 / 2005 privind preluarea si descarcarea apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor sau direct in statii de epurare :

| Nr. Crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori maxime mg / l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape uzate fecaloid - menajere | pH CBO5 CCO - Cr amoniu ( azot amoniacal ) materii in suspensie substante extractibile cu solventi organici sulfuri si hidrogen sulfurat detergenti sintetici biodegradabili | 6,5 – 8,5 300 500 30 350 30 1,0 25 |

## b) Protectia aerului

### b.1  Sursele de poluanţi pentru aer

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, sursele primare de poluare care vor afecta, temporar şi pe arii restrânse, calitatea aerului constau din:

- eventuale emisii de praf fin degajate în timpul operaţiunilor de încărcare, transport şi descărcare a pământului şi a materialelor de construcţii;

- noxe gazoase generate de activităţi în care se utilizează carburanţi  (transport, manipulare, etc. ).

Principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele care execută lucrările de construcţii.

b.2  Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra aerului

Pentru diminuarea noxelor degajate în aer se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activităţilor generatoare de praf în situaţii cu vânt puternic;

- un program de revizii şi reparaţii pentru echipamentele mobile şi staţionare, care se vor folosi la execuţia lucrărilor pentru a asigura încadrarea în emisiile normate de standardele din UE şi / sau România;

- la compactarea terasamentelor( manuala) se va folosi apa pentru stropire a straturilor de pământ;

- autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulaţia cu viteză redusă în zonele de case şi protejarea cu prelată;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentraţii de poluanţi.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind protectia atmosferei si STAS 12574 / 1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate.

Valori limita de emisie in aer ( medie de scurta durata – 30 min, respectiv  medie de lunga durata – zilnica ):

- pulberi in suspensie: max. 0,5 mg / mc; max. 0,15 mg / mc.

- oxid de carbon : max. 6 mg / mc, respectiv 2 mg / mc.

- dioxid de sulf : 0,75 mg / mc, respectiv 0,25 mg / mc

- dioxid de azot : 0,3 mg / mc, respectiv 0,1 mg / mc.

## c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

### c.1 Sursele de zgomot şi de vibraţii

În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii,  sursele de zgomot şi vibraţii sunt generate de utilajele de, încărcare şi transport greu care funcţionează pe amplasament.

c.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Măsurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţii asociate, vor consta  în implementarea de tehnici şi proceduri de control adecvate şi in programe  de întreţinere pentru echipamentele folosite, pentru încadrarea emisiilor acustice în limite normale, operaţionale pentru zone industriale.

Masuri :

- incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada.

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Se admite punerea în funcţiune numai a echipamentelor care poartă marcajul C.E. şi indicaţia nivelului de putere acustică garantat.

## d. Protectia impotriva radiatiilor

În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii, cat si in faza de functionare a obiectivului, nu se folosesc surse generatoare de radiaţii.

## e) Protectia solului si subsolului

### e.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol si ape freatice

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele de poluare sunt de trei tipuri:

- Surse liniare  - reprezentate de traficul de vehicule grele şi utilaje desfăşurat la fronturile de lucru. Emisiile de substanţe poluante degajate în atmosferă din arderea carburantilor ajung să se depună pe sol. Poluarea se manifestă pe o perioadă limitată de timp, iar din punct de vedere spaţial are o arie restrânsă;

- Sursele de suprafaţă – reprezentate de utilajele folosite la execuţia lucrărilor, existând riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibili, ca urmare a unor defecţiuni tehnice;

- Surse punctiforme – reprezentate de organizarea de şantier ( manipularea unor materiale potenţial poluatoare pentru sol, deşeuri, ape uzate etc. )

În perioada de operare a obiectivului nu sunt surse de poluare a solului.

e.2  Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra solului

În perioada de execuţie, se vor lua următoarele măsuri:

- depozitarea temporară a pământului excavat este recomandat a se face pe suprafeţe cât mai reduse;

- platforma organizării de şantier va fi amenajata şi va fi prevăzută cu un sistem de colectare a apelor pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate si descărcate intr-o o fosă septică impermebilizata / WC ecologic;

- gospodărirea carburanţilor, se va face conform normativelor în vigoare;

- depozitarea deşeurilor municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă;

- scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împrăştierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, şi vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;

- pentru suprafeţele de pământ contaminate accidental în timpul execuţiei, se propune excavarea volumului de pământ şi depunerea în gropile de împrumut  într-o diluţie care să permită derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturală.

- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă.

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele  excedente de materiale din excavare ( pământ, pietriş ). Acestea vor fi folosite pe plan local.

In tehnologia de realizare a obiectivului se vor realiza o serie de lucrari si dotari cu rol tehnologic si de protectie a mediului cum sunt:

- Amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deseuri ( ambalaje, deseuri menajere, ape uzate menajere );

- Eliminarea controlata a deseurilor specifice.

- Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

Calitatea solului la terminarea lucrarilor este analizata si comparata cu datele initiale care trebuie sa ateste calitatea lucrarilor de redare astfel incat sa se mentina cel putin clasa de calitate avuta initial.

Masuri:

- asigurarea scurgerii apelor meteorice, in perioada organizarii  de santier;

- este interzisa efectuarea lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetrul santierului.

## f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

### f.1 Sursele de poluanţi pentru faună şi floră

Sursele de poluare pentru fauna şi flora în perioada de execuţie sunt:

- emisiile de poluanţi şi zgomotul generate de traficul greu şi de utilajele grele folosite în şantier;

- emisiile de poluanţi şi zgomot generate la manevrarea pământului (terasamente) şi a materialelor de construcţii.

### f.2  Măsuri de reducere / ameliorare a  impactul asupra faunei şi florei

- În perioada de execuţie, cat si in faza de functionare se apreciază că nu este necesar să se prevadă lucrări pentru protecţia florei şi faunei, impactul asupra lor  fiind nesemnificativ.Singurele utilaje grele utilizate sunt reprezentate de macaraua de descarcare si manevrare a tablierului metalic , folosita pe o perioada scurta (cca. 2,0 ore), deoarece se va descarca direct pe amplasament , respectiv gabioanele din bolovani de rau , deja amenajate.

- Se apreciaza că, în apropierea platformei obiectivului, concentraţiile de poluanţi vor avea valori care nu vor depăşi concentraţiile maxime admisibile, astfel că nu vor exista probleme care să impună restricţii.Lucrarile de terasamente se vor executa strict manual , astfel incat eventualele emisii de poluanti si zgomote posibile la acest tip de lucrari sunt excluse in totalitate.

## g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

### g.1 Sursele de poluanţi pentru aşezările umane

- emisiile de poluanţi şi zgomot generate de traficul greu şi de utilajele grele folosite în şantier;

- emisiile de poluanţi şi zgomot generate de manevrarea pământului ( terasamente ) şi a materialelor de construcţii.

### g.2 Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul materialelor si zgomotul produs de activitatea desfasurata.

Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din gaze de esapament produse de autovehicole grele, sunt luate urmatoarele masuri :

- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport ;

- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor ;

- amenajarea legaturii de acces la propunerea de circulatie , respectiv podul proiectat va fi dimensionata corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora ;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea materialelor se va face cu atentie pentru evitarea lovirii acestora;

- in cazul in care nivelul de zgomot este peste limita admisa, se vor monta panouri fonoabsorbante ;

- amplasamentul este reglementat din punct de vedere al urbanismului si amenajarii teritoriului prin Certificat de urbanism si ulterior prin Autorizatia de construire.

## h. Gospodarirea deseurilor

Vor fi respectate urmatorele prevederi :

- generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora cu modificarile si completarile ulterioare, conform O.U.G. nr 78/2000;

- art. 14.8 (1) Deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract si (2) Emitentul autorizatiei de construire va indica amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta; art. 21 - Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract, conform Legii 426/2001.

### h.1 Modul de gospodărire a deşeurilor:

Principalele deşeuri generate în perioada de construcţie şi întreţinere a obiectivului, sunt materiale rezultate din  săpături si resturi materiale finite , respectiv material metalic, cherestea.

În activitatea de construcţie a obiectivului, se va ţine seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor.

Se vor avea în vedere următoarele:

- Se vor recicla deşeuri refolosibile prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri;

- Se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare;

- depozitarea deşeurilor se va face doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Deşeurile municipale -  vor fi depozitate în pubele amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi ridicate de catre constructor sau existand posibilitatea , periodic de societatea de salubritate  ( pe bază de contract ).

Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finala la groapa de gunoi a localitatii din zona obiectivului.

Deşeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire şi activităţile anexe :

- cod 20.01.08 - deseuri menajere

- cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton

- cod 15.01.02 – deseuri din ambalaje din plastic

- cod 17 04 05 – deseuri de fier

- cod 17 04 07 - amestecuri metalice

- cod 17 02 01 - deşeuri din lemn

- cod 17 01 07 – amestecuri de beton, caramizi, etc.

Deseurile metalice se vor valorifica prin unităţi de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje:

- ambalaje din hartie si carton care se constituie ca deseuri se colecteaza si se predau la o unitate de colectare autorizata.

Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile H.G. nr. 349 / 2001.

Deseurile din materiale de constructi :.

La consolidarea strazii se folosesc ca materiale de constructie beton  de ciment, folie de polietilen, balast, nisip, fundatii din balast, sarma, lemn. Cele care sunt clasate ca deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor, sunt valorificate sau sunt transportate la o rampa autorizata.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru (şeful de santier ).

Masuri:

- Reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente ;

- Colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii acestora ;

- Luarea masurilor necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditiile de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului ;

- Luarea de masuri pentru impiedicarea abandonarii, inlaturarii sau eliminarii necontrolate a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea ;

- Instituirea unui program de instruire a personalului angajat pentru respectarea normelor PSI si a legislatiei UE privind protectia mediului.

## i. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Substanţele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:

Realizarea lucrarilor de investitii, ce fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care prin compoziţie sau prin efectele potenţiale asupra sănătăţii angajaţilor, sunt încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase ( carburanti pentru funcţionarea utilajelor,  solvenţi, acetilena, oxigen etc).

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase se va face cu respectarea prevederilor în vigoare.

Ambalajele şi deşeurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale.

Antreprenorului îi revine sarcina depozitării şi folosirii în condiţii de siguranţă a acestor substanţe. De asemenea antreprenorul trebuie să ţină o evidenţă strictă a acestora.

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se va face prin:

- evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora

- eliminarea  in conditii de siguranta  pentru sanatatea populatiei si pentru mediu a substantelor si preparatelor periculoase care se constituie ca deseuri ( reglementata in conformitate cu legislatia specifica ) ;

- identificarea si prevenirea riscurilor pe care substantele si preparatele periculoase le pot  reprezenta pentru sanatatea populatiei

- mentinerea starii de etanseitate si integritate a recipientilor de orice tip, pentru a se evita  producerea de efecte secundare si impact negativ asupra factorilor de mediu.

Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au un caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROEICT

Impactul semnificativ al realizării proiectului asupra solului si subsolului il reprezintă ocuparea definitvă a suprafetelor de teren destinate corectiilor de drum precum si suprafetele necesare dispozitivelor pentru preluarea si scurgerea apelor pluviale, fiind un impact permanent

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea constituie mecanismul care permite verificarea eficienţei măsurilor adoptate pentru reducerea impactului obiectivului asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi următoarelor scopuri:

- detectarea erorilor în construirea, funcţionarea sau întreţinerea lucrărilor;

- evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Pe perioada execuţiei lucrărilor de reabilitare este necesar a se desfăşura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate, cât şi pentru a stabili măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice.

În acest sens se propun următoarele măsuri:

- identificarea şi monitorizarea surselor de poluare;

- stabilirea unui program de măsuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrărilor;

- gestionarea controlată a deşeurilor rezultate, în zona frontului de lucru;

- stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care  indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale: măsuri necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident;

- organizarea unui sistem prin care populaţia să poată informa constructorul asupra nemulţumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranţa traficului etc.

Prin executarea lucrărilor propuse de proiect vor apărea influenţe favorabile, atât din punct de vedere economic şi social, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.

Toate operatiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu.

Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de functionare a activitatii, in vederea eliminarii posibilelor incidente, cu urmari nedorite asupra mediului

Realizarea proiectului va fi supavegheata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare  a  paramentrilor  constructivi  şi  funcţionali  şi  a  reglementărilor privind protecţia mediului.

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 15A LOCALITATEA HUSNICIOARA SI DC 18 LOCALITATEA BADITESTI COMUNA HUSNICIOARA –JUDETUL MEHEDINTI”, pentru care se solicita acord de mediu, nu intra sub incidenţa directivelor europene menţionate mai sus, transpuse in legislatia nationala.

# X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Lucrările prevăzute în organizarea de şantier constau in amenajarea unei platforme pe care vor fi amplasate posibillele construcţii provizorii ( împrejmuire, containere birou, magazie, grup sanitar etc.).

De asemenea, se va avea in vedere asigurarea conditiilor pentru servirea mesei de catre personalul lucrator, asigurarea echipamentelor de protectie a lucratorilor, programul de lucru etc.

Toate acestea intra in responsabilitatea constructorului.

Localizarea organizarii de santier:

Localitatea Husnicioara, teren pus la dispozitie de Primaria Husnicioara.

Punctul de lucru al organizării de şantier va fi ales de către executantul lucrarilor. Organizarea de santier se va rezuma strict la un container tip magazie , pentru depozitarea necesarului strict aferent executiei (echipamente de lucru). Avand in vedere dimensiunile reduse ale containerului , respectiv 2,00x 3,00m acesta poate fi amplasat lejer fara a produce perturbarea traficului si afectarea cadrului natural. Eventualele materiale necesare , vor fi puse in lucru pe masura ce vor fi aprovizionate si aduse la punctul de lucru .

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

In situatia in care utilitatile: strict necesare aflate in zona, respectiv apa, energie,sunt asigurate, si se respecta conditiile de mediu stabilite prin proiect, nu se va produce un impact impact negativ asupra mediului.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

Sursele de poluare a mediului, in timpul organizarii de santier, vor fi nesemnificative.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Nu se vor lua masuri speciale pentru controlul emisiilor, pentru ca acestea vor fi nesemnificative.

# XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITITI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul lucrarii si beneficiarul acestora.

Ca principiu general ,lucrarile de baza, odata finalizate, sunt urmate de lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala ,iar dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

In situatia de fata lucrarile prezentate care se desfasoara in comuna Husnicioara nu au impact semnificativ asupra mediului si nu produc deterioarea cadrului natural existent. Concluzia proiectantului privind  suprafata  de teren ramasa libera ce se va reda in circuitul initial este o situatie care nu este  acceptata , neexistand nici o deteriorare a cadrului natural nici in perioada de executie nici in cea de exploatare.

Alte date si informatii:

Titularul obiectivului si constructorul vor urmari realizarea tuturor solutiilor tehnico-constructive si celelalte prevederi cuprinse in proiectul de executie avizat si aprobat; masurile de prevenire eficienta a poluarii se vor lua, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile in domeniu.

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce titularul de proiect solicita si obtine autorizatia de construire a obiectivului de investitie.

Proiectul se va realiza in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative, care sunt in concordanta cu Directivele Uniunii Europene:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265 / 2006, OUG nr.114 / 2007 si OUG 164 / 2008 ;

- OM 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase ;

- O.U.G. nr. 16 / 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificarile sicompletarile ulterioare;

- Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr 78/2000 privind generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificat de H.G. nr 1872 / 2006

- H.G. nr 1408 / 2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- O.M.S. nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei

- Respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Respectarea normelor de protectie a muncii, conform : Legii 319/ 006, H.G. 1425/2006, modificata si completata de H.G. 955/2010, H.G. 300/ 2006, H.G. 1146/2006, H.G. 971 / 2006, H.G. 1091/2006, H.G. 1048/2006, H.G. 493/2006, H.G. 1028/2006, H.G. 1092/ 2006, H.G. 1051 / 2006.

# XII. ANEXE – PIESE DESENATE

Piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului – scara 1 : 1000

- Planul de situatie a obiectivului, reprezentand limitele amplasamentului proiectului si modul de planificare a utilizarii suprafetelor - scara 1 : 500

# XII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOT ART. 28 DIN OUG NR.57/2017

Prezentul proiect NU intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT:

TIPURILE SI CANTITATILE DE DESEURI DE ORICE NATURA REZULTATE SI MODUL DE GOSPODARIRE A ACESTORA

Tipurile, cantitatile de deseuri in perioada de constructie

| Sursele de deseuri | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate estimata | Mod de depozit. Deseuri de carton la materiile prime si materialele cu utilizare temporara | Modalitati de gestionare propuse; cod de valorificare/aliminare (cf..L.211/2011, anexele 2 si 3) | Periculozitate cod de periculozitate conf. Legii 211/2011 Anexa 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrari de constructie | 17 05 04 | Pamant si pietre din excavari | 5928.00mc | Depozitare temporara pe amplasamentul alaturat sau in depozite de pamant | Reutilizare la realizarea umpluturilor; R5 | Nepericulos |
| Lucrari de constructie | 17 02 01 | Deseuri de lemn din cofraje | 3.20mc | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Reutilizarea sau eliminarea prin firme specializate; R5/D1 | Nepericulos |
| Lucrari de constructie | 17 02 03 | Deseuri de benzi de delimitare si avertizare a amplasamentelor de lucru | 15.23kg | Colectare in recipienti adecvati. Depozitare la nivelul organizarii de santier | Valorificare prin firma specializata; R12 | Nepericulos |
| Organizare de santier | 15 01 01 | Deseuri de carton de la materiile prime si materialele utilizate | 25.00kg | Colectare in recipienti adecvati. Depozitare la nivelul organizarii de santier | Valorificare prin firma specializata; R13 | Nepericulos |
| Organizare de santier | 15 01 02 | Deseuri de plastic (folie, banda, etc) de la materiile prime si de la materialele utilizate | 50.00kg | Colectare in recipienti adecvati. Depozitare la nivelul organizarii de santier | Valorificare prin firma specializata; R14 | Nepericulos |
| Organizare de santier | 20 03 01 | Deseuri menajere | 65.00kg | Depozitare in pubele ecologice la nivellul organizarii de santier | Eliminarea prin firma de salubritate; D1 | Nepericulos |

Deşeurile vor fi predate în vederea valorificării/ eliminării prin societăţi autorizate specializate conform contractelor care vor fi încheiate. Transportul deşeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

In perioada de exploatare a investitiei nu vor fi generate deseuri.

Intocmit:

Ing. Cristian Radoslav