Memoriu de prezentare

Conform Anexa 5E din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

I.	Denumirea proiectului:

„Modernizare ulite in comuna Butoiesti, Judetul Mehedinti”

II.	Titularul  proiectului

### Titularul  proiectului :

Primaria comunei Butoiesti

- cu sediul  in comuna Butoiesti

- CUI 8033356

- reprezentat de primar : Sălceanu Gheorghe-Valentin, domiciliat in comuna Butoiesti

- Telefon: 0252-373003

- Responsabil pentru protecţia mediului: Sălceanu Gheorghe-Valentin.

Forma de proprietate  :

Terenul se afla in intravilanul si extravilanul comunei Butoiesti, jud. Mehedinti si este in proprietatea comunei Butoiesti .

## Regimul de lucru- 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamina, 250zile /an

### AMPLASAMENT SI VECINATATI

Localizarea obiectivului:

Teritoriul administrativ al comunei Butoiesti este situat în extremitatea Estica a judeţului Mehedinti, învecinându-se astfel:

-	la nord şi nord est,  judeţul Gorj;

-	la est, sud -est, sud si parţial  sud-vest judeţul Dolj ;

-	la sud -vest, comuna Brezniţa Motru ;

-	la vest, comuna   Stângăceaua

-       la nord comuna Grozeşti ;

Raportată Ia reţeaua de localităţi a judeţului conform Planului de  Amenajare a Teritoriului a judeţului Mehedinţi, comuna Butoieşti, cu 3695 locuitori în 1997,  se încadrează în categoria comunelor mijlocii, făcînd parte din comunele cu un număr    mediu ele sate componente (  7 sate ) şi aşezate în zona de cîmpie .

Localitatea Butoieşti este reşedinţă a comune şi se încadrează în categoria  localităţilor mici după   numărul de locuitori ( 504 locuitori în 1997).

Localităţile componente: Argineşti, Buiceşti, Gura Motrului, Pluta, Răduţeşti , Tînţaru, se  încadrează în Categoria  localităţilor mici , după   numărul de locuitori  (300- 600 locuitori în 1997). Din indicatorii demografici ai ultimilor ani (1992 -1997)    se constată o creştere   a populaţieidatoratâ   sporului migratoriu pozitiv. In ceea ce priveşte sporul natural ( 1990 - 1994), acesta înregistrează valori negative, cu excepţia anilor 1990 şi 1994, cînd valorile sunt pozitive .

Comuna    Butoieşti, intră în zona  de influenţă a oraşului Strehaia. Teritoriul administrativ al comunei Butoieşti are o suprafaţă totală   de   6344 ha .

Conform   datelor   OCOT 1996, bilanţul teritorial se   prezintă   astfel :în ceea ce priveşte amplasarea localităţilor în teritoriul administrativ şi datele de referinţă la nivelul fiecărei localităţi,  situaţia se prezintă  astfel :

Reşedinţa comunei - localitatea   Butoieşti : este situată    în partea de nord -vest a teritoriului administrativ şi dezvoltată pe drumul eurpean    E70    şi drumul local ce pleacă din acesta şi deserveşte două  trupuri cu  zone de locuinţe.

Intravilanul localităţii    este    format din 6 trupuri   care includ terenuri folosite pentru   obiective publice; circulaţii, gospodării individuale, unităţi productive    (agrozootehnice), terenuri   neproductive. La distanţă relativ mică în partea de nord se află cimitirul (trup izolat).

Localitatea Răduţeşti, este situată în partea de nord-vest   a teritoriului administrativ , de-a lungul   drumului local,   ce se desfăşoară    în partea de nord a reşedinţei de comuna  paralel cu aceasta.

Intravilanul    existent    este format din două trupuri    destinate zonei de locuit, circulaţiei, terenurilor neproductive,  şi în mică măsură obiectivelor publice.    Localitatea   dispune de alimentare cu energie electrică , nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi    canalizare.

Localitatea Jugastru, este amplasată în partea de est şi nord-est    reşedinţă de comună. Intravilanul existent este format din două trupuri, unul se   dezvoltă pe drumul european E70, în continuarea localităţii reşedinţă de comună    Butoieşti, spre est; celălalt se dezvoltă pe drumul local   cu drumul european    în partea de nord a acestuia.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Proiectul se va intocmi in baza studiilor de teren care au cuprins studii topografice ce s-au materializat in planuri de situatii cotate si desenate la scara 1:1000, a studiului geotehnic ce urmeaza a se intocmi.

Traseul in plan

Avand in vedere limitarea impusa de propietatile existente (distanta mica intre proprietati) si existenta (care stalpilor de electricitate nu se pot muta din considerente tehnico-economice), elementele geometrice plane ale drumurilor modernizate nu se vor modifica fata de cele existente - se va urmari traseul existent, impunandu-se restrictii de viteza dupa caz.

Profilul longitudinal proiectat va corespunde unei viteze de 50km/h cu limitari de pana la 15km/h in cadrul unor curbe particulare.

La proiectarea liniei rosii se va tine cont de grosimea sistemului rutier propus si de prevederile STAS 863/85 – Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

Pe raza localiatii, linia rosie se va adapta functie de accesul la proprietati.

Profilul transversal

Caracteristicile tehnice ale drumurilor vor fi urmatoarele :

- latimea platformei:

- l = 3.125m … 7,00m;

- latimea partii carosabile:

- l = 2.75m … 5,50m;

- latimea acostamentelor:

- l = 2 x 0,75m;2 x 0.5m; 2 x 0.375m;

- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;

- panta transversala la acostamente: 4%.

Sistemul rutier proiectat:

- Strat de uzura BAPC16 : 4cm

- Strat de legatura BADPC 22.4 : 6cm

- Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal concasat: 15cm

- Strat de fundatie superior din balast : 30cm

- Strat anticapilar de nisip: 7cm.

- Acostamente 10cm piatra sparta + completare de balast

Scurgerea apelor

Apele pluviale de pe platforma strazilor vor fi colectate in rigole triunghiulare de beton simplu, pamant, precum si rigole carosabile si de acostament.

Podetele existente degradate se vor scoate si se vor monta altele noi proiectate dupa cum urmeaza:

- transversal strazii, ø600 si L=7.00m

- la strazi laterale, ø600 si L=7.00m

Intersectiile cu drumurile/strazile laterale

Drumurile/strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15ml cu acelasi sistem rutier ca al strazilor proiectate.

Intersectiile se vor amenaja asigurand capacitatea de circulatie, siguranta rutiera si pietonala, si vizibilitatea aferenta traficului recenzat. Racordarea se va realiza progresiv, incepand cu aceeasi structura rutiera ca si cea proiectata pe strada curenta si terminand cu stratul de uzura.

Lucrari de siguranta circulatiei :

- montarea de indicatoare rutiere;

Se vor monta un numar de 50 de indicatoare rutiere astfel: la fiecare intersectie se vor monta cate un indicator "OPRIRE" pentru drumurile cu prioritate scazuta.

Montarea indicatoarelor rutiere se va face conform legislatiei romanesti la data executiei.

b)	justificarea necesităţii proiectului;

Conform expertizei tehnice drumurile existente nu prezinta siguranta in exploatare, drumurile prezentand denivelari, fagase, gropi si lipsa de planeitate. Prin urmare asa cum recomanda si expertul tehnic este necesara modernizarea drumurilor prin adaugarea unui sistem rutier care sa deserveasca traficul local, precum si adaugarea de rigole si podete aferente acestor drumuri supuse modernizarii.

Din punct de vedere economic, prin realizarea investitiei se reduce costul

deplasarii pe km, astfel se reduce consumul de carburanti si uzura pieselor de schimb si a anvelopelor.

Din punct de vedere al mediului se vor proteja zone din imediata apropiere a strazilor, prin diminuarea noxelor.

Traficul desfasurat pe tronsoanele de drum aferente investitiei este preponderent local de acces catre proprietati si sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate.

Se pune astfel la dispozitie un sistem rutier cu o imbracaminte asfaltica moderna, oferind astfel confortul necesar participantilor la traffic.

c)	valoarea investiției;

- C+M = 16.957.818,46 exclusiv TVA ;

- TOTAL = 18.277.705,83 exclusiv TVA.

d)	perioada de implementare propusă;

Perioada propusa este de 12 luni.

e)	planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Plansele anexe: Plan de situatie , Plan de amplasare.

f)	o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect,  formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Situatia existenta

Strazile propuse spre modernizare au urmatoarele caracteristici tehnice:

| Nr crt. | Denumire strada | Lungime | PC | AC | Rigole |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAT BUICESTI |
| 1 | ULITA DIN DRUMUL PRICIPAL=PASLARU ALEXANDRU | 247 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 2 | Ulita scoala -militaru-braileanu ion | 526 | 4 | 0.5 | 2 |
| SAT JUGASTRU |
| 3 | ULITA STANICA=ROBESCU | 121 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 4 | ULTA ROBESCU=DOBRESCU | 120 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 5 | ULITA MIREA-MARES | 167 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 6 | ULITA MITRE-ULARU | 121.5 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 7 | ULITA OLARU-SMADOIU | 117 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 8 | ULITA POPESCU CALINA | 122 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 9 | ULITA DOBRESCU EDU | 184 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 10 | ULITA NEDELOIU-PITAROIU | 197 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 11 | ULITA MIREA POPESCU | 93.5 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 12 | ULITA STANICA -MIREA | 94 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 13 | ULITA STANICA-DN6 | 101 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 14 | DV501 | 283 | 2.75 | 0.5 | 2 |
| 15 | DV483 | 283 | 2.75 | 0.5 | 2 |
| SAT TANTARU |
| 16 | ULITA DJ606C-GAMA NICOLAE | 143 | 2.75 | 0.5 | 2 |
| 17 | DV1594 | 1042 | 2.75 | 0.5 | 2 |
| SAT PLUTA |
| 18 | ULITA ALBASTOIU-DE966 | 150 | 4 | 0.5 | 2 |
| 19 | DV971 | 372 | 4 | 0.5 | 2 |
| 20 | DV970 | 658 | 2.75 | 0.5 | 2 |
| 21 | ULITA DANICICA-PATRASCU | 249 | 4 | 0.5 | 2 |
| 22 | ULITA LUNGU AMZA | 167 | 4 | 0.5 | 2 |
| 23 | ULITA DRAGOMIR AMZA | 263 | 4 | 0.5 | 2 |
| 24 | ULITA CALINILOR | 398 | 4 | 0.5 | 2 |
| 25 | ULUITA COASTA LUI GIUMANCA-DRAGHICI AURORA | 663 | 4 | 0.5 | 2 |
| 26 | DV1638 | 843 | 4 | 0.5 | 2 |
| 27 | DV1672 | 567 | 4 | 0.5 | 2 |
| SAT ARGINESTI |  |
| 28 | ULITA BACIU-NEACSU-GAMANESTI | 135 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 29 | ULITA ARDEIU-BISERICA -PETRESCU | 178 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 30 | ULITA BADITOIU EDU | 400 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 31 | ULITA E70-CFR593 | 200 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| SAT GURA MOTRULUI |  |
| 32 | DC115 | 3140 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 33 | ULITA CIMITIR-SCOALA-BOGDAN | 491 | 4 | 0.5 | 2 |
|  |  | 12836 |  |  |  |

TOTAL : 12836ml

Caracteristici geometrice.

- In plan drumurile au o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses (aliniamente lungi ).

- In profil longitudinal, strazile investigate, se incadreaza la valori ale declivitatilor intre 0.1 % si 10% iar pe unele portiuni scurte aceasta poate depasii 10%.

- In sectiune transversala, drumurile se desfasoara la nivelul terenului adiacent si au o parte carosabila  cuprinsa intre 2,00 si 7,00 m si o platforma de pana la 8,00m.

- Structurile rutiere investigate sunt flexibile. Strazile sunt in general din pamant slab balastate cu grosimea medie de 10 cm fundate pe terenul natural alcatuit din argile nisipoase. Pe un tronson se regaseste un strat de mixtura asfaltica(DC 115) foarte degradat ce necesita inlocuit.

Traficul desfasurat pe strazile investigate este preponderent local de acces catre proprietati si sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate, sau catre terenurile agricole  din zona, insa dezvoltarea zonei ia in considerare si  o crestere a traficului atras prin modernizare. Cu o frecventa scazuta strazile vor fi solicitate si de alte categorii de vehicole cu sarcina limitata la osia standard de 11,5t.

IV . Descrierea lucrărilor de demolare necesarese

-Nu este cazul. In proiect nu sunt prevazute lucrari de demolare.

V . Descrierea amplasării proiectului :

-	-	distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

NU ESTE CAZUL . PROIECTUL NU INTRA SUB INCIDENTA CONVENTIA ADOPTATA LA ESPOO.

-	localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL . Amplasamentul nu se afla in PE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONA DE PROTECTIE A UNUI MONUMENT DIN LISTA .

-	hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

•	folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul va fi folosit pentru modernizarea  drumurilor existente pe acesta.

•	politici de zonare şi de folosire a terenului;

Conform PUG  COMUNA BUTOIESTI, ZONA STUDIATA ESTE INTR-O ZONA CAI DE COMUNICATII

•	arealele sensibile;

Nu este cazul. Amplasamentul nu se afla pe zone, situri sau areale protejate conform legislatiei de mediu in vigoare.

-	coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

X- 372550.4420m

Y- 343333.8280m

VI.	Descrierea  tuturor  efectelor  semnificative  posibile  asupra  mediului  ale  proiectului,  în  limita  informațiilor disponibile

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calităţii apelor:

Adoptarea soluţiei tehnice si proiectarea lucrărilor s-a realizat, respectând prevederile standardelor si normativelor interne de specialitate.

In perioda de executie :

Nu este cazul. Nu va fi afectata calitatea apelor pe durata perioadei de executie.

In perioda de functionare:

Nu este cazul. Obiectivul pe perioada de functionare nu va afecta mediul din punct de vedere al calitatii apelor.

- Protecţia aerului:

In perioda de executie :

Pe toata perioada executie solutiile adoptate trebuie sa asigure masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, pentru a nu depasi pragul admis.

Constructorul va trebuii sa ia masuri in timpul executiei terasamentelor si fundatiilor astfel incat sa se limiteze cantitatea de praf ridicata in atmosfera. O masura este aceea de stropire cu apa a pamantului, balastului, pietrei sparte etc.

Procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor.

Prin realizarea unei suprafete plane de rulare se vor reduce emanatiile de noxe ale autovehiculelor.

Se va respecta un program de circulatie a autovehiculelor care aduc materiale pe santier. Se vor folosi utilaje de ultima generatie , cu evacuari cat mai mici in admosfera.

In perioda de functionare nu exista poluanti pentru aer.

- pe perioada funcţionări obiectivului vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

-   respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011; STAS 12574/1987 privind calitatea aerului înconjurător;

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- zgomotele si vibratiile apar doar in timpul executiei lucrarilor ca urmare a functionarii utilajelor si a mjloacelor de transport. Pentru reducerea efectului, se va evita functionarea utilajelor in perioada de odihna a populatiei si in zilele de sarbatoare legala si religioasa. Pentru personalul deservent care functioneaza in vecinatatea utilajelor vor fi prevazute masuri de protectie adecvate (casti de protectie impotriva zgomotului);

- se vor utiliza mojloace de transport cu gabarite modeste pentru a evita producerea de vibratii care sa afecteze cladirile adiacente lucrarii, iar in cazul utilajelor de gabarit mare se vor impune viteze de deplasare mai reduse .

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul. Nu va exista riscul de radiatii in timpul executiei acestui obiectiv.

- Protecţia solului şi a subsolului:

- alimentarea cu carburanti a utilajelor de constructii se va face la statii de distribuire a carburantilor autorizate;

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat în recipienti adecvati în vederea neutralizarii de catre firme specializate;

- se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule, pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu;

-se vor respecta prevederile Ord. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii solului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Amplasamentul nu este situat intr-un cadru semnificativ ca ecosistem, iar investitia nu are factori poluanti in aer, apa sau sol.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

În faza de exploatare a proiectului nu este nevoie de luarea de măsuri speciale privind protecţia aşezărilor umane.

Lucrarile se executa in intravilanul comunei Butoiesti, locuitorii din zona fiind afectati pe perioada executiei (12 luni) in mica masura prin inchideri temporare a circulatiei rutiere pe strazi/drumuri/tronsoane de strazi/drumuri, prin restrictii de circulatie, dar vor avea beneficii pe termen lung prin imbunatatirea conditiilor de trafic. Din punct de vedere al discomfortului fonic, programul de lucru va fi stabilit pentru a se efectua doar pe timpul zilei. Praful generat de utilaje va fi evitat prin umezirea terasamentului.

Asezarile umane nu vor fi afectate de catre aceasta reabilitare de drumuri in alt mod.

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În perioada de constructie:

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construire (materiale feroase şi neferoase,

lemn, pamant) se vor stoca pe un teren pus la dispozitie de primaria Butoiesti in containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioara, urmand a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, in baza unui contract;

- cantitatea de deseuri  rezultata  se estimeaza in mare, acest lucru fiind dependent de indemanarea constructorului si numarul de muncitori.

Aceste deseuri pot fi :

- deşeuri menajere - cod 20 03 01- provenite de la muncitorii care realizează obiectivul;

Se estimeaza 50kg deseuri menajare.

- lemnul - cod 17 02 01 - va fi reutilizat/preluat de catre diverse persoane fizice sau juridice

Se estimeaza 800kg deseuri lemnoase.

- pamantul - cod 17 05 - provenit din sapaturi si excavatii

Se estimeaza 10000mc de pamant rezultat in urma sapaturilor si excavarilor, aproximativ 2000mc se va folosi pentru umpluturi .

- Gestiunea ulterioara a deseurilor cade in sarcina firmelor specializate ce urmeaza a fi contractate de catre constructor.

- conform HG 856/2002 constructorul are obligatia să tină evidenta strictă a

cantitătilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul

acestora;

În perioada de functionare

- nu este cazul. Obiectivul realizat nu produce deseuri.

### 9.Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-	substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În timpul executiei lucrarilor, vor fi utilizate  în special produse petroliere al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor în vigoare.

Cele mai folosite produse, sunt:

- combustibil, folosit pentru utilaje si vehicule de transport;

- benzina;

Pe perioada de functionare, nu este cazul.

-	modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

În timpul executiei lucrarilor, substantele folosite vor fi colectate, depozitate temporar si gestionate in conformitate cu cerintele legale aplicabile acestor categorii de deseuri.

- utilajele folosite vor fi alimentate de la cea mai apropiata statie peco din zona.

Pe perioada de functionare, nu este cazul.

utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

- resurse naturale folosite in constructie si functionare: pamant, agregate, apa

VIi.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

## - Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu exista posibilitatea unui impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, climei etc pe perioada de functionare a obiectivului

Pe perioada de functionare, nu exista un impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor.

## -	extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/ speciilor afectate);

Extinderea spatiala a zonei de influenta a impactului este in stransa legatura cu natura impactului, de asemenea, si cu magnitudinea si complexitatea acestuia. Zona de impact va fi limitata la amplasament, solul/subsolul sau biodiversitatea zonei (care este redusa pe amplasament ).

## -	magnitudinea şi complexitatea impactului;

Conform situatiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului este foarte limitata, iar complexitatea este redusa.

## -	probabilitatea impactului;

Impactul cu probabilitatea cea mai ridicata va fi cel determinat de emisiile atmosferice si de zgomot ( doar la nivelul amplasamentului). Nu exista alt tip de impact semnificativ.

## -	durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Pe perioada de derulare a proiectului (12 luni), durata impactului este limitata. Frecventa acestuia este discontinua in ceea ce priveste zgomotul provenit de la utilajele si echipamentele folosite la excavare si constructie. Acest impact este reversibil, dar, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, toate tipurile de impact vor disparea.

## -	măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asuprea mediului al implementarii investitiei:

- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/subsolului

Pentru evitarea si diminuarea potentialului impact asupra solului se propun urmatoarele masuri:

- nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor(pentru utilaje) in zona amplasamentului;

- evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;

- depozitarea temporara a deseurilor, numai in locuri special amenajate si in functie de categorie, numai in recipient special destinati;

- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal , acolo unde este cazul, la sfarsitul fazei de constructie;

- indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatatea acesteia.

- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafata

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa urmatoarele masuri:

- interventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanti si lubrefianti;

- schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

- asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii scurgerii de hidrocarburi;

- deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

- materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;

-oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;

-folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

-acoperirea depozitelor de materiale de constructie pulverulente/ depozitarea in recipiente etanse;

-evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in perioadele cu vant.

- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea investitiei se prevede refacerea spatiilor verzi.

Desfasurarea lucrarilor de construire se va face numai pe suprafetele destinate acestei investitii, fara a se afecta suprafete suplimentare de teren.

## -	natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul. Distanta fata de granite este foarte mare ( aprox. 57km fata de granita cu Bulgaria si aprox. 48km fata de granita cu Serbia), astfel incat nu va exista un impact transfrontier.

VIiI.	 Prevederi pentru monitorizarea mediului

Lucrarile de intretinere si exploatare a investitiei nu afecteaza semnificativ calitatea mediului si prin urmare nu sunt prevazute proceduri speciale de monitorizare.

Executantul va asigura in permanenta o buna intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport pentru a nu fi posibile pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrefianti in apa sau pe drumurile de acces.

De asemenea, executantului ii revine sarcina de a reduce in limita posibilitatilor emisiile de noxe ( provenite de la utilajele si mijloacele de transport) , atat prin permanenta verificare si intretinere a parcului auto cat si prin achizitionarea de carburant corespunzator calitativ.

Executantul se va dota cu un minim de absorbanti si/sau substante neutralizatoare pentru a putea asigura o interventie rapida in caz de poluare accidentala generata de pierderi de carburanti si/sau lubrefianti.

Executantul va asigura pe toata perioada desfasurarii lucrarilor, intretinerea drumurilor tehnologice pe care vor circula utilaje si/sau mijloacele sale de transport si va lua masurile necesare in vederea limitarii emisiilor de praf generate de circulatia auto pe aceste drumuri.

Executantul va lua si alte masuri pe care le considera necesare in vederea eliminarii sau limitarii oricarei forme de impact negativ asupra mediului ( instructaje periodice ale personalului, etc).

IX.  	Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

Nu este cazul

B.	se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul

X.	Lucrări necesare organizării de şantier:

Organizarea generala a santierului se va realiza pe terenul proprietate a beneficiarului pe o suprafata de 300 mp.

Organizarea de santier va avea doar rol de depozitare al materialelor de constructie , si al deseurilor ce urmeaza a fi colectate si valorificate de catre firmele de specialitate.

Terenul pentru organizarea de santier se va balasta si cilindra  in grosime cca 0.20 m

Organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

Terenul care va avea destinatia de Organizare de santier , dispus de catre Primaria Butoiesti se afla la urmatoarele coordonate X: 373978.1540m

Y: 342698.9030m

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Dupa finalizarea investitiei , terenul se va aduce la forma initiala, pamantul in exces va fi inlaturat, se va folosi la sitematizare teren , deseurile se vor transporta la un centru specializat de colectare.

Pe amplasament se vor planta pomi si se va insemanta gazon pentru a crea un mediu placut .

I.	Anexe - piese desenate

XII.	Anexe - piese desenate

  - Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

XIII.	Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Nu este cazul.

XIV.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

  - cursul de apă: nu afecteaza cursururi de apa

  - corpul de apă subteran : Oltenia, cod : ROOT13.

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.:

Nu este cazul

Semnătura şi ştampila titularulu :

Sălceanu Gheorghe-Valentin in calitate de primar al comunei Butoiesti, Judetul Mehedinti.