CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	2

II. TITULAR	2

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	2

a) Rezumatul proiectului	2

b) Justificarea necesitații proiectului	4

c) Valoarea investiției	5

d) Perioada de implementare propusa	5

e) Planșe reprezentand limitele amplasamentului proiectului	5

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect	5

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	12

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	12

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE	13

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților in mediu:	13

a) Protecția calitații apelor	13

b) Protecția aerului	14

c) Protecția impotriva zgomotului și vibrațiilor	14

d) Protecția impotriva radiațiilor	15

e) Protecția solului și a subsolului	15

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	15

g) Protecția așezarilor umane și a altor obiective de interes public	16

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea	16

i) Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	18

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitații	18

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	19

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	22

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	22

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene (Directiva 2010/75/UE –IED- Directiva 2012/18/UE –SEVESO,  Directiva-cadru aer 2008/50/CE , Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, DIRECTIVA 2000/60/CE - cadru de politica comunitara in domeniul apei)	22

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	23

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE ȘANTIER	23

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA INCETAREA ACTIVITAȚII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE	24

XII. ANEXE - PIESE DESENATE	24

XIII. INCADRAREA ACTIVITATII PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI ȘI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE	25

XIV. INCADRAREA ACTIVITATII PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE	54

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informațiilor in conformitate cu punctele III-XIV.	54

I. DENUMIREA PROIECTULUI

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 57A, COMUNA PONOARELE, JUDETUL MEHEDINTI

Investitia propune modernizarea drumului DC 57A situat in Comuna Ponoarele, judetul Mehedinti. Traseul proiectat se va suprapune peste cel existent evitand exproprierile si va fi format din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85.

Conform prevederilor privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ampriza lucrarilor se suprapune  peste:

- Situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinti (Ordinului Ministerului Mediului,Apelor şi Pădurilor nr 2387 /2011);

- Geoparcul Platoul Mehedinţi - arie protejată de interes naţional, declarată prin Hotarârea de Guvern nr. 2151 / 30.11.2004;

- Pădurea de Liliac Ponoarele - arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a declarata prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000.

# II. TITULAR

Denumirea titularului

UAT COMUNA COMUNA PONOARELE JUDETUL MEHEDINTI

Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail

Adresă: sat Ponoarele, comuna Ponoarele, judeţul Mehedinţi, cod poştal 227360.

Telefon: 0252.381.512

Fax: 0252.381.512; 0252381414

E-mail: primariaponoarele@yahoo.com; primaria@ponoarele.ro

Web: http://www.ponoarele.ro

Reprezentanti legali

Primar: Cerbu-Duralia Iulian

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## a) Rezumatul proiectului

Amplasamentul cercetat este situat in Comuna Ponoarele, judetul Mehedinti.

Această comună din nordul judetului Mehedinti se află la 5 kilometri de soseaua natională Târgu-Jiu - Baile Herculane (DN67D), la 37 kilometri de Motru si la  egală distanta  (65 kilometri) de Drobeta Turnu-Severin si Baile Herculane.

Comuna se învecinează în partea de nord cu Obârsia Closani, la nord-est cu Baia de Aramă, la sud cu Bala si la vest cu Izverna. Prin apropiere (Baia de Aramă) trece paralela de 45o.

Datorită reliefului predominant muntos, singurele cai de acces în această localitate sunt cele rutiere.

Comuna Ponoarele are legatură directă cu Baia de Aramă si comuna Izverna prin DJ 670, cu Bala prin DC 56, iar prin Baia de Aramă din DJ 670 accede 67D, ce asigură legaturi cu judeţele Gorj si Caraş Severin. Drumul este în prezent reabilitat, fiind complet asfaltat atât catre Baia de Aramă cât si  spre Severin, trecând prin Balta si Bâlvanesti. Legaturile între satele componente ale comunei se realizează prin: DJ 670, DC 56, DC 57, DC 37, DC 38, si DC 41.

Drumul ce face obiectul traseului DC 57A este delimitat la vest de DC 57, iar la sud de Strada Liliacului si are o lungime de 3315 m.

Solutia tehnica propune  modernizarea drumului DC 57A astfel:

- Structură rutieră analizata pentru 1375 m - tronsonul km 0+000-0+940 si tronson Km 2+880-3+315:

- 4 cm BAPC16 – strat de uzura

- 6 cm BADPS20 – strat de legatura

- 15 cm Piatra sparta – strat superior de fundatie

- 20 cm Balast – strat inferior de fundatie

- 15 cm Balast – strat de forma obtinut prin completare zestre existenta – inclusiv scarificare si reprofilare conf. EXPERTIZA TEHNICA

Pe pozitii kilometrice si profil transversal situatia propusa este:

Profil tip 1.1 –Km 0+000 – 0+730

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

L fundatie adancita de parapet stanga = 0.50 m

Profil tip 1.2 –Km 2+925 – 3+025; Km 3+135 – 3+280

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

L fundatie adancita de parapet dreapta = 0.50 m

Profil tip 1.3 –Km 0+730 – 0+940

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola triunghiulara betonata stanga si dreapta  = 2 x 1.10 = 2.20 m

Profil tip 1.4 –Km 2+880-2+925

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

Parapet metalic pe fundatie izolata - stanga

Profil tip 1.5 –Km 3+025-3+135

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

Parapet metalic pe fundatie izolata - dreapta

Profil tip 1.6 –Km 3+280-3+315

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

- Structură rutieră analizata pentru 1940 m - tronsonul km 0+940 – 2+880:

- 15 cm Macadam – strat de uzura

- 20 cm Balast – strat de fundatie

- 15 cm Balast – strat de forma obtinut prin completare zestre existenta – inclusiv scarificare si reprofilare conf. EXPERTIZA TEHNICA

Pe pozitii kilometrice si profil transversal situatia propusa este:

Profil tip 2.1 –Km 0+940-1+300

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola triunghiulara betonata stanga si dreapta  = 2 x 1.10 = 2.20 m

Profil tip 2.2 –Km 1+300-1+730; Km 2+045-2+210; Km 2+410-2+520

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

L fundatie adancita de parapet stanga = 0.50 m

Profil tip 2.3 Km 1+730-2+045; Km 2+210-2+245

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

Parapet metalic pe fundatie izolata - dreapta

Profil tip 2.4 –Km 2+245-2+345; Km 2+520-2+880

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

Parapet metalic pe fundatie izolata - stanga

Profil tip 2.5 –Km 2+345-2+410

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

## b) Justificarea necesitatii proiectului

Drumul comunal Dc57A in lungime de 3,315 km are traseul foarte sinuos, format dintr-o succesiune de aliniamente scurte racordate prin curbe neamenajate foarte stranse.

Platforma carosabila are o structura existenta de numai 5-12 cm si o latime de cca. 3m. acostamentele lipsec.

In profil longitudinal se remarca declivitatea mare, peste cea maxima de 9%.

Santurile lipsesc in aprope in totalitate, iar unde existe sunt betonate dar colmatate.

In concluzie drumul comunal Dc 75A se indeparteaza de terasa joasa si urca pe versant avand inclinare in rampa care poate ajunge la o declivitate accentuata in functie de configuratia locala a terenului si de unghiul sub care traseul ataca versantul.

Este de precizat faptul ca profilul longitudinal actual al terenului prezinta damburi si zone concave, care fac parcursul drumului sa fie dificil si cu viteza redusa.

Drumul comunal nu este prevazut cu un sistem de semnalizare corespunzatoare. Este necesara infiintarea conform standardelor si normativelor in vigoare a unui sistem de semnalizare vertical si orizontala.

Intersectiile cu alte drumuri nu sunt amenajate corespunzator, acestea nu au imbracaminte compatibila cu noul sistem rutier ce va fi proiectat pe drumul comunal analizat, nefiind amenajate in mod corespunzator racordarile in plan intre drumuri.

Traficul pietonal se desfasoara  pe partea carosabila a drumului.

Pe ansamblu, drumul comunal DC57A din comuna Ponoarele analizat nu corespunde prevederilor „Normativului privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor", indicativ NE 021-2003 si a „Instructiunilor tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor publice", indicativ CD 155¬2001, motiv pentru care se impun lucrari urgente de modernizare a acestuia.

Necesitatea acestui proiect a apărut in ideea asigurarii accesului persoanelor riverane precum si a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural din comuna, către reţeaua de drumuri judeţene, cat si spre punctele de interes social din comuna.

## c) Valoarea investitiei

Valoarea totala a investitiei conform DEVIZULUI GENERAL aferent STUDIULUI DE FEZABILITATE este de 2.774,684 mii lei fara TVA din care C+M 2.582,208 mii lei fara TVA.

## d) Perioada de implementare propusa

Perioada propusa pentru desfasurarea lucrarilor este de 1 an.

## e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

| DENUMIREA PLANŞEI | NUMĂRUL PLANŞEI |
| --- | --- |
| Plan de incadrarea in zona | Plansa nr.01 |
| Plan de incadrarea zone protejate | Plansa nr.02 |
| Profile transversale | Plansa nr. PT 1-11 |

## f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Profilul si capacitatile de productie

Obiectul principal de activitate îl constituie lucrarile de constructii pentru modernizare DC57A.

Principalele lucrari propuse sunt urmatoarele:

1. Realizarea structurii rutiere

- Terasamente - sunt lucrări care se executa in vederea amenajării elementelor geometrice ale platformei si patului drumului, in plan si in profil longitudinal, corespunzător cu prevederile din Ordinul nr. 50/1998.  Pentru asigurarea cotelor si dimensiunilor din proiect, terasamentele se vor realiza, in marea lor parte, prin efectuarea de săpaturi.

Operaţiunile necesare a se realiza pentru amenajarea platformei drumului cuprind execuţia următoarelor categorii de lucrări, astfel:

- lucrări de săpaturi si umpluturi executate mecanizat. Diferenta de terasamente este transportata local pentru a fi folosita la alte lucarii. Pentru terasamentele care se efecuteaza cu umpluturi, ele vor fi realizate cu materialul rezultat din săpătura efectuata pentru sistemul rutier si va trebui sa corespunda, din punct de vedere al caracteristicilor, ca strat de forma la realizarea patului drumului si a acostamentelor.

- lucrări de scarificare mecanica a platformei drumului, executate cu autogreder, pe adâncimea necesara, fara adunarea materialului;

- lucrări de reprofilare mecanica drumului, in vederea aducerii la cota proiectata;

- Strat de fundaţie

Strat inferior de fundaţie pentru tronsonul km 0+000-0+940 si tronson Km 2+880-3+315 si strat de fundatie pentru tronsonul km 0+940 – 2+880

Este prevăzut a se realiza din balast. Operaţiunile necesare pentru realizarea stratului din balast, vor cuprinde execuţia următoarelor categorii de lucrări, astfel:

- aşternerea mecanica a stratului de balast;

- rectificarea suprafeţei, la uscat, cu adăugarea materialului necesar, înainte si in urma cilindrului compresor, pentru asigurarea profilului, manipulări si transporturi cu roaba sau lopata si readucerea, pe partea carosabila, a materialului dobordat pe acostament;

- udarea cu autocisterna, in timpul aşternerii, pentru realizarea umiditatii optime de compactare;

- compactarea mecanica, a stratului de balast, la grosimea proiectata.

Acest strat de balast va avea rol drenant si totodata va imbunatati caracteristicile fundatiei drumului, amplasata intr-o zona cu teren mediu de fundare.

- Strat superior de fundatie pentru tronsonul km 0+000-0+940 si tronson km 2+880-3+315

Operaţiunile necesare pentru realizarea stratului superior de fundaţie din piatra sparta, vor cuprinde execuţia următoarelor categorii de lucrări, astfel:

- aşternerea mecanica a stratului de piatra sparta;

-  rectificarea suprafeţei, la uscat, cu adăugarea materialului necesar, înainte si in urma cilindrului compresor, pentru asigurarea profilului, manipulări si transporturi cu roaba, sau lopata, pe partea carosabila, a materialului dobordat pe acostament;

- aşternerea a materialului;

- udarea cu autocisterna, in timpul aşternerii, pentru realizarea umiditatii optime de compactare;

- compactarea mecanica, a stratului de piatra sparta, la grosimea proiectata.

- Strat de legătura pentru tronsonul km 0+000-0+940 si tronson km 2+880-3+315

Stratul de legătura, este prevăzut a se realiza din beton asfaltic deschis, preparat cu criblura si bitum, de tip BADPS 20, executat la cald, cu aşternere mecanica. Materialul folosit, la realizarea statului de legătura, este beton asfaltic deschis, preparat cu criblura si bitum, de tip BADPS 20, corespunzător cerinţelor din AND 605-2016.

Pentru realizarea stratului de legătura, din beton asfaltic BADPS 20, se impune a se executa următoarele categorii de lucrări, pe faze, astfel:

- amorsare suprafeţelor stratului de baza din agregate naturale stabilizate cu ciment, cu emulsie bituminoasa cationica, in vederea aplicării imbracamintilor bituminoase;

- asternera mecanica, executata la cald, a stratului din BADPS 20;

- compactarea stratului de beton asfaltic.

- Strat de uzura pentru tronsonul km 0+000-0+940 si tronson Km 2+880-3+315

Este prevăzut a se realiza din beton asfaltic, preparat cu criblura si bitum, de tip BAPC16, executat la cald, cu asternere mecanica. Materialul folosit, la realizarea statului de uzura, este beton asfaltic, preparat cu criblura si bitum, de tip BAPC16, corespunzător cerinţelor din AND 605-2016.

Pentru realizarea stratului de uzura, din beton asfaltic BAPC16, se impune a se executa următoarele lucrări, pe faze, astfel:

amorsare suprafeţelor stratului de legătura, cu emulsie bituminoasa cationica, in vederea aplicării imbracamintilor bituminoase;

- asternera mecanica, executata la cald, a stratului din BAPC16;

- compactare stratului de beton asfaltic.

- Strat de uzura tronsonul km 0+940 – 2+880

Este prevazurt a se realiza din macadam pe o fundatie de 20 cm realizata din blast.

2. Realizare dispozitive pentru scurgerea apelor –rigole şi podeţe

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabilă strazilor studiate este asigurata prin panta de 2,5% in profil transversal, iar in lungul drumului prin rigolele de acostament (din beton C25/30)  si rigolele triunghiulare betonate proiectate.

Rigole acostament = 5490 ml de 0.50 m

Rigole rigole triunghiulare betonate= 1180 ml

Pentru scurgerea apelor pluviale au fost proiectate 3 podete transversale (Dn = 800m si L=6,90 m) cu camera de cadere la urmatoarel pozitii Km:

- Km 0+005

- Km 1+065

- Km 2+530

Noile podete proiectate se vor executa din tuburi din PREMO de beton armat, proiectate pentru drumuri, prinse la capete in timpane din beton.

Lungimea podetelor s-a stabilit in functie de pozitionarea in teren si de dimensiunile prefabricatelor utilizate.

Se vor executa timpane din beton. Lungimea podetelor s-a stabilit in functie de pozitionarea in teren si de dimensiunile prefabricatelor utilizate.

3. Platforme de incrucisare

Pentru drumurile care se incadreaza in clasa tehnica V, avand in vedere si categoria lor functionala in cadrul retelei de drumuri cu singura banda de circulatie s-au prevazut platforme de incrucisare la o distanta care sa asigure vizibilitatea la intalnirea cu vehiculele din sens opus, dar nu mai mare de 200 - 300 m.(conf Ord. nr.46 din 27 ianuarie 1998).

Dispozitie platforme de incrucisare 15 buc:

Structură rutieră Tip 1 = 7 buc

- la Km 0+067.70 stanga

- la Km 0+270.00 stanga

- la 0+415.00 stanga si dreapta

- la 0+575.00 stanga si dreapta

- la 0+805.00 stanga si dreapta

- la 3.106.00 stanga si dreapta

- la 3.255.00 stanga si dreapta

Structură rutieră Tip 2 = 8 buc

- la 1+255.00 dreapta

- la 1+485.00 stanga si dreapta

- la 1+743.00 stanga si dreapta

- la 2+207.00 stanga si dreapta

- la 2+230.00 stanga si dreapta

- la 2+355.00 stanga si dreapta

- la 2+360.00 stanga si dreapta

- la 2+805.00 stanga si dreapta

Platformele au fost prevazute de 20.00 m lungime si 2.00 m latime cu racordare intrare-iesire de 10.00 m.

Complexul rutier al platformelor de incrucisare este identic celui pe carosabil.

4. Lucrarii de consolidare

Drumul parcurge si zone cu declivitate mare si relief accidentat. Pentru realizarea profilelor transversale tip propuse sunt necesare pe anumite sectoare, lucrari de sustinere a terasamentelor de tipul fundatii adancite de parapet - 1680 ml.

Dispozitie FAP

Profil tip 1.1 –Km 0+000 – 0+730 - stanga = 730 m

Profil tip 1.2 –Km 2+925 – 3+025; Km 3+135 – 3+280 - dreapta = 245 m

Profil tip 2.2 –Km 1+300-1+730; Km 2+045-2+210; Km 2+410-2+520 - stanga = 705 m

5. Sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei

Pe drumul investigat se vor amplasa parapete tip N2 pe fundatia de parapet sau pe fundatii izolate.

Parapetul tip N2 este un parapet elastic, alcatuit din elemente metalice, cu un singur rand de elemente de glisare (glisiere sau lise), asamblate intre ele cu buloane, fixate pe un stalp metalic de sustinere, printr­un etrier din profil metalic si amortizor de soc. Glisierele sunt confectionale din tabla de 3 mm grosime si 2 lungimi standard de 4.20m si 6.20 m. Stalpii de sustinere, din profil metalic tip “I” 120 se monteaza la distanta de 2.00 m,respectiv la distanta de 3.00m.

Parapetul se va amplasa astfel:

a.	pe fundatii adancite conform detaliilor anexate la urmatoarele pozitii Km:

Profil tip 1.1 –Km 0+000 – 0+730

parapet stanga = 730 m

Profil tip 1.2 –Km 2+925 – 3+025; Km 3+135 – 3+280

de parapet dreapta = 245 m

Profil tip 2.2 –Km 1+300-1+730; Km 2+045-2+210; Km 2+410-2+520

parapet stanga = 705 m

TOTAL = 1680 m

b.	pe fundatii izolate conform detaliilor anexate la urmatoarele pozitii Km:

Profil tip 1.4 –Km 2+880-2+925

parapet metalic pe fundatie izolata – stanga = 45 m

Profil tip 1.5 –Km 3+025-3+135

parapet metalic pe fundatie izolata – dreapta = 110 m

Profil tip 2.3 –Km 1+730-2+045; Km 2+210-2+245

parapet metalic pe fundatie izolata – dreapta = 350 m

Profil tip 2.4 –Km 2+245-2+345; Km 2+520-2+880 - parapet metalic pe fundatie izolata – stanga = 460 m

TOTAL = 965 m

6. Semnalizare si marcare

S-a prevazut semnalizarea cu indicatoare de circulatie a tronsoanelor pe care se desfasoara lucrari precum si pilotii de dirijare a circulatiei inclusiv mijloacele de comunicare între ei.

Amenajarea intersecţiilor va lua în considerare evacuarea apelor din precipitaţii din zona acestora (dirijarea apelor prin rigole triunghiulare proiectate (40 ml stanga-dreapta) ce se racordeaza cu cele ale traseului curent), racordarea corespunzătoare a marginilor părţilor carosabile ale drumurilor laterale se face cu raze de min. 3,00 m.

Lucrarea va fi executata si semnalizată în conformitate cu prevederile art 33, alin. 2 din O.U.G. 195/2002 cu completările si modificările ulterioare si art. 8 al. 3 si 4 si art. 87 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002, cu Instrucţiunile comune M.I. - M.T. nr. 1112/411, publicat în M.O. nr. 397 din 24.08.2000.

Dispunere indicatoare rutiere definitive

| Indicatoare rutiere |
| --- |
| Curba la stanga/dreapta si curba dubla | Cedeaza trecerea | Curbă deosebit de periculoasă |
| 38 buc | 2 buc | 26 buc |
| TOTAL = 66 buc |

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament – Nu este cazul.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus- este prezentat la cap. anterior, “Rezumatul proiectului”.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

In timpul lucrarilor vor fi folosite urmatoarele materii prime si combustibili:

- resurse naturale specifice:

- apa pentru stropiri ale frontului de lucru si umectarea betonului uscat. Aceasta va fi preluata din reteaua existenta si transportata cu mijloace auto la punctul de lucru;

- agregate naturale – balast piatra sparta si nisip. Acestea vor fi procurate din depozitele balastierelor autorizate si transportate cu mijloace auto la punctul de lucru;

- beton. Acesta va fi procurat din statiile de beton autorizate si transportate cu mijloace auto la punctul de lucru;

- mixturi asfaltice. Acestea vor fi procurate din statiile de mixturi asfaltice autorizate si transportate cu mijloace auto la punctul de lucru– nu se vor depozita/abandona pe amplasament sau in organizarea de santier;

- substante si preparate inflamabile (lichide cu punct de aprindere scazut - combustibili) necesare functionarii utilajelor. Acestea vor fi procurate din statiile de carburanti locale  si transportate cu mijloace auto autorizate la punctul de lucru – nu se vor depozita pe amplasament sau in organizarea de santier. Utilajele vor fi alimentate în afara zonei de lucru pe un spaţiu special amenajat.

- vopsele si diluanţi  utilizati in cadrul lucrarilor de marcaje rutiere. Acestea vor fi procurate de la distribuitorii autorizati si transportate cu mijloace auto la punctul de lucru in cantitati mici, strict necesar lucrarilor analizate;

- confectii metalice necesare – parapete tip N2. Acesta va fi procurat de la distribuitorii autorizati si transportate cu mijloace auto la punctul de lucru.

Materiile prime:

| - Mixtura asfaltica | BAPC16 | 201.64 | mc |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BADPS20 | 302.46 | mc |
| - Agregate naturale | MACADAM | 1081.43 | mc |
|  | PIATRA SPARTA | 756.16 | mc |
|  | BALAST DRUM | 3524.47 | mc |
|  | BALAST RIGOLA ACOST | 602.98 | mc |
|  | BALAST RIGOL. TRIUNGHI - material local | 89.45 | mc |
|  | BALAST FAP | 981.73 | mc |
|  | NISIP RIGOL. TRIUHGHI | 207.88 | mc |
| - Beton | BETON RIGOLE ACOST C25/30 | 511.96 | mc |
|  | BETON RIGOL TRIUNGHI C25/30 | 206.30 | mc |
|  | BETON FUNDATIE RIGOL. ACOST C8/10 | 562.03 | mc |
|  | BETON ELEVATIE FAP C30/37 | 1138.69 | mc |
|  | BETON FUNDATIE FAP C16/20 | 1604.52 | mc |
|  | BETON EGALIZARE ZID C 8/10 | 401.13 | mc |

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa

In perioada desfasurarii lucrarilor propuse necesarul de apa potabila este asigurat prin dozatoare, pentru intreg personalul.

Evacuarea apelor - asigurarea scurgerii apelor din precipitatii se face prin rigolele si podetele proiectate.

Pe amplasamentul organizarii de santier pe perioada constructiei se va amplasa o toaleta ecologica care va fi vidanjata periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

Asigurarea apei tehnologice

Alimentarea cu apa- in perioada desfasurarii lucrarilor de constructii, apa este folosita din reteaua comunei.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru asigurarea necesarului de energie electrica in perioada de constructii sau interventii pentru avarii constructorul va dota santierul sau punctul de lucru cu un generator mobil.

Asigurarea agentului termic

In perioada desfasurarii lucrarilor de constructii, nu este necesara asigurarea agentului termic. Daca este cazul containerul pentru personal – vestiar, va fi dotat cu sursa de incalzire proprie-electrica.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile propuse se vor desfasura strict in ampriza existenta a drumului – nu se vor ocupa suplimentar alte suprafete.

In cazul suprafetelor ocupate de organizarea de santier constructorul are obligatia ca la terminarea lucrarilor s-a elibereza suprafetele de teren folosite si s-a asigure curatirea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Caile de acces pentru realizarea obiectivului de investitii sunt insasi tronsoanele de drum supuse modernizarii. Nu este necesara executia de cai de acces provizorii avand in vedere faptul ca toate lucrarile sunt realizate pe traseul existent al DC 57A.

- Resursele naturale folosite in constructie și functionare

- Metode folosite in constructie

Resursele naturale folosite in constructie si functionare sunt prezentate anterior la capitolul “Materiile prime, energia și combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora”.

- Metode folosite in constructie

Lucrarile de constructii sunt prezentate la capitole anterioare. Metodele fososite in constructie vor fi corelate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Exigentele privind calitatea constructiilor se stabileste si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarei categorii de lucrari. Proiectul tehnic de executie ce contine Caietele de sarcini  reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice care  sa  garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta.

Pentru realizarea investitiei se realizeaza urmatoarele categorii de lucrari

- Terasamente:

- lucrări de săpaturi si umpluturi executate mecanizat

- lucrări de scarificare mecanica a platformei drumului

- lucrări de reprofilare mecanica drumului

- Strat de fundaţie

- aşternerea mecanica a stratului de balast sau piatra sparta

- rectificarea suprafeţei, la uscat, cu adăugarea materialului necesar, înainte si in urma cilindrului compresor

- udarea cu autocisterna, in timpul aşternerii

- compactarea mecanica, la grosimea proiectata

- Strat de legătura BADPS 20 pentru tronsonul km 0+000-0+940 si tronson km 2+880-3+315

-amorsare suprafeţelor stratului de baza din agregate naturale stabilizate cu ciment, cu emulsie bituminoasa cationica, in vederea aplicării imbracamintilor bituminoase;

- asternera mecanica, executata la cald, a stratului din BADPS 20;

- compactarea stratului de beton asfaltic.

- Strat de uzura BAPC16 pentru tronsonul km 0+000-0+940 si tronson Km 2+880-3+315

- Strat de uzura tronsonul km 0+940 – 2+880 - macadam pe o fundatie de 20 cm realizata din blast

- Realizare dispozitive pentru scurgerea apelor  si lucrari de consolidare

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Detalierea lucrarilor este prezentata in capitolele anterioare.

Durata estimativa a lucrarilor este prezentata anterior.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In cadrul Studiului de Fezabilitate s-au analizat doua scenarii de modernizare. Scenariul recomandat de catre elaboratorului Studiului de Fezabilitate (S.C. GABIAL CONSULTANT S.R.L. Craiova in calitate de proiectant de specialitate) corespunde Expertizei tehnica nr. 54/2017 (Expert tehnicA4;B2;D - Popescu Nicolae).

Scenariul recomandat prevede lucrarile prezentate anterior.

Alternativa 0 – nerealizarea investitiei, drumul va  ramane in continuare nemodernizat, accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de forta majora (salvare, pompieri, politie) fiind limitat, emisii ridicate de noxe..

Alternativa 1 – presupune realizarea proiectului in mai multe etape, fapt ce ar duce la o  activitate prelungita a santierului producand disconfort si costuri ridicate.

Alternativa 2 constǎ în realizarea investitiei, varianta aleasa de proiectant si beneficiar si prezentata mai sus, fapt ce ar duce la  modernizarea drumului si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor localitatii.

Alternative de amplasament - in faza actuala de dezvoltare nu au fost analizate alternative de amplasament deoarece este vorba de modernizarea traseului existent. De altfel folosirea „structurilor remanente” pentru dezvoltarea unei investitii este „obtiunea preferata” din punct de vedere a mediului (nu este necesara ocuparea altor suprafete).

Alternative de proiectare - prin  proiect  s-au  impus  si  se  vor  respecta  normele  legislative  in  vigoare privind atat lucrarile de executie cat si recomandarile de intretinere si exploatare. Se  considera  ca  solutia  aleasa  va  oferi  o  eficienta  sporita  sub  raportul  pret–eficienta  si  totodata corespunde expertizei tehnice si normelor in vigoare.

Alternative privind metoda de executie - metodele folosite in constructie vor fi corelate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificarile si completarile ulterioare. Exigentele privind calitatea constructiilor se stabileste si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarei categorii de lucrari. Proiectul tehnic de executie contine Caietele de sarcini ce reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice care  sa  garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

- Alte autorizații cerute pentru proiect

Pentru obiectul de investitii “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 57A,COMUNA PONOARELE, JUDETUL MEHEDINTI” a fost solicitat Certificat de Urbanism.

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul – conform datelor prezentate la capitolelor anterioare.

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Activitatea propusa nu se regaseste in Anexa I – „Lista cuprinzand activitatile propuse”, a Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, și Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Ord. nr. 2.828/2015 si bazei de date a INSTITUTULUI NATIONAL AL PATRIMONIULUI (http://egispat.inp.org.ro/)  investitia propusa nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice enumerate.

Nu au fost identificate alte elemente de importanta arheologica aflate in aria de influenta a proiectului.

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia.

Folosinta terenului – suprafata construita – DRUM COMUNAL.

Amprenta investitiei propuse – suprafata platforma drum = 17041.50mp.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Proiectul a fost intocmit avand ca baza urmatoarele planuri si strategii definite pe plan local, regional si national:

- STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  ECONOMICO- SOCIALA A JUDETULUI GORJ ELABORATA LA INITIATIVA CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI

- PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PONOARELE, JUDETUL MEHEDINTI

- PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA.

Lucrarile propuse nu este schimbata destinatia terenului.

- Arealele sensibile

Conform prevederilor privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ampriza lucrarilor se suprapune  peste:

- Geoparcul Platoul Mehedinţi - arie protejată de interes naţional, declarată prin Hotarârea de Guvern nr. 2151 / 30.11.2004. Geoparcul Platoul Mehedinți face parte din categoria V IUCN (uniunea internațională pentru conservarea naturii) și are în protecție și conservare aria naturala protejata  ROSCI0198 Platoul Mehedinți;

- Situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinti (Ordinului Ministerului Mediului,Apelor şi Pădurilor nr 2387 /2011).

- Pădurea de Liliac Ponoarele - arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a declarata prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000. Pădurea de liliac Ponoarele este inclusă în Geoparcul Platoul Mehedinți si se suprapune sitului Natura 2000 - Platoul Mehedinti.

Nu au fost identificate pe ampriza lucrarilor propuse specii și habitate de interes conservativ. Prin realizarea proiectului nu sunt scoase dn circuit agricol sau silvic terenuri si nu se fac defrisari.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonatele de delimitare a amprizei lucrarilor sunt anexate in format STEREO 70.

## f) Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

In faza actuala de dezvoltare nu au fost analizate alternative de amplasament deoarece este vorba de modernizarea traseului existent. De altfel folosirea „structurilor remanente” pentru dezvoltarea unei investitii este „obtiunea preferata” din punct de vedere a mediului (nu este necesara ocuparea altor suprafete).

In concluzie nu a fost luata o alta varianta de amplasament, deoarece investitia propusa este cea de modernizare a traseului existent fara a ocupa alte terenuri.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

## A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

Materialele ce se vor utiliza la realizarea lucrarilor nu contin materiale toxice si nu pericliteaza mediul inconjurator.

## a) Protecția calitații apelor

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Proiectul nu implica utilizarea de apa direct din sursa naturala si nici evacuarea de ape uzate in ape de suprafata, nici in perioada de implementare si nici in perioada de functionare.

În concluzie calitatea apelor de suprafață sau subterane nu vor fi afectate în timpul execuţiei lucrărilor nici dupa darea in functiune a traseului modernizat.

Prin acordarea unei atenţii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili şi uleiuri de la acestea.

Se va evita alimentarea utilajelor cu combustibili în proximitatea albiilor cursurilor de apă din zonă, iar repararea acestora se va efectua numai în locuri special amenajate. Un factor esenţial este pregătirea personalului deservent privind modul de acţionare în caz de apariţie a unor poluări accidentale. Beneficiarul va avea pe amplasament substante absorbante sau nisip si butoi metalic pentru colectarea materialului poluat cu produse petroliere. In perioada de construcție pe amplasamentul proiectului se va instala un container care va avea si toaleta ecologica, care va fi vidanjata periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

Materiile prime utilizate (balast, piatră, betoane, asfalt) sunt aduse în șantier de la stații de producție specializate si nu se vor crea depozite pe amplasamentul analizat.

In aceste conditii riscul producerii unui accident  poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa.

După terminarea lucrărilor de execuţie, riscul poluării apelor dispare deoarece nu există surse poluatoare.

## b) Protecția aerului

- Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

- Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților in atmosfera

In timpul lucrarilor de constructie pot aparea emisii de pulberi din activitatea desfasurata pe santier. Principalele surse de poluare a aerului sunt pulberile prin antrenarea in atmosfera de catre vant. In cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (seceta, vant), zonele de lucru vor fi stropite cu apa pentru evitarea dispersarii in atmosfera a particulelor fine.

In perioada de constructie, se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator referitor la obligatia utilizatorilor de surse mobile de a asigura incadrarea in limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si sa le supuna inspectiilor tehnice conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Reducerea emisiilor poluante si a producerii de praf, se poate realiza prin:

- prevenirea formarii de praf prin stropirea cu apa in perioadele de vreme uscata

- umectarea suprafetelor de lucru in zilele secetoase/calduroase pentru a reduce cantitatea de praf care poate fi produsa

- limitarea zonelor de lucru si a duratei lucrarilor

- curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarilor de santier si punctelor de lucru (indepartarea pamantului si a nisipului), pentru a preveni formarea prafului

- controlul si asigurarea materialelor impotriva imprastierii in timpul transportului si in amplasamentele destinate depozitarii, inclusiv a pamantului rezultat din sapaturi, excavatii.

Pentru a preveni formarea prafului, constructorul va trebui sa aiba in vedere curatarea periodica a cailor de acces aferente santierului.

Pentru reducerea emisiilor de la motoarele utilajelor si echipamentelor utilizate (oxizi de azot, compusi organici volatili, monoxid de carbon particule si diversi alti poluanti), executantul va utiliza utilaje si echipamente cu motoare performante (acceptate de normele in vigoare) cu emisii reduse.

Dat fiind caracteristicile proiectului, pe perioada de functionare a obiectivului nu sunt aplicabile si nici necesare masuri speciale de protectie a aerului.

## c) Protecția impotriva zgomotului și vibrațiilor

- Sursele de zgomot și de vibrații

- Amenajarile și dotarile pentru protecția impotriva zgomotului și vibrațiilor

Nivelul de zgomot reglementat de STAS 10009-2017, „Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.” este de 65 dB(A) la limita amplasamentului. Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50.

In perioada executiei lucrarilor, executantul va trebui sa utilizeze metode si echipamente de siguranta; daca va fi necesar va trebui sa renunte la echipamente care pot genera vibratii mari.

Utilajele si echipamentele specifice lucrarilor executate in cadrul santierului, trebuie sa respecte normele in vigoare astfel incat sa nu afecteze sanatatea personalului de executie. Ele sunt surse cu acƫiune limitatǎ ȋn timpul zilei.

Activitatile pe santier nu se vor efectua pe timpul noptii.

Se vor utiliza echipamente si instalatii cat mai moderne si performante care produc zgomote si vibratii reduse. Nivelul de zgomot produs de activitatea de pe amplasament, nu va depasi limitele prevazute de H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot in medie produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirii.

Pentru protecţia împotriva vibraţiilor nu sunt necesare măsuri speciale, posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă

## d) Protecția impotriva radiațiilor

- Sursele de radiații

- Amenajarile și dotarile pentru protecția impotriva radiațiilor

Lucrarile propuse, nu constitue surse de radiatii.

## e) Protecția solului și a subsolului

- Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adancime

- Lucrarile și dotarile pentru protecția solului și a subsolului

Sub acest aspect suprafata propusa pentru lucrarile de modernizare este antropica, fiind reprezentata de actuala ampriza a drumului existent.

Materialele necesare executarii lucrarilor mentionate anterior sunt procurate de constructor si nu se vor depozita in amprizei drumului si nici in afara acesteia.

Pin acordarea unei atenţii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili şi uleiuri de la acestea.

În aceste condiții se apreciază că nu va fi afectat solul și subsolul zonei.

Lucrarile de propuse se desfasoara pe perioada de maxim 1 an. In toata aceasta perioada de timp organizarea de santier si lucrarile propriu-zise s-e vor realiza astfel incat sa se asigure protectia zonelor inconjuratoare si sa nu existe un impact asupra solului si subsolului.

## f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul propus se supune articolului 28 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobata cu modificarile și completarile ulterioare.

Conform prevederilor legislative in vigoare ampriza lucrarilor propuse se suprapune  peste:

- Situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinti (Ordinului Ministerului Mediului,Apelor şi Pădurilor nr 2387 /2011);

- Geoparcul Platoul Mehedinţi - arie protejată de interes naţional, declarată prin Hotarârea de Guvern nr. 2151 / 30.11.2004;

- Pădurea de Liliac Ponoarele - arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a declarata prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000.

Deoarece traseul proiectat se va suprapune strict peste cel existent pe amplasamentul propus:

-nu s-au identificat habitate Natura 2000 pentru care a fost desemnat situl.

-nu s-au identificat specii de plante rare în perimetru, specii pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000.

-nu au fost identificate specii de pești pentru care a fost desemnat situl deoarece în perimetru nu există habitate specifice.

-nu au fost identificate specii de mamifere, amfibieni, reptile și nevertebrate pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000

- Lucrarile, dotarile și masurile pentru protecția biodiversitații, monumentelor naturii și ariilor protejate

Nu se prevede evacuarea de pe amplasament a apelor uzate sau a altor tipuri de poluanti in ape de suprafata, deci nu se va inregistra impact asupra ecosistemelor acvatice. In apropierea traseului propus pentru modernizare nu sunt prezente cursuri de apa.

Masurile propuse pentru minimizarea zgomotului si protectia aerului si apei au efecte  pozitive si in cazul protectiei ecosistemelor terestre pe perioada de implementare a proiectului.

Prin realizarea proiectului nu sunt scoase dn circuit agricol sau silvic terenuri, nu se fac defrisari iar traseul proiectat se va suprapune strict peste cel existent.

Pe perioada de realizare  și dupa darea in functiune se vor respecta:

– condițiile impuse în avizele obținute;

– se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei etc.

## g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional

Prin lucrările ce se vor executa, aşezările umane nu vor fi afectate, din contră, se creează posibilităţi de îmbunătăţire substanţială a condiţiilor de viaţă a populaţiei din zonele adiacente.

Vibraţiile şi zgomotul apare numai în timpul execuţiei ca urmare a funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport.

Pentru reducerea efectului se va evita funcţionarea utilajelor în perioada de odihnă a populaţiei şi în zilele de sărbătoare legală şi religioasă.

Pentru personalul deservent care funcționează în vecinătatea utilajelor vor fi prevăzute măsuri de protecție adecvate (căști de protecție împotriva zgomotului).

Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru a evita producerea de vibraţii care să afecteze clădirile adiacente drumului, iar în cazul utilajelor de gabarit mare se vor impune viteze de deplasare mai reduse.

La sfarsitul lucrarilor de constructie zona de lucru reprezentand organizarea de santier, va fi curatata si eliberata de materiale si echipamente.

## h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Colectarea, transportul, depozitarea temporara si evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii se face conform prevederilor din Legii nr. 211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind Regimul deseurilor.

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va ţine pe baza “Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G. 856/2002.

Principalele tipuri de deşeuri care se vor genera în perioada de construcţie sunt:

| Sursele de deseuri | Cod deseu | Denumire deseu | Mod de depozit. | Modalitati de gestionare propuse conf. L.211/2011 | Periculozitate conf. L. 211/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrari de constructie | 17 05 04 | pământ şi pietre | Depozitare temporara pe amplasamentul lucrarilor daca nu se poate aplica excavarea cu descarcare in autovehicol | Reutilizare la realizarea umpluturilor; R5 | Nepericulos |
| Lucrari de constructie | 17 02 01 | Deseuri de lemn din cofraje | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Reutilizarea sau eliminarea prin firme specializate; R5/D1 | Nepericulos |
| Lucrari de constructie | 17 02 03 | Deseuri de benzi de delimitare si avertizare a amplasamentelor de lucru | Colectare in recipienti adecvati. Depozitare la nivelul organizarii de santier | Valorificare prin firma specializata; R12 | Nepericulos |
| Organizare de santier | 15 01 01 | Deseuri de carton de la materiile prime si materialele utilizate | Colectare in recipienti adecvati. Depozitare la nivelul organizarii de santier | Valorificare prin firma specializata; R13 | Nepericulos |
| Organizare de santier | 15 01 02 | Deseuri de plastic (folie, banda, etc) de la materiile prime si de la materialele utilizate | Colectare in recipienti adecvati. Depozitare la nivelul organizarii de santier | Valorificare prin firma specializata; R14 | Nepericulos |
| Organizare de santier | 20 03 01 | Deseuri menajere | Depozitare in pubele ecologice la nivellul organizarii de santier | Eliminarea prin firma de salubritate; D1 | Nepericulos |

Este dificil de realizat o evaluare cantitativă exacta acestor deşeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare în evaluarea naturii şi cantităţii de deşeuri.

Modul de gospodărire a deşeurilor

In conformitate cu legislatia in vigoare, toate categoriile de deseuri generate pe perioada constructiei proiectului vor fi colectate selectiv, stocate, transportate si eliminate corespunzator fiecarui tip de deseu pe baza contractelor incheiate cu operatori de salubritate locali sau agenti economici specializati autorizati. Constructorul se va conforma legislatiei de mediu in vigoare la data semnarii contractului, va lua toate masurile in scopul protejarii mediului inconjurator si va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea eliminarii/recuperarii/valorificarii.

În continuare este prezentata o propunere pentru modul de gospodărire al deşeurilor:

- deşeuri menajere sau asimilabile: în interiorul organizarii de santier se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate şi abilitate;

- deşeuri materiale de construcţii: din punct de vedere al potenţialului contaminant, aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite (fiind vorba în special de resturi de beton, posibil mixturi asfaltice). În ceea ce priveşte valorificarea şi eliminarea lor se propune valorificarea locală în pavimentul drumului modernizat;

- deşeurile de pamânt şi pietre, vor fi reciclate în lucrările de terasamente, în umpluturi, cât şi ca material inert etc.

- bidoanele in care vor fi achizitionate lacurile, vopselele si diluanti – utilizati in cadrul lucrarilor de marcaje rutiere vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz, conform nomelor legale specifice;

- reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic si de transmisie), anvelope uzate, baterii, precum si reparatiile curente vor fi realizate numai in ateliere autorizate unde vor fi recuperate si valorificate. In concluzie pe ampriza drumului supus modernizarii sau in organizarea de santier nu se vor desfasura lucrari de intretinere si reparatie a utilajelor din care sa rezulte  deseuri si substante periculoase de tipul uleiurilor, vaselinei, diluanti etc.

## i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase și asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Pe ampriza drumului supus modernizarii sai in organizarea de santier nu se vor desfasura lucrari de intretinere si reparatie a utilajelor din care pot rezulta deseuri si substante periculoase de tipul uleiurilor, vaselinei, diluanti etc.

Combustibili necesari functionarii utilajelor - substante si preparate inflamabile (lichide cu punct de aprindere scazut - combustibili) vor fi procurate din statiile de carburanti locale  si transportate cu mijloace auto autorizate la punctul de lucru – nu se vor depozita pe amplasament sau in organizarea de santier.

Vopsele si diluanţi  utilizati in cadrul lucrarilor de marcaje rutiere vor fi procurate de la distribuitorii autorizati si transportate cu mijloace auto la punctul de lucru in cantitati mici, strict necesar lucrarilor analizate. Cutiile de vopsele se vor preda la firme specializate in colectare/eliminare.

In concluzie pentru realizarea investitiei nu se vor utiliza substante si preparate chimice care intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanțe periculoase.

## B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

In timpul lucrarilor vor fi folosite urmatoarele resurse naturale  specifice activitatii:

-	apa pentru stropiri ale frontului de lucru si umectarea betonului uscat. Aceasta va fi preluata din reteaua comunei si transportata cu mijloace auto la punctul de lucru;

-	agregate naturale pentru prepararea betonului si realizarea structuri rutiere. Acestea vor fi procurate din depozitele balastierelor autorizate si transportate cu mijloace auto la punctul de lucru.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Lucrarile propuse produc un impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu,  limitat in timp si la spatiul destinat amprizei lucrarilor

Se recomanda coordonarea de catre Dirigintele de santier, respectand reglementarile in vigoare si avizele/acordurile privind activitatile specifice in zona de lucru, pentru ca impactul potential asupra mediului sa fie redus la minimum. Experienta in domeniu constituie de asemenea o garantie a corectitudinii executarii lucrarilor si a reducerii impactului asupra mediului.

Impactul asupra factorului de mediu apa este redus, luand in considerare ca in etapa de executie se folosesc cantitati reduse de apa (pentru eventuala stropire a frontului de lucru, pentru curatarea zonelor de lucru). In cazul poluarii accidentale datorate scurgerilor de carburanti si/sau lubrifianti de la mijloace de transport si/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substante absorbante /neutralizatoare, iar defectiunile utilajelor vor fi remediate in unitati de service specializate.

a) Natura impactului

- Impactul asupra populatiei

- Impactul asupra sanatatii umane

Prin natura si ampalamentul lor, lucrarile de constructii nu vor manifesta impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.

- Impactul asupra biodiversitatii

- Conservarea habitatelor naturale

- Impactul asupra florei si faunei salbatice

Principalul factor poluant al vegetaţiei din zonele limitrofe, îl constituie emisia de noxe în atmosferă, atât de la sursele staţionare cât şi de la cele mobile care se vor încadra totuşi în limitele admisibile prevăzute de Ordinul MAPPM nr. 462/1993.

Deoarece s-a estimat că valorile concentraţiilor de poluanţi eliberaţi în atmosferă se încadrează în limitele maxime admise de normele în vigoare, deci şi nivelul imisiilor de poluanţi se va situa în limitele admise, se poate aprecia că nu vor avea efecte negative asupra vegetaţiei şi faunei din zonă.

În concluzie, se poate admite ca nu este afectata  vegetaţia şi fauna terestra.

- Impactul asupra terenurilor

- Impactul asupra solului

- Impactul asupra bunurilor materiale

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

În timpul execuției lucrărilor, factorul de mediu apă nu va fi afectat de modernizarea drumului comunal și cu atât mai puțin în perioada de exploatare a acestora.

Masurile specifice de protectie a solului si subsolului in functie de natura sursei potentiale vor fi:

•	verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor si alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport in statii de distributie si nu pe amplasament;

•	schimbarea uleiului utilajelor in unitati specializate si nu pe amplasament;

•	impunerea catre furnizorii de materiale de constructie a utilizarii de vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

•	depozitarea deseurilor de tip menajer in pubele prevazute cu capace, amplasate intr-o zona amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

•	eliminarea tuturor deseurilor generate numai prin operatori autorizati;

•	instruirea corespunzatoare a tuturor operatorilor si personalului implicat in desfasurarea activitatilor.

Ca o concluzie generala, pe baza elementelor prezentate mai sus, putem afirma faptul ca implementarea proiectului atat in faza de construire cat si in faza de functionare nu va exercita o presiune suplimentara asupra factorului de mediu sol si nu vor aparea surse noi semnificative  de poluare a solului si subsolului si asupra calitatii si regimului cantitativ al apei daca vor fi respectate in totalitate masurile de preventie din proiect.

- Impactul asupra calitatii aerului

Referitor la etapa de implementare in cadrul acestui amplasament sunt prevazute lucrari de constructii. Pentru realizarea lor, in cadrul etapei de construire se vor utiliza utilaje de constructii specifice de tip terasier (excavatoare, buldozere, camioane, etc), prevazute cu motoare cu ardere interna cu aprindere prin compresie. Functionarea acestor utilaje la punerea in opera a lucrarilor prevazute reprezinta operatii tehnologice generatoare de emisii specifice sub forma de pulberi si gaze de esapament, sursele fiind considerate surse de emisii fugitive nedirijate si necontrolate, de tip areal.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuţiei lucrărilor, pot fi grupate după cum urmează:

 Activitatea utilajelor de construcţie;

Poluarea specifică activităţii utilajelor se apreciază după consumul de carburanţi (substanţe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanţilor etc.) şi aria pe care se desfăşoară aceste activităţi.

 Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;

Circulaţia mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe şantierele de construcţii. Poluarea specifică circulaţiei vehiculelor se apreciază după consumul de carburanţi (substanţe poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanţilor etc.) şi distanţele parcurse (substanţe poluante, particule materiale antrenate în aer de pe suprafaţa drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuţie rezultă gaze de eşapament care sunt evacuate în atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune.

Autobasculantele de transport mixturi asfaltice vor fi prevăzute cu prelate care vor limita emanațiile de vapori și mirosuri.

Se apreciază că efectele acestor fenomene, în perioada de execuție, sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din şantier este redus, 3-4 utilaje care vor funcţiona asincron. Zona de lucru beneficiază de o bună ventilaţie naturală. În perioada de exploatare a investiţiei factorul de mediu aer nu este afectat.

Ca o concluzie generala, pe baza elementelor prezentate mai sus, putem afirma faptul ca implementarea proiectului atat in faza de construire cat si in faza de functionare factorul de mediu aer va fi afectat de activităţile de asfaltare si transport  a materialelor,   proiectate a se desfăşura pe o perioadă scurta cu o intensitate mică, nedepăşind limitele admisibile dacă se vor respecta normele impuse pentru emisiile de gaze la arderea combustibililor în motoarele termice şi dacă transportul materialelor de constructie se va efectua corespunzător.

- Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Nu este cazul - ampriza lucrarilor o reprezinta suprafata ocupata in prezent de drumul supus modernizarii.

- Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

Nu este cazul - in zona de influenta a proiectului nu au fost identificate obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice enumerate in  Ord. nr. 2.828/2015.

- Extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – impactul investitiei este nesemnificativ prin natura suprafetelor de teren ocupate; Proiectul nu va avea un impact potential semnificativ asupra vecinatatilor ca urmare a zgomotelor, pulberilor, apei de suprafata/subterana, solului si afectarii biodiversitatii.

- Magnitudinea si complexitatea impactului  - magnitudinea impactului pe termen scurt este nesemnificativă, iar pe termen lung impactul este pozitiv.

- Probabilitatea impactului - nesemnificativa

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asociat lucrarilor propuse este corelat cu perioada de implementare a investitiei. Eliminarea impactului nu  presupune lucrari de reconstructie ecologica.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In timpul execuţiei se vor utiliza materiale cu structură minerală inertă faţă de factorii de mediu (nisip, balast, beton, asfalt, metal).

Lucrarea va fi executată cu utilaje adecvate (scarificator, buldoexcavator, autobasculantă / autocamioane, auto betonieră – CIFA, utilaj de turnat asfalt, compactoare cilindrice, instalații de marcaje) care în perioada de execuţie nu pot introduce modificări semnificative asupra factorilor de mediu sol, apă şi aer.

După punerea în funcțiune a obiectivelor propuse nu vor fi create situaţii de afectare a factorilor de mediu și a zonelor limitrofe drumului și parcărilor.

Având în vedere durata de execuţie, circa 12 luni (exclusive perioada de intemperii), ampriza lucrarilor propuse, apreciem că impactul produs asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

- Natura transfrontaliera a impactului

Activitatea propusa nu se regaseste in Anexa I – „Lista cuprinzand activitatile propuse”, a Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt necesare prevederi speciale întrucât proiectul nu implică riscuri semnificative în execuție și nici în exploatare.

Totusi pentru a se asigura conformarea cu legislatia in vigoare si pentru a verifica eficienţa măsurilor adoptate pentru reducerea impactului in perioada de executie se propune:

- monitorizrea calitatea aerului (particule) si nivelul de zgomot pentru conformarea cu STAS 10009/1998  Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant , Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 si STAS 12574/1987 - concentratii maxim admise pulberi sedimentabile.

- detectarea erorilor în construirea, funcţionarea sau întreţinerea lucrărilor;

- stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care  indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale: măsuri necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident;

- organizarea unui sistem prin care populaţia să poată informa constructorul asupra nemulţumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranţa traficului etc.

In perioada de functionare – nu este cazul.

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

Proiectul se incadreaza in prevederile Legii 292 din 2018, Anexa nr. 2 la punctul 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului si la punctul 10 Proiecte de infrastructură -e) construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Proiectul  intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

## Directiva 2010/75/UE –IED

Prevederile Directivei 2010/75/UE emisiile  industriale  (prevenirea  si  controlul  integrat  al  poluarii) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Legea 278/2013 are ca scop prevenirea si controlul integrat al poluarii rezultate din activitatile industriale, stabilind conditiile pentru prevenirea sau, in cazul in care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau. Anexa 1 din Legea 278/2013 nu mentioneaza activitati de tipul celor prezentate in acest memoriu – activitatea analizata nu se supune Capitolului II  art. 10.

## Directiva 2012/18/UE – SEVESO

Prevederile Directivei 2012/18/UE (SEVESO III) privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE - Seveso II a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Legea nr. 59/2016 reglementeaza masurile pentru prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, precum si pentru limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii umane si asupra mediului, pentru asigurarea unui nivel ridicat de protectie  pe  intreg  teritoriul  national,  intr-o  maniera  consecventa  si eficace. Substantele enumerate in Anexa 1 din Legea nr. 59/2016 nu sunt prezente pe amplasamentul proiectului analizat. In concluzie activitatea analizata nu se incadreaza in prevederile Directivei 2012/18/UE (SEVESO III).

## Directiva-cadru aer 2008/50/CE

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile stabilește  măsuri  în  vederea  protecției mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse generate de generareași gestionarea deșeurilorși prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora. Directiva privind deseurile a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor si Hotarare nr.856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

## Activitatea desfasurata pe amplasamentul se va desfasura cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 si Hotararii de Guvern nr 856/2002.

## DIRECTIVA 2000/60/CE - cadru de politica comunitara in domeniul apei

Directiva  2000/60/CE de  stabilire  a  unui  cadru  de  politica  comunitara  in  domeniul  apei cu modificarile si completarile ulterioare a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea   Apei nr. 107/1996 cu  modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se va desfasura cu respectarea prevederilor Legii nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea propusa nu se incadreaza in art. 48 si art. 54 din Legea 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

## B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

# X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

In perioada realizarii investitiei constructorul isi poate organiza santierul astfel:

- materialele aprovizionate vor fi puse in opera cu ajutorul utilajelor (autogredere,) direct din remorcile autocamioanelor de transport

-  pentru restul de materiale (scandura cofraje, parapeti metalici si armaturi) aprovizionarea se face strict pentru necesarul zilnic/saptamanal iar in situatii deosebite  se vor amenaja in zona organizarii de santier platforme temporare;

- utilajele cu mobilitate scazuta (buldozer, excavator, repartizatoare-finisoare mixturi rutiere) in afara programului de lucru vor fi stationate pe amplasamentul drumului  in zone prestabilite, pe tronsoanele inchise circulatiei publice (cu avizul Politiei si administratorului drumurilor) delimitate prin mijloace de semnalizare rutiera – balize cu lampi cu lumina intemitenta,bariere cu indicatoare cu folie reflectorizanta. Tronsoanele inchise circulatiei publice se vor stabili periodic functie de evolutia lucrarilor si se vor deschide circulatiei odata cu finalizarea lucrarilor de asfaltare.

- pentru activitatile sociale si administrative se vor organiza in zona drumului pe o suprafata pusa la dispozitie de beneficiarul investitiei vestiare si birouri temporare.

Organizarea de santier va fi amplasata numai cu acceptul beneficiarului la inceperea lucrarilor in limita de proprietate a consiliului local in afara zonei protejate-pe teren antropic. Obiectele aferente organizarii de santier sunt mobile si au caracter provizoriu, functionand numai pe perioada executiei, fiind “dezafectate" la terminarea lucrarilor.

Cele necesare organizarii de santier au caracter limitat in timp si vor fi utilizate numai pe perioada lucrarilor de construcii, urmand a fi dezafectate la terminarea lucrarilor.

Ele se compun din:

- platforma temporara depozitare deseuri si materiale;

- social administrative (vestiare, birouri, etc.).

Constructorul va asigura un numar satisfacator de baraci pentru vestiare, birouri, loc de luat masa, etc. Fiecare baraca va avea obligatoriu cate o trusa completa de prim ajutor. Va fi nominalizata o persoana care va fi instruita in acordarea primului ajutor in caz de eventuale accidente.

Dotarea minima a organizarii de santier va contine:

- panou pentru apararea impotriva incendiilor;

- toalete ecologice, pentru care se va incheia un contract de vidanjare.

La terminarea lucrarilor, constructorul va elibera suprafetele de teren folosite si va asigura curatirea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.

# XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Deoarece traseul proiectat se va suprapune peste cel existent nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului.

La terminarea lucrarilor, constructorul va elibera suprafetele de teren folosite ca “organizarea de santier” si va asigura curatirea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.

Constructorul va acţiona ȋn baza Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pe care il va realiza inainte de inceperea lucrarilor de executie. Măsurile cuprinse ȋn acest plan vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, cu respectarea Legislaţiei privind Securitatea şi Sănătatea Muncii (SSM), Paza contra incendiilor, Paza şi Protecţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. Se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

# XII. ANEXE - PIESE DESENATE

| DENUMIREA PLANŞEI | NUMĂRUL PLANŞEI |
| --- | --- |
| Plan de incadrarea in zona | Plansa nr.01 |
| Plan de incadrarea zone protejate | Plansa nr.02 |
| Profile transversale | Plansa nr. PT 1-11 |

# XIII. INCADRAREA ACTIVITATII PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Investitia propune modernizarea drumului DC 57A situat in Comuna Ponoarele, judetul Mehedinti. Traseul proiectat se va suprapune strict peste cel existent evitand exproprierile si va fi format din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85.

Conform obiectivelor stabilite in Studiul de fezabilitate intocmit de S.C. GABIAL CONSULTANT S.R.L. Craiova in calitate de proiectant de specialitate si Expertiza tehnica nr. 54/2017 intocmita de Expert tehnicA4;B2;D - Popescu Nicolae se propune modernizarea drumului DC 57A astfel:

Structură rutieră analizata pentru 1375 m - tronsonul km 0+000-0+940 si tronson Km 2+880-3+315:

-	4 cm BAPC16 – strat de uzura

-	6 cm BADPS20 – strat de legatura

-	15 cm Piatra sparta – strat superior de fundatie

-	20 cm Balast – strat inferior de fundatie

-	15 cm Balast – strat de forma obtinut prin completare zestre existenta – inclusiv scarificare si reprofilare conf. EXPERTIZA TEHNICA

Structură rutieră analizata pentru 1940 m - tronsonul km 0+940 – 2+880:

-	15 cm Macadam – strat de uzura

-	20 cm Balast – strat de fundatie

-	15 cm Balast – strat de forma obtinut prin completare zestre existenta – inclusiv scarificare si reprofilare conf. EXPERTIZA TEHNICA

Dispozitive de scurgere apa:

- rigola de acostament stanga si dreapta  = 2 x 0.5m 		- 5480 ml

- rigola triunghiulara betonata stanga si dreapta		- 1180 ml

- podete de 6,90 m cu D=800 mm				- 3 buc. la Km 0+005, Km 1+065 si Km 2+530.

Platforma drum de 4.50 cu profile TIP prezentate la capitolele anterioare:

- parte carosabila de 2,75 m

- acostamente consolidate de 2x0.375m

- rigola de acostament de 2 x 0.50 m.

Platforma drum de 3.50 cu TIP prezentate la capitolele anterioare:

- parte carosabila de 2,75 m

- acostamente consolidate de 2x0.375m

-rigole triunghiulare de beton monolit.

Drumuri laterale  pe o lungime de 10,00 m cu structura rutiera corespunzatoare drumului intersectat.

Platforme de incrucisare – (15 buc.) pe drumul comunal DC57A din comuna Ponoarele, cu o banda de circulatie, functie de situatia concreta din teren si de spatiul disponibil la distante de maxim 300 de metri intre ele, cu latimea de min.2,00 m pe o parte sau pe ambele parti de cate 1,00 m, lungimea de min.10 m si pene de racordare cu lungimea de min.10 m.

Platformele de incrucisare au aceeasi structura rutiera cu a drumului cu care se racordeaza.

Lucrari de consolidare - drumul parcurge si zone cu declivitate mare si relief accidentat. Pentru realizarea profilelor transversale tip propuse sunt necesare pe anumite sectoare lucrari de sustinere a terasamentelor de tipul fundatii adancite de parapet.

Sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei - pe drumul investigat se vor amplasa parapeti tip N2 pe fundatia de parapet sau pe fundatii izolate.

Siguranta circulatiei  (965 m) - pentru siguranta circulatiei rutiere sunt necesare a se realiza lucrari de semnalizare verticala (indicatoare de circulatie), in scopul prevenirii posibielor accidente de circulatie. Indicatoarele de circulatie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera.

Detalierea lucrarilor propuse este prezentata anterior la capitolul “f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect”.

Conform prevederilor privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ampriza lucrarilor se suprapune  peste:

- Geoparcul Platoul Mehedinţi - arie protejată de interes naţional, declarată prin Hotarârea de Guvern nr. 2151 / 30.11.2004. Geoparcul Platoul Mehedinți face parte din categoria V IUCN (uniunea internațională pentru conservarea naturii) și are în protecție și conservare aria naturala protejata  ROSCI0198 Platoul Mehedinți;

- Situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinti (Ordinului Ministerului Mediului,Apelor şi Pădurilor nr 2387 /2011).

- Pădurea de Liliac Ponoarele - arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a declarata prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000. Pădurea de liliac Ponoarele este inclusă în Geoparcul Platoul Mehedinți si se suprapune sitului Natura 2000 - Platoul Mehedinti.

Nu au fost identificate pe ampriza lucrarilor propuse specii și habitate de interes conservativ. Prin realizarea proiectului nu sunt scoase dn circuit agricol sau silvic terenuri si nu se fac defrisari.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonatele amprizei drumului supus modernizarii sunt anexate în sistem de proiecție națională Stereo 1970 în format electronic.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

- Geoparcul Platoul Mehedinţi - arie protejată de interes naţional, declarată prin Hotarârea de Guvern nr. 2151 / 30.11.2004;

- Situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinti (Ordinului Ministerului Mediului,Apelor şi Pădurilor nr 2387 /2011);

- Pădurea de Liliac Ponoarele - arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a declarata prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Suprafata analizata este situat în comuna Ponoare, jud. Mehedinti pe traseul drumului comunal DC57A existent, conform planului anexat si ridicarilor topografie.

De asemenea, în urma studiilor pentru Plan de management al Geoparcului Platoul Mehedinți suprafata propusa pentru modernizare este inclusa in zona de dezvoltare durabila a parcului.

Zonele învecinate sunt ocupate de terenuri agricole, pasuni si padure de foioase.

In afara amprizei drumului propus pentru modernizare  au fost identificate urmatoarele specii:

Lamium album – urzica moartă

Amaranthus retroflexus – știr

Setaria viridis – mohor verde

Achemilla milleflorii – coada șoricelului

Arthemisia absinthum – pelin

Lamium purpureum – urzică roșie

Cynodon dactylon – pir gros

Polygonum aviculare – troscot

Taraxacum officinale – păpădie

Alnus glutinosa - arin

Populus sp. – plop.

Robinia pseudacacia – salcâm

Rosa canina – măces

Rubus fruticosus – mur, rug

Syringa vulgaris - liliac

In ampriza lucrarilor nu au fost identificate specii și habitate de interes conservativ. Prin realizarea proiectului nu sunt scoase dn circuit agricol sau silvic terenuri si nu se fac defrisari.

Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar, suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului

- Documentele în baza cărora a fost desemnat situl ROSCI0198 PLATOUL MEHEDINŢI  si obiectivele conservării:

- Arie protejată de interes naţional, declarată prin Hotararea Guvernului nr. 2151/2004,este arie naturală protejată de interes international si este incadrat conform OUG nr. 57/2007 (Cap.2 Art 5 litera b.) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice , cu modificările si completările ulterioare in categoria arii naturale protejate. GPMH face parte din categoria parcurilor naturale şi corespunde categoriei V IUCN - arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului terestru şi pentru recreere.

-Obiective de protecrie:

10 habitatele de interes comunitar:

40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice;

6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia);

91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion);

91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori);

6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin;

6520 - Fâneţe montane;

9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;

9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene;

8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis;

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo Fagetum.

4 specii de amfibieni și reptile:

• Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata)

• Ţestoasă de uscat bănăţeană (Testudo hermanni)

• Broască ţestoasă de apă (Emys orbicularis)

• Triton cu creastă (Triturus cristatus).

12 specii de mamifere:

• Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros)

• Liliacul mediteranean cu potcoavă (Rhinolophus euryale)

• Liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum)

• Liliacul cu potcoavă a lui Blasius (Rhinolophus blasii)

• Liliac comun (Myotis myotis)

• Liliac cu picioare lungi (Myotis capaccinii)

• Liliac cu urechi mari (Myotis bechsteini)

• Liliac cu aripi lungi (Miniopterus schreibersi)

• *Lup (Canis lupus)

• *Urs brun (Ursus arctos)

• Liliac cârn (Barbastella barbastellus)

• Liliac comun mic (Myotis blythii).

7 specii de nevertebrate:

• Ţărăncuţă (Coenagrion mercuriale)

• Rădaşcă, Răgacea (Lucanus cervus)

• Croitor mare (Cerambyx cerdo)

• Croitorul cenuşiu (Morimus funereus)

• *Racul de ponoare (Austropotamobius torrentium)

• Chilostoma banaticum

• Calul dracului (Paracaloptenus caloptenoides).

3 specii de pești:

• Moioagă (Barbus meridionalis)

• Dunariţă (Sabanejewia aurata)

• Zglăvoc (Cottus gobio).

2 specii de plante:

• Ouăle popii (Himantoglossum caprinum)

• *Clopoţel (Campanula serrata).

- Coordonate geografice, altitudine, suprafață, apartenența la regiuni biogeografice și administrative, ecoregiuni și localitățile, conform FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

- Coordonatele sitului - E 22º 38' 29'', N 44º 55' 24''

- Suprafata sitului (ha) - 53.594

- Altitudinea minimă +148, medie +574 și maximă+1452

- Regiunea biogeografica- Continentala

- Regiunile administrative - RO042 - Gorj – 4%, RO043 - Mehedinţi – 96%

- Ecoregiunea - Munții Banatului

- Teritoriu administrativ/ localități - Județul Gorj: Padeș (5%) si județul Mehedinți: Baia de Aramă (74%), Băla (3%), Balta (74%), Bâlvănești (<1%), Cireșu (>99%), Godeanu (71%), Ilovița (35%), Isverna (77%), Izvoru Bârzii (12%), Obârșia-Cloșani (44%), Podeni (98%), Ponoarele (65%).

- Caracteristicile generale ale sitului NATURA 2000  ROSCI0198 PLATOUL MEHEDINŢI

Geologie/geomorfologie

Poziționat în sud-vestul României, situl cuprinde două unităţi de relief aşezate între culmea Munţilor Mehedinţi şi Piemontul Getic. Calcarele de vârstă jurasic-cretacică aparţin autohtonului danubian şi sunt dispuse în două fâşii principale paralele între ele. Fâşia vestică aparţine Munţilor Mehedinţi şi se caracterizează printr-o tectonizare extrem de puternică, iar fâşia estică apare în zona centrală a Podişului Mehedinţi între Baia de Aramă şi Cireşu. La intrarea în zona de calcare sunt captate de pe formaţiuni impermeabile aproape toate râurile care vin dinspre vest, Topolniţa, Ponorăţ, Ponorel şi alte izvoare mai mici, acestea rămânând seci în aval de punctul de captare. În amonte de captare se produce aluvionarea pronunţată a luncilor, unde se formează depresiuni închise, cu fundul plat şi cu aspect general de polie. Cel mai tipic fenomen de acest gen îl constituie sistemul hidrocarstic de lângă comuna Ponoarele, care a generat depresiunile Zăton şi Ponoarele. Sunt demne de remarcat dolinele, lapiezurile şi Podul Natural de la Ponoarele, Podul lui Dumnezeu. Apele subterane au săpat numeroase peşteri renumite prin dimensiuni şi prin ornamentaţie, Topolniţa, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna.

Pedologie

Răspândirea cea mai largă în sit o au solurile de trecere între solurile brun-acide şi cele brune argilo-iluviale. Solurile brun-acide apar de regulă pe povârnişurile nordice formate din roci sărace în carbonaţi, sub pădurea de fag.

Hidrografie

Reţeaua hidrografică este împărţită în două tipuri de râuri: alohtone, cu obârşia în Munţii Mehedinţi, fiind reprezentate de râuri lungi ca Topolniţa, Bahna şi Coşuştea, şi autohtone, cu obârşia la contactul dintre Podişul Mehedinţi şi munţi, reprezentate de râuri scurte. Dintre acestea, Topolniţa şi Coşuştea sunt râuri cu drenaj subteran. Lacurile din sit sunt de dimensiuni reduse şi puţine, formate în doline, în mare parte temporare, aşa cum sunt Zătonul (format la intrarea în peştera de la Cotmeana), Gornoviţa şi Balta (lacuri extinse de mică adâncime şi cu caracter de mlăştinire). Apele freatice sunt cantonate în depozite de versant, scoarţe de alterare sau în roci sedimentare, variind în adâncime în funcţie de regimul precipitaţiilor.

Climă

Situl aparţine zonei climatice de podiş şi de dealuri în care se resimte influenţa climatului submediteraneean, atât sudic cât şi vestic. Temperatura medie anuală depăşeşte 11 °C în sud şi 9,5 °C în nord. Se remarcă verile călduroase în care sunt prezente în medie câte 20 de zile tropicale cu temperatură care depăşeşte 35 °C. Precipitaţiile sunt în jur de 800 mm/an şi se caracterizează prin două maxime (mai-iunie şi octombrie-noiembrie) şi minime (august-septembrie, decembrie şi februarie). Există mai multe topoclimate în funcţie de expunere, calcare, culoare şi bazinete depresionare.

Vegetația/Flora

Prin poziţia sa geografică, situl se întinde în zona alternanţei pădurilor de fag şi de gorun. Climatul temperat cu influenţe submediteraneene, altitudinea medie de 500-600 m, relieful accidentat, apropierea de Peninsula Balcanică şi constituţia litologică au avut un rol însemnat în configurarea actualei structuri a vegetaţiei. Pe areale întinse îşi fac apariţia gorunul, stejarul pufos, cerul, gârniţa, gorunul balcanic, carpenul, cărpiniţa, sâmbovina, nucul şi alunul turcesc. Fagul este reprezentat prin specia de fag balcanic. Mai ales pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărişuri de tip submediteranean, cunoscute sub numele de şibliacuri, formate dintr-un complex de elemente submediteraneene carpato-balcanice şi sud-europene, termofile, cum sunt mojdreanul (Fraxinus ornus), cărpiniţa (Carpinus orientalis), cornul (Cornus mas), scumpia (Cotynus coggygria) şi liliacul sălbatic (Syringa vulgaris). Compoziţia floristică a pajiştilor este de asemenea abundentă în elemente sudice şi submediteraneene precum sadina (Chrysopogon gryllus) şi fulfuca (Vulpia myuros). Popularea străveche şi continuă a acestei regiuni a determinat transformări însemnate în suprafaţa, structura şi compoziţia floristică a vegetaţiei. Terenurile cu păduri au fost defrişate și înlocuite treptat de pajişti şi terenuri cultivate. Pădurile se păstrează mai bine doar în partea de est a platoului. Pe văile Coşuştei şi ale afluenţilor săi, drumurile forestiere au înlesnit defrişarea, efectuându-se apoi plantaţii de molid şi de pin negru. Suprafeţele reprezentative cu fag, brad şi pin care au rămas încă neafectate de tăieri sunt pe văile Crivei, Lăpuşnicului şi Borovăţului. Pe văile Coşuştei şi Topolniţei apar abundente tufărişuri de liliac. În cadrul Platoului Mehedinţi se întâlnesc specii vegetale erbacee de interes comunitar cum sunt ouăle popii (Himantoglossum jankae) şi clopoţeii (Campanula serrata). Importante sunt şi speciile de orhidee, dintre care menţionăm ploşniţoasa (Orchis coriophora), poroinicul (Orchis tridentata, O. purpurea), untul vacii (Orchis morio), orhideea maimuţei sau pribolnic (Orchis simia), căpşunica (Cephalanthera rubra, C. longifolia, C. damasonium), orhideea fluturelui (Ophrys sp.), toate fiind încadrate în asociaţiile vegetale aparţinând celor 10 habitate de interes comunitar din care trei sunt prioritare pentru conservare.

Fauna

În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversităţii mediilor de viaţă, se întâlneşte o bogată şi heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderenţa elementelor sudice. Climatul blând cu influenţe submediteraneene şi vegetaţia specifică se reflectă în prezenţa a peste 16 specii de reptile şi peste 100 de specii de insecte. Caracteristice zonei sunt viperele cu corn şi ţestoasele de uscat bănăţene, specii submediteraneene cu o largă răspândire pe calcarele din partea de SV a platoului. Acestora li se adaugă viperele comune şi alţi şerpi neveninoşi precum balaurul, şarpele de alun, şarpele de casă, şarpele de apă şi şarpele lui Esculap. Ţestoasa de apă este întâlnită în lacurile formate în lunca cursurilor râurilor cum sunt Gornoviţa sau Balta. De remarcat este mulţimea şopârlelor, îndeosebi a celor de origine sudică, ca şopârla de iarbă şi şopârla de luncă, care se întâlnesc cu densităţi populaţionale mari în partea de SV a platoului. Amfibienii se remarcă prin reprezentanţi ai broaştelor verzi de lac, precum şi alte şapte specii protejate dintre care două de interes comunitar, buhaiul de baltă cu burtă galbenă şi tritonul cu creastă. Din totalul nevertebratelor, șapte specii sunt de interes comunitar: racul de ponoare (specie caracteristică pentru Platoul Mehedinţi), croitorul mare al stejarului, pentru a cărei conservare este necesară păstrarea intactă a trunchiurilor uscate de stejar, rădaşca, croitorul cenuşiu (specie nocturnă al cărei habitat specific este reprezentat tot de trunchiurile de stejar căzute), ţărăncuţa (o libelulă specifică zonelor inundabile din lunca râurilor), melcul carenat bănăţean (specific zonei de SV a României) şi calul dracului. Pe suprafeţele calcaroase din zonele de nord şi vest ale Platoului Mehedinţi apar frecvent şi scorpionii carpatici. Înrâurile din sit se întâlnesc peste 10 specii de peşti, de interes comunitar fiind trei şi anume zglăvoaca, specifică apelor curgătoare de munte şi deal, dunăriţa şi mreana vânătă, care de asemenea preferă şuvoaiele repezi, ajungând uneori şi până la Dunăre. Dintre speciile de păsări protejate menţionăm posibila prezenţă a vulturului bărbos, observat în anul 2009, fiind vorba doar de exemplare eratice, necuibăritoare, care hoinăresc în căutare de hrană. Alte specii de păsări cu prezenţă certă sunt ierunca, fâsa de pădure, măcăleandrul, corbul, ciocănitoarea pestriţă mare, presura galbenă, buha, huhurezul mic, capîntortura, mugurarul, piţigoiul cu coadă lungă, brumăriţa de pădure, pănţăruşul, auşelul. Mamiferele sunt bine reprezentate în sit prin 14 specii de lilieci dintre care următoarele 10 sunt de interes comunitar: liliacul cârn, liliacul comun, liliacul comun mic, liliacul cu aripi lungi, liliacul cu picioare lungi, liliacul cu urechi mari, liliacul cu potcoavă a lui Blasius, liliacul mare cu potcoavă, liliacul mediteranean cu potcoavă şi liliacul mic cu potcoavă. Reprezentative pentru Platoul Mehedinţi sunt şi mamiferele carnivore protejate de talie mare precum lupul şi ursul, dar şi pisica sălbatică, jderul, cerbul carpatin, mistreţul şi pârşul mare.

Calitate și importanță

Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice, doline și lapiezuri, peșteri renumite prin dimensiuni și ornamentație (Topolnița, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.).

Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărișuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de șibleacuri. Compoziția floristică a pajiștilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile păstrează amestecuri de fag, brad și pin neafectate de tăieri.

În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversității mediilor de viață, se întâlnește o bogată și heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderență a elementelor sudice.

Vulnerabilitate

Exploatarea nerațională a resurselor naturale, folosirea excesivă a pesticidelor și substanțelor de combatere a dăunătorilor.

Management

Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti(AGPMH) este asigurată conform Contractului nr. 102 712/ SB / 22.11.2005 de către Consiliul Judeţean Mehedinti, prin Directia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti, creata în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mehedinti nr. 91/II/2012, instituţie publică cu personalitate juridică.

- Tipuri de ecosisteme - situl ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

Ecosistemele forestiere dețin un procent de 53% din suprafața sitului, dintre care păduri de foioase 41%, păduri de amestec 8% și păduri în tranziție 4%.

Ecosistemele praticole dețin 25% din suprafața sitului.

Agroecosistemele totalizează un procent de 20%.

Clase de habitat din ROSCI0198 Platoul Mehedinți

| Clase de habitat | Pondere in % |
| --- | --- |
| N14 - Pajiști ameliorate | 25.00 |
| N15 - Alte terenuri arabile | 20.00 |
| N16 - Păduri caducifoliate | 41.00 |
| N19 - Păduri mixte | 8.00 |
| N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale) | 2.00 |
| N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) | 4.00 |
| TOTAL SUPRAFATA HABITAT | 100.00 |

- Tipuri de habitate şi specii - situl ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

Conform Formularului standard de desemnare a sitului, este mentionatǎ prezenta unui numar de 10 tipuri de habitate,  12 specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, 4 specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, 3 specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, 7pecii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, 2 specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE.

SPECII ENUMERATE ÎN ANEXA II A DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE

| Cod | SPECII |
| --- | --- |
|  | Nume | Populație Residentă / Prezentă (P) | Migratoare (M) |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |
| MAMIFERE |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1316 | Myotis capaccinii | prezent | rar | neevaluat | neevaluat |
| 1323 | Myotis bechsteini | foarte rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1310 | Mniopterus schreibersi | prezent | comun | neevaluat | neevaluat |
| 1324 | Myotis myotis | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | prezent | neevaluat | >500 i | neevaluat |
| 1306 | Rhinolophus blasii | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1305 | Rhinolophus euryale | foarte rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1352 | Canis lupus | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1354 | Ursus arctos | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1308 | Barbastella barbastellus | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1307 | Myotis blythii | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| AMFIBIENI SI REPTILE |
| 1217 | Testudo hermanni | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1220 | Emys orbicularis | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1193 | Bombina variegata | comun | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1166 | Triturus cristatus | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| PEȘTI |
| 1163 | Cottus gobio | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1146 | Sabanejewia aurata | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1138 | Barbus meridionalis | comun | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| NEVERTEBRATE |
| 1093 | Austropotamobius torrentium | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1088 | Cerambyx cerdo | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1083 | Lucanus cervus | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1089 | Morimus funereus | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1044 | Coenagrion mercuriale | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 4057 | Chilostoma banaticum | rar-comun | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| HABITATE |
| Cod | Nume | Reprezentativitate | Pondere | Suprafața |  |
| 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan și alpin | bună | 1% | 535,94 |  |
| 6520 | Fânețe montane | bună | 5% | 2.679,7 |  |
| 8310 | Peșteri în care accesul publicului este interzis | foarte bună | 3% | 1.607,82 |  |
| 40A0* | Tufărișuri subcontinentale peri-panonice | foarte bună | 2% | 1.071,88 |  |
| 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | bună | 1% | 535,94 |  |
| 9180 * | Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | bună | 0,2% | 107,188 |  |
| 91K0 | Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | bună | 3% | 1.607,82 |  |
| 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) | foarte bună | 4% | 2.143,76 |  |
| 6210 * | Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia) | bună | 0,1% | 53,594 |  |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | nesemnificativă | 2% | 1.071,88 |  |
| PLANTE |
| 2327 | Himatoglossum caprinum | foarte rară |  |  |  |
| 4070 | Campanula serrata | rară |  |  |  |

ALTE SPECII IMPORTANTE DE FLORĂ ȘI FAUNĂ ENUMERATE ÎN FORMULARUL STANDARD AL SITULUI ROSCI0198 PLATOUL MEHEDINŢI

| Grup | COD | Nume științific | Cat. sozol. | Specii- Anexe | Alte criterii de alegere a speciilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C¦R¦V¦P | IV | V | A | B | C | D |
| R | 2432 | Anguis fragilis | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 1201 | Bufo viridis | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2644 | Capreolus capreolus | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cardamine graeca | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Celtis australis | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera damasonium | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera longifolia | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus | V |  |  |  |  | X |  |
| R | 1283 | Coronella austriaca | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2593 | Crocidura suaveolens | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Delphinium fissum | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus giganteus ssp. banaticus | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus kitaibelii | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis atrorubens | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis helleborine | R |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Eptesicus nilssonii | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1363 | Felis silvestris | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Limodorum abortivum | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Medicago arabica | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Micromys minutus | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Moenchia mantica | V |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1314 | Myotis daubentonii | V |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Myrrhoides nodosa | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2595 | Neomys anomalus | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Notholaena marantae | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis coriophora | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis laxiflora ssp. elegans | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis mascula ssp. signifera | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis militaris | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis papilionacea | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis simia | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis tridentata | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Peltaria alliacea | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1326 | Plecotus auritus | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1329 | Plecotus austriacus | R |  |  |  |  | X |  |
| F |  | Sabanejewia romanica | R |  |  |  | X |  |  |
| P |  | Saponaria glutinosa | V |  |  |  |  |  | X |
| I | 1040 | Stylurus flavipes | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Trigonella monspeliaca | R |  |  |  |  |  | X |
| R | 1295 | Vipera ammodytes | R |  |  |  |  | X |  |
| R | 2473 | Vipera berus | R |  |  |  |  | X |  |

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

- Alte caracteristici ale sitului

Climatul temperat - continental cu influenţe submediteraneene şi relieful foarte variat au creat condiţii pentru nemeroase specii de plante şi animale rare. Structura geologică unică a acestei zone a condus la apariţia a numeroase formaţiuni geologice şi speologice. O mare parte din aceste valori sunt protejate în 13 rezervaţii naturale și o rezervație științifică.

REZERVAȚII ȘI MONUMENTE ALE NATURII DE PE TERITORIUL SITULUI ROSCI0198 PLATOUL MEHEDINȚI

| Cod | Tip | Suprapunere % | Numele sitului |
| --- | --- | --- | --- |
| RO01 - Rezervație științifică | + | 0.14 | 2.595.-Peştera Epuran |
| RO03 - Monument al naturii | * | 0.22 | 2.596.-Izvorul şi stâncăriile de la Câmana |
| RO04 - Rezevație naturală (amprenta proiectului propus se suprapune peste aceasta rezervatie) | + | 1.15 suprafață de 20 hectare, a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.142 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) | 2.600.-Pădurea de liliac Ponoarele Comuna Ponoarele |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.93 | 2.601.-Tufărişurile mediteraneene de la Isverna |
| RO04 - Rezevație naturală | * | 0.30 | 2.602.-Vârful lui Stan, PN-B, Comuna Isvererna |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.06 | 2.604.-Pădurea Borovăţ Comuna Bâlvăneşti |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.11 | 2.606.-Pădurea Drăghiceanu Comuna Obârşia |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 1.24 | 2.613.-Complexul carstic de la Ponoarele |
| RO04 - Rezevație naturală | * | 0.19 | 2.614.-Pereţii calcaroşi de la Izvoarele Coșuștei |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 1.59 | 2.616.-Cornetul Babelor şi Cerboaniei Comuna Isverna |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.88 | 2.617.-Cornetul Piatra Încălecată Comuna Isverna |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.43 | 2.618.-Cheile Topolniţei şi Peştera Topolnita |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 1.74 | 2.619.-Cornetul Bălţii, Comuna Balta |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.28 | 2.620.-Cornetul Băii şi Valea Mănăstirii |
| Rezevație natural categoriei a IV-a IUCN |  | suprafață de 50 hectare- arie protejată conf. L. nr.5 /2000 | Cheile Coşuştei |

- Situl mai are legături cu următoarele situri - desemnate la nivel national sau regional:

LEGATURI ALE SUTULUI ROSCI0198 PLATOUL MEHEDINȚI CU ALTE SITURI

| Cod | Tip | Suprapunere % | Numele sitului |
| --- | --- | --- | --- |
| RO05 - Parc natural | * | 0.01 | D-Porţile de Fier |
| RO02 - Parc național | * | 0.28 | B-Domogled - Valea Cernei |
| RO05 - Parc natural | * | 95.59 | V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinţi |
| RO01 - Rezervație științifică | * | 0.01 | 2.292.-Domogled |
| RO01 - Rezervație științifică | * | 0.01 | 2.422.-Piatra Cloşanilor |
| RO03 - Monument al naturii | + | 0.00 | 2.434.-Peştera Lazului |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.09 | 2.439.-Pădurea Gorganu |

- Calitate si importanta

Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice, doline şi lapiezuri, peşteri renumite prin dimensiuni şi ornamentaţie (Topolniţa, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărişuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de şibleacuri. Compoziţia floristică a pajiştilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile păstrează amestecuri de fag, brad şi pin neafectate de tăieri. În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversităţii mediilor de viaţă, se întâlneşte o bogată şi heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderenţă a elementelor sudice.

Situl ROSCI0198 Platoul Mehedinți se clasifică astfel la nivel național și regional:

| Cod | Pondere % |
| --- | --- |
| RO05 - Parc natural | 95.60 |
| RO02 - Parc național | 0.28 |
| RO01 - Rezervație științifică | 0.16 |
| RO03 - Monument al naturii | 0.22 |
| RO04 - Rezevație naturală | 8.98 |

- Date privind prezenta, localizarea, populația și ecologia speciilor și a habitatelor de interes comunitar prezente în aria proiectului

Pentru evaluarea potenţialului impact produs de implementarea proiectului asupra speciilor pentru care a fost desemnat situl Natura 2000, trebuie făcute corelații între observaţiile efectuate în teren cu aspecte relevante privind habitatul și ecologia speciilor. Toate aceste informaţii, corelate cu aspectele tehnice relevante şi cu date legate de impactul cumulat, vor conduce la o evaluare corespunzătoare a efectului implementării planului / proiectului asupra fiecărei specii de interes conservativ comunitar în parte.

Din acest punct de vedere, sunt prezentate sintetic în cele ce urmează cele 10 habitatele de interes comunitar, 4 specii de amfibieni și reptile, 12 specii de mamifere, 7 specii de nevertebrate, 3 specii de pești și 2 specii de plante care sunt prezentate în formularul standard al sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi.

Habitat cod 40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice - habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Tufărișurile peripanonice se instalează pe cornetele calcaroase (care marchează aliniamentul de calcare jurasice din cadrul autohtonului danubian, desfăşurat pe direcţia NE-SV), situate între unitatea podișurilor (est) și zona depresionară (centru) a Podișului Mehedinți. Această zonă calcaroasă este străbătută de numeroare râuri, cum ar fi Coşuştea, Topolniţa, Camena, care formează chei și alte formațiuni calcaroase, numite cornete, cele mai populare fiind: Cornetul Cerboanii (810 m), Cornetul Babelor (770 m) și Cornetul Bălţii (701 m); altele, cu altitudine mai mică (sub 575 m), se întâlnesc în zona Ponoarele: Răiculești, Băluța și Gărdăneasa. Vegetația acestor cornete este reprezentată de tufărișuri de liliac (Syringa vulgaris), mojdrean (Fraxinus ornus) și corn (Cornus mas), de unde și numele de cornet pe care-l poartă aceste formațiuni.

Răspândirea habitatului în geoparc: Cireșu, Jupânești, Marga, Ponoare, Isverna, Camena, Gorganu.

Amenințări: degradarea prin pășunat când este în contact cu pajiști, defrișare pentru mărirea suprafețelor de pășunat sau a unor culturi, incendierea, intrarea în succesiune (în caz de habitat secundar). Recoltarea rămurelelor înflorite de liliac pentru comercializare, nerespectarea normelor de exploatare, turismul necontrolat. De aici necesitatea unor măsuri sporite de control.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R3121-Tufărişuri ponto – pannonice de porumbar (Prunus spinosa) şi salbă moale (Evonymus europaeus),

-R3123-Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu Genista radiata,

-R3124-Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu Asplenium-ruta-muraria,

-R3126-Tufărişuri sud-est carpatice de mojdrean (Fraxinus ornus)

-R3127-Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) şi mojdrean (Fraxinus ornus),

Habitat cod 6210* Pajişti uscate semi-naturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia) - habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Pajişti calcaroase, xerofile până la mezoxerofile, din Festuco-Brometea. Acest habitat este format, în Geoparcul Platoul Mehediinți, din pajişti stepice sau subcontinentale (Festucetalia valesiacae). Aceste pajişti au origine parţial naturală, parţial antropogenică: ele sunt pajiști secundare defrișărilor pădurilor de gorun și carpen (Brachypodio pinnati-Festucetum rupicolae și Danthonio-Brachypodietum pinnati), pajiști secundare instalate pe locul unor livezi sau vii părăsite/desființate (Agrostio-Festucetum valesiacae).

Răspândirea habitatului în geoparc: Jupânești, Cireșu, Ponoare, Marga, Godeanu, Gorganu, Seliște, Isverna, Cornetul mic, Bahna, Sfodea, Zaton, Păunești.

Amenințări: suprapășunatul cu oi sau capre; invazia pajiștilor de către specii de arbuști: arbuștii reduc cantitatea de nutrienți din sol și diversitatea speciilor ierboase de pe pajiști. Cele mai agresive specii care se pot extinde pe pajiști sunt păducelul (Crataegus monogyna) și porumbarul (Prunus spinosa), trandafirul sălbatic (Rosa canina) și salcâmul (Robinia pseudoacacia); incendierea necontrolată, care favorizează invazia cu specii ruderale și arbuști spinoși; eroziunea solului; exploatarea de calcar; înmulțirea speciilor ruderale și străine (alohtone); turismul; poluare atmosferică; intensificarea folosirii ca pajiște; utilizarea îngrășămintelor cu azot; folosirea ariei habitatului pentru împădurire, mai ales cu pini.

Practicile de management au rolul de a minimaliza sau de a stopa acțiunea factorilor de impact asupra habitatului. Vot fi emiși în funcție de factorii de impact.

Întreținerea în mod tradițional a acestor pajiști are următoarele beneficii:

• Reducerea sau prevenirea eroziunii solului, în special în zone instabile din punct de vedere geologic, cu pante erodate;

• Stocarea carbonului atmosferic, care altfel contribuie la schimbarea climatică;

• Asigurarea unei bănci de gene pentru plante cultivate, medicinale și horticole;

• Pajiștile bogate în floră spontană generează venituri pentru industria turismului oferind spațiul perfect pentru drumeții, călărie, activități artistice, etc.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R3404 - Pajişti ponto-panonice de Festuca rupicola şi Koeleria macrantha,

Habitat cod 6520 Fâneţe montane - habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Habitatul încadrează fâneţe mezofile bogate în specii din etajele montan şi subalpin (majoritatea peste 600 metri), dominate de obicei de Trisetum flavescens şi cu Heracleum sphondylium, Viola cornuta, Astrantia major, Carum carvi, Crepis mollis, C. pyrenaica, Polygonum bistorta, Silene dioica, S. vulgaris, Campanula glomerata, Salvia pratensis, Centaurea nemoralis, Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus, Geranium phaeum, G. sylvaticum, Narcissus poëticus, Malva moschata, Valeriana repens, Trollius europaeus, Pimpinella major, Muscari botryoides, Lilium bulbiferum, Thlaspi caerulescens, Viola tricolor subsp. subalpina, Phyteuma halleri, P. orbiculare, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum şi multe altele.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R3803 - Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca rubra,

-R3804 - Pajişti daco-getice de Agrostis capillaris şi Anthoxanthum odoratum.

Habitat cod 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi alpin - habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Comunităţi higrofile şi nitrofile de ierburi înalte, de-a lungul cursurilor de apă şi lizierelor forestiere, aparţinând ordinelor Glechometalia hederaceae şi Convolvuletalia sepium (Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, Filipendulion).

Răspândirea habitatului în geoparc: Valea Topolnița, Valea Coșuștea, Valea Bahnei, Camăna, Isverna, Podeni.

Amenințări: realizarea desecărilor, a defrişărilor, incendierilor şi a construirii de drumuri forestiere, introducerea de specii colonizatoare şi invazive.

Habitate corespondente în Geoparc:

- R3707 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Telekia speciosa şi Petasites hybridus

Habitat cod 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis - habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Peşteri închise accesului public, inclusiv lacurile şi izvoarele subterane ale acestora, ce adăpostesc specii specializate sau strict endemice, sau care au o importanţă deosebită pentru conservarea speciilor din Anexa II (ex. lilieci, amfibieni).

Plante: numai muşchi (ex. Schistostega pennata) şi tapete de alge la intrarea în peşteri.

Animale: Faună cavernicolă foarte specializată şi strict endemică. Include forme relicte subterane ale une faune care s-a diversificat în afara peşterilor. Această faună este în principal formată din nevertebrate care trăiesc exclusiv în peşteri şi în apele subterane. Nevertebratele terestre cavernicole sunt în principal coleoptere, aparţinând mai ales familiilor Bathysciinae şi Trechinae, care sunt carnivore şi au o distribuţie foarte limitată.

Nevertebratele acvatice cavernicole constituie o faună strict endemică, dominată de crustacee (Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda) şi include numeroase fosile vii. De asemenea, se întâlnesc moluşte acvatice, aparţinând familiei

Hydrobiidae. În ceea ce priveşte vertebratele, peşterile constituie locuri de hibernare pentru majoritatea speciilor europene de lilieci, dintre care multe sunt ameninţate cu dispariţia (vezi Anexa II). Mai multe specii pot trăi împreună în aceeaşi peşteră. Peşterile pot adăposti, de asemenea, specii de amfibieni foarte rare.

Habitat cod 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum- habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Habitatul se dezvoltă pe versanţi mediu până la puternic înclinaţi, cu diferite expoziții, pe culmi, pe roci calcaroase, gresii calcaroase, conglomerate şi intruziuni magmatice mezozoice, pe soluri brune de pădure profunde, cu mult pietriș și pe soluri moderat acide, mezobazice, puternic levigate, sărace în humus. Este reprezentat de făgetele ce aparțin cl. Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928: păduri medio-europene colinare de fag cu Luzula luzuloides, fiind edificat de Fagus sylvatica și având ca specie caracteristică pe Festuca drymeia.

Răspândirea habitatului în geoparc: pădurea Camena, Pădurea de la Poiana Mică, Ciolanul Mare la limita Geoparcului, pădurile de la Piatra Gornăţenilor, Valea Coșuștei, Culmea Coșuștei, Isverna – supra Potcoava, Pădurile de la Furca Lupșei.

Amenințări: În urma intervențiilor de natură antropică prin care se extrag speciile de mai mare valoare economică, precum fagul, compoziția pădurilor se poate deregla in favoarea carpenului. Ca urmare, s-ar putea înregistra o scădere a capacității protective a noilor arborete. Amenințarile potențiale mai pot apare și în legătură cu nerespectarea normelor de exploatare, atunci când vătămările solului și distrugerea semințișului și a stratului ierbaceu ajung să depășească limitele normale. De aici necesitatea unor măsuri sporite de control.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R4110-Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia

Habitat cod 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Fagion- habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Având în vedere că făgetele subtermofile din sud-vestul ţării reprezintă o tranziţie între făgetele carpatice (Symphyto-Fagion) şi cele ilirice (Aremonio-Fagion) și sunt extrazonale în ţara noastră, deoarece apar exclusiv pe substrate carbonatice, aria cercetată a fost bara calcaroasă care se întinde începând de la Camena (Colțul Pietrii) până spre Motru Sec. Habitatul este reprezentat prin varianta românească: R4111 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Cephalanthera damasonium.

Răspândirea habitatului în geoparc: Camena (Colțul Pietrii) (inclusiv), Ciolanu Mare, Piatra Coșuștei, Culmea Coșuștei, Pietrele Albe, Isverna (pădurile din imediata apropiere a tufărișurilor peripanonice), Potcoava, Valea Domnișoarelor (spre Beletina), Pietrele Cerbului spre Vârful lui Stan, limita cu PNDVC la Godeanu, pădurile de la Poiana Mică, Vârtoape și de pe valea Gorganu, spre Motru Sec

Amenințări: management forestier intensiv, ciclu de producție prea scurt, defrișări, poluare atmosferică, reîmpăduriri cu alte esențe lemnoase decât cele caracteristice locului, densitate mare a vântului, care să împiedice regenerarea prin roadere a lujerilor tineri. În urma intervențiilor de natură antropică prin care se extrag speciile de mai mare valoare economică, precum fagul, compoziția pădurilor se poate deregla in favoarea carpenului.

Habitate corespondente în Geoparc:

- R4111 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Cephalanthera damasonium

Habitat cod 9180* Păduri din Tilio- Acerion pe versanti abrupţi, grohotişuri şi ravene - habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Păduri mixte formate din specii de amestec (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) de pe grohotişuri, versanţi stâncoşi abrupţi sau coluvii grosiere ale versanţilor, în special pe substrate calcaroase, dar şi pe substraturi silicatice.

Răspândirea habitatului în geoparc: Schitu Topolniţa - Mânăstirea Topolniţa; Bahna, Coşuştea.

Amenințări: construcția de drumuri forestiere;distrugerea regenerărilor naturale în habitatele forestiere; nerespectarea normelor silvice.

Habitat corespondent în Geoparc:

-R4117- Păduri sud-est carpatice de frasin (Fraxinus excelsior), paltin (Acer pseudoplatanus) şi ulm (Ulmus glabra) cu Lunaria rediviva

Habitat cod 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) - habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Făgetele subtermofile din sud-vestul ţării reprezintă o tranziţie între făgetele carpatice (Symphyto-Fagion) şi cele ilirice (Aremonio-Fagion) și sunt extrazonale în ţara noastră, deoarece apar exclusiv pe substrate carbonatice. Habitatul Natura 2000 91K0 este reprezentat în teritoriul Geoparcului prin variantele: R4112 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Aremonia agrimonoides; R4115 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Geranium macrorrhizum; R4121 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) și alun turcesc (Corylus colurna) cu Knautia drymeia.

Răspândirea habitatului în geoparc: Culmea Coșuștei, Camena, Crovul lui Gherghină, Piatra Coşuştea, Culmea Coșuștea, Isverna - Potcoava, Valea Domnișoarelor, pădurile de la Godeanu (Piatra Plânsului), Valea Gorganu, Vârtoape.

Amenințări: În urma intervențiilor de natură antropică prin care se extrag speciile de mai mare valoare economică, precum fagul compoziția pădurilor se poate deregla in favoarea carpenului. De asemenea extragerea alunului turcesc (Corylus colurna) – specie de pe LRN. Ca urmare, s-ar putea înregistra o scădere a capacității protective a noilor arborete. Amenințarile potențiale mai pot apare și în legătură cu nerespectarea nerespectarea normelor de exploatare, atunci când vătămările solului și distrugerea semințișului și a stratului ierbaceu ajung să depășească limitele normale. De aici necesitatea unor măsuri sporite de control.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R4112-Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Aremonia agrimonioides,

-R4114-Păduri balcanice mixte de fag (Fagus sylvatica) cu Ruscus aculeatus,

-R4115-Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Geranium macrorrhizum,

-R4121-Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) și alun turcesc (Corylus colurna) cu Knautia drymeia.

Habitat cod 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinioni) - habitatul nu se găseşte în ampriza lucrarilor propuse sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Descrierea habitatului

Habitatul 91L0 este reprezentat în teritoriu de variant R4127 Păduri mixte de stejar (Quercus dalechampii), fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium dens-canis. Se dezvoltă pe versanți slab–mediu înclinați, cu expoziții diverse, funduri de văi, coame, platouri, pe diverse roci: molase, marne, gresii calcaroase, pe soluri de tip eutricambosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric optimale, eutrofice.

Răspândirea habitatului în geoparc: Jupânești, Valea Bahnei, zona Cireșu - Pețime la sorb, Valea Topolniței: între Sfodea și Schitul de Jos Topolnița, Cornetul Băii, Pistrița.

Amenințări: management forestier intensiv, ciclu de producție prea scurt, defrișări, poluare atmosferică, reîmpăduriri cu alte esențe lemnoase decât cele caracteristice locului, densitate mare a vântului, care să împiedice regenerarea prin roadere a lujerilor tineri. În urma intervențiilor de natură antropică prin care se extrag speciile de mai mare valoare economică, precum fagul, stejarul, compoziția pădurilor se poate deregla in favoarea carpenului. Ca urmare, s-ar putea înregistra o scădere a capacității protective a noilor arborete. Amenințarile potențiale mai pot apare și în legătură cu nerespectarea normelor de exploatare, atunci când vătămările solului și distrugerea semințișului și a stratului ierbaceu ajung să depășească limitele normale. De aici necesitatea unor măsuri sporite de control.

Habitat corespondent în Geoparc:

-R4127- Păduri dacice mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium dens-canis

Speciile de plante, nevertebrate, mamifere, amfibieni și reptile enumerate în Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/EEC, conform formularul standard al sitului de interes comunitar ROSCI0198 Platoul Mehedinți.

PLANTE

| Cod | Nume | Populație | Statutul speciei | Ecologie/Prezența în perimetru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4070 | Campanula serrata | Conform formularului standard al sitului populație neizolată, cu o arie de răspândire extinsă. Conform studiilor de monitorizare întreprinse în perioada 2011-2014 – populație izolată, reprezentată prin 4-5 exemplare identificate în 2011 doar într-un singur coronim: Poiana Mare –Obârșia Cloșani. | Specie carpatica, endemica, rară: - Directiva Habitate (92/43/EEC): Anexa II. - Convenţia de la Berna: Anexa I (specii de floră strict protejate). | Ecologie: Frecventa din etajul fagului pana in cel alpin, in pajisti, tufarisuri; in asociatii incluse in Campanulo - Juniperetum, Potentillo - Nardion. 6230 - Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe); HdR: 3608 - Pajisti sud-est carpatice de Scorzonera rosea si Festuca nigrescens; 3609 - Pajisti sud-est carpatice de Nardus stricta si Viola declinata. 6520 - Mountain hay meadows; HdR: 3801 - Pajisti sud-est carpatice de Trisetum flavescens si Alchemilla vulgaris. Nu a fost identificată în zona proiectului, neexistând habitate corespunzătoare. |
| 2327 | Himantoglossum caprinum | Conform formularului standard al sitului populație ne-izolată, dar la limita arealului de distribuție. Conform studiilor de monitorizare întreprinse în perioada 2011-2014 – populație izolată, identificată la Isverna – livada Izverceanu și în vecinătate, pe Muntele Fața Satului și la Topolnița-Cornetul Prosecului, reprezentată printr-o populație | Specie foarte rară: - LRN: Oltean, Negrean & al.; Boşcaiu & al. - Directiva Habitate (92/43/EEC): Anexa II. Sub “Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch”. - Convenţia de la Berna: Anexa I (specii de floră strict protejate). Sub “Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch”. - CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora): Anexa II. Sub “Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch”. - IUCN Red List (2007): nu apare menţionată. | Ecologie: în luminişuri de pădure, tufărişuri, mai rar în pajişti uscate. Creşte în Quercion petraeae, Orno-Cotinetalia (şibliacuri = tufărişuri şi păduri submediteraneene termofile), Mesobromion (vegetaţie erbacee mezofilă), specie caracteristică pentru Geranion sanguinei (vegetaţie erbacee de liziere în silvostepă, zona nemorală, până în etajul montan). Sporadică din zona de silvostepă până în subetajul fagului. Conform Anexei I a Directivei Habitate (92/43/EEC, 1 martie 2007) şi Manualului de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană (EUR 27) poate fi întâlnită în habitatele: - UE 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peripanonice (PAL Class: 31.8B12p, 31.8B13, 31.8B14, 31.8B3p) - UE 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia – PAL Class: de la 34.31 pânâ la 34.34). - UE 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun (PAL Class 41.76). - UE 91AA* - Eastern white oak forests (PAL Class 41.7371, 41.7372) Nu a fost identificată în zona proiectului, neexistând habitate corespunzătoare. |

SPECII DE AMFIBIENI, REPTILE, PEȘTI ENUMERATE ÎN ANEXA II LA DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE

| Cod | Nume stiintific / Nume vernacular | Descrierea speciei | Statutul speciei (The IUCN Red List) /prezență în perimetru |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Habitat | Reproducere | Iernat | Functia ecologica a speciei (nisa) |  |
| AMFIBIENI SI REPTILE |
|  | Testudo hermanni / Broasca țestoasă de uscat bănățeană | Frecvent, habitatele naturale în care specia este întâlnită sunt deteriorate, fragmentate sau distruse prin extinderea suprafeţelor agricole, dezvoltare urbană, amenajarea drumurilor, prin păşunat, amenajări industriale, defrişări, poluare chimică şi genetică, prin înlocuirea unor specii forestiere din habitat cu altele noi, inadecvate, în care ţestoasele nu găsesc hrană şi adăpost. | In mod obisnuit se reproduce la sfarsitul primaverii, cand femela depune 11-12 oua albe, sferice, cu un diametru de 3.5 cm, pe care le ingroapa in pamant afanat. Puii eclozeaza dupa o perioada de 3-4 luni si masoara la nastere circa 4cm. | Hiberneaza din octombrie pana la sfarsitul lunii aprilie, ingropata in pamant sau in mici pesteri prezente in stancile de la nivelul malurilor. | Este o specie vegetariana prin excelenta, hranindu-se cu frunze, fructe de padure, legume si foarte rar mici nevertebrate | Strict protejata in Romania si in Europa. Formularul standard menționează această specie ca fiind specie rară în sit. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Nu a fost identificată în ampriza proiectului propus sau vecinătăți Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| 1220 | Emys orbicularis / Testoasa de apa dulce (europeana) | Traieste in ape dulci, lin curgatoare si statatoare, mai ales iazuri, lacuri, cu malurile acoperite de vegetatie ; selecteaza habitatele insorite, cu sol nisipos necesar depunerii pontei. Altitudinal ajunge pana la aproximativ 700 m. Hrana consta din nevertebrate, pesti, amfibieni. Se hraneste doar in apa. Specie fricoasa, se refugiaza in apa la cel mai mic pericol; in afara perioadelor cand se hraneste, isi petrece timpul insorinduse in imediata apropiere a apei, pe tarm sau pe un trunchi de copac cazut; in timpul reproducerii, masculii devin teritoriali, dezvoltand un comportament agonistic si stabilind ierarhii. | Este ovipara, femela se deplasează uneori destul de departe de apa pentru a depune cele 3-16 oua intr-o groapa pe care o sapa cu membrele posterioare. Puii apar după 90-100 zile de incubaţie. Uneori, embrionii pot hiberna in ou, eclozând doar in primăvara următoare. Sexul puilor este dependent de temperatura: din ouale ţinute la temperaturi mai scăzute (pana la 25°C) vor ieşi masculi, iar din ouale tinute la peste 30°C vor ieşi doar femele. | In timpul iernii, precum si vara, in perioadele de seceta, indivizii se refugiaza in mal, pe fundul apelorunde metabolismul se reduce, pana la reaparitia conditiilor optime. | Carnivor feroce, isi asteapta prada plutind printre vegetatia acvatica. Prada care se apropie este prinsa prin destinderea fulgeratoare a gatului si omorata rapid prin miscarile repetate ale mexilarelor. Dupa aceea, testoasa se retrage sub apa, unde prada este sfasiata in bucati. Hrana acestor testoase o constituie: crustaceele, nevertebratele terestre, rozatoarele, chiar pasarile tinere, pesti, insecte, viermi si foarte rar, unele componente vegetale. | NT Specie pe cale de disparitie protejata prin: Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 si Conventia de la Berna Este inclusa in Anexa 2 a Conventiei CITES. Este inclusa in Lista Rosie a UICN ca amenintata, si in lista rosie a vertebratelor la nivel national (Botnariuc si Tatole, 2005). Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Nu a fost identificată în ampriza proiectului propus sau vecinătăți Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| 1193 | Bombina variegata / Buhaiul cu burta galbenă | Ocupă orice ochi de apă, preponderent bălţi temporare, putându-se reproduce inclusiv în denivelări ale solului ce conţin sub un litru de apă, spre deosebire de buhaiul de baltă cu burta roşie care preferă bălţile mai mari din lunca sau valea apelor curgătoare. Este întâlnită aproape pretutindeni unde găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2000 m altitudine. Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, extrem de tolerantă şi rezistentă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând convieţui în bălţi mici. Larvele sunt consumate de către peşti şi unele insecte, adulţii însă au foarte puţini duşmani datorită secreţiilor toxice. | După 8 - 10 zile, de la depunerea ouălelor, apar mormolocii roşietici cu puncte cafenii pe spate, ventral cenuşii-albăstrui sau cafenii-cenuşii, care iau aspect de adult începând din iulie până în septembrie. Reproducerea, de mai multe ori, din aprilie până în iunie; la fiecare pontă, femela depune circa 100 de ouă, destul de mari, izolat sau în pachete ce cad la fundul apei, unde se lipesc de plante. Uneori când condiţiile de mediu şi hrană sunt favorabile, femela depune ouă de mai multe ori în cursul unei săptămâni. Capacitatea de a depune doar câteva ouă odată îi permite să valorifice pentru reproducere orice ochi de apă, fără ca un eventual eşec să fie prea costisitor din punct de vedere al efortului reproductiv. în anii ploioşi, favorabili reproducerii, o pereche poate depune sute de ouă, diseminate în timp şi spaţiu, asigurând astfel condiţii bune de supravieţuire pentru larve şi limitând mult impactul predatorismului. | Prin octombrie - noiembrie se ascund în nămol sau se îngroapă în pământ, pentru iernare. | Hrana constă din insecte, viermi, moluşte mici, terestre şi acvatice. | Specie de Interes Comunitar, stabilit pe baza reglementărilor Uniunii Europene, fiind inclusă pe anexa 2 și anexa 4 a Directivei Habitate. Nu sunt disponibile în literatură efectivele populaționale ale acestei specii de pe întreg teritoriul țării. Formularul standard menționează această specie ca fiind specie comună în sit. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Nu a fost identificată în ampriza proiectului propus sau vecinătăți Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| 1166 | Triturus cristatus / Triton cu creasta Tritonul cu negi | Este o specie predominant acvatica, preferând ape stagnante mari si adânci, cu vegetaţie palustra. Nu traieste decat in zone de deal si de munte, intre 300-1200 m. Pe uscat poate fi găsit in vecinătatea apei, in paduri de foiase, conifere, de amestec, gradini, parcuri, pajisti. | Datorita dimensiunilor mari nu se reproduce in bălti temporare mici. Reproducerea are loc in martie iar adulţii pot rămâne in apă pana in mai-iunie. Fecundarea este interna iar transferul spermatoforului se realizeaza in urma unei parade sexuale complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Deşi depune numeroase oua (peste 100), multe nu se dezvolta datorita unor frecvente mutaţii cromozomiale. Ouăle sunt mari, de 2-4 mm, de culoare alba. | In lunile reci au obiceiul sa hiberneze in gauri sapate in pamant, in stratul de mal sau mai rar in apa. | Este o specie extrem de vorace; consumă râme, limacşi, artropode, mormoloci şi tritoni mai mici (în special T. vulgaris). Au si instincte canibale, sunt capabile sa-si inghita chiar si propria progenitura, de aceea daca sunt crescuti in conditii de captivitate intr-un acvariu este bine ca larvele sau exemplarele tinere sa fie separate de cele adulte. | LC Subspecie endemica pentru Romania, raspandit in interiorul arcului carpatic, in Muntii Apuseni. Conform listelor roşii specia este considerata vulnerabila la nivel naţional si neameninţata pe întregul areal. Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Nu a fost identificată în ampriza proiectului propus sau vecinătăți Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| PEȘTI |
| 1163 | Cottus gobio / Zglăvoacă | Este un peste prezent in aproape toate raurile montane din Europa, ca si la noi, unde traieste in compania pastravului indigen. Trăiește lipit de albia râului. | Zglavoaca atinge maturitatea sexuala in cel de-al doilea an al vietii. Perioada de depunere a icrelor corespunde cu lunile februarie-martie. Femela depune circa 100- 300 de boabe de icre, cu un diametru de 2,5 mm, sub pietre sau printre pietre. | Iernează în râurile pe care le populează. | Hrana acestui pestisor se limiteaza de obicei la ceea ce aduce spre el curentul apei. In timpul zilei nu se prea misca, fiind un peste fricos. Meniul consta din insecte si larvele acestora, alte vietuitoare mici, precum si icrele si puietul foarte tanar ale altor pesti, provocand astfel pagube in randurile speciilor mai valoroase; dar nu cruta nici propriile icre sau alevini. | Specie cu risc scăzut de periclitare conform IUCN Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |
| 1146 | Sabanejewia aurata / Boarta, Dunarita | Traieşte in ape dulci curgătoare din zona montana pana la şes. Prefera substratul de pietriş cu nisip dar se întâlneşte si in porţiunile exclusiv nisipoase Unele subspecii au preferinţa si pentru substrat bolovănos. Evita râurile/sectoarele cu nămol. | Se reproduce in lunile aprilie-iunie, în rauri mici, repezi si pietroase. | Iernează în râurile pe care le populează. | Hrana consta din diatomee si nevertebrate. In râurile nisipoase in cea mai mare parte a timpului se îngroapă in nisip. | Date insuficiente conform IUCN Este o specie endemica in Dunare la peste 20 m adancime, la Cazane, Corabia, Oltenita, Silistra, Calarasi si în Cerna, Beloreca, Nera, Arges, Olt. Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |
| 1138 | Barbus meridionalis / Mreana vânătă | Trăiește in apele regiunilor muntoase și colinare (în aval de zona păstrăvului), situate la o altitudine cuprinsă intre 400 – 200 m. Preferă apele reci, fără cascade, bine oxigenate, cu fund pietros și nisipos. Uneori se intalnește și in unele paraie mai nămoloase, care vara se incălzesc puternic, insă numai la munte (Bănărescu, 1964). | Depunerea icrelor are loc de la sfârșitul primăverii până la sfârșitul verei, în funcție de condițiile meteorologice. Perioada de reproducere, urcă în cârduri pe râuri pentru a ajunge la locurile de reproducere situate în ape curgătoare puțin adânci cu funduri pietroase și nisipoase. Depunerea icrelor are loc în cicluri, fiecare femela depune până la de trei ori pe sezon. În fiecare ciclu femela depune câteva sute de icre. Perioada de incubație durează 1-2 săptămâni, alevinii trăiesc pe fundul apei, până la resorbția sacului vitelin, iar puietul duce o viața bentonică și se hrănesc cu plancton, microinvertebrate, detritus organic. | Este o specie sedentară ce nu migrează se hrănește și iernează in același loc. | Se hrănește cu larve de insecte acvatice (perlide, efemeride, diptere, chironomide), crustacee (lătăuși), viermi (anelide) și vegetație acvatică. | Specie cu risc scăzut de periclitare conform IUCN Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |

SPECIILE DE MAMIFERE DE INTERES COMUNITAR, HABITATUL CARACTERISTIC, PREZENŢA ÎN PERIMETRUL INVESTIŢIEI, POTENŢIALUL IMPACT AL PROIECTULUI

| Codul | Specii de nevertebrate din anexa II | Habitatul speciei, prezenţa în sit, potenţialul impact al proiectului |
| --- | --- | --- |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | Specie de peşteri / habitate subterane dar şi de localităţi rurale, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Poate folosi pădurile de foioase pentru hrănire şi ca rute de zbor. Nu s-a întâlnit în teritoriu, lipsa habitatelor specifice de reproducere şi hibernare face ca proiectul propus să nu influenteze specia. |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |  |
| 1305 | Rhinolophus euryale | Specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Nu s-a întâlnit pe traseu, neexistând habitate specifice. Proiectul propus nu influenteza specia. |
| 1306 | Rhinolophus blasii |  |
| 1307 | Myotis blythii |  |
| 1308 | Barbastella barbastellus | Indivizii din această specie se adăpostesc in peşteri, fisuri de stanci, scorburi şi pe sub scoarţa arborilor, dar pătrund şi in locuinţe, căutand locuri intunecoase, cum ar fi cămări, piviniţe, poduri. Hrana este constituită din diverse specii de insecte. Liliacul carn este o specie predominant silvicolă, răspandită in zona lanţului Carpatic, in Carpaţii Orientali şi cei Meridionali, precum şi in sud-vestul Romaniei, pană la 1100 m altitudine. Nu s-a întâlnit în teritoriu. Proiectul propus nu influenteza specia. |
| 1310 | Miniopterus schreibersi | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Nu s-a întâlnit în teritoriu, neexistând habitate specifice. Proiectul propus nu influenteza specia. |
| 1316 | Myotis cappacini |  |
| 1323 | Myotis bechsteini | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, împerechere, tranzit. De asemenea, este o specie de păduri mature de foioase, folosite pentru hibernare, maternitate, împerechere, tranzit, dar şi ca zone de hrănire şi rute de zbor. Nu s-a întâlnit în teritoriu, datorită neafectării habitatelor de peşteri. Proiectul propus nu influenteza specia. |
| 1324 | Myotis myotis | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere, dar şi de localităţi rurale. Poate folosi pădurile de foioase pentru adăposturi de tranzit, pentru hrănire şi ca rute de zbor. Se hrăneşte şi în habitate deschise. Nu s-a întâlnit în teritoriu, lipsa habitatelor specifice de reproducere şi hibernare face ca Proiectul propus nu influenteza specia. |
| 1352 | Canis lupus | Face parte dintre carnivorele mari, haitele sau exemplarele izolate fiind relativ uniform răspândite în aproape toată zona forestieră a sitului, datorită marii sale mobilităţi. Nu s-a întâlnit în teritoriu. Având în vedere că populează practic întregul habitat forestier şi parţial cel deschis, mobilităţii sale foarte mari şi neafectării zonelor de reproducere (mai ales pădurile cu stâncării) şi nici structura spectrului trofic proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1354 | Ursus arctos | Este răspândit în habitatele forestiere, dar şi în zonele de stâncării. Iese adesea în livezi, mai ales toamna când consumă fructe. De asemenea atacă animale domestice lângă gospodarii sau turmele în zona padurilor. Nu s-a întâlnit în teritoriu. Având în vedere că populeaza practic întregul habitat forestier şi parţial cel deschis, şi neafectării zonelor de reproducere sau de iernare importante, unde sunt bârloage (mai ales pădurile cu stâncării) şi nici structura spectrului trofic, proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |

SPECIILE DE NEVERTEBRATE DE INTERES COMUNITAR, HABITATUL CARACTERISTIC, PREZENŢA ÎN PERIMETRUL INVESTIŢIEI, POTENŢIALUL IMPACT AL PROIECTULUI

| Codul | Specii de nevertebrate din anexa II | Habitatul speciei, prezenţa în sit, potenţialul impact al proiectului |
| --- | --- | --- |
| 1093 | Austropotamobius torrentium | Specie de rac răspândită în apele curgătoare existente. Luând în considerare şi distribuţia sa pe întreg teritoriul sitului, restrânsă la pâraiele / râurile existente. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |
| 1040 | Coenagrion mercuriale | Preferă vegetaţiade pe lângă pâraie şi râuri cu apă lent curgătoare şi zone mlăştinoase pe substrat calcaros. Zboară din mai până în septembrie. Nu a fost identificată în zona proiectului. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |
| 1083 | Lucanus cervus | Coleopter tipic pădurilor de foioase bătrâne (preferând cvercineele), cu lemn mort pe picior sau doborât. Nu a fost identificată în zona proiectului. Luând în considerare lipsa pădurilor de cvercinee din zona, respectiv a răspândirii relativ largi a speciei în cvercineele sitului, considerăm că proiectul nu va avea efecte semnificative asupra speciei. |
| 4057 | Chilostoma banaticum | Moluscă ce poate fi observată la liziera pădurilor, în biotopuri foarte umede de pe lângă pâraie, pe sol, pe sub pietre şi buşteni, rareori putând fi observată pe plante. Nu a fost identificată în perimetru, dar unele habitate caracteristice din zona pâraielor şi lizierelor umede, fac probabilă existenţa speciei. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |
| 1088 | Cerambyx cerdo | Coleopter tipic pădurilor de cvercinee bătrâne cu lemn mort. Nu a fost identificată pe traseu, iar lipsa totala a habitatelor caracteristice face ca aceasta să lipsească din entomofauna acelui sector. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |
| 1089 | Morimus funereus | Coleopter specific pădurilor bătrâne cu lemn mort, în special de cvercinee şi făgete. Nu a fost identificată în zona proiectului. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |
| 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | Ortopter din zonele deschise cu ierburi diverse, dar din zone puternic xerofile. Nu a fost identificat în zona proiectului. Suprafața de implementare a proiectului este foarte mică în comparație cu suprafețele ocupate de vegetație xerofilă din sit. Proiectul nu afecteaza habitatele specifice si implicit specia. |

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Exista aprobat un plan de management pentru situl ROSCI0198-Platoul Mehedinti, si pentru Geoparcul Platoul Mehedinți. Obiectivele de conservare reies din condiţiilor impuse de planul de management, precum si a tuturor condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autorităţile competente potrivit legii.

Lucrarile propuse nu au legatura directa si nu sunt  necesare pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar. Ampriza drumului modernizat se suprapune in intregime peste traseul existent si este liber de orice fel de habitat sau specie pentru care a fost desemnat situl.

Prin modernizarea traseului propus  se vor asigura conditii pentru imbunatatirea accesului in zonele rurale, reducerea prafului si cresterea interesului turistic, intr-o zona deficitara, activitate care nu  va dauna biodiversităţii sau mediului fizic al sitului.

Suprafața ocupată de perimetrul în care va fi implementat PP face parte din clasa de habitat N23 - Alte terenuri.

Suprafaţa ocupata de ampriza lucarilor propuse raportată la suprafața sitului Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinţi și a claselor de habitate de pe teritoriul acestuia este prezentata in tabelul urmator:

| Clasa de habitate | Cod N23 |
| --- | --- |
| Pondere clasa de habitate N23 din suprafața sitului in % | 0.020 |
| Suprafața clasei de habitat N23- Ha | 1,071.880 |
| Suprafata amprizei lucrarilor de modernizare - Ha | 1.704 |
| Pondere amprizei lucrarilor din clasa de habitate N23 în % | 0.159 |
| Pondere din suprafata totala a sitului în % | 0.003 |

Din observatii efectuate in scopul identificarii speciilor si habitatelor din zona proiectului reiese ca arborete cu un bogat strat arbustiv constituit in principal din liliac (Syringa vulgaris) se gasec doar in limita tronsonului de drum cuprins intre km 0+940 – 2+880.

Pentru modernizarea acestui tronson s-a propus urmatoarea solutie tehnica:

- structura rutiera formata doar din agregate naturale:

-	15 cm Macadam – strat de uzura

-	20 cm Balast – strat de fundatie

-	15 cm Balast – strat de forma obtinut prin completare zestre existenta – inclusiv scarificare si reprofilare conf. EXPERTIZA TEHNICA

- profile transversale - au fost adoptate la situatia actuala a traseului (nu se vor ocupa suprafete suplimentare de teren):

– Km 0+940-1+300

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola triunghiulara betonata stanga si dreapta  = 2 x 1.10 = 2.20 m

- Km 1+300-1+730; Km 2+045-2+210; Km 2+410-2+520

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

L fundatie adancita de parapet stanga = 0.50 m

- Km 1+730-2+045; Km 2+210-2+245

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

Parapet metalic pe fundatie izolata - dreapta

- Km 2+245-2+345; Km 2+520-2+880

L carosabil = 2.75 m

L acostament consolidat = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament consolidat stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

Parapet metalic pe fundatie izolata - stanga

-  Km 2+345-2+410

L carosabil = 2.75 m

L acostament = 2 x 0.375 = 0.75 m

L rigola de acostament stanga si dreapta  = 2 x 0.5 = 1.00 m

Suprafaţa ocupata de ampriza lucarilor din zona cu arborete constituit in principal din liliac (Syringa vulgaris) raportată la suprafata Rezervatiei naturale RO04 Padurea de Liliac Ponoarele este prezentata in tabelul urmator:

| Rezervatia naturala RO04 Padurea de Liliac Ponoarele | Suprafata |
| --- | --- |
| Suprafața rezervatiei - Ha | 20.000 |
| Suprafata amprizei lucrarilor (tronsonul km 0+940 – 2+880) - Ha | 0.951 |
| Pondere amprizei lucrarilor (tronsonul km 0+940 – 2+880) din suprafata rezervatiei în % | 4.757 |

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Pentru evaluarea impactului asupra habitatelor si speciilor ce au stat la baza desemnarii ariei protejate ROSCI0198 Platoul Mehedinţi si identificate in zona amprizei lucrarilor propuse, s-a tinut cont de valorile maximale ale parametrilor proiectati (suprafata si traseul actuala si cel propus pentru modernizare, suprafete ocupate temporar-organizare de santier, emisii de puluanti in aer, apa si sol etc.).

Impact asupra speciilor şi habitatelor ariei naturale protejate datorită schimbarii destinaţiei terenului

Conform datelor prezentate anterior ampriza drumului modernizat se suprapune in intregime peste traseul existent ce este liber de orice fel de habitat sau specie pentru care a fost desemnat situl. Prin realizarea proiectului nu sunt scoase dn circuit agricol sau silvic terenuri si nu se fac defrisari.

Gradul de afectare a integrităţii ariei naturale protejate de interes comunitar

a. reducerea habitatelor si a speciilor de interes comunitar - nu este cazul;

b. fragmentărea habitatelor – nu este cazul;

c. impactul negativ asupra factorilor de menţinere a stării favorabile - nu este cazul;

d. modificările dinamicii relaţiilor structurale sau funcţionale ale ariei naturale de interes comunitar - nu este cazul, deoarece aceasta suprafata a sitului are in prezent folosinta artificiala (Drumuri – cod N23), iar ampriza drumului modernizat se suprapune in intregime peste traseul existent.

Din analiza listei de specii identificate in ampriza lucrarilor și vecinătăți reiese că implementarea PP nu are efecte negative asupra speciilor si habitatelor acestora la nivelul intregului sit.

PREZENȚA SPECIILOR DE INTERES CONSERVATIV EUROPEAN LISTATE ÎN FORMULARUL STANDARD AL SITULUI ROSCI0198 PLATOUL MEHEDINŢI, PE SUPRAFAȚA ȘI ÎN VECINĂTATEA PARCELEI PE CARE SE VA REALIZA PROIECTUL, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL HRĂNIRII (H) ȘI AL REPRODUCERII (R)

| Prezența pe suprafața parcelelor | Prezența în vecinătatea parcelelor | Suprafața parcelelor ca habitat potențial | Vecinătatea parcelelor ca habitat potențial | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | R | H | R | H | R | H | R |  |
| MAMIFERE |
| Rhinolophus hipposideros |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Rhinolophus ferrumequinum |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Rhinolophus euryale |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Rhinolophus blasii |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Myotis blythii |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Barbastella barbastellus |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Miniopterus schreibersi |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Myotis cappacini |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Myotis bechsteini |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Myotis myotis |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Canis lupus |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Ursus arctos |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| AMFIBIENI SI REPTILE |
| Testudo hermanni |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Emys orbicularis |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Bombina variegata |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Triturus cristatus |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| PEȘTI |
| Cottus gobio |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Sabanejewia aurata |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| Barbus meridionalis |
| nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | Nesemnificativ |
| NEVERTEBRATE Austropotamobius torrentium nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Coenagrion mercuriale nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Lucanus cervus nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Chilostoma banaticum nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Cerambyx cerdo nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Morimus funereus nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Paracaloptenus caloptenoides nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ PLANTE Campanula serrata nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Himantoglossum caprinum nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ HABITATE Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan și alpin nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Fânețe montane nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Peșteri în care accesul publicului este interzis nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Tufărișuri subcontinentale peri-panonice nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia) nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum nu nu nu nu nu nu nu nu Nesemnificativ |

CONCLUZII

- Vegetatia din amplasamentul lucrarilor si imediata vecinatate a acestuia cuprinde in general vegetatie ruderala, terenuri agricole cultivate si padure de foioase.

- Pentru modernizarea tronsonului de drum cuprins intre km 0+940 – 2+880, unde se gasesc arborete cu un bogat strat arbustiv constituit in principal din liliac (Syringa vulgaris) structura rutiera propusa este formata doar din agregate naturale (balast si macadam-piatra sparta).

- Realizarea lucrarilor propuse nu poate avea impact asupra habitatelor si speciilor cheie pentru care a afost desemnat situl prin emisii de poluanti atmosferici.

- Nu s-au identificat specii de plante rare in ampriza lucrarilor propuse, specii pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000.

- Nu au fost identificate specii de pești pentru care a fost desemnat situl deoarece în nu există habitate specifice in zona analizata.

- Nu au fost identificate specii de mamifere, amfibieni, reptile și nevertebrate pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000.

- Ampriza drumului modernizat se suprapune in intregime peste traseul existent ce este liber de orice fel de habitat sau specie pentru care a fost desemnat situl.

MASURI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

- Deseurile vor fi colectate, centralizat in pubele si evacuate de serviciul de salubritate, astfel se va inlatura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deseurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei, dejectii lichide, etc

- Reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic si de transmisie), anvelope uzate, baterii, precum si reparatiile curente vor fi realizate numai in ateliere autorizate unde vor fi recuperate si valorificate. In concluzie pe ampriza drumului supus modernizarii sau in organizarea de santier nu se vor desfasura lucrari de intretinere si reparatie a utilajelor din care sa rezulte  deseuri si substante periculoase de tipul uleiurilor, vaselinei, diluanti etc.

- Depozitarea materialelor de constructie se va face numai in spatiul amenajat.

- Pe durata lucrarilor de executie constructorul va lua toate masurile necesare pentru eliminarea factorilor de discomfort (praf, zgomot, etc.) si incadrarea lucrarilor in standardele si legislatia privind protectia mediului.

- Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere a vreunei specii de fauna.

- Se va uda suprafata de lucru pentru a nu forma praf.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare – nu este cazul

# XIV. INCADRAREA ACTIVITATII PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE

Nu este cazul - activitatea propusa nu se incadreaza in art. 48 si art. 54 din Legea 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

# XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea 292/2018 se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informațiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

In memoriu de prezentare criteriile prevazute in anexa nr. 3 au fost luate in considerare, la punctele III-XIV

Semnătura și ștampila titularului