Anexa nr. 5.E – Legea 292/2018

MEMORIU TEHNIC

I.             DENUMIREA  PROIECTULUI

“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BALA, JUDEŢUL MEHEDINŢI„- ACTUALIZAT 2019

II.      TITULAR

- Numele companiei:

COMUNA BALA

Adresa postala:

Judetul Mehedinţi, Comuna Bala

Numărul de telefon, fax, adresa e-mail, adresa pagina de internet:

Telefon/fax 0252 386 001

e-mail: primariabala@pejmh.ro

Numele persoanelor de contact:

Valentin Ohima Mândruţ

- Primar:

Valentin Ohima Mândruţ

- Responsabil pentru protecţia mediului:

_______________________________

III.     Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Un rezumat al proiectului

Situaţia actuală

Comuna Bala este situată într-un cadru depresionar, aproape de apa Râienilor, de o parte şi de alta a drumului care face legătura cu Şovarna şi Ilovăţ, la o distanta fata de municipiul Drobeta Turnu-Severin de 50 km.

Cele mai apropiate oraşe sunt Motru şi Baia de Aramă, aflate la distanţa de aproximativ 25 km. Căile de acces către această staţiune balneoclimaterică sunt reprezentate de artere rutiere care străbat judeţul Mehedinţi. Majoritatea drumurilor sunt nemodernizate, dar sunt bine întreţinute.

Bala reprezintă, alături de Ponoarele, una dintre cele mai răspândite comune ale judeţului Mehedinţi, cu cel mai mare număr de sate, aflate la distanţe de până la 20 km de centrul comunei. Ea se învecinează cu comunele Isverna, Ponoarele, Glogova, Cătunele (aparţinând judeţului Gorj), Balta şi Ilovăţ şi oraşul Baia de Aramă (satele Pistriţa şi Negoeşti). Este situată la marginea estică a podişului Mehedinţi până la limita cu depresiunea formată de pârâul numit Râieni, între Cuca Bereşti (sud-vest), Culmea Belii (est) şi Gevrinu (Culmea Mormodolului - la nord).

Localitatea este mărginită de dealuri împădurite la limita de sus: Dealul Bârlanului, Coasta Babii brăzdate de văi (care coboară până la apa Râienilor): Valea lui Dancu, Valea Alunului, Valea Stancului, Valea lui Ban, Valea Mierlii.

Studiul îşi propune modernizarea  a 6.598km drumuri de interes local in comuna Bala:

1. Drumul comunal DC45A are originea în drumul comunal DC45 şi se termină în drumul judetean DJ671A şi se modernizează pe lungimea de 2.656km.

2. Strada nr.32 are originea in drumul comunal DC45A avand o lungime de 0.742 km.

3. Drumul comunal DC42 are originea în drumul judeţean DJ670 şi se modernizează pe o lungime de 2.530km.

4. Strada nr.63 are originea in drumul comunal DC42 avand o lungime de 0.330 km.

5. Strada nr.59 are originea in drumul comunal DC42 avand o lungime de 0.340 km.

Elementele geometrice în profil transversal au fost adoptate  având în vedere situaţia existentă din teren  obligatia de a pastra traseul existent al drumurilor in vederea evitarii exproprierilor şi importanţa acestor drumuri publice, clasei tehnică V s-au prevazut lucrari de viabilizare a tronsoanelor propuse si care constau in principal din corectia elementelor geometrice in plan si in spatiu a profilelor transversale ce reprezinta sectiunea drumului, cu latimea platformei incadrata de acostamente laterale. Pe lungimea aliniamentelor, profilul transversal este normal, panta  in forma de acoperis si panta unica de 2.5%, iar pentru acostamente de 4%. De mentionat ca s-a urmarit traseul actual al drumurilor si s-au adoptat raze de racordare minime.

Lucrări proiectate

Conform ordinului 43/1998, cu modificarile si completarile ulterioare prin OG 7/2010  al M.T. drumul se incadreaza:

● Clasa tehnica V

● Ordin INS 601/2002, cod CAEN 4523

● HG 766/1997, in categoria de importanta C

● Stas 4273/83, clasa de importanta III

● Zona seismica de calcul E

● Latime parte carosabila 5.00m; 4.00m; 3.00m; 2.75m

● Acostamente 0.50;0.25

● Rigole si santuri pereate

● Podetele transversale Ø 400mm; Ø 600mm; Ø 800mm; Ø 1000mm;

● Podetele la drumurile laterale Ø 400mm; Ø 600mm

● Podete accese la proprietatii placa peste sant pereat/ rigola pereata

● Viteza de proiectare 25 km/h

Prin prezentul proiect se propune modernizarea drumurilor comunale si strazi satesti cu o lungime de 6.598km, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat. Este de menţionat faptul că traseul în plan se înscrie pe traseul existent al drumurilor, proprietatea Comunei Bala şi reprezinta intravilanul si extravilanul.

Elementele geometrice în profil transversal au fost adoptate  având în vedere situaţia existentă din teren obligația de a păstra traseul existent al drumurilor în vederea evitării exproprierilor şi importanţa acestor drumuri publice, clasei tehnică V.

Profil Transversal Tip 1 – Drum comunal DC45A

km 0+120 – km 2+776

-  lăţimea părţii carosabile              -  5.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,50m - balast

-  panta transvesală în aliniament   - panta acoperis  -  2,5%

-  panta transversala acostament    -  4%

Profil Transversal Tip 2  - Drumul comunal DC42 ;

Strada nr.32 ; Strada nr.63

-  lăţimea părţii carosabile              -  4.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,50 m- balast;

-  panta transvesală în aliniament   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament    - 4%

Profil Transversal Tip 3 – Strada nr.59 - km 0 + 000 – km 0 +266

-  lăţimea părţii carosabile              -  3,00 m;

-  lăţimea acostamentelor                – 1 x 0,25 m- balast ;1 x 0,60 m- rigola carosabila de 												acostament

-  panta transvesală în aliniament   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament     - 4%

Profil Transversal Tip 4 – Strada nr.59 - km 0 + 266 – km 0 +340

-  lăţimea părţii carosabile                                 -  2,75 m;

-  lăţimea acostamentelor                                  – 1 x 0,25m - balast

-  panta transvesală în aliniament                   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament                      - 4%

Structura rutiera

Pentru Drum comunal DC45A - km 0+120 – km 1+640

Structura rutiera de drum s-a adoptat in conformitate cu STAS NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru drumuri, a Studiului geotehnic si al Ridicarilor topo astfel:

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16 rul.50/70

- 5 cm strat de baza din binder BADPS 22,4 leg.50/70

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 35 cm strat fundatie din balast

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- scarificarea si reprofilarea fundatiei din piatra sparta existenta

- completarea fundatiei din piatra sparta existenta cu un strat suplimentar cu grosimea de 10cm din piatra sparta

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase în două straturi

- strat de legatura din  BADPS 22,4 leg.50/70cu grosimea de 5 cm

- strat de uzură din BAPC 16 rul.50/70, cu grosimea de  4 cm

Pentru Drum comunal DC45A - km 1+640 – km 2+776;

Drum comunal DC42 ;  Strada nr.32 ; Strada nr.63 ;  Strada nr.59

Structura rutiera de drum s-a adoptat in conformitate cu STAS NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru drumuri, a Studiului geotehnic si al Ridicarilor topo astfel:

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16 rul.50/70

- 5 cm strat de baza din binder BADPS 22,4 leg.50/70

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 35 cm strat fundatie din balast

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- scarificarea si reprofilarea stratului de balast existent în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- realizarea strat de fundaţie din balast cu grosimea de 35cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea strat de fundaţie din piatra sparta cu grosimea de 15cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase în două straturi

- strat de legatura din  BADPS 22,4 leg.50/70cu grosimea de 5 cm

- strat de uzură din BAPC 16 rul.50/70, cu grosimea de  4 cm

Scurgerea apelor

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a avut in vedere urmatoarele:

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu situaţia existentă, astfel încât, apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, eventual spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru;

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă sau păstrarea lor din pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumurilor respective;

- se apreciază că este necesară prevederea de lucrări de protejare a pereţilor şanţurilor pentru declivităţi mai mari de 4 % s-au prevazut rigole pereate, soluţie tehnică care asigură şi protejarea dispozitivului împotriva colmatării. Protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm ;

- în zona intersecţiilor cu drumurile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate, prevăzându-se podeţe tubulare de dimensiuni adecvate sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă este posibil acest lucru);

- apele din şanţuri  se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate şi modul de scurgere a acestora se va realiza transversal sau longitudinal drumului, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei.

Podetele existente si podete proiectate

- podeţele de dimensiuni sau din materiale necorespunzătoare se vor demola şi înlocui;

- asigurarea continuităţii scurgerii apelor de suprafaţă în zona acceselor prin proiectarea de podeţe tubulare corespunzătoare;

- adaptarea la teren a podeţelor tubulare sau din elemente prefabricate utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile Normativului P19-2003;

- evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.

Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar  in  lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele existente si cele proiectate.

Asigurarea scurgerii apelor pluviale – santuri si rigole

Pentru colectarea acestora si pentru apele care ajung la baza taluzului de pe partea carosabila au fost prevazute santuri si rigole conform STAS 10796/1-72, 10796/2-79.

Au fost prevazute santuri din pamânt pentru a se încadra cât mai bine în mediu, dar si rigole protejate cu beton monolit acolo unde a fost necesar.

Santurile pereate vor avea sectiunea trapezoidala , se vor realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm.

Rigolele pereate vor avea sectiunea triunghiulara , se vor realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm.

1. Drumul comunal DC45A

Podete existente si proiectate:

- Km 0+526 - Podet transversal existent (innecat) Ø600mm, amenajare timpane amonte

- Km 0+702 stanga - Podet lateral nou Ø400mm, L=4.60m

- Km 0+710-  Podet transversal existent Ø600mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø1000mm, L=6.90m, o camere de cadere amonte

- Km 0+798 -  Podet transversal existent Ø600mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø800mm, L=6.90m, camere de cadere amonte

- Km 0+908 stanga - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

- Km 0+982 -  Podet transversal existent Ø600mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø800mm, L=6.90m, camere de cadere amonte si sant pereat amonte si aval 2x5.00m

- Km 1+435 -  Podet transversal nou Ø800mm, L=6.90m, camere de cadere amonte, amenajare sant pereat 2x5.00m

- Km 1+472-  Podet transversal existent Ø400mm, L=5.00m, se renunta

- Km 1+665-  Pod nou peste paraul Rudina

Soluţia tehnică:

Caracteristicile tehnice principale ale constructiei sunt urmatoarele:

- lungime totala pod: 21,00m;

- deschidere pod: 13,14m;

- lungime rampe: 40,00m + 40,00m = 80,00m;

- infrastructuri din beton armat fundate direct (radiere);

- suprastructura metalica boltita din placi de otel ondulat cu deschiderea de 13,14m si inaltimea (sageata) de 2,83m peste care se realizeaza o umplutura din pamant necoeziv/balast armata cu geogrile;

- latime pod: 8,10m (5,00m parte carosabila + 2 trotuare de 1,00m + 2 x 0,40m spatii destinate amplasarii de parapete deformabile + 2 x 0,15m spatii destinate amplasarii de parapete pietonale);

- amenajare albie cu ziduri de gabioane si saltea de anrocamente pe 80,00m (40,00m amonte si 40,00m aval.

- Km 1+792 -  Podet transversal existent Ø1000mm, L=5.00m,oblic se inlocuieste cu Ø1000mm, L=9.20m, oblic

- Km 2+197-  Podet transversal existent Ø600mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø800mm, L=6.90m, camere de cadere amonte

- Km 2+370 dreapta - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

- Km 2+502 dreapta - Podet lateral nou Ø400mm, L=4.60m

- Km 2+505 -  Podet transversal existent Ø400mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø800mm, L=6.90m, camere de cadere amonte cu podetul lateral +5m sant pereat aval si aproximativ 40ml canal pamant

- Km 2+605 -  Podet transversal existent Ø500mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø600mm, L=6.90m, camere de cadere amonte si sant pereat amonte si aval 2x5.00m

Santuri pereate :

- Km 0 + 120 – km 0+526 stanga -  L=406m

- Km 0 + 540 – km 1+640 stanga -  L=1100m

- Km 2 + 197 – km 2+776 dreapta -  L=579m

Total = 2085m

Consolidare terasamente + asigurare latime platforma

Se aplica pe: km 1 + 792 – km 1 + 840 stanga – L= 48.00m

Lucrari necesare:

- Zid de gabioane H=1.50, L=48.00 pe fundatie de 0.50m din beton C8/10

- Ridicare cota drum (zona innundabila) cu 0.50m

km 1 + 700 – km 1 + 840 – L drum =140m

- Defrisare arbusti + taiere pomi (inclusiv scoaterea radacinilor si buturugilor)

- Parapet metalic semigreu pe fundatii izolate – L=48.00m

km 1 + 792 – km 1 + 840 stanga

Drumuri laterale

Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10m cu acceasi structură rutieră ca  si cea a drumului principal.

- Km 0+252 stanga, 4.00m x 10.00 = 40.00mp

- Km 0+702 stanga, 4.00m x 10.00 = 40.00mp

- Km 0+908 stanga, 4.00m x 10.00 = 40.00mp

- Km 0+994 dreapta, 4.00m x 10.00 = 40.00mp

- Km 1+752 dreapta, 4.00m x 10.00 = 40.00mp

- Km 1+977 stanga, 4.00m x 10.00 = 40.00mp

- Km 2+370 dreapta, 4.00m x 10.00 = 40.00mp

- Km 2+502 dreapta, 4.00m x 10.00 = 40.00mp

- Km 2+776 – racordare cu DJ671A – 60.00mp

L= 380.00mp

Platforme de intalnire

Pentru siguranta rutieră datorită latimii mici a partii carosabile(drumuri cu o banda de circulatie) s-au prevazut  platforme de intalnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeasi structura rutieră ca si cea a traseului principal:

- Km 0+130 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 0+520 stanga = 30.00mp/buc

- Km 0+688 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 1+000 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 1+340 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 1+600 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 2+180 stanga = 30.00mp/buc

- Km 2+620 stanga = 30.00mp/buc

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- parapet metalic semigreu pe fundatii izolate

Km 0 + 190 – km 0+250 -  60.00ml

- indicatoare rutiere – 39buc

- marcaje rutiere – 4.356km

Accese proprietatii

- Placa armata peste sant pereat = 70buc

- Placa din beton simplu = 20buc

2. Strada nr.32

Podete existente si proiectate

- Km 0+020 - Podet transversal existent Ø1000mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø800mm, L=6.90m, fara camere

- Km 0+200 stanga - Podet lateral nou Ø400mm, L=4.60m

- Km 0+279 -  Podet transversal existent Ø400mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø400mm, L=6.90m, camere de cadere amonte si 5.00m sant pereat aval

- Km 0+337 -  Podet transversal existent Ø200mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø400mm, L=6.90m, camere de cadere amonte si 5.00m sant pereat aval

- Km 0+434 -  Podet transversal existent Ø200mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø400mm, L=6.90m, camere de cadere amonte si 5.00m sant pereat aval

- Km 0+492 -  Podet transversal existent Ø200mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø400mm, L=6.90m, camere de cadere amonte si 5.00m sant pereat aval

- Km 0+531 stanga - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

- Km 0+577 -  Podet transversal existent Ø200mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø400mm, L=6.90m, camere de cadere amonte si 5.00m sant pereat aval

- Km 0+742 stanga - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

Santuri si rigole pereate :

Rigole carosabile de acostament = 81.00m

- Km 0 + 095 – km 0+144 dreapta -  L=49m

- Km 0 + 168 – km 0+200 dreapta -  L=32m

Santuri pereate : L=612ml

- Km 0 + 195 stanga –40ml la drumul lateral

- Km 0 + 200 stanga – 30ml la acces cimitir

- Km 0 + 200 – km 0+742 stanga -  L=542m

Drumuri laterale

Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10m cu acceasi structură rutieră ca  si cea a drumului principal

- 7buc/350mp + 60m = 410mp

- Km 0+075 stanga, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 0+075 dreapta, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 0+195 stanga, 3.50m x 20.00 = 70.00mp

- Km 0+200 stanga, 3.50m x 30.00 = 105.00mp

- Km 0+531 stanga, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 0+705 dreapta, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 0+742 stanga, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 0+000 – racordare cu DC45A – 60.00mp

Platforme de intalnire

Pentru siguranta rutieră datorită latimii mici a partii carosabile(drumuri cu o banda de circulatie) s-au prevazut  platforme de intalnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeasi structura rutieră ca si cea a traseului principal:

- Km 0+205 stanga = 30.00mp/buc

- Km 0+465 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 0+740 dreapta = 30.00mp/buc

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- indicatoare rutiere – 14buc

- marcaje rutiere – 1.000km

Accese proprietatii

- Placa armata peste sant pereat = 30buc

- Placa din beton simplu = 28buc

3. Drumul comunal DC42

Podete existente si proiectate:

- Km 0+240 dreapta - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

- Km 0+288 - Podet transversal nou Ø400mm, L=6.90m, camera de cadere amonte si aval

- Km 0+342 dreapta - Podet lateral existent Ø400mm, L=10.00m, se inlocuieste cu Ø600mm, L=9.20m, camere de cadere amonte

- Km 0+575 - Podet transversal existent Ø600mm, L=4.00m, se inlocuieste cu Ø800mm, L=6.90m, amenajare canal amonte 5.00m si aval canal 5.00m + decolmatare canal de pamant spre emisar

- Km 0+645 - Podet transversal nou Ø600mm, L=6.90m, camera de cadere amonte

- Km 0+720 -  Pod nou peste paraul Calugarita

Caracteristicile tehnice principale ale constructiei sunt urmatoarele:

- lungime totala pod: 17.70m;

- deschidere pod: 9.15m;

- lungime rampe: 40,00m + 40,00m = 80,00m;

- infrastructuri din beton armat fundate direct (radiere);

- suprastructura metalica boltita din placi de otel ondulat cu deschiderea de 9.15m si inaltimea (sageata) de 1.94m peste care se realizeaza o umplutura din pamant necoeziv/balast armata cu geogrile;

- latime pod: 9.30m (7.10m parte carosabila + 1 trotuare de 1,00m + 1 x 0,6m spatiu destinat amplasarii de parapet deformabil + 1 x 0,43m spatiu destinate amplasarii de parapet deformabil + 1 x 0,17m spatiu destinat amplasarii de parapet pietonal);

- amenajare albie cu ziduri de gabioane si saltea de anrocamente pe 80,00m (40,00m amonte si 40,00m aval.

- Km 0+780 - Podet transversal existent Ø800mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø600mm, L=9.20m, oblic fara camere de cadere si sant pereat 15.00m amonte si 15.00m aval

- Km 0+881 - Podet transversal existent metal Ø200mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø600mm, L=6.90m, camere de cadere amonte

- Km 1+005 dreapta - Podet lateral nou Ø400mm, L=4.60m

- Km 1+112 - Podet transversal existent Ø600mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø800mm, L=6.90m

- Km 1+200 - Podet transversal nou Ø600mm, L=9.20m, camere de cadere amonte + 5m sant pereat aval +  50.00m decolmatare sant de pamant pe drumul lateral spre raul Calugarita

- Km 1+288 - Podet transversal existent dalat (L=0.5m), L=4.00m, se inlocuieste cu cu podet transversal Ø600mm, L=6.90m, camere de cadere amonte + 5.00m sant pereat descarcare aval

- Km 1+500 -  Podet transversal existent dalat L=2.00m, (L= 3.30m dale beton armat), se extinde aval cu  doua dale + camere de cadere amonte

- Km 1+580 - Podet transversal existent  Ø500mm, L=5.00m, se inlocuieste cu Ø600mm, L=6.90m, camera de cadere amonte

- Km 1+730 -  Pod existent peste valea Pistritei

ELEMENTE DE IDENTIFICARE:

Pod din beton armat pe drumul comunal DC42 (km 1+730) peste valea Pistritei, afluent al paraului Calugarita , sat Comanesti, comuna Bala, judetul Mehedinti.

An constructie: 1965

Intersectia drumului comunal cu paraul este sub un unghi de aproximativ 75°, iar podul este oblic si in aliniament.

Podul are lungimea de 13 m, avand 1 deschidere de 9 m.

Structura de rezistenta a tablierului este alcatuita din 4 grinzi de beton armat si deserveste o banda de circulatie, podul se poate incadra la clasa II de incarcare

Latimea totala a podului este de 4.30m, nu are trotuare.

Podul nu are parapet directional de siguranta.

Suprastructura podului este realizata dintr-un tablier pe 1 deschidere cu 4 grinzi de beton armat cu lungime de 9.5 m si inaltime de 0.80 m, solidarizate cu antretoaze din beton, incastrate in elevatiile culeilor.

Infrastructura podului este alcatuita din 2 culei masive din zidarie de piatra bruta, fundate direct.

Lucrari necesare pentru repararea podului existent:

- Aplicarea unei placi de suprabetonare, cu prevederea de conectori, astfel incat sa poata asigura o cale de 4.00m latime;

- Executarea unei hidroizolatii pe toata suprastructura;

- Imbracamintea asfaltica pe partea carosabila;

- Prevederea de parapete de siguranta noi pe pod;

- Prevederea de placi de racordare;

- Executarea de scari si casiuri la capetele podului;

- Prevederea de indicatoare rutiere privitoare la circulatia pe o singura banda;

- Curatarea si protectia malurilor si efectuarea unui prag de fund in aval de pod pentru oprirea afuirerii fundatiilor culeilor

- Km 1+925 - Podet transversal nou Ø600mm, L=6.90m, camera de cadere amonte

- Km 2+202 - Podet transversal existent Ø1500mm, L=10.00m innecat, se executa timpane noi

- Km 2+317 dreapta - Podet lateral dalat existent  l=0.50m, L=4.00m, se inlocuieste cu Ø600mm, L=6.90m, camera de cadere amonte

- Km 2+450 dreapta - Podet lateral nou Ø600mm, L=6.90m

- Km 2+530 dreapta - Podet lateral nou Ø800mm, L=6.90m, camera de cadere amonte

Santuri si rigole pereate :

Santuri si rigole pereate +rigola carosabila

- Km 0 + 140 – km 0+376 dreapta – sant pereat -  L=236ml

- Km 0 + 230 – km 0+645 stanga – rigola pereata -  L=415ml

- Km 0 + 750 – km 0+881 dreapta – rigola pereata -  L=131ml

- Km 0 + 881 – km 1+100 dreapta – sant pereat -  L=219ml

- Km 1 + 130 – km 1+500 dreapta – sant pereat -  L=370ml

- Km 1 + 530 – km 1+665 dreapta – sant pereat -  L=135ml

- Km 1 + 775 – km 1+925 stanga – rigola pereata -  L=150ml

- Km 1 + 925 – km 2+035 stanga – sant pereat -  L=110ml

- Km 2 + 035 – km 2+190 dreapta– rigola pereata -  L=155ml

- Km 2 + 201 – km 2+317 dreapta – rigola pereata -  L=116ml

- Km 2 + 317 – km 2+530 dreapta – sant pereat -  L=213ml

- Descarcare pe drumul lateral km 2 + 530dreapta – 30.00m sant pereat

+ descarcare transversala spre Strada 64  - km 2 + 250 – rigola carosabila – 9.00m

- Sant pereat = 1313ml

- Rigola pereata = 967ml

- Rigola carosabila = 9ml

Consolidari terasamente

- Zid de sprijin din gabioane protectie drum H=1.00m

Se aplica pe: km 0 + 616 – km 0 + 652 dreapta – L= 36.00m

- Asigurare latime platforma drum

Fundatie tip L2.0: km 0 + 005 – km 0 + 047 stanga – L =42.00m

Drumuri laterale

Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10m cu acceasi structură rutieră ca  si cea a drumului principal

- 757.50mp

- Km 0+240 dreapta, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 0+702 stanga, 3.50m x 25.00 = 87.50mp

- Km 0+740 stanga, 3.50m x 25.00 = 87.50mp

- Km 1+005 dreapta, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 1+107 dreapta, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 1+207 stanga, L= 10.00 /= 60.00mp

- Km 1+510 stanga, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 1+930 dreapta, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 2+192 dreapta, 3.50m x 20.00 = 70.00mp

- Km 2+450 dreapta, 3.50m x 10.00 = 35.00mp

- Km 2+530 dreapta, 3.50m x 30.00 = 105.00mp

Platforme de intalnire

Pentru siguranta rutieră datorită latimii mici a partii carosabile(drumuri cu o banda de circulatie) s-au prevazut  platforme de intalnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeasi structura rutieră ca si cea a traseului principal:

- Km 0+400 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 0+680 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 0+792 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 1+165 stanga = 30.00mp/buc

- Km 1+420 stanga = 30.00mp/buc

- Km 1+690 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 1+760 stanga (alungita) = 30.00mp/buc

- Km 1+950 stanga (alungita) = 30.00mp/buc

- Km 1+950 – km 1 +980 = 45mp (supralargire curba)

- Km 2+179 dreapta = 30.00mp/buc

- Km 2+310 dreapta = 30.00mp/buc

L = 345.00mp

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- parapet metalic semigreu pe fundatii izolate

- Km 1 + 750 – km 1+874 dreapta -  124.00ml

- Km 1 + 940 – km 1+980 dreapta -  40.00ml

- Km 2 + 400 – km 2+440 stanga -  40.00ml

L = 204.00ml

- indicatoare rutiere – 34buc

- marcaje rutiere – 2.800km

- Defrisari arbori si arbusti pentru realizarea platformei drumului:

- Km 1 + 760 – km 2+020 stanga +  dreapta

- Km 2 + 320 – km 2+420 dreapta

Accese proprietatii

- Placa armata peste sant pereat = 42buc

- Placa armata peste rigola pereata = 35buc

- Placa din beton simplu = 28buc

4. Strada nr.63

Podete proiectate

- Km 0+182 -  Podet transversal nou Ø400mm, L=6.90m, oblic + camere de cadere amonte si  aval

Santuri pereate :

- Km 0 + 000 – km 0+180 dreapta -  L=180ml

- Km 0 + 185 – km 0+330 stanga -  L=145ml

L=325ml

Drumuri laterale

Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10m cu acceasi structură rutieră ca  si cea a drumului principal

- Km 1+190 dreapta – acces biserica, 4.00m x 15.00 = 60.00mp

Platforme de intalnire

Pentru siguranta rutieră datorită latimii mici a partii carosabile(drumuri cu o banda de circulatie) s-au prevazut  platforme de intalnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeasi structura rutieră ca si cea a traseului principal:

- Km 1+195 dreapta = 30.00mp/buc

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- indicatoare rutiere – 2buc

- marcaje rutiere – 0.350km

Accese proprietatii

- Placa armata peste sant pereat = 6buc

- Placa din beton simplu = 3buc

5. Strada nr.59

Podete proiectate

- Km 0+150 -  Podet transversal nou tip rigola carosabila , L=7.00m

Rigole carosabile de acostament :

- Km 0 + 000 – km 0+266 dreapta -  L=266ml

Asigurare platforma drum :

- Fundatie adancita tip L2.0

- Km 0 + 188 – km 0+266 stanga -  L=78ml

- Fundatie adancita tip L3.0

- Km 0 + 266 – km 0+266 stanga -  L=60ml

Platforme de intalnire

Pentru siguranta rutieră datorită latimii mici a partii carosabile(drumuri cu o banda de circulatie) s-au prevazut  platforme de intalnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeasi structura rutieră ca si cea a traseului principal:

- Km 0+335 dreapta = 60.00mp/buc

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- indicatoare rutiere – 1buc

- marcaje rutiere – 0.340km

Accese proprietatii

- Placa din beton simplu = 8buc

■ Dimensionarea şi verificarea structurii rutiere

Dimensionarea şi verificarea structurii rutiere este obligatorie şi tine cont de urmatoarele elemente:

●Tipul de pământ pe care este amplasat drumul:

P5 –STAS 1243/88

● Tipul climateric al zonei:

I – PD 177-2001

●Regimul hidrologic ( rambleu sub 1.00m)

2b – STAS 1709/2

●Modulul de elasticitate şi coeficientul lui Poisson pentru pământ (PD177/2001):

●Traficul de calcul

●Perioada de perspectivă 15ani

●Se verifica criteriul deformaţiei de întindere la baza straturilor

●Numărul de solicitări admisibil:

● Se verifică criteriul deformaţiei specifice verticale la nivelul pământului: εz  <  εza

Verificarea sistemul rutier ales:

- Fundaţie din balast de 40cm grosime

E = 300MPa     μ = 0.27

- Fundaţie din macadam ordinar de 10 cm grosime

E = 1000MPa     μ = 0.27

- Strat de beton asfaltic deschis BAD20 de 5cm grosime

E = 3000MPa    μ = 0.35

- Îmbrăcăminte din beton asfaltic fin,  BA16 de 4cm grosime

E = 3600MPa    μ = 0.35

Traficul de calcul:

La nivelul anului 2000, în urma recesământului de trafic, s-a determinat numarul mediu zilnic pe categorii de vehicule:

| Grupa de vehicule | ŋk2000 | Pk2000 | ŋk2005 | Pk2005 | ŋk2015 | ŋk2005+ŋk2015 2 | fk | a.s.115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autovehicule cu 2 oşii | 40 | 1.40 | 56,00 | 2.47 | 99,80 | 77,40 | 0.30 | 29.22 |
| Autovehicule cu 3oşii | 20 | 1.29 | 25,80 | 1.86 | 37,20 | 31,50 | 0,44 | 13,86 |
| Autovehicule cu mai mult de 3oşii | 5 | 1.15 | 5,75 | 1,92 | 9,60 | 7,30 | 1,02 | 7,45 |
| Autobuze | 12 | 1,45 | 17,40 | 2,60 | 31,2 | 24,30 | 0,64 | 15,55 |
| Remorci | 20 | 2.0 | 40,00 | 2.60 | 52,0 | 46,00 | 0.06 | 2.76 |
|  | 62,84 |

Perioada de perspectivă 15ani.

-6

Nc = 365 x  10   x 15 x  0,5 x 62,84 = 0,172 m.o.s.

Se determină deformaţia specifică orizontală la baza structurilor bituminoase εr  şi deformatia specifica verticala de compresiune εz , cu programul CALDEROM 1998:

εz = 703 microdeformaţii

εr =  201 microdeformaţii

Se verifică criteriul deformaţiei de întindere la baza straturilor bituminoase:

Numărul de solicitări admisibil:

8        -3,97

Nadm. = 24.5 x 10  x εr

8        -3,97

Nadm. = 24.5 x 10  x  201        = 1,76 m.o.s.

Rata de degradare prin oboseală

RDO = Nc/Nadm = 0,176/1,76 = 0,1

RDOadm.= 1.0

RDO< RDOadm

Se verifică criteriul deformaţiei specifice verticale la nivelul pământului:

-0,28

εz adm = 600 x  Nc

-0,28

εz adm = 600 x  0,176       = 976 microdeformaţii

εz  <  εza     ( 706< 976)

Structura rutieră este corespunzătoare.

■ Durata de execuţie

Costul şi durata de execuţie a investitiei sunt criterii relevante în stabilirea soluţiei tehnice, fiind agreate solutii tehnice ce necesita costuri mici şi durata de execuţie redusă.

■ Costuri de întretinere curentă

Având în vedere bugetul local se va alege o alternativă cu costuri de întretinere şi reparaţii curente mici şi perioada de intervenţie relativ scurtă, pentru fluidizarea traficului.

La baza întocmirii prezenţei documentaţii s-au avut în vedere următoarele:

●Ordinului M.F. si M.L.P.T.L. privind aprobarea structurii continutului si modelului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, anexa la Sectiunea III;

| 1. | Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 | Ordinul 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, modificari si completari O.G.7/2010 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998 | pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor |
| 3. | Legea nr. 50/1991 | privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată |
| 4. | Legea | protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicată |
| 5. | Legea | protecţiei muncii nr. 90/1996 |
| 6. | Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 357/1998 | privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor |
| 7. | Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 | pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării, privind prevenirea şi stingerea incendiilor |
| 8. | Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 | pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor |
| 9. | Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 | pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările ulterioare |
| 10. | Legea nr. 10/1995 | privind calitatea în construcţii |
| 11. | AND 554-99 | pentru aprobarea Normativului de întreţinere pentru drumuri |
| 12. | Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999 | privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumuri publice, cu modificările ulterioare |
| 13. | Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 | pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe |
| 14. | Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 | pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii |
| 15. | AND 530/96 | pentru aprobarea Instrucţiunilor privind controlul calităţii terasamentelor |
| 16. | CD 31/94 | Instrucţiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante şi a sistemelor rutiere semirigide |
| 17. | Proiect tip T 3121 | Sisteme rutiere tip rigide şi suple pentru străzi ISLGC/86 |
| 18. | SR 179-95 | Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 19. | SR EN 13108 | Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate. |
| 20. | SR EN 13242 | Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră |
| 21. | SR EN 13043 SR EN 12620 | Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 22. | STAS 863-85 | Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor, prescripţii de proiectare |
| 23. | STAS 1120-95 | Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat |
| 24. | STAS 1242/2-83 | Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice specifice traseelor de drumuri |
| 25. | STAS 1243-88 | Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor |
| 26. | STAS 1709/1-89 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul |
| 27. | STAS 1709/2-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice |
| 28. | STAS 1709/3-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metode de determinare. |
| 29. | STAS 1913/13-83 | Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea PROCTOR |
| 30. | STAS 2900-89 | Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor |
| 31. | STAS 2914/94 | Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 32. | STAS 3300/1-85 | Teren de fundare. Principii generale de calcul |
| 33. | STAS 3300/2-85 | Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe |
| 34. | STAS 10144/1-90 | Străzi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare |
| 35. | STAS 10144/2-91 | Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de proiectare. |
| 36. | STAS 10144/3-91 | Elemente geometrice ale străzilor. Prescripţii de proiectare |
| 37. | STAS 10144/4-95 | Amenajarea intersecţiilor pe străzi. Clasificarea şi prescripţii de proiectare |
| 38. | STAS 10796/1-77 | Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie |
| 39. | STAS 10796/2-79 | Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie |
| 40. | STAS 10796/3-88 | Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de colectare a apelor. Prescripţii de proiectare şi amplasare |
| 41. | STAS 12253-84 | Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 42 | PD 189 – 2000 | Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protectia drumului |
| 43 | Normativ P100/1/2006 | Cod de proiectare seismică - Partea I |
| 44 | CP 012/1 - 2007 | Cod de practica pentru producerea betonului |
| 45 | Hotarare nr. 102/2003 | privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii |
| 46 | Legea 608/2001 | privind evaluarea conformitatii produselor |
| 47 | HG 766/97 | privind agrementarea tehnica a produselor in constructii |
| 48 | STAS 10796/2 -1979 | Lucrari de evacuarea apelor |
| 49 | PD 177 – 2001 | Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere |
| 50 | AND 605/2016 | Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera |
| 51 | SR EN 206-1:2002/A2:2005 | Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate |
| 52 | SR EN 13043:2003/AC:2004**) | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor,a aeroporturilor si a altor zone cu trafic |
| 52 | SR EN 13108-1:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice |
| 53 | SR EN 13108-2:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri |
| 54 | SR EN 13108-3:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple |
| 55 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt |
| 56 | SR EN 13108-6:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier |
| 57 | SR EN 13108-7:2006/AC:2008 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante |
| 58 | SR EN 13108-20:2006/AC:2009 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip |
| 59 | SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică |
| 60 | SR EN 13808:2005 | Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum |

Statutul juridic al terenului care urmează sa fie ocupat

Se aproba Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat de drumurile propuse in cadrul obiectului de investitie "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BALA, JUDEŢUL MEHEDINŢI” , apartin domeniului public si figureaza in lista de inventar a comunei Bala.

Drumurile au ampriza de 52826mp, din care  suprafata carosabila de 29043 mp.

1.Drum comunal DC45A

Ampriza – 16667mp

Suprafata carosabila – 10342mp

2.Strada nr.32

Ampriza – 4783mp

Suprafata carosabila – 2928mp

3.Drum comunal DC42

Ampriza – 28059mp

Suprafata carosabila – 13451mp

4.Strada nr.63

Ampriza – 2145mp

Suprafata carosabila – 1320mp

5.Strada nr.59

Ampriza – 1172mp

Suprafata carosabila – 1002mp

Situaţia ocuparilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentand terenuri din intravilan / extravilan

Pentru realizarea investiţiei nu este necesar să se ocupe temporar sau definitive suprafeţe noi.

Studii de teren

studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referintă national

Studii topografice

Studiile topografice s-au executat  utilizand  echipamente  moderne şi programe   adecvate crarilor de drumuri. Au fost realizate în sistem Stereo 70 plan de referintă  Marea Neagră 1975, espectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru,  Geodezie  si Cartografie.

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

Pentru analiza se propun urmatoarele scenarii/optiuni tehnico economice:

Scenariu 1

Pentru sistemul rutier scenariu 1 este scenariu in care beneficiarul va trebui sa faca minimul de lucrari in scopul mentinerii circulatiei la nivelul minim de functionalitate. Lucrarile vor consta in executarea unor lucrari de reprofilare la nivelul platformei, in limita fondurilor disponibile la nivel de alocatii bugetare sau fonduri proprii ale primariei.

Scenariu 2 - Imbracaminti asfaltice

Pentru sistemul rutier in cadrul acestui scenariu se va moderniza prin realizarea unei structuri rutiere noi cu imbracaminte asfaltica.

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16 rul.50/70

- 5 cm strat de baza din binder BADPS 22,4 leg.50/70

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 35 cm strat de fundatie din balast

Durata de executie maxim 12 luni.

Scenariu 3 – Imbracaminti din beton de ciment

Pentru sistemul rutier in cadrul acestui scenariu se va moderniza prin realizarea unei structuri rutiere noi cu imbracaminte din beton de ciment

- 15 cm strat de uzura din beton de ciment cala BcR 4.5

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 15 cm strat de fundatie din balast

Durata de realizare  14 luni.

S-au luat în considerare două variante de alcătuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerându-se 21 criterii de evaluare, după cum urmează în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Criterii de analiza şi selectie alternative | Structura rutiera rigida | Structura rutiera elestica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durata de exploatare mare/mica (5/1) | 5 | 2 |
| 2 | Raport Pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) | 3 | 5 |
| 3 | Raport Utilizare/Aliniament sau Curba da/nu (5/1) | 3 | 5 |
| 4 | Raport Utilizare/Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) | 4 | 2 |
| 5 | Raport Rezistenta la uzura/Trafic mare/mic | 5 | 2 |
| 6 | Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1) | 5 | 1 |
| 7 | Poluare in executie nu/da (5/1) | 4 | 2 |
| 8 | Poluare in exploatare nu/da (5/1) | 5 | 5 |
| 9 | Avantaj/dezavantaj culoare in exploatare nocturna (5/1) | 5 | 2 |
| 10 | Neceşita utilaje specializate de executie cu întretinere atenta da/nu | 3 | 3 |
| 11 | Neceşita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1) | 2 | 3 |
| 12 | Durata mica/mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 1 | 5 |
| 13 | Neceşita executia şi întretinerea atenta a rosturilor transversale nu/da (5/1) | 1 | 5 |
| 14 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 15 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 16 | Riscuri de executie (5/1) | 2 | 5 |
| 17 | Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 18 | Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1) | 1 | 5 |
| 19 | Executia faciala pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 20 | Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1) | 2 | 5 |
| 21 | Cheltuieli de întretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1) | 5 | 2 |
|  | TOTAL | 60 | 79 |

S-au acordat puncte de la 1 la 5 , unde 1 reprezintă situația cea mai precară, iar 5 situația cea mai favorabilă.

Faţă de punctajul maxim – minim(125 – 25) structura rutieră elastică se califică având 79 puncte faţă de structura rutiera rigida ce a obținut 60 puncte.

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a comparat avantajele şi dezavantajele îmbrăcăminților asfaltice din beton de ciment.

Se recomanda scenariu 2 – Imbracaminti asfaltice ca fiind scenariu optim, corespunzator si care este conform expertizei tehnice efectuate.

Scenariu are  o serie de avantaje:

○   costuri de realizare mici

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate

- Greselile de executie pot fi corectate usor

- Prezinta confort la rulare prin lipsa rosturilor

- Se pot realiza si pe trasee ce contin raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba

○   durata de executie mica

○   cheltuieli mici de intretinere

○  riscuri mult mai mici de deteriorare sub influenta factorilor de mediu

○  posibilitatea redarii in circuit natural fara riscul poluarii mediului

○  cheltuieli de organizare de santier mici, nefiind nevoie de baze de productie si depozite de agregate, de ocupare de terenuri suplimentare

○   emisii de noxe si praf mult mai reduse.

2. Oportunitatea investiţiei

Oportunitatea implementării proiectului este justificată prin:

Investitia "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BALA, JUDEŢUL MEHEDINŢI” face parte din Strategia locala de dezvoltare a comunei Bala, strategie coroborata cu Fondul de Dezvoltare si Investitii, gestionat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP).

c) valoarea investiției;

Valoare totala a investitiei (inclusiv TVA):   13936266,32 lei

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusa pentru realizarea investitiei: 24 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie şi amplasamente)

Toate lucrările descrise mai sus pentru modernizarea drumurilor comunale si strazi satesti, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat situate in intravilanul si extravilanul comunei Bala, se vor realiza pe domeniul public fără achizitionarea suplimentară de terenuri sau scoatere a acestora din circuitul productiv.

Plansele reprezentative sunt următoarele planse:

- plan de încadrare în judeţ

- plan de încadrare în zonă

- planuri de situaţie

- profil transversal tip

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul şi capacităţile de producţie ;

Proiectul nu generează produse ci numai servicii.

Beneficiul proiectului este indirect inclus în analiza de cost a produselor ce urmează a folosi aceste trasee de drumuri locale.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Conform ordinului 43/1998, cu modificarile si completarile ulterioare prin OG 7/2010  al M.T. drumul se incadreaza:

● Clasa tehnica V

● Ordin INS 601/2002, cod CAEN 4523

● HG 766/1997, in categoria de importanta C

● Stas 4273/83, clasa de importanta III

● Zona seismica de calcul E

● Latime parte carosabila 5.00m; 4.00m; 3.00m; 2.75m

● Acostamente 0.50;0.25

● Rigole si santuri pereate

● Podetele transversale Ø 400mm; Ø 600mm; Ø 800mm; Ø 1000mm;

● Podetele la drumurile laterale Ø 400mm; Ø 600mm

● Podete accese la proprietatii placa peste sant pereat/ rigola pereata

● Viteza de proiectare 25 km/h

Proiectul tehnic va fi verificat, conform HG 925/1991 si al Ordinului 77/N/1996 al MLPAT, la cerinta Rezistenta si Stabilitate A4, B2, D2.

Profil Transversal Tip 1 – Drum comunal DC45A  - km 0+120 – km 2+776

-  lăţimea părţii carosabile              -  5.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,50m - balast

-  panta transvesală în aliniament   - panta acoperis  -  2,5%

-  panta transversala acostament    -  4%

Profil Transversal Tip 2  - Drumul comunal DC42 ;

Strada nr.32 ; Strada nr.63

-  lăţimea părţii carosabile              -  4.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,50 m- balast;

-  panta transvesală în aliniament   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament    - 4%

Profil Transversal Tip 3 – Strada nr.59 - km 0 + 000 – km 0 +266

-  lăţimea părţii carosabile              -  3,00 m;

-  lăţimea acostamentelor                – 1 x 0,25 m- balast ;1 x 0,60 m- rigola carosabila de 												acostament

-  panta transvesală în aliniament   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament     - 4%

Profil Transversal Tip 4 – Strada nr.59 - km 0 + 266 – km 0 +340

-  lăţimea părţii carosabile                                 -  2,75 m;

-  lăţimea acostamentelor                                  – 1 x 0,25m - balast

-  panta transvesală în aliniament                   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament                      - 4%

Razele de racordare vor fi în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare 
pentru sporirea vizibilităţii şi facilitarea scurgerii ordonate a apelor pluviale. 
	Prin amenajare traseul drumului va asigura o corelare optimă între 
cotele de nivelment ale drumurilor şi cotele proprietăţilor riverane de pe ambele părţi 
astfel încât drumul să nu constituie obstacol în calea de scurgere şi evacuare a apelor 
pluviale.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

# Structura institutionala pentru verificarea, finantarea si implementarea proiectului este Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), Ordonanta de Urgenta nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscale-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene publicata in Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018, la  data de 02 Aprilie 2019 este realizata prin includerea modificarilor si completarilor aduse de: RECTIFICAREA nr.114 din 28 decembrie 2018; ORDONANTA DE URGENTA nr.10 din 19 februarie 2019.

- materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora ;

În procesul de  modernizarea drumurilor comunale si strazi satesti, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat in intravilanul si extravilanul comunei Bala, se va folosi materie primă – balast stratul de 35cm şi piatra sparta  pentru stratul de 15cm, care se va aproviziona de către executantul lucrărilor din carierele cele mai apropiate.

Acostamentele, pe ambele părţi ale drumului care se va reface, s-au proiectat a fi 
realizate din balast (35cm grosime) care se va aproviziona de la balastiera cea 
mai apropiată de amplasamentul străzilor care se vor asfalta.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona

Investiţia în modernizarea drumurilor comunale si strazi satesti, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat situate in intravilanul si extravilanul comunei Bala nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.) decât în faza de execuţie a lucrărilor pentru organizarea de şantier.

Proiectul nu cuprinde reţele noi de utilităţi.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei

După încheierea lucrărilor de refacere, beneficiarul este obligat să întocmească 
graficul de execuţie a lucrărilor de întreţinere şi urmărire în timp în conformitate cu 
normativele în vigoare şi să prevadă în bugetele fiecărui an, sumele necesare. 
Se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului şi de aducere la starea 
iniţială a cadrului natural.

Se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, resturi menajere, 
anrocamente, grămezi de pământ, resturi de materiale, etc. 
Se vor executa lucrări de înierbare a suprafeţelor de teren care au fost ocupate 
temporar.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este necesară amenajarea unor noi căi de acces şi nici devierea sau schimbarea 
celor existente.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea drumurilor se va folosi: balast, piatra sparta pentru drumuri, nisip, agregate concasate, bitum pentru drumuri.

- metode folosite în construcţie;

Remodelarea traseului prevede lucrări de săpături şi umpluturi necesare aducerii la cota proiectului a patului drumului în vederea execuţiei fundaţiei în strat uniform şi 
omogen, astfel încât următoarele operaţii să urmărească profilul transversal proiectat, 
stratul superior al platformei respectând cotele în profil în lung şi în profil transversal, 
declivităţile şi lăţimile prescrise cât şi gradul de compactare.

Structura rutieră proiectată respectă conţinutul cadru orientativ al normativelor în 
vigoare, referitoare la dimensionarea sistemelor rutiere (STAS 1339-79 Lucrări de 
drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale şi SR 1-97).

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Pentru execuţie se propune următoarea ordine tehnologică:

-executie podete transversale

- reprofilare pat drum existent

- scarificare şi afânare pat drum existent

- aşternere strat balast

- compactare pat drum cu cilindri compactori cu rulouri netede, 10-12

- treceri pentru grad de compactare minim 98%

- aşternere strat piatra sparta

- compactare strat piatra sparta

- cilindrare strat piatra sparta

- aşternere straturi mixtură asfaltică,

-executie acostamente

- executie santuri

- executie podete laterale

- amenajare intersecţii cu drumuri laterale

- amenajare accese curti.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul de faţă tratează modernizarea drumurilor comunale si strazi satesti, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat situate in intravilanul si extravilanul comunei Bala. Profilul longitudinal proiectat urmăreşte alura actualului profil.

La proiectarea sa, s-a avut în vedere realizarea cotelor rezultate din soluţia de refacere a structurii rutiere existente precum şi racordările cu punctele obligate – drumuri laterale, accese in proprietăţi, platforme, etc.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Ca urmare a modernizari drumurilor comunale si strazi satesti, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat situate in intravilanul si extravilanul comunei Bala se va îmbunătăţi accesibilitatea pe teritoriul comunei. Se vor crea noi locuri de muncă şi vor creşte veniturile populaţiei şi de asemenea vor spori contribuţiile la buget prin impozite/taxe pe baza dezvoltării economice. Se vor asigura condiţii optime pentru deplasarea şi preluarea traficului de pe arterele judeţene şi naţionale în condiţii de confort şi siguranţă, precum şi accesul către comunele cu care Bala se învecinează.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

2. Certificat de urbanism

3. Aviz CEZ

4. Acord de mediu

5. Acord Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti

Se va întocmi documentaţie pentru obţinerea avizelor în conformitate cu

- Legea 50/1991, cu completările şi modificările ulterioare

- Ordinul 1943 al MLPTL – norme metodologice de aplicare a legii 50/91

- HGR 525/96, cu modificările ulterioare, - Regulament general de Urbanism

- Normative, hotărâri, decizii specifice fiecărui domeniu pentru care se cere avizarea.

IV. Descrierea– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului; NU ESTE CAZUL.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Situl arheologic din Rudina – așezările romane din locurile numite „Vârful cu plopi” și „Vârful Vâlculeștilor”

- Situl arheologic din Rudina  - ruinele tunelului Bejna

- Biserica de lemn din satul Comănești, metoh al sfintei mănăstiri Tismana.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Drumurile propuse in cadrul proiectului " MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BALA, JUDEŢUL MEHEDINŢI” apartin domeniului public si figureaza in lista de inventar a comunei Bala.

Drumurile au ampriza de 52826mp, din care  suprafata carosabila de 29043 mp.

- Politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

- Arealele sensibile;

Nu este cazul.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele stereo 1970 vor fi prezentate in format digital.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

În ultimele decenii a fost recunoscut faptul că fortificarea şi promovarea sănătăţii sunt strâns legate de calitatea mediului înconjurător. În condiţiile influenţei crescânde a factorului antropogen asupra stării igienice a surselor de apă, o mare actualitate capătă problema stabilirii rolului calităţii apei în formarea şi modificarea sănătăţii populaţiei.

La analiza impactului asupra calităţii apelor se ţine cont de prevederile NTPA 001/2002 din HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, precum şi de Ordinul MAPM nr.1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, au fost identificate următoarele posibile surse de poluare: execuţia propriu zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizările de şantier.

Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţii (balast, macadam ordinar, mixturi asfaltice) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei operaţii de construcţie şi reprezintă surse de poluare directă a apelor.

De asemenea, ploile care spală suprafaţa şantierului pot antrena depunerile şi astfel, indirect, acestea ajung în cursurile de apă, dar şi în stratul freatic.

Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezintă surse potenţiale de poluare ca urmare a unor deversări accidentale de materiale, combustibili, uleiuri.

Traficul de şantier - traficul greu, specific şantierului, determină diferite emisii de substanţe poluante în atmosferă rezultate din arderea combustibilului în motoarele vehiculelor (NOx, CO, SOx, COV, particule in suspensie, etc.).

De asemenea, traficul greu este sursa de particule sedimentabile datorită antrenării particulelor de praf de pe drumurile nepavate. Pe perioada lucrărilor de execuţie rezultă particule şi din procesele de frecare a căii de rulare şi din uzura pneurilor. Atmosfera este spălată de ploi, astfel încât poluanţii din aer sunt transferaţi în ceilalţi factori de mediu (apa de suprafaţă şi subterană, sol, etc.).

De la Organizarea de şantier rezultă ape uzate menajere de la spaţiile de luat masa şi de la toalete. În general aceste ape sunt încărcate biologic normal.

Apele meteorice rezultate pe amplasamentul Organizării de şantier sunt considerate ape convenţional curate.

Se vor lua măsuri de stropire a suprafeţelor de rulare la intervale de timp în aşa fel încât să se reducă emisia de particule fine generate de traficul din zonă.

Personalul de execuţie va folosi toaletele ecologice amplasate pe platforma balastată propusă în cadrul organizării de şantier. Se va încheia contract de prestări servicii pentru întreţinerea toaletelor ecologice, cu o firmă autorizată.

Personalul care efectuează lucrările de modernizare a drumurilor comunale si strazi satesti, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat situate in intravilanul si extravilanul comunei Bala va fi instruit periodic despre regulile de manipulare şi de punere în operă a materialelor cât şi despre regulile de protecţia mediului.

Lucrările de refacere nu necesită folosirea de ape tehnologice pentru prepararea materialelor de construcţie.

Este interzisă spălarea mijloacelor de transport sau a utilajelor şi echipamentelor folosite, în incinta şantierului. La părăsirea incintei şantierului se vor curăţa roţile autovehiculelor.

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor şi funcţionării obiectivului se vor lua toate măsurile şi se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia apelor şi prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane şi de suprafaţă.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Calitatea aerului la emisie se va încadra în prevederile Ordinului MAPPM 462/93 şi a Ordinului MAPM 592/2002. Execuţia lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf iar pe de altă parte, sursă de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor, cât şi a mijloacelor de transport folosite. Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata execuţiei), un impact local apreciabil asupra calităţii atmosferei. Ca o măsura generală, se vor adopta tehnologii şi utilaje performante nepoluante, folosirea staţiilor de betoane, dacă este cazul, echipate cu filtre pentru purificarea fluxului de gaze poluante emanate în aer şi de retenţie a substanţelor poluante, astfel încât nivelul emisiilor să nu depăşească limitele stipulate în Ordinul nr. 592/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

Mijloacele de transport folosite în timpul construcţiei vor avea verificarea tehnică periodică efectuată astfel încât nivelul emisiilor de poluanţi în atmosferă să se încadreze în limitele normativelor legale în vigoare, conform HG 743/2002. În cazul emisiilor de pulberi în suspensie de la depozitarea agregatelor, o măsură temporară de aducere a emisiilor la cel mai mic nivel este udarea lor periodică pentru agregatele utilizate în prepararea betonului şi a lianţilor. Se vor evita activităţile de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale de construcţii generatoare de praf, în perioadele cu vânt puternic. Zonele de lucru vor fi separate cu panouri demontabile în scopul împiedicării accesului persoanelor neautorizate.

Platforma balastată utilizată pentru depozitarea agregatelor va fi împrejmuită şi acoperită cu prelate de protecţie, reducându-se astfel emisiile de pulberi în suspensie precum şi pierderile de material.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;Sursele de zgomot sunt reprezentate de:

Zgomotul este o suprapunere dezordonată a mai multor sunete. Este produs din surse naturale, dar mai ales antropice: utilaje, mijloace de transport, aparate, oameni. Poluarea fonică sau sonoră produce stres, oboseală, diminuarea sau pierderea capacităţii auditive, instabilitate psihică, randament scăzut. Lucrările de construcţie comportă următoarele surse importante de zgomot şi vibraţii: procesele tehnologice de execuţie a lucrărilor proiectate, operarea grupurilor de utilaje şi echipamente cu diferite funcţiuni, traficul între bazele de producţie şi punctele de lucru.

Nivelul sonor depinde în mare măsură de următorii factori:

o fenomene meteorologice si in particular: viteza si direcţia vântului, gradientul de temperatură şi de vânt;

o absorbţia undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”;

o absorbţia în aer, dependenţa de presiune, temperatură, umiditatea relativa,

componenta spectrală a zgomotului;

o topografia terenului;

o vegetaţie.

Principala sursă de zgomot şi vibraţii, în acest caz, este reprezentată de funcţionarea utilajelor pe timpul execuţiei lucrărilor. Se vor folosi utilaje, mijloace de transport şi aparate cu nivel de poluare fonică scăzut. Pentru a reduce impactul asupra mediului natural şi rezidenţial a zgomotului, la niveluri acceptabile, se vor folosi panouri fonoabsorbante în zonele aflate în apropierea locuinţelor.

Nivelul de zgomot se va încadra in limitele impuse de HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, modificată prin HG 674/2007, STAS 10009/1988 – Acustica urbană – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Poluarea solului este considerată o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din activitatea omului precum şi a deşeurilor industriale. Principalul impact asupra solului în perioada de construcţie este reprezentat de ocuparea temporară de terenuri pentru: organizare de şantier, platforme, scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare organizării de şantier, exploatarea pământului din gropile de împrumut şi din carierele de agregate. Obligatoriu, după încheierea lucrărilor, întreaga zonă se va reconstrui ecologic.

Pe perioada de execuţie, unele suprafeţe de teren vor fi ocupate pentru amplasarea organizării de şantier. Realizarea lucrărilor de execuţie necesită mişcări de terasamente, fiind necesare gropi de împrumut sau depozite de pământ in cazul in care exista un exces de material. Un impact semnificativ asupra solului îl au lucrările executate în cadrul gropilor de împrumut. Realizarea acestor lucrări presupune excavarea unor cantităţi mari de pământ de pe suprafeţe relativ mari. Lucrările de excavare a pământului pot avea un impact semnificativ asupra solului în zonele cu vulnerabilitate mare, ca urmare a apariţiei fenomenului de eroziune.

În situaţia dată, pentru organizarea de şantier se vor executa lucrări de nivelare a terenului din incintă, platformă balastată pentru europubele, platformă balastată împrejmuită pentru ţarc materiale neperisabile şi platformă betonată pentru toaletele ecologice, amplasate pe terenul viran situat în intravilan. Se vor lua măsuri de protejare a solului prin decaparea stratului vegetal, transportul pământului în depozit intermediar, refacerea stratului după execuţia investiţiei.

De asemenea, se va conserva, pe timpul execuţiei în limite rezonabile, terenul natural prin depozitarea ordonată şi organizată pe planul de organizare de şantier a materialelor, trasarea acceselor pentru utilaje si echipamente. Pe parcursul derulării lucrărilor de construcţii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va împrejmui şantierul în scopul reducerii emisiilor de pulberi în suspensie şi sedimentabile.

Deşeurile menajere produse de muncitori în timpul execuţiei lucrărilor vor fi colectate şi depozitate controlat în recipiente speciale cu capac şi îndepărtate organizat şi la perioade cât mai scurte de timp în locuri cu această destinaţie, prin firme de salubrizare autorizate. Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor, toate utilajele vor fi atent verificate.

Se vor folosi maşini si utilaje cu nivel redus de emisii, dotate cu catalizator, care respectă prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă.

Se vor interzice lucrările de întreţinere, schimburi de ulei şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în amplasament, acestea realizându-se numai prin unităţi de specialitate autorizate.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor şi mijloacelor de transport se va realiza numai la staţii autorizate, pe amplasament fiind interzisă amplasarea de depozite de combustibil.

După terminarea lucrărilor se va reface cadrul natural la starea iniţială.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Amplasamentul nu se afla în apropierea unor parcuri sau rezervaţii naturale, zone

de protecţie specială sau arii clasificate sau protejate. Pentru lucrările de modernizare a drumurilor comunale si de interes local, nu se vor efectua lucrări de defrişare vegetaţie forestieră. Sursele de poluare pentru floră şi faună, specifice pentru perioada de execuţie a lucrărilor proiectate sunt următoarele: emisiile de noxe si zgomot generate de traficul de şantier si de operarea echipamentelor utilizate in realizarea lucrărilor. Şantierul, în ansamblu, are un impact negativ complex asupra vegetaţiei.

Ocuparea temporara de terenuri, poluarea potenţiala a solului, haldele de deşeuri, etc., toate acestea au efecte negative asupra vegetaţiei în sensul reducerii suprafeţelor vegetale şi uneori a pierderii calităţilor iniţiale. Concentraţiile mari de praf în aer se manifestă pe perioade limitate de timp. Se vor limita la maxim emisiile de praf în atmosferă prin stropirea regulată a căilor de rulare a maşinilor şi utilajelor, prin reducerea ocupărilor temporare de teren, folosirea de maşini şi utilaje cu nivel redus de emisii, prin evitarea operaţiunilor de încărcare-descărcare în perioade de timp cu vânt sau secetoase, precum şi prin acoperirea cu prelate a materialelor de construcţie generatoare de praf. Lucrările de protecţie a mediului vor consta în îndepărtarea corespunzătoare a deşeurilor menajere, a deşeurilor tehnologice şi, de asemenea, îndepărtarea utilajelor de pe amplasament după terminarea execuţiei proiectului.

Nu sunt afectate fauna şi flora terestră din zona comunei Bala.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Investitia se va face în baza unui certificat de urbanism care are la baza un plan urbanistic de detaliu.

Prin modernizarea drumurilor comunale si strazi satesti, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat situate in intravilanul si extravilanul comunei Bala se doreşte realizarea unui obiectiv modern, care să îmbunătăţească accesibilitatea în centrele rurale, creşterea mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, reducerea timpului de transport şi reducerea riscului de accidentele prin creşterea gradului de siguranţă şi confort pentru participanţii la trafic. Proiectul se va realiza în zone populate, în teritoriile aflate în intravilanul si extravilanul comunei Bala.

Proiectul implică creşterea temporară a traficului rutier în zonă. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu fi afectate activităţile zilnice din aceste obiective şi pentru a nu se crea disconfort locuitorilor din zonă. Nu vor fi depozitate materiale de construcţii sau reziduuri de şantier în apropierea sau pe traseul drumurilor, astfel încât traficul rutier şi cel pietonal să nu fie afectate. Totodată, având în vedere că lucrările de construcţii se efectuează pe teritoriul comunei Bala, pentru a nu fi perturbată circulaţia şi activităţile locuitorilor din acest sat, la terminarea zilei de lucru, utilajele, mijloacele de transport şi materialele vor fi îndrumate către locul destinat organizării de şantier. Zonele de lucru vor fi separate cu panouri demontabile în scopul împiedicării accesului autovehiculelor şi persoanelor neautorizate în zonele unde lucrează. Lucrările de refacere a străzilor nu vor afecta aşezările umane şi nici alte obiective de interes public sau monumente istorice sau de arhitectură.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deşeuri menajere

Deşeurile menajere se vor colecta şi se vor depozita temporar într-un loc special amenajat–platformă balastată în incinta organizării de şantier, în tomberoane/containere cu capac şi vor fi transportate şi depozitate în locuri special amenajate cu această destinaţie, ori de cate ori este nevoie, de către serviciul specializat al Primăriei Bala, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Deşeurile reciclabile produse de personalul şantierului, cum ar fi: hârtie, plase, plastic, sticle, fiind evaluate la 0,3 kg/persoana/zi, vor fi colectate selectiv, depozitate temporar pe tipuri, în pubele cu capac şi eliminate prin firme de salubrizare autorizate, în vederea valorificării, conform prevederilor OUG 78/2002 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

La sfârşitul săptămânii, locurile de muncă vor fi curăţate timp de 2 ore şi deşeurile vor fi îndepărtate. Deşeurile toxice si periculoase sunt carburanţii (benzină, motorină), lubrifianţii şi acidul sulfuric, necesare unei bune funcţionari a mijloacelor de transport şi a utilajelor. Realimentarea cu carburanţi se va face după fiecare sesiune de lucru în ateliere autorizate, unde se vor schimba de asemenea uleiurile hidraulice şi de transmisie, lucrările de alimentare cu combustibil, reparaţii şi întreţinere a mijloacelor de transport sau a utilajelor pe amplasament, fiind interzise.

Deşeuri tehnologice

Se estimează ca vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri tehnologice:

• deşeuri inerte reprezentate de materialul rezultat in urma excavaţiilor efectuate.

• deşeuri de construcţie, în marea lor majoritate, reciclabile.

Depozitarea deşeurilor tehnologice se va face numai la sediul unităţii constructoare pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu se vor amplasa depozite de carburanţi în amplasament.

Nu se vor realiza lucrări de întreţinere, reparaţii sau alimentare cu combustibil la utilajele şi mijloacele de transport din dotare decât la ateliere autorizate.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Prin observaţii directe se va urmări calitatea aerului, respectiv cantitatea gazelor de eşapament şi a pulberilor antrenate de utilaje.

Monitorizarea factorilor de mediu, presupune adoptarea următoarelor măsuri:

- monitorizarea factorului de mediu „aerul”

- Mijloacele de transport folosite vor avea verificarea tehnică periodică efectuată astfel încât nivelul emisiilor de poluanţi în atmosferă să se încadreze în limitele normativelor legale în vigoare.

- Se vor utiliza, în principal, maşini echipate cu dispozitive cu catalizator.

- Se vor evita activităţile de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale de  construcţii generatoare de praf, în perioadele cu vânt.

- Suprafeţele utilizate pentru depozitarea agregatelor vor fi împrejmuite şi acoperite cu  panouri, reducându-se astfel emisiile de pulberi în suspensie.

- Se vor alege traseele optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru  vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în aer particule fine iar  transportul se va efectua cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care pot fi umezite.

- monitorizarea factorilor de mediu „solul şi subsolul”

- Se va urmări activitatea utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative;

- În perioada de execuţie se va evita degradarea solului pe suprafeţe mai mari decât cele necesare, prin asigurarea tehnologiilor celor mai potrivite şi prin urmărirea strictă a disciplinei de lucru;

- Se va evita crearea de gropi de împrumut care necesită îndepărtarea stratului vegetal, solul fertil va fi excavat şi depozitat în vederea reutilizării astfel încât daunele produse solului să fie minime

- Deşeurile menajere produse de muncitori în timpul execuţiei lucrărilor vor fi colectate şi depozitate controlat în recipiente speciale cu capac amplasate pe platforma betonată şi îndepărtate organizat şi la perioade cât mai scurte de timp în locuri cu această destinaţie.

- Deşeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţie vor fi colectate şi stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- monitorizarea factorului de mediu „apa”

- Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul şanţurilor şi deversate în emisarii naturali

- Personalul de execuţie va folosi toaletele ecologice amplasate pe platforma betonată propusă în cadrul organizării de şantier.

În cazul unor poluări accidentale, responsabilul cu protecţia mediului va anunţa Garda de Mediu, APM Mehedinti şi Primăria Bala.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor/ speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Întrucat impactul este favorabil mediului prin realizarea investiţiei, nu putem vorbi de o complexitate a impactului.

- probabilitatea impactului;

Modernizarea drumului nu creeaza probabilitatea unui impact negativ asupra mediului.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu e cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmează a fi realizată nu necesită controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.  Lucrări necesare organizării de şantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier trebuie să cuprindă în zona, numai  amplasarea unor obiecte provizorii :

-magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

-localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier  se va amplasata în afara ariei protejate, de unde se transporta la lucrare materialele necesare: balast, piatra sparta, nisip. Utilajele se retrag în baza de productie la sfarsitul zilei.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglemantarile specifice, cu referire la:

- O.U.G 195/2005 – privind protectia mediului;

- O.U.G. 78/2000 – privind rgimul deseurilor;

- Legea 426/2001 – pentru aprobarea O.U.G. 78/2000;

- O.U.G 16/2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile – republicata de OUT.R 16/2001 si actualizata (pana la 20.05.2006);

- H.G.R. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor;

- Legea 465/2001; H.G.R. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase.

Executantul va lua masurile necesare in vederea protectiei factorilor de mediu si redarea terenului in conditiile de mediu inconjurator initiale, dupa cum urmeaza:

- Protectia solului si a subsolului

In conditiile desfasurarii lucrarilor de constructii pe amplasamente situate in domeniul silvic, executantul va lua masurile ce se impun privind respecatrea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, sa respecte regimul silvic, sa protejeze patrimoniul forestier, cinegetic si piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate in termenii stabiliti prin planurile de management si regulamente specifice.

- Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Executantul va lua masurile ce se impun pentru a nu deversa in apele de suprafata si subterane ape uzate, fecaloid menajer, subsatnte petroliere, substante periculoase, sa nu arunce si sa depoziteze pe maluri in albiile raurilor deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape subsatante explozive, tensiune electrica, narcotice, subsatante periculoase.

- Protectia aerului si fonica.

Se vor lua masuri pentru retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici, instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare se vor dota cu sisteme de automonitorizare si retinere a poluantilor (fum, praf etc..) se vor lua masuri si se vor dota instalatiile, mijloacele de transport si utilajele cu dispozitive si dotari speciale pentru protectia fonica, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelului limita a zgomotului ambiental.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Pe parcursul executarii lucrarilor nu vor fi afectate fizic sau functional asezari umane sau obiective de interes public. La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora, in circuitul functional initial.

- Gospodarirea deseurilor.

Executantul va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc. Deseurile, materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

-surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Implementarea proiectului referitor la realizarea modernizarii drumurilor de interes local nu produce efecte negative asupra mediului, dar exista riscul ca în perioada organizării de şantier să apară efecte negative.

De aceea vom preciza în cele ce urmează principalii factori poluanţi ce pot apare şi măsuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

Poluarea sonora

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa, se recomandă de proiectant reducerea traficului greu şi introducerea  unei restricţii de viteză.

În cazul în care se apreciază că nivelul de zgomot este superior celui admisibil – nivel de zgomot de vârf, L10 fiind de 70 dB(A), iar nivelul de zgomot echivalent Lech este de 60dB(A), pentru  drumuri de categoria IV, de deservire locala conform STAS 6161/1-79 – se vor stabili măsuri de protecţie sonora la receptori prin ecrane locale.

Deseuri toxice si periculoase

Lucrările proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substantelor toxice şi periculoase.

Produsele cele mai frecvent  folosite sunt:

- motorina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

- benzina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

- lubrifianti (ulei, vasilina).

Pot apărea unele probleme la manipularea acestor produse şi se recomandă respectarea normelor specifice de lucru şi de securitate şi sanatate în munca pentru desfasurarea în deplină siguranţa a operaţiilor respective.

Emisii de praf

Pe perioada execuţiei datorită mişcărilor de pamânt se vor semnala emisii importante de praf şi noxe de la gazele de eşapament.

Poluarea apei

În perioada de execuţie a investiţiei, sursele posibile de poluare a apelor sunt datorate manipularii şi punerii în operă a materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate etc) sau pierderi accidentale de combustibili şi uleiuri de la utilajele şantierului.

Se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apei de suprafaţa pe toata durata investiţiei.

-dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Recipienţii folosiţi pentru inmagazinarea uleiurilor în timpul organizării de şantier trebuie recuperaţi şi valorificaţi de unităţi specializate în acest scop.

Măsurile de micşorare a poluării aerului prin emisii de praf: stropirea căilor de acces de cel puţin două ori pe zi, utilizarea autobasculantelor cu calităţi performante etc.

Organizarea de şantier va fi amplasată în zona nelocuită şi nu în apropierea surselor de apă, prevenind în acest fel poluarea accidentală a apei.

Evaluarea impactului rezidual după implementarea măsurilor de reducere a impactului;

În timpul implementării proiectului propus, impactul produs asupra factorilor de mediu poate fi redus prin aplicarea unor măsuri specifice tipului de poluant, cu rezultate semnificative asupra prafului, noxelor chimice şi zgomotului din surse mobile. Masuri de reducere a prafului şi impactului rezidual după implementarea acestora :

În faza de construcţie, pe drumul de proiectat se pot lua măsuri eficiente de reducerea emisiilor de praf în atmosferă, prin dotarea şantierului cu cisternă cu apă cu dispozitiv de stropire şi a mijloacelor de transport cu prelate, aplicându-se următoarele măsuri:

- dotarea şantierului cu cisternă cu apă cu dispozitiv de stropire, aplicarea de stropiri în perioadele cu uscăciune în punctele de lucru şi pe zonele de circulaţie;

- îmbunătătirea sistemului rutier al drumului de acces prin mentinerea lui într-o stare tehnică bună, pe toată perioada de implementare a proiectului;

- reducerea vitezei de circulaţie;

- încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului.

Prin aplicarea acestor măsuri apreciem că se poate reduce cantitatea de praf generată de proiect în faza de transport cu circa 20%. Praful emis în atmosferă în faza de transport reprezintă circa 80% din cantitatea totală.

Prin aplicarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf se preconizează o reducere cu 16% a cantitătii emise în atmosferă în timpul implementării proiectului.

Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf este de 84%.

▪ Măsuri de reducere a emisiilor noxe chimice şi impactului rezidual după implementarea acestora :

Măsuri de reducerea emisiilor de noxe chimice se referă la:

- mentinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drum;

- controlul periodic al gazelor de eşapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de reţinere a poluanţilor.

Prin îmbunătătirea nivelului tehnologic al motoarelor şi prin aplicarea normelor Euro II – V,comparativ cu Euro I se prognozează scăderea emisiilor cu 30%

Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a noxelor este de 70%.

▪ Masuri de reducere a zgomotului si impactului rezidual după implementarea acestora :

Măsuri de reducerea emisiilor acustice se referă la:

- mentinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restricţii de viteză pentru mijloacele de transport pe drum;

- controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performănte dotate cu atenuatoare de zgomot.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

-lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

-aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

-modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După terminarea lucrărilor ale modernizari drumurilor comunale si strazi satesti, construire a doua poduri, si reparatia unui pod din beton armat situate in intravilanul si extravilanul comunei Bala se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului şi de aducere la starea iniţială a cadrului natural. Desfăşurarea lucrărilor de refacere se va face pe acelaşi amplasament ca şi cel al drumurilor de interes local existente, fără a se interveni asupra terenului din zonă deci fără a afecta condiţiile de mediu din imediata vecinătate.

Materialele de aport pentru completarea fundaţiilor drumurilor sunt din balast iar acesta este aprovizionat din balastiere autorizate care respectă condiţiile impuse de Sistemul de Gospodărire a Apelor şi de Agenţiile de Protecţia Mediului în raza cărora sunt amplasate. Se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, resturi menajere, anrocamente, grămezi de pământ, resturi de materiale, se va dezafecta organizarea de şantier. Se vor executa lucrări de înierbare a suprafeţelor de teren care au fost ocupate temporar. Nu se vor degrada mediul natural si cel amenajat prin depozitarea necontrolată a nici unui fel de deşeuri. Se vor informa autorităţile competente în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major. Se va urmări comportarea în timp a lucrărilor executate, calitatea acestora fiind înregistrată în Registrul de Control ce va fi ataşat Cărţii Tehnice a obiectivului.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se ataseaza planse tehnice prezentului memoriu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Aria naturală se află în partea nordică a județului Mehedinți (pe teritoriile administrative alecomunelor Bala, Balta, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu, Ilovița, Isverna, IzvoruBârzii, Obârșia-Cloșani, Podeni și Ponoarele și pe cel al orașului Baia de Aramă) și în cea nord-vestică a județului Gorj, pe teritoriul comunei Padeș.

Geoparcul Platoul Mehedinți a fost declarat arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone) și se întinde pe o suprafață de 106,500 hectare.

De asemenea, potrivit Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr 2387 /2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, o parte din suprafaţa geoparcului s-a declarat ca sit de importanţă comunitară, ROSCI0198 Platoul Mehedinţi,parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000.

Traseul 1. BALA – BALA DE SUS – BUSEŞTI – DALMA – RUNCŞORU -RUDINA – BALA

Descriere:

Traseul pleacă de la ştrandul termal din Bala Băi pe drumul de ţară ce duce spre Bala de Sus pe lunca Slatinei. Trecem pe sub biserica veche Sf. Nicolae pe langă o fantană, străbatem Bala de Sus în direcţia VNVşi intrăm pe drumul forestier de pe valea Raieni. Urmăm valea în amonte, trecem de confluenţa cu valea Voicii, apoi de o stancă numită Piatra Cerbului şi după cca. 8 km ajungem la o răscruce de drumuri.

Lăsăm în stanga valea Tarniţa şi după 500 m sosim la confluenţa Homu – Raieni. Lăsăm în dreapta valea Raieni şi urmăm drumul forestier în amonte pe valea Homului. După cca. 7 km de la intrarea pe valea Homului ajungem în satul Buseşti. De la săgeata indicatoare mergem spre stanga pana în centrul satului unde întalnim o altă săgeată indicatoare. Schimbăm directia spre stanga, trecem pe langă biserică, (lîngă ea există o veche biserică de lemn dărăpănată), ieşim din sat şi ajungem pe culmea Delanţului.

Înaintăm spre SW pe un drum de ţară prin păşuni şi liziere de pădure. După cca. 5 km întalnim primele gospodării din Dalma. Intrăm în sat şi la o intersecţie cu săgeată indicatoare o luăm la deapta spre Runcşoru. După 2,5 km ajungem la o intersecţie în sat unde o luăm la dreapta. În intersecţie există un indicator spre biserca de lemn din Runcşoru.

Urcăm dealul La Glamei, apoi coboram prin pădure şi iesim pe o culme golaşă in locul La Palotă. În scurt timp ajungem la intersectia cu DJ 671A. Din Runcşoru pană aici am parcurs 7 km. Lăsăm în dreapta drumul spre Şovarna şi coboram dealul Vrăjitoarea spre satul Rudina. Ajunşi în sat o luăm la stanga, apoi la dreapta( săgeţi indicatoare ), urcăm pe Drumul Sarbului, trecem culmea Rudinii şi coboram spre Bala de Sus.

De aici drumul o ia la dreapta pe asfalt şi coboară în Bala Băi.

Coordonate:

– intrare traseu 44* 53’ 40.16” N , 22* 49’ 32.11” E , 249m
-intrare V.Raieni, 44* 54’ 03.01” N , 22* 46’ 18.14” E , 259m
– intrare V. Homului, 44* 55’ 47.53” N , 22* 36’ 57.06” E , 426m
– culmea Delanţ , 44* 55’ 54.95” N , 22* 42’ 54.07” E ,  603m
-intersecţie Dalma, 44* 54’ 27.41” N , 22* 44’ 05.83” E , 563m
– intersecţie Runcşoru , 44* 53′ 20.86″ N, 22* 43′ 48.80″ E, 526m
-intersecţie Şovarna, 44* 51′ 36.17″ N , 22* 47′ 18.46″ E , 351m
– final traseu , Bala , 44* 53’ 21.16” N , 22* 49’ 39.71” E  240m

Puncte de interes :

– ştrand termal Bala Băi
– Biserica Sf. Nicolae, Bala de Sus
– moara de apa, Valea Homului, Buseşti
– biserica de lemn din Busești
– biserica de lemn din Runcşoru

Puncte de belvedere:

– culmea Delanţului, vedere spre cornetele Cerboanei şi Babelor, podişul Mehedinţi
– culmea Rudinii, vedere spre Bala şi Valea Iupca

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 1284/2007privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare, s-a declarat pe teritorul Geoparcului Platoul Mehedinţi o arie de protectie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România, respectiv:

-ROSPA 0035 Domogled – Valea Cernei (parte care se suprapune cu Geoparcul Platoul Mehedinţi şi cu ROSCI0198).

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Parcul se suprapune sitului de importanță comunitară - Platoul Mehedinți și dispune de zece tipuri de habitate naturale (Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion, Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene, Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion), Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori), Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia), Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin, Fânețe montane, Tufărișuri subcontinentale peri-panonice și Peșteri în care accesul publicului este interzis); ce adăpostesc o gamă diversă de faună și floră specifică podișului mehedințean.

Flora parcului național este constituită din specii vegetale (arbori, arbusti și ierburi) distribuite în concordanță cu structura geologică, caracteristicile solului și climei, structurii geomorfologice sau altitudinii.

Mamifere cu specii de: lup (Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes cricigera), cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), pisică sălbatică (Felis silvestris), jder de copac (Martes martes), iepure de câmp (Lepus europaeus), veveriță (Sciurus carolinensis), liliacul de apă (Myotis daubentonii), liliacul urecheat (Plecotus auritus), liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliacul cu urechi late (Barbastella barbastellus), liliacul comun (Myotis myotis), liliac cu urechi de șoarece (Myotis blythii), pârșul comun (Myoxus glis), pârșul de alun (Muscardinus avellanarius);

Păsări: ciocănitoare pestriță mare (Dendrocopus major), ciocănitoare (Melanerpes carolinus), sticlete (Carduelis carduelis), codobatură (Motacilla alba), pitulice (Sylvia nisoria), pupăză (Upupaepops), pițigoi (Canusmajor), grangur (Oriolusoriolus), privighetoare (Lusciniamegarhynchos), gaiță (Garrulusglandarius), mierlă (Turdusmerula), cioară de semănătură (Corvus frugilegus), rândunică (Tachycineta bicolor), vrabie (Passer domesticus), cuc (Cuculus canorulus), cinteză (Fringilla coelebs), uliu-păsărar (Accipiter nisus);

Reptile și amfibieni: viperă cu corn (Vipera ammodytes), șarpele de alun (Coronella austriaca), năpârcă (Anguis fragilis), șopârlă de câmp (Podarsis laurica), broască-țestoasă de uscat (Testudo hernmanni), broasca țestoasă de baltă (Emys orbicularis), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), brotacul verde de copac (Hyla arborea), salamandră (Salamandra salamandra)

Pe amplasamentul proiectului nu exista habitate de interes comunitar aflate in stare de conservare.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Suprafata aflata in intregime in zona ariei naturale protejate ROSCI0198 nu va produce schimbari asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnata aria naturala protejata. De asemenea, amplasarea obiectivelor nu fragmenteaza habitate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

In faza de realizare a proiectului, impactul pe care il preconizam ca efect asupra speciilor faunistice de pe amplasament si din zona adiacenta este nesemnificativ.

Impactul negativ direct care s-ar putea contura asupra speciilor apartinand faunei este diminuat ca urmare a mobilitatii acestora, amplasamentul fiind situat intr-o zona intens circulata de turisti, zona aflata in plin proces de dezvoltare turistica. Avand in vedere ponderea foarte mica a acestor specii in zona amplasamentului, nu se va inregistra un dezechilibru pentru populatiile speciilor din zona.

Proiectul nu prevede lucrarile de decopertare sau excavare. Amenajarea drumului se va realiza prin pietruirea acestuia cu pamant si strat de balast compactat, ceea ce nu va afecta speciile afectate.

Proiectul propus nu are legatura cu managementul ariei naturale protejate.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Lucrarile se vor executa numai pe terenuri reglementate din punct de vedere juridic. In conditiile in care se modifica prevederile prezentului aviz sau se vor executa lucrari suplimentare fata de cele avizate, se va solicita aviz modificator conform Ordinului MMGA nr.15/2006. La punerea in functiune a lucrarilor, beneficiarul va solicita unei societati certificate intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, normativul de continut al acesteia fiind Ordinul M.M.P. nr.799/2012.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampilă

SC EDIL CONS GENERAL  SRL

Ing. Ilie Ceausu Carmen Gabriela