|  | MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRIIŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA” CIF: RO34638446, J23/1947/2015 B-dul Eroilor, nr.128, Voluntari, jud. Ilfov, cod poștal 077190 Fax: 021/3503245; tel: 021/3503238; 021/3503240; http://www.icas.ro; e-mail: icas@icas.ro Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numarul 36421 |  |
| --- | --- | --- |

Cuprins

A.INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII	5

A.0. Legislaţia utilizată şi glosar de termeni utilizaţi în proiect	5

A.0.1. Legislaţie românească privind evaluarea de mediu pentru planuri/programe, stabilirea ariilor naturale protejate, amenajarea pădurilor	5

A.0.2. Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu	6

A.0.3. Glosar de termeni conform legislaţiei de păduri	7

A.0.4. Glosar de termeni conform „NATURA 2000”	11

A.1. Descrierea şi analiza planului supus aprobării. Informaţii privind prezentarea Amenajamentul silvic al Unităţii de Producţie VI Vârful lui Stan	11

A.1.1. Denumirea planului	11

A.1.2. Generalităţi privind amenajamentele silvice	12

A.1.3. Structura şi conţinutul amenajamentului silvic	12

A.1.4. Localizarea geografică şi administrativă a UP VI Vârful lui Stan	13

A.1.5. Coordonatele Stereo 70 ale fondului forestier care face obiectul Amenajamentului Silvic al UP VI Vârful lui Stan	14

A.1.6. Justificarea necesităţii planului	15

A.1.7. Descrierea Amenajamentului Silvic al UP VI Vârful lui Stan	15

A.1.8. Scopul şi obiectivele Amenajamentului silvic al UP VI Vârful lui Stan	16

A.1.9. Suprafeţe ale fondului forestier al UP VI Vârful lui Stan şi categorii funcţionale pentru păduri suprapuse peste arii protejate	18

A.1.10. Zonarea funcţională şi tipurile de categorii funcţionale din cadrul	20

UP VI Vârful lui Stan	20

A.1.11. Informaţii privind intervenţiile şi activităţile amenajamentului silvic (tipurile de lucrări stabilite în cadrul UP VI Vârful lui Stan) şi eşalonarea perioadei de implementare a planului	21

A.1.11.1. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi obţinerea de produse secundare	22

A.1.11.2. Lucrări prevăzute de amenajamentul silvic la nivelul ariilor naturale protejate de interes comunitar suprapuse cu teritoriul UP VI Vârful lui Stan	22

A.1.12. Măsuri care se impun în caz de calamităţi care afectează pădurile	23

UP VI Vârful lui Stan	23

A.1.13. Factori ecologici determinanţi (pe clase de favorabilitate) pentru speciile arboricole de bază din UP VI Vârful lui Stan	24

A.1.14.Tipuri de staţiuni forestiere existente în UP VI Vârful lui Stan	24

A.1.15. Tipuri naturale de păduri din UP VI Vârful lui Stan	25

A.1.16. Infrastructura de transport din fondul forestier al UP VI Vârful lui Stan	25

A.1.17. Resurse naturale şi materii prime necesare implementării planului	26

A.1.18. Emisii de poluanţi fizici, chimici şi  biologici generaţi de intervenţiile şi activităţile planului. Deşeuri generate de intervenţiile şi activităţile amenajamentului silvic şi modalitatea de gestionare a acestora	26

A.1.19. Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia planului	27

A.1.20. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului	27

A.1.21. Informaţii privind procesele tehnologice ce se vor desfăşura ca urmare a implementării amenajamentului silvic	27

A.1.22. Caracteristicile proiectelor sau planurilor existente, propuse sau aprobate ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care pot afecta aria naturală protejată de interes comunitar	28

A.1.23. Sumarul efectelor generate de implementarea planului	29

A.1.24. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţial de a afecta aria naturală protejată de interes comunitar	29

A.2. Efectele generate de intervenţiile planului	29

A.3. Alte planuri/proiecte cu care planul poate genera impact cumulat	33

B. INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI	34

B.1. Date privind  ariile naturale protejate de interes comunitar suprapuse peste O.S. Tarnița, UP VI Vârful lui Stan: suprafaţă, tipuri de habitate şi specii de interes comunitar care ar putea fi afectate prin implementarea planului	34

B.1.1. Aria specială de conservare  ROSCI(SAC)009 Domogled-Valea Cernei	36

B.1.2. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei	43

B.2. Prezenţa pădurilor virgine sau cvasivirgine şi a unor zone de pădure cu regim special de protecţie/conservare	45

B.3.1. Situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO	46

B.4. Structura şi repartiţia pe clase de vârstă a arboretelor din UP VI Vârful lui Stan	47

C. DATE PRIVIND HABITATELE ŞI SPECIILE DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR POSIBIL A FI AFECTATE DE AMENAJAMENTUL SILVIC AL U.P. VI Vârful lui Stan	49

C.1. Tipuri de habitate de interes conservativ prezente în zona UP Vârful lui Stan	49

C.1.1. Descrierea tipurilor de habitate de interes conservativ prezente pe teritoriul UP VI Vârful lui Stan	50

C.1.1.1. Habitatul 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum	50

C.1.1.2. Habitatul 9150 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	51

C.1.1.3. Habitatul 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)	51

C.1.1.4. Habitatul 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici	51

C.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de floră de interes conservativ din zona UP VI Vârful lui Stan	51

C.3. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de faună de interes conservativ prezente în cadrul UP VI Vârful lui Stan	51

C.3.1. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de nevertebrate de interes conservativ prezente în cadrul UP VI Vârful lui Stan	52

C.3.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de pești de interes conservativ prezente în cadrul UP VI Vârful lui Stan	53

C.3.3. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de mamifere de interes conservativ prezente în cadrul UP VI Vârful lui Stan	54

C.3.4. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de păsări de interes conservativ prezente în zona studiată	57

C.4. Evaluarea mărimii populaţiilor de faună de interes european şi a distribuţiei acestora în zona UP VI Vârful lui Stan	59

C.4.1. Schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/suprafaţă) şi în dinamica habitatelor şi a speciilor	60

C.4.2. Date privind structura şi dinamica populaţională şi de areal a speciilor de faună de interes comunitar din zona UP VI Vârful lui Stan	60

C.5. Perioadele de reproducere (cuibărit, fătat, creşterea puilor) pentru speciile protejate de fauna de interes comunitar semnalate în zona UP VI Vârful lui Stan	61

C.6. Statutul şi starea de conservare a habitatelor şi a speciilor şi de interes comunitar din arii protejate Natura 2000 care se suprapun cu fondul forestier din UP VI Vârful lui Stan	62

C.6.1. Statutul şi starea de conservare a speciilor de nevertebrate	63

C.6.2. Statutul şi starea de conservare a speciilor de mamifere	63

C.6.3. Statutul şi starea de conservare a speciilor de păsări	64

C.6.4. Statutul şi starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din zona UP VI Vârful lui Stan	64

C.7. Sinteza datelor privind speciile şi habitatele posibil a fi afectate de plan	66

C.8. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar	69

C.9. Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar pentru habitate şi specii ROSCI(SAC)0069 și ROSPA0035	71

C.10. Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influenţa intervenţiile şi activităţile propuse de plan	79

C.11. Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSAC0069 și ROSPA0035, inclusiv posibile schimbări în evoluţia acesteia	81

C.12. Prezentarea rezultelor activităţilor de teren	81

C.13. Analiza presiunilor şi ameninţărilor	83

D. EVALUAREA IMPACTULUI AMENAJAMENTULUI SILVIC AL UP VI VÂRFUL LUI STAN ASUPRA ARIILOR PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ROSAC0069 DOMOGLED-VALEA CERNEI ȘI ROSPA0035 DOMOGLED-VALEA CERNEI	84

D.1. Identificarea şi cuantificarea impactului	84

D.2. Evaluarea semnificației impacturilor	84

D.3. Măsuri specifice de prevenire şi evitare  a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar	84

D.4. Monitorizarea măsurilor de prevenire şi evitare a impactului	84

D.5. Impactul rezidual susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar	84

D.6. Perioade în care se recomandă oprirea/limitarea lucrărilor silvotehnice ca urmare a perioadelor de reproducere/cuibărire a faunei de interes conservativ	84

E. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND SPECIILE ŞI/SAU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR	86

F. CONCLUZII	87

BIBLIOGRAFIE	88

ANEXE	89

Anexa 1 - Amplasarea fondului forestier din cadrul UP VI Vârful lui Stan	89

Anexa 2 - Evidenţa unităţilor amenajistice cuprinse în Siturile Natura 2000 din cadrul UP VI Vârful lui Stan	89

Anexa 3 - Harta ariilor speciale de conservare (SAC) suprapuse peste UP VI Vârful lui Stan	89

Anexa 4 - Distribuţia tipurilor de habitate de interes comunitar din cadrul UP VI Vârful lui Stan (suprapunere ROSAC0069 și ROSPA0035)	89

Anexa 4.1. - Distribuţia tipurilor de habitate după .SHP	89

Anexa 5 - Distribuţia  speciilor de interes comunitar (puncte prezenţă) din cadrul UP VI Vârful lui Stan (suprapunere ROSAC0069 ȘI ROSPA0035)	89

Anexa 6 – Harta interventiilor propuse de amenajamentul  UP VI Vârful lui Stan	89

Anexa 7 – Tabel de evaluare a impactului	89

Curriculum vitae	91

# A.INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII

## A.0. Legislaţia utilizată şi glosar de termeni utilizaţi în proiect

## A.0.1. Legislaţie românească privind evaluarea de mediu pentru planuri/programe, stabilirea ariilor naturale protejate, amenajarea pădurilor

Lege nr. 18 din 19/02/1991, Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, Publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 05/01/1998.

Lege nr. 5 din 06/03/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. Publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 12/04/2000.

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului (M. Of., Partea I nr. 707 din 05/08/2004).

OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265 /2006 cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia mediului, în vigoare din data 29.01.2006.

Ordin nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard, în vigoare de la 29.03.2006

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Publicat în Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007.

Hotărâre nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în Monitorul Oficial nr. 739 din 31/10/2007.

Ordin nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitara, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 07/02/2008.

Lege nr. 46 din 19/03/2008 privind Codul Silvic, Publicat în Monitorul Oficial nr. 238 din 27/03/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordin nr. 1338 din 23/10/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000, Publicat în Monitorul Oficial nr. 738 din 31/10/2008, în vigoare de la 31/10/2008.

Hotărâre nr. 229 din 04/03/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi Regulamentul din 04/03/2009 de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Publicat în Monitorul Oficial nr. 162 din 16/03/2009.

OM nr. 19/2010 pentru aprobarea ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordin nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordin nr. 2387 din 29/09/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în Monitorul Oficial nr. 846 din 29/11/2011.

Ordin 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine.

H.G.685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Hotărâre 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamente silvice

OM 1679/2023 Ghid metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor

potenţiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes

OM 1682/2023 Ghid metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

## A.0.2. Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu

Planuri, programe şi proiecte - planurile, programele şi proiectele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care:

- se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativă, de către Parlament sau Guvern;

- sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative.

Titularul planului, programului, proiectului - orice autoritate publică, precum şi orice persoana fizică sau juridică care promovează un plan, un program sau un proiect.

Autoritate competentă - autoritate de mediu, de ape, sănătate sau altă autoritate împuternicită potrivit competenţelor legale să execute controlul reglementărilor în vigoare privind protecţia aerului, apelor, solului şi ecosistemelor acvatice sau terestre.

Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, precum şi în concordanţă cu legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupurile acestora.

SEA - Evaluare strategică de mediu - Evaluarea de mediu pentru politici, planuri şi programe.

Raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă.

Evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.

Aviz de mediu pentru planuri şi programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau în programul supus adoptării.

Impact de mediu - modificarea negativă considerabilă a caracteristicilor fizice, chimice şi structurale ale elementelor şi factorilor de mediu naturali; diminuarea diversităţii biologice; modificarea negativă considerabilă a productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabilă a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzată, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritorială necorespunzătoare a acestora;

Un astfel de impact poate fi identificat în prezent sau poate avea o probabilitate de manifestare în viitor, considerată inacceptabilă de către autorităţile competente.

Poluare potenţial semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori definesc nivelul poluării la care autorităţile competente consideră ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare şi a măsurilor de reducere a concentraţiilor de poluanţi în emisii/evacuări.

Poluare semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului.

Obiective de remediere - concentraţii de poluanţi, stabilite de autoritatea competentă, privind reducerea poluării solului, şi care vor reprezenta concentraţiile maxime ale poluanţilor din sol după operaţiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alertă sau intervenţie ale agenţilor contaminanţi, în funcţie de rezultatele şi recomandările studiului de evaluare a riscului.

Plan de acţiune - reprezintă planul realizat de autoritatea competentă cu scopul de a controla problema analizată şi a efectelor acesteia indicându-se metoda de reducere.

Aer ambiental - aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale, în spaţii deschise din afara perimetrului uzinal.

Emisie de poluanţi/emisie - descărcare în atmosferă a poluanţilor proveniţi din surse staţionare sau mobile.

Zgomotul ambiental - este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar fi traficul rutier, feroviar, aerian, precum şi de industrie.

Evacuare de ape uzate/evacuare - descărcare directă sau indirectă în receptori acvatici a apelor uzate conţinând poluanţi sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale ale apei utilizate, precum şi a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate.

Receptori acvatici - ape de suprafaţă interioare, de frontieră sau costiere, precum şi ape subterane, în care sunt evacuate ape uzate, exceptând zonele de influenţă directă sau de amestec ale acestor evacuări.

## A.0.3. Glosar de termeni conform legislaţiei de păduri

Administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic.

Amenajament silvic - studiul de bază în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic.

Amenajarea pădurilor - ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Arboret - porţiunea omogenă de pădure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale.

Arboretum - suprafaţa de teren pe care este cultivată, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti.

Circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între doua locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase.

Compoziţie-ţel - combinaţia de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice.

Consistenţa - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimă prin următorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lăstărişurilor sau plantaţiilor fără starea de masiv încheiată;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bază sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului.

Control de fond - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificării suprafeţei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificării oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate;

d) identificării lucrărilor silvice necesare;

e) verificării stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora.

Defrişare - acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului.

Deţinător - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase.

Dispozitiv special de marcat - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos.

Ecosistem forestier - unitatea funcţională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupă aceasta.

Exploatare forestieră - procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic.

Gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme.

Masă lemnoasă - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestieră.

Materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată, precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţi.

Material forestier de reproducere - materialul biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specială.

Obiectiv ecologic, economic sau social - Efectul scontat şi fixat ca ţel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii.

Ocol silvic - unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/sau asigurării serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier.

Ocupare temporară a terenului - schimbarea temporară a folosinţei unui teren cu destinaţie forestieră în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii.

Precomptare - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişări legale şi tăieri ilegale.

Parchet - suprafaţa de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în scopul realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tratament.

Perdele forestiere de protecţie - formaţiunile cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor.

Perimetru de ameliorare - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice.

Plantaj - cultura forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat.

Posibilitate - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia.

Posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic.

Prejudiciu adus pădurii - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectată integritatea pădurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pădurea:

a) în mod direct, prin acţiuni desfăşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcţii, exploatării de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauză-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu.

Prestaţie silvică - lucrările cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bază de contract, în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier administrat.

Principiul teritorialităţii - efectuarea administrării şi serviciilor silvice, după caz, pe bază de contract, de către ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unităţii administrativ teritoriale respective.

Produse accidentale I - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste jumătate din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişări legal aprobate.

Produse accidentale II - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de până la jumătate din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase - sursa localizată de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e)pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import.

Regimul codrului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din sămânţă.

Regimul crângului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea vegetativă.

Regimul silvic - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile.

Schimbarea categoriei de folosinţă - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinată de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare gestionării pădurilor.

Scoatere definitivă din fondul forestier naţional - schimbarea definitivă a destinaţiei forestiere a unui teren în altă destinaţie, în condiţiile legii.

Servicii silvice - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase.

Sezon de vegetaţie - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret până la repaosul vegetativ.

Silvicultura - ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, prelucrarea primară a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare.

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase - spaţiile delimitate, în care deţinătorul materialelor lemnoase are dreptul să realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrării primare şi industriale, a comercializării, precum şi platformele primare de la locul de tăiere a masei lemnoase pe picior.

Stare de masiv - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri.

Subunitate de gospodărire - diviziunea unei unităţi de producţie şi/sau protecţie, constituită ca urmare a grupării arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodărire.

Teren neproductiv - terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintă condiţii staţionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere.

Terenuri degradate - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;

e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sărăturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a-k, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată.

Unitate de producţie şi/sau protecţie - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic. La constituirea unei unităţi de protecţie şi de producţie se au în vedere următoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizează prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietăţii forestiere, după caz. Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietăţi întregi, nefragmentate; proprietăţile se pot fragmenta numai dacă suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maxima stabilită de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie.

Urgenţă de regenerare - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilităţii şi starea lor.

Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional - vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;

c) fâneţele împădurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie.

Vârsta exploatabilităţii - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcţiile multiple atribuite.

Zonă deficitară în păduri - judeţul în care suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% din suprafaţa totală a acestuia.

Zonarea funcţională a pădurilor - operaţia de delimitare a suprafeţelor de pădure menite să îndeplinească diferite funcţii de producţie şi protecţie sau numai de protecţie.

## A.0.4. Glosar de termeni conform „NATURA 2000”

Arie specială de conservare - sit protejat pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare.

Arie de protecţie specială avifaunistică - sit protejat pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare.

Stare de conservare favorabilă a unui habitat - se consideră atunci când:

- arealul sau natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea sa pe termen lung;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Stare de conservare favorabilă a unei specii - se consideră atunci când:

- specia se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o componentă viabila a habitatului său natural;

- aria de repartiţie naturală a speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitor;

- există un habitat destul de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung.

Habitate naturale de interes comunitar - acele habitate care:

- sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural;

- au un areal natural mic ca urmare a restrângerii acestuia sau prin faptul ca au o suprafaţă restrânsă;

- reprezintă eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre următoarele regiuni biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică.

Habitat natural prioritar - tip de habitat natural ameninţat, pentru a cărui conservare există o responsabilitate deosebită.

Specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, vulnerabile, rare sau endemice:

- periclitate, exceptând cele al căror areal natural este marginal în teritoriu şi care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică;

- vulnerabile, adică a căror trecere în categoria speciilor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat, în caz de persistenţă a factorilor cauzali;

- rare, adică ale căror populaţii sunt mici şi care, chiar dacă în prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, riscă să devină; aceste specii sunt localizate în arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafeţe largi;

- endemice şi necesită o atenţie particulară datorită naturii specifice a habitatului lor şi/sau a impactului potenţial al exploatării lor asupra stării lor de conservare.

Specii prioritare - specii periclitate şi/sau endemice, pentru a căror conservare sunt necesare măsuri urgente.

## A.1. Descrierea şi analiza planului supus aprobării. Informaţii privind prezentarea Amenajamentul silvic al Unităţii de Producţie VI Vârful lui Stan

## A.1.1. Denumirea planului

Denumirea planului este: „Amenajamentul silvic al UP VI Vârful lui Stan din cadrul Ocolului silvic Tarnița”. Amenajamentul a fost elaborat în anii 2022-2023 şi are o valabilitate de 10 ani.

Titularul planului este Ocolul silvic Tarnița, din cadrul Direcţiei silvice Mehedinți.

I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” este înscris în Registrul experţilor atestaţi pentru  elaborarea studiilor de mediu, la poziţia 57.

## A.1.2. Generalităţi privind amenajamentele silvice

Conform legislaţiei în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier naţional, indiferent de natura proprietăţii pădurilor şi terenurilor ce îl compun se reglementează prin amenajamente silvice. Amenajarea pădurilor reprezintă atât ştiinţa cât şi practica organizării şi conducerii structural-funcţionale a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale. Amenajamentul este o lucrare ştiinţifică amplă cu aplicabilitate imediată.

În acord cu Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic al României cu modificările şi completările ulterioare), amenajamentul silvic reprezintă „studiul de bază în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic”, iar amenajarea pădurilor este „ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc şi este activitate de dezvoltare tehnologică”.

Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară care cuprinde un sistem de măsuri pentru organizarea şi conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple ecologice, economice şi sociale care i-au fost atribuite.

Amenajamentele sunt realizate în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajare a mediului cu luarea în considerare a tuturor aspectelor din zonă.

Amenajamentele sunt întocmite pe baza „Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor“ care constituie o componentă de bază a regimului silvic şi în concordanţă cu prevederile din Codul Silvic (Legea nr. 46/2008). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze prin toate reglementările ce le sunt specifice asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere.

Sarcina fundamentală a Amenajamentului Ocolului Silvic Tarnița este aceea de a organiza şi conduce pădurile din teritoriul studiat spre starea lor de maximă eficacitate funcţională în condiţiile respectării următoarelor principii:

a) principiul continuităţii şi permanenţei pădurilor, care reflectă preocuparea continuă de a asigura, prin amenajament, condiţiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încât acestea să ofere societăţii – în mod continuu – produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară. Principial, se referă deci, atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie, cât şi la permanenţa şi ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale, vizând nu numai interesele generaţiei actuale, ci şi cele de perspectivă ale societăţii. Totodată, potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o atenţie permanentă asigurării integrităţii şi dezvoltări fondului forestier;

b) principiul eficacităţii funcţionale, care exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităţilor de producţie şi protecţie a pădurilor, precum şi pentru valorificarea optimă a produselor acestora.

Se are în vedere creşterea productivităţii pădurilor şi a calităţii produselor, ameliorarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, vizând realizarea unei eficienţe economice a gospodăririi pădurilor, precum şi asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri;

c) principiul conservării şi ameliorării biodiversivităţii, prin care se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, ecosistemelor şi peisajelor), în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului polifuncţional al pădurilor;

d) principiul economic, prin care organizarea producţiei forestiere este dirijată de principiul fundamental al dezvoltării planice, în raport cu însuşirile pădurii şi a condiţiilor naturale de dezvoltare ale acesteia.

## A.1.3. Structura şi conţinutul amenajamentului silvic

Din punct de vedere structural, amenajamentul cuprinde mai multe părţi:

- Memoriul tehnic;

- Planuri de amenajament;

- Evidenţe de amenajament;

- Aplicarea amenajamentului;

Memoriul tehnic cuprinde capitole referitoare la organizarea administrativ teritorială a fondului forestier, la gospodărirea din trecut şi efectele acesteia asupra pădurii, la condiţiile staţionale şi de vegetaţie, mărimea şi structura fondului forestier, la adoptarea structurilor optime şi a măsurilor pentru realizarea acestora etc. Partea cea mai amplă a memoriului tehnic o reprezintă fundamentarea naturalistică, stabilirea bazelor de amenajare (respectiv acele elemente tehnice şi organizatorice prin care se definesc structurile optime a arboretelor şi a pădurii în ansamblul ei, corespunzător obiectivelor multiple social-economice şi ecologice urmărite), organizarea procesului de protecţie sau producţie (respectiv organizarea în subunităţi de gospodărire şi adoptarea lucrărilor necesare şi stabilirea volumului acestor lucrări). Memoriul tehnic mai cuprinde date referitoare la conservarea şi ameliorarea biodiversităţii, la accesibilitatea fondului forestier, la diverse alte produse pe care le poate oferi eventual pădurea şi indicaţii privind protecţia pădurii în raport cu factorii destabilizatori şi limitativi.

Planurile de amenajament prezintă aşa cum arată şi numele lucrările necesare gospodăririi pădurilor în perioada de valabilitate a amenajamentului silvic. Aceste planuri sunt întocmite pentru 10 ani (perioada de valabilitate a amenajamentului). Planurile se referă la tratamentele propuse, la lucrările de conducere şi îngrijire a arboretelor, la lucrările de regenerare şi îngrijire a culturilor, precum şi la lucrările de conservare.

Evidenţele de amenajament conţin date statistice necesare atât procesului de decizie în stabilirea soluţiilor tehnice cât şi elementele de caracterizare a arboretelor necesare la stabilirea unor intervenţii sau unor tehnologii.

Cel mai important element al acestei părţi îl reprezintă Descrierea parcelară.

Aceasta prezintă descrierea fiecărui arboret (unitate amenajistică sau subparcelă), prin prezentarea datelor staţionale (formă de relief, pantă altitudine, expoziţie, tipuri de sol, tipuri de staţiune, ş.a.), a elementelor care caracterizează arborii

(vârstă, diametru, înălţime, elagaj, calitate, ş.a.) pentru speciile stabilite ca elemente de arboret, precum şi elementele care caracterizează arboretele în ansamblul lor (tipuri de pădure, caracterul actual al tipului de pădure, vârsta medie şi consistenţa, respectiv gradul de acoperire al solului). Tot în această descriere sunt trecute şi lucrările ce urmează a fi efectuate în următorii 10 ani precum şi lucrările care s-au făcut în deceniul trecut.

Pe lângă descrierea parcelară mai există numeroase alte evidenţe, în principal referitoare la structura fondului forestier sub toate aspectele.

Aplicarea amenajamentului conţine alte evidenţe, care revin în sarcina ocolului silvic, privind aplicarea anuală a prevederilor amenajamentului, a dinamicii procesului de regenerare naturală, a aplicării legilor proprietăţii şi a tuturor lucrărilor executate anual şi decenal.

## A.1.4. Localizarea geografică şi administrativă a UP VI Vârful lui Stan

Amenajamentul silvic a fost realizat pentru fondul forestier proprietate publică a statului din cadrul UP VI Vârful lui Stan, administrat de RNP - Romsilva, prin Ocolul silvic Tarnița, Direcţia Silvică Mehedinți.

Localizarea geografică şi administrativă este următoarea:

a) din punct de vedere geografic, pădurile U.P. VI Vârful lui Stan sunt situate în zona montană a Munţilor Mehedinţi - Masivul Domogled - Vârful lui Stan - (versantul stâng al râului Cerna).

Din punct de vedere fitoclimatic pădurile acestei unităţi de producţie sunt situate în etajul „Montan premontan de făgete (FM1+FD4)”.

b) din punct de vedere administrativ, fondul forestier proprietate publică a statului, din UP VI Vârful lui Stan se întinde pe teritoriul următoarelor comune (orașe): Balta, Isverna, Obârşia-Cloşani și Podeni din judeţul Mehedinţi.( Tabelul A.1.4.1.)

Tabelul A.1.4.1.

Unităţi teritorial-administrative de care aparţine fondul forestier al UP VI Vârful lui Stan

| Comuna/oraş | Judeţul | Suprafaţa - ha - |
| --- | --- | --- |
| Balta | Mehedinţi | 996,36 |
| Isverna | Mehedinţi | 1232,49 |
| Obârşia-Cloşani | Mehedinţi | 33,43 |
| Podeni | Mehedinţi | 158,77 |
| TOTAL U.P. | 2421,05 |

Întreaga suprafaţă este situată pe teritoriul judeţului Mehedinți.

Pădurile ce formează obiectul amenajamentului silvic al UP VI Vârful lui Stan sunt administrate de Ocolul Silvic Tarnița, cu sediul în orașul Baia de Aramă, judeţul Mehedinți.

Vecinătăţile, limitele şi hotarele pădurilor din cuprinsul UP VI Vârful lui Stan sunt prezentate în tabelul A.1.4.2.

Tabelul A.1.4.2.

Vecinătățile, limitele și hotarele pădurilor U.P. VI Vârful lui Stan

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite | Hotare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| V-NV | O.S. Băile Herculane | Naturală | - Râul Cerna | Liziera pădurii şi borne |
| N-E | O.S. Baia de Aramă | Naturală | - Cracul Bobuţului - Culmea Geanțul | Liziera pădurii şi borne |
| S-SE | U.P. V Coşuştea | Naturală | - Culmea Beletinii - Cracul Bruscanului - Culmea Pietrele Albe - Piatra Coşuştei - Muchia Cârligelor | Liziera pădurii şi borne |
| SV | O.S. Băile Herculane | Naturală | - Culmea Ciolanul Mare - Culmea Țesna - Valea Ţesna | Liziera pădurii şi borne |
| S | O.S. Drobeta- Turnu Severin | Naturală | - Cracul Ciolanului | Liziera pădurii şi borne |

## A.1.5. Coordonatele Stereo 70 ale fondului forestier care face obiectul Amenajamentului Silvic al UP VI Vârful lui Stan

Amenajamentul pentru UP VI Vârful lui Stan este însoţit de hărţi în format electronic, iar coordonatele hotarelor fondului forestier sunt prezentate sub formă de vectori în format digital, cu referinţă geografică în sistemul naţional de proiecţie Stereo  1970 (Pulkovo_1942_Adj_58).

Pe format electronic (CD) este ataşat fişierul shp. al fondului forestier proprietate publică a statului din cadrul UP VI Vârful lui Stan. Datele incluse în fisierul shp. sunt vectori de tip poligon, care semnifică reprezentarea grafică a tuturor unităţilor amenajistice din unitatea de producţie.

# Informaţiile grafice anexate studiului sub formă de fişier shp., au ataşată tabela de atribute cu informaţii de tip amenajistic (u.a., suprafaţă, zonare funcţională, lucrări propuse etc.).

Poligoanele fondului forestier proprietate publică a statului din UP VI Vârful lui Stan redau coordonatele amplasamentului (toate u.a. sunt reprezentate în sistemul de proiecţie Stereo 70), coordonatele tuturor intervenţiilor (fiecare u.a. are ataşată tabelă de atribute care include codificat şi lucrările propuse, la coloanele LP1, LP2, LP3). Definiţiile codurilor pentru lucrările silvothenice sunt prezentate în legenda Anexei nr. 2, ataşată la sfârşitul studiului.

Pe baza analizei realizată pentru identificarea ariilor naturale protejate de interes comunitar potenţial afectate, stabilirea zonelor de influenţă, concluzionăm că ariile naturale protejate de interes comunitar (ANPIC) suprapuse cu teritoriul UP VI Vârful lui Stan sunt  ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei care se suprapun pe întreaga suprafață a UP.

# Aceste suprafețe reprezintă zone de influenţă directă.

Zona avută în vedere pentru estimarea impactului a fost stabilită la nivelul întregii suprafeţe a UP VI Vârful lui Stan.

# De asemenea, UP VI Vârful lui Stan se suprapune integral si cu aria naturală protejată de interes național Parcul Național Domogled-Valea Cernei.

## A.1.6. Justificarea necesităţii planului

Conform Codului silvic (Legea 46/2008 cu modificările şi completărilor ulterioare, Art. 19, alin. 1), modul de gestionare a fondului forestier se reglementează prin amenajamente silvice, iar întocmirea amenajamentelor silvice este obligatorie pentru proprietăţi de fond forestier mai mari de 10 ha (Art. 20, alin. 2).

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul reprezintă un ansamblu de preocupări şi măsuri menite să aducă şi să asigure păstrarea pădurilor în starea cea mai corespunzătoare din punct de vedere al funcţiilor economice şi sociale ori ecologice pe care trebuie să le îndeplinească.

Amenajarea pădurilor este ştiinţa organizării, modelării şi conducerii structural-funcţionale a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe social-ecologice şi economice ale gestionării pădurilor şi este activitate de dezvoltare tehnologică.

## A.1.7. Descrierea Amenajamentului Silvic al UP VI Vârful lui Stan

Suprafaţa fondului forestier, proprietate publică a statului, din cadrul UP VI Vârful lui Stan este de 2421,05 ha şi este organizată în 121 parcele şi un număr de 253 subparcele (u.a.). Suprafaţa medie a parcelei este de 20,01 ha iar a subparcelei de 9,57 ha.

Unitatea de producţie este gospodărită pe baza amenajamentului silvic elaborat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” sub coordonarea şi controlul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor. La baza întocmirii amenajamentelor şi a fundamentării soluţiilor tehnice a stat descrierea parcelă cu cartări staţionale, la scară mijlocie, efectuată în anul 2022.

Pentru determinarea suprafeţelor şi întocmirea hărţilor amenajistice, s-au folosit planuri aerofotogrametrice (foi volante) cu curbe de nivel la scara 1:5000, întocmite de I.G.F.C.O.T. în anul 1988 în urma zborurilor efectuate în anul 1984, corectate cu ortofotoplanuri recente şi măsurători efectuate cu tehnologie GPS.

# Terenurilor din fondul forestier li s-au stabilit prin amenajament următoarele categorii de folosinţă prezentate în Tabelul A.1.7.1.

Tabelul A.1.7.1.

Repartiţia fondului forestier din UP VI Vârful lui Stan pe categorii de folosinţă

| Nr. crt. | Simbol | Categoria de folosinţă forestieră | Suprafaţa - ha - |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală din care: | Grupa I | Grupa II | % |
| 1. | P. | Fond forestier total | 2421,05 | 2421,05 | - | 100,00 |
| 1.1. | P.D. | Terenuri acoperite cu pădure | 2329,84 | 2329,84 | - | 96,23 |
| 1.2. | P.C. | Terenuri care servesc nevoilor de cultură | - | - | - | - |
| 1.3. | P.S. | Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică | 1,16 | - | - | 0,05 |
| 1.4. | P.A. | Terenuri care servesc nevoilor de administraţie forestieră | - | - | - | - |
| 1.5. | P.I. | Terenuri afectate împăduririi | - | - | - | - |
| 1.6. | P.N. | Terenuri neproductive | 86,82 | - | - | 3,59 |
| 1.7. | P.T. | Terenuri scoase temporar din fond forestier şi nereprimite | - | - | - | - |
| 1,8, | P.O. | Ocupaţii şi litigii | 3,23 | - | - | 0,13 |

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, suprafaţa acoperită cu pădure în cadrul UP VI Vârful lui Stan este de 2329,84 ha, ceea ce reprezintă 96,23% din totalul terenului forestier din unitatea de producţie. Diferenţa de 91,21 ha (3,77%) este reprezentată  de terenuri care servesc nevoilor de producție silvică - 1,16 ha, terenuri neproductive (stâncării, abrupturi, râpe-ravene, morcile-smârcuri, gropi de împrumut şi depuneri sterile) - 86,82 ha şi ocupaţii şi litigii - 3,23 ha.

Principalii indicatori de structură a pădurilor sunt prezentați în Tabelul A.1.7.2.

Tabelul A.1.7.2.

Indicatori de structură a pădurilor

| S p e c i f i c ă r i | S p e c i i | Medie |
| --- | --- | --- |
|  | FA | PIN | MJ | ME | FR | CA | SAC | DR | DT | DM |  |
| Compoziţia [%] | 75 | 12 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 100 |
| Clasa de producţie | IV,2 | IV,2 | III,5 | IV,6 | III,5 | IV,7 | V,0 | III,5 | IV,0 | III,9 | IV,2 |
| Consistenţa | 0,73 | 0,47 | 0,46 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,47 | 0,77 | 0,71 | 0,59 | 0,66 |
| Vârsta [ani] | 116 | 83 | 71 | 66 | 83 | 63 | 48 | 54 | 103 | 64 | 105 |
| Creştere curentă [m.c./an/ha] | 3,0 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 2,7 | 3,8 | 0,8 | 7,6 | 2,5 | 3,3 | 2,6 |
| Volum unitar [m.c./ha] | 271 | 106 | 51 | 83 | 179 | 94 | 27 | 231 | 202 | 156 | 223 |

În vederea gospodăririi durabile a pădurilor s-au constituit următoarele subunităţi de producţie sau protecţie:

- S.U.P. "M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită, cu suprafaţa de 3,00 ha;

- S.U.P. "E" – rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, cu suprafața de 2326,84 ha;

Structura pe clase de vârstă, subunităţi de producţie şi protecţie este prezentată în tabelul A.1.7.3.

Tabelul A.1.7.3.

Situaţia arboretelor pe clase de vârstă şi subunităţi de producţie şi protecţie

| S.U.P. | Gr. fcţ. | Grupe de specii | Supr. - ha - | Clase de vârstă | Clase de producţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V |
| "E" | I | QV | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 |
|  |  | DR | 295,23 | 3,51 | - | 28,42 | 109,19 | 120,70 | 33,41 | - | - | 2,00 | 27,22 | 183,35 | 82,66 |
|  |  | FA | 1709,91 | 14,04 | 5,62 | 107,45 | 234,66 | 135,09 | 713,10 | 499,95 | - | - | 199,13 | 922,06 | 588,72 |
|  |  | DT | 304,24 | - | 4,40 | 32,52 | 203,42 | 30,97 | 22,66 | 10,27 | 0,21 | 0,85 | 158,33 | 59,47 | 85,38 |
|  |  | DM | 15,58 | - | 0,03 | 4,23 | 8,50 | 0,70 | 2,12 | - | 0,10 | 0,11 | 3,45 | 1,82 | 10,10 |
| Total S.U.P. "E" | 2326,84 | 17,55 | 10,05 | 172,62 | 555,77 | 287,46 | 773,17 | 510,22 | 0,31 | 2,96 | 388,13 | 1166,70 | 768,74 |
| "M" | I | FA | 2,21 | - | - | - | 0,10 | 1,36 | - | 0,75 | - | - | 0,49 | 1,72 | - |
|  |  | DT | 0,79 | - | - | - | 0,24 | 0,52 | - | 0,03 | - | - | - | 0,06 | 0,73 |
| Total S.U.P. "M" | 3,00 | - | - | - | 0,34 | 1,88 | - | 0,78 | - | - | 0,49 | 1,78 | 0,73 |
|  | I | QV | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 |
|  |  | DR | 295,23 | 3,51 | - | 28,42 | 109,19 | 120,70 | 33,41 | - | - | 2,00 | 27,22 | 183,35 | 82,66 |
|  |  | FA | 1712,12 | 14,04 | 5,62 | 107,45 | 234,76 | 136,45 | 713,10 | 500,70 | - | - | 199,62 | 923,78 | 588,72 |
|  |  | DT | 305,03 | - | 4,40 | 32,52 | 203,66 | 31,49 | 22,66 | 10,30 | 0,21 | 0,85 | 158,33 | 59,53 | 86,11 |
|  |  | DM | 15,58 | - | 0,03 | 4,23 | 8,50 | 0,70 | 2,12 | - | 0,10 | 0,11 | 3,45 | 1,82 | 10,10 |
| Total U.P. | 2329,84 | 17,55 | 10,05 | 172,62 | 556,11 | 289,34 | 773,17 | 511,00 | 0,31 | 2,96 | 388,62 | 1168,48 | 769,47 |

## A.1.8. Scopul şi obiectivele Amenajamentului silvic al UP VI Vârful lui Stan

Amenajamentul silvic se elaborează în scopul gestionării durabile a pădurilor atât din ariile naturale protejate, cât şi din afara acestora.

Prin amenajamentul silvic s-au stabilit obiectivele ecologice şi social-economice care trebuie să fie îndeplinite de pădurile din UP VI Vârful lui Stan (Tabelul A.1.8.1.).

Tabelul A.1.8.1.

Obiectivele îndeplinite de pădurile din UP VI Vârful lui Stan

| Nr. crt. | Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hidrologie (de protecţie a apelor) | - perimetrul lacului de acumulare "Cerna" |
| 2. | Protecţia terenurilor şi a solurilor | - terenuri cu panta mare; |
| 3. | Servicii ştiinţifice şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier | - menţinerea şi conservarea pădurilor virgine şi cvasivirgine; |
| 4. | Servicii de recreere | - crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic deosebit de-a lungul DN 67D - Târgu Jiu - Băile Herculane |
| 5. | Conservarea şi ocrotirea biodiversităţii | - conservarea arboretelor din Parcul Naţional "Domogled-Valea Cernei", incluse prin planul de management în zona de protecţie integrală; - conservarea arboretelor din Parcul Naţional "Domogled-Valea Cernei", incluse prin planul de management în zona de conservare durabilă; - conservarea speciilor şi habitatelor din situl de importanţă comunitară ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei; - protejarea speciilor de pasări din aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei. |
| 6. | Produse lemnoase | - lemn pentru celuloză, cherestea, construcţii rurale şi alte utilizări. |
| 7. | Alte produse în afara lemnului | - vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale şi aromate etc. |

Aceste obiective sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare. În vederea realizării acestora, arboretelor studiate li s-au atribuit funcţiile ecologice, economice şi sociale corespunzătoare, prezentate la capitolul următor.

Realizarea acestor obiective se asigură, printre altele, ţinând cont şi de următoarele:

- conducerea arboretelor la vârste înaintate, urmărindu-se regenerarea lor din sămânţă;

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească structura şi starea de sănătate a pădurii, să se asigure stabilitatea ei şi să se stimuleze menţinerea biodiversităţii naturale;

- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipului natural fundamental de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea materialului seminologic de provenienţă locală;

- planificarea tăierilor de regenerare în spiritul continuităţii, încât să rezulte un mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare, lucru benefic pentru menţinerea şi dezvoltarea populaţiilor locale ale speciilor de floră şi faună, mai ales a celor de interes conservativ;

- luarea măsurilor pentru prevenirea incendiilor;

- ţinerea sub control a fitopatogenilor care pot produce daune mari pădurii;

- gospodărirea durabilă a speciilor de interes cinegetic, asigurându-se hrana complementară şi suplimentarea atunci când este necesar, menţinându-se efectivele şi proporţia dintre sexe la nivelul optim, asigurându-se starea de sănătate şi evitându-se producerea unor epizootii, respectându-se cu stricteţe perioadele de prohibiţie şi evitându-se executarea unor lucrări deranjante în perioada de împerechere;

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a plantelor medicinal;

Pentru a putea îndeplini funcţiile multiple atribuite, arboretele trebuie să aibă structuri optime (care reprezintă ţeluri în gospodărirea pădurilor), structuri pe care amenajamentul caută să le realizeze prin adoptarea următoarelor baze de amenajare:

- regimul: codru;

- compoziţia-ţel: în concordanţă cu tipul natural fundamentale de pădure;

- tratamentul: lucrări speciale de conservare în arboretele din tipul II de categorii funcționale;

- exploatabilitatea: pentru arboretele din U.P. VI Vârful lui Stan, incluse în subunităţi de tip "M" şi "E", unde nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilităţii, ele urmând a fi gospodărite conform ţelurilor fixate.

Având  în vedere cele expuse pe scurt, amenajamentul UP VI Vârful lui Stan a reglementat procesele de producţie lemnoasă şi de bioprotecţie, astfel încât structura arboretelor şi a pădurii să fie pusă de acord cu obiectivele ecoprotective atribuite.

Reglementarea proceselor de bioproducţie forestieră constă în:

a) stabilirea cuantumului normal al recoltelor;

b) elaborarea planurilor de amenajament.

Aceasta se realizează prin aplicarea principiilor de amenajare a pădurilor, expuse anterior şi urmăreşte în permanenţă ameliorarea structurii fiecărui arboret şi a pădurii în ansamblul ei, în vederea creşterii eficacităţii funcţionale a acestora.

Sintetic, conţinutul amenajamentului UP VI Vârful lui Stan este următorul:

0. Elemente definitorii ale proiectului

1. Situaţia teritorial - administrativă

2. Organizarea teritoriului

3. Gospodărirea din trecut a pădurilor

4. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

5. Stabilirea funcţiilor social - economice și ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare

6. Măsuri de gospodărire în arboretele încadrate în tipurile I şi II de categorii funcţionale

7. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului

8. Protecţia fondului forestier

9. Conservarea și ameliorarea biodiversităţii

10. Instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere

11. Analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor

12. Diverse

13) Planuri de recoltare şi cultură;

14) Planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile forestiere;

15) Prognoza dezvoltării fondului forestier;

16) Evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

17) Evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

Prin urmare, amenajamentul UP VI Vârful lui Stan este un studiu de bază, în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic şi a fost întocmit numai pentru pădurile aparţinând domeniului public al statului prin UP VI Vârful lui Stan, perioada de valabilitate a amenajamentului fiind de 10 ani.

## A.1.9. Suprafeţe ale fondului forestier al UP VI Vârful lui Stan şi categorii funcţionale pentru păduri suprapuse peste arii protejate

Suprafaţa proprietate publică a statului, din cadrul UP VI Vârful lui Stan, de 2421,05 ha, se suprapune integral cu Parcul Național Domogled-Valea Cernei și ariile naturale protejate de importanţă comunitară ROSCI (SAC) 0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei. De asemenea, pe teritoriul UP VI Vîrful lui Stan se găsesc și Rezervațiile Naturale Vârful lui Stan și Valea Țesnei, dar și Situl Unesco Domogled Valea Cernei, componenta candidat Coronini – Bedina – Domogled.

În tabelul A.1.9.1. sunt prezentate suprafeţele din UP VI Vârful lui Stan care se suprapun cu siturile Natura 2000, pe u.a./parcele componente şi categorii funcţionale:

Tabelul 1.9.1.1.

Suprafeţe ale UP VI Vârful lui Stan suprapuse peste arii naturale protejate

| U.P. | Parcele/u.a. componente | Arii naturale protejate | Categorii funcţionale | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI Vârful lui Stan | 65-66, 105-151, 153-166, 172-182, 188-210, 212-235 | PARCUL NAȚIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI | 2A6D5Q5R | 3,00 |
|  |  |  | 5J6B2A5Q5R | 57,00 |
|  |  |  | 5O6B2A5Q5R | 101,45 |
|  |  |  | 5O6B5C5Q5R | 273,09 |
|  |  |  | 5O6B6Q5Q5R | 639,60 |
|  |  |  | 6B2A4E5Q5R | 155,78 |
|  |  |  | 6B2A5Q5R | 779,15 |
|  |  |  | 6B4E5Q5R | 9,37 |
|  |  |  | 6B5C2A5Q5R | 112,72 |
|  |  |  | 6B5C5Q5R | 40,27 |
|  |  |  | 6B5Q2L5R | 8,38 |
|  |  |  | 6B5Q5R | 139,57 |
|  |  |  | 6B6Q2A5Q5R | 8,60 |
|  |  |  | 6B6Q5Q5R | 1,86 |
|  |  |  | Total | 2329,84 |
|  |  |  | Terenuri cu destinație specială | 91,21 |
|  | TOTAL PARCUL NAȚIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI | 2421,05 |
|  | 65-66, 105-151, 153-166, 172-182, 188-210, 212-235 | ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei | 2A6D5Q | 3,00 |
|  |  |  | 5J6B2A5Q | 57,00 |
|  |  |  | 5O6B2A5Q | 101,45 |
|  |  |  | 5O6B5C5Q | 273,09 |
|  |  |  | 5O6B6Q5Q | 639,60 |
|  |  |  | 6B2A4E5Q | 155,78 |
|  |  |  | 6B2A5Q | 779,15 |
|  |  |  | 6B4E5Q | 9,37 |
|  |  |  | 6B5C2A5Q | 112,72 |
|  |  |  | 6B5C5Q | 40,27 |
|  |  |  | 6B5Q2L | 8,38 |
|  |  |  | 6B5Q5R | 139,57 |
|  |  |  | 6B6Q2A5Q | 8,60 |
|  |  |  | 6B6Q5Q | 1,86 |
|  |  |  | Total | 2329,84 |
|  |  |  | Terenuri cu destinație specială | 91,21 |
|  | TOTAL ROSCI0069 DOMOGLED - VALEA CERNEI | 2421,05 |
|  | 65-66, 105-151, 153-166, 172-182, 188-210, 212-235 | ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei | 2A6D5Q5R | 3,00 |
|  |  |  | 5J6B2A5Q5R | 57,00 |
|  |  |  | 5O6B2A5Q5R | 101,45 |
|  |  |  | 5O6B5C5Q5R | 273,09 |
|  |  |  | 5O6B6Q5Q5R | 639,60 |
|  |  |  | 6B2A4E5Q5R | 155,78 |
|  |  |  | 6B2A5Q5R | 779,15 |
|  |  |  | 6B4E5Q5R | 9,37 |
|  |  |  | 6B5C2A5Q5R | 112,72 |
|  |  |  | 6B5C5Q5R | 40,27 |
|  |  |  | 6B5Q2L5R | 8,38 |
|  |  |  | 6B5Q5R | 139,57 |
|  |  |  | 6B6Q2A5Q5R | 8,60 |
|  |  |  | 6B6Q5Q5R | 1,86 |
|  |  |  | Total | 2329,84 |
|  |  |  | Terenuri cu destinație specială | 91,21 |
|  | TOTAL ROSPA0035 DOMOGLED - VALEA CERNEI | 2421,05 |
|  | 65-66, 118, 143-151, 153 | Rezervaţia naturală Vârful lui Stan | 6B5C5Q | 40,27 |
|  |  |  | 6B5C2A | 30,00 |
|  |  |  | 5O6B5C | 167,57 |
|  |  |  | Total | 237,84 |
|  |  |  | Terenuri cu destinație specială | 7,52 |
|  | TOTAL REZERVAŢIA NATURALĂ VÂRFUL LUI STAN | 245,36 |
|  | 201-202, 208-210, 212-216 | Rezervaţia naturală Valea Ţesna | 5O6B5C | 105,52 |
|  |  |  | 5O6B6Q5C | 137,34 |
|  |  |  | 6B5C2A | 82,72 |
|  |  |  | Total | 325,58 |
|  |  |  | Terenuri cu destinație specială | 30,18 |
|  | TOTAL REZERVAŢIA NATURALĂ VALEA ŢESNA |  | 355,76 |
|  | 214-235 | Situl UNESCO "Domogled - Valea Cernei" | 5O6B6Q | 639,60 |
|  |  |  | 6B6Q2A | 8,60 |
|  |  |  | 6B6Q5Q | 1,86 |
|  |  |  | Terenuri cu destinație specială | 22,04 |
|  | TOTAL SITUL UNESCO "DOMOGLED - VALEA CERNEI" | 672,10 |

Pădurile administrate de Ocolul Silvic Tarnița din UP VI Vârful lui Stan, situate în  ariile naturale protejate de importanţă comunitară ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled Valea-Cernei, li s-au atribuit funcţii multiple, funcţia prioritară fiind luată în considerare la stabilirea măsurilor de gospodărire şi la constituirea subunităţilor de producţie/protecţie. Astfel, categoriile 1.5Q şi 1.5R, în care au fost incluse arboretele din ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei şi ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, sunt secundare pentru întreaga suprafață pe care se suprapun cu U.P. VI Vârful lui Stan (2329,84 ha).

## A.1.10. Zonarea funcţională şi tipurile de categorii funcţionale din cadrul

## UP VI Vârful lui Stan

În arboretele încadrate în tipul I de categorii funcționale - Rezervaţiile naturale Vârful lui Stan și Valea Țesna, pădurile virgine și cvasivirgine, pădurile din situl Unesco Domogled Valea Cernei incluse în componenta candidat Coronini – Bedina – Domogled, dar și arboretele din ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled Valea-Cernei incluse prin planul de management, în zona de protecţie strictă a ariilor naturale protejate, obiectivul principal îl constituie menţinerea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional într-o stare de conservare favorabilă. Ca urmare, aceste arborete, au fost încadrate în S.U.P. "E" - rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii, în care sunt interzise lucrările silviculturale, precum şi orice activitate social-economică, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Arboretele din tipul II de categorii funcţionale au rolul conservării, menţinerii şi ameliorării potenţialului ecoprotectiv, iar pentru aceasta s-au întocmit planurile de conservare, inclusiv regenerarea lor prin metode adecvate.

Suprafeţele din tipul II de categorii funcţionale, supuse regimului de conservare deosebită, sunt reprezentate de arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 300 pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinarea mai mare de 350, pe alte substrate litologice (1.2A) fiind gospodărite după lucrările permise în acest tip de categorii funcţionale, cu menţiunea că în aceste arborete se va acorda o atenţie deosebită scopului pentru care s-au constituit ariile naturale protejate - conservarea diversităţii biologice.

Prin măsurile propuse se asigură conservarea habitatelor şi speciilor protejate.

În tabelul A.1.10.1. este prezentată situaţia zonării funcţionale a pădurilor şi terenurilor destinate împăduririi pe tipuri şi categorii funcţionale, la nivelul U.P. VI Vârful lui Stan.

Tabelul A.1.10.1.

Tipurile funcţionale de categorii funcţionale şi suprafeţele corespunzătoare

din UP VI Vârful lui Stan

| Tipul de categorie funcţională | Categorii funcţionale principale | Suprafaţa |
| --- | --- | --- |
|  |  | - ha - | % |
| I | 1.5J, 1.5O, 1.6B | 2326,84 | 100 |
| II | 1.2A | 3,00 | - |
| TOTAL | 2329,84 | 100 |

În continuare sunt definite categoriile funcţionale principale atribuite pădurilor din U.P. VI Vârful lui Stan.

Pădurile U.P. VI Vârful lui Stan au fost încadrate integral în grupa I, cu următoarele categorii funcţinale:

- 1.2A - Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (TII) - 3,00 ha;

- 5J - Arborete din păduri virgine (T I) - 57,00 ha;

- 5O - Arborete din păduri cvasivirgine (T I) - 1014,14 ha;

- 6B - Arboretele din Parcul Național Domogled-Valea Cernei incluse, prin Planul de Management, în zona de protecție integrală (T I) - 1255,70 ha.

Se constată că, în cvasitotalitate, în pădurile din UP VI Vîrful lui Stan, prin amenajamentul silvic, nu s-au propus măsuri de gospodărire, acestea aparținând tipului I de categorii funcționale (2326,84 ha din 2329,84 ha), fiind constituite în SUP E – Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii.

## A.1.11. Informaţii privind intervenţiile şi activităţile amenajamentului silvic (tipurile de lucrări stabilite în cadrul UP VI Vârful lui Stan) şi eşalonarea perioadei de implementare a planului

Pentru planuri nu sunt definite etape distincte ca în cazul  proiectelor (construire, operare etc.), planurile având caracteristică etapa de implementare. În cazul amenajamentelor silvice implementarea coincide cu perioada de aplicabiliate, care în cazul UP VI Vârful lui Stan este de 10 ani.

Lucrările prevăzute de amenajamentul silvic se vor implementa în perioada de valabilitate a acestuia. Amenajamentul silvic nu impune un calendar de implementare, administratorul fondului forestier (ocolul silvic) având prerogativa ca, în perioada de valabilitate, să execute lucrările prevăzute, ţinând cont, printre altele, de următoarele: posibilitatea adoptată, perioadele de regenerare (generale şi specifice), periodicitatea intervenţiilor, accesibilitatea unităţilor amenajistice, termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, perioadele optime privind lucrările de regenerare şi împăduriri, precum şi a celor de îngrijire şi conducere a arboretelor, eficienţa economică etc.. De asemenea, se va avea în vedere ca eşalonarea lucrărilor şi organizarea acestora în timp şi spaţiu să se realizeze astfel încât acestea să nu fie concentrate în acelaşi timp pe suprafeţe mari. În acest mod, caracterul mozaicat al distribuţiei lucrărilor va conduce la mărirea biodiversităţii la nivel mare, de peisaj, precum şi la limitarea deranjului cauzat de executarea lucrărilor asupra speciilor existente în zonele respective.

Intervenţiile şi activităţile implementate printr-un amenajament silvic se referă la măsurile de gospodărire (lucrări silvotehnice) stabilite la nivel de arboret.

În subcapitolele următoare sunt descrise toate tipurile de lucrări silvotehnice stabilite în cadrul fondului forestier al UP VI Vârful lui Stan.

Sinteza intervenţiilor care presupun recoltare de arbori este prezentată în tabelul următor:

Tabelul A.1.11.1

| Etapa | Tip de intervenţie | Componenta | Localizare | Distanţa faţă de cea mai apropiată ANPIC | Alte informaţii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | în ANPIC | În afara ANPIC |  |  |
| Implementare | Lucrări silvotehnice | Tăieri de igienă | 3,00 | - | mai puțin de 1% din suprafaţa este prevăzută cu lucrări silvotehnice (tăieri de igienă). Restul de 99% este încadrată în TI arboretele fiind supuse regimului de ocrotire integrală | Lucrările silvotehnice prevăzute prin amenajament sunt tăierile de igienă acestea sunt de mică anvergură și nu urmăresc obținerea de masă lemnoasă (intensitatea prin tăieri de igienă nu depăşeşte 1,0 mc/an/ha), ci asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor. În zonele de protecţie strictă a ariilor naturale protejate (TI) nu s-au prevăzut niciun fel de lucrări silvotehnice |

Prin amenajament nu s-au propus niciun fel lucrări silvotehnice pe suprafața de 2326,84 ha (99%) acestea fiind în incluse zona de protecție strictă a ariilor naturale protejate (TI), astfel doar pe 3,00 ha (<1%) s-au propus lucrări de igienă.

## A.1.11.1. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi obţinerea de produse secundare

În cadrul U.P. VI Vârful lui Stan, singurele lucrări silvculturale care s-au propus sunt tăierile de igienă (tabelul A.1.11.1.1).

Tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum şi a arborilor - cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţia pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Tabelul A.1.11.1.1.

Volumul de extras din produse secundare recoltate de pe teritoriul UP VI Vârful lui Stan

| Denumirea lucrării | Tip fcţ. | Suprafaţa parcurs, ha | Volum de extras, m3 | Volum de recoltat pe specii, m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | ME | MJ | CA |
| Tăieri de igienă | II | 3,00 | 3,00 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Total | - | 3,00 | 3,00 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | - |

## A.1.11.2. Lucrări prevăzute de amenajamentul silvic la nivelul ariilor naturale protejate de interes comunitar suprapuse cu teritoriul UP VI Vârful lui Stan

Teritoriul UP VI Vârful lui Stan se suprapune integral cu ariile naturale protejate de importanţă comunitară ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei, ROSPA0035 Domogled Valea-Cernei, Rezervaţiile naturale Vârful lui Stan - 245,36 ha şi Valea Ţesna - 355,76 ha, pădurile virgine - 57,00 ha și pădurile cvasivirgine - 1014,14 ha.

În tabelul A.1.11.2.1. sunt prezentate suprafeţele de parcurs şi volumele de extras pe categorii de lucrări (tăieri de igienă), pentru suprafaţa UP VI Vârful lui Stan inclusă în siturile Natura2000:

Tabelul A.1.11.2.1

Lucrări silvotehnice, în cadrul suprafeţei de fond forestier suprapusă cu siturile N2000

| Specificări | U.P. | Suprafaţa (ha) | Volum (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROSCI (SAC) 0198 Platoul Mehedinți |
| Fără lucrări silviculturale (zonă de protecție integrală) | VI Vârful lui Stan | 2326,84 | 232,68 | - | - |
| T. de igienă |  | 3,00 | 3,00 | 26 | 3 |
| Total ROSCI(SAC)0069 | 3,00 | 3,00 | 26 | 3 |
| Fără lucrări silviculturale (zonă de protecție integrală) | VI Vârful lui Stan | 2326,84 | 232,68 | - | - |
| T. de igienă |  | 3,00 | 3,00 | 26 | 3 |
| Total ROSPA0035 | 3,00 | 3,00 | 26 | 3 |

Se poate constata că, pe mai mult de 99% (2326,84 ha) din suprafață nu s-au propus niciun fel de lucrări silvotehnice, astfel doar o mică suprafață de <1% (3.00 ha) va fi parcursă cu tăieri de igienă.

Tăierile de igienă nu au caracter obligatoriu de aplicare, fiind puse în practică numai în situaţii care necesită îmbunătăţirea stării fitosanitare a pădurii (impactul asupra densităţii arboretelor este aproape nul, extrăgându-se când se impun, de regulă 1m3/an/ha, ceea ce înseamnă în condiţiile medii biometrice din zona ocolului, 1-2 arbori pe ha).

## A.1.12. Măsuri care se impun în caz de calamităţi care afectează pădurile

## UP VI Vârful lui Stan

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi/sau abiotici: doborâturi de vânt, uscare anormală, incendieri, rupture de zăpadă şi vânt, eroziune în suprafaţă, rocă la suprafaţă şi tulpini nesănătoase.

Existenţa factorilor destabilizatori influenţează negativ calitatea fondului forestier. Posibilităţile de înlăturare a acestor factori sunt limitate, de aceea se va urmări pe cât posibil diminuarea efectelor negative pe care aceştia le au asupra calităţii fondului forestier.

Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de la prevederile amenajamentului, se regăsesc în Ordinul Apelor şi Pădurilor 766/2018 şi sunt următoarele:

a) volumul arborilor afectaţi de factori destabilizatori biotici şi/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea "Descrierea parcelară" din amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepţie arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectaţi este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

b) arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă compactă mai mare de 0,5 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, prevăzuţi la lit. a), determină încadrarea arboretelor în urgenţa 1 de regenerare. Încadrarea arboretelor în urgenţa 1 de regenerare se stabileşte de către proiectant. Pentru suprafeţele de peste 0,5 ha necesare realizării instalaţiilor de scos-apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic;

c) seminţişul utilizabil corespunzător compoziţiei de regenerare este instalat pe cel puţin 30% din suprafaţa arboretelor situate în zonele de stepă, silvostepă şi câmpie forestieră, exploatabile în primii 10 ani, neincluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, în care proporţia speciilor de stejari este de cel puţin 40%;

d) este necesară schimbarea soluţiilor de gospodărire a pădurilor şi/sau regenerarea artificială a terenurilor forestiere, şi anume: schimbarea compoziţiei de regenerare cu alte specii decât cele prevăzute în amenajament sau în cadrul tipului natural fundamental de pădure, suspendarea pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;

e) arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete încadrate în tipul I funcţional;

f) volumul de recoltat prin lucrări de conservare la nivel de arboret depăşeşte cu peste 50% volumul de extras stabilit prin amenajamentul silvic.

Compoziţiile de regenerare pentru suprafeţele forestiere afectate de factori destabilizatori şi propuse pentru împădurire, rezultate în urma extragerii integrale a produselor accidentale, se stabilesc după cum urmează:

a) pe bază de studii pedostaţionale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru arboretele afectate de uscare anormală şi de alunecări de teren;

b) conform soluţiei de regenerare stabilite potrivit informaţiilor tehnice prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) la Ordinul 766/2018

Regenerarea naturală cu specii forestiere corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori, în vederea refacerii structurii fondului forestier, va fi prioritară regenerării artificiale a acestora prin împădurire.

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, şi după caz de actul administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre aprobare autorităţii publice centrale.

În toate situaţiile, lucrările vor avea în vedere ca biodiversitatea pădurilor să fie cât mai puţin alterată.

## A.1.13. Factori ecologici determinanţi (pe clase de favorabilitate) pentru speciile arboricole de bază din UP VI Vârful lui Stan

Tabelul A.1.13.1.

| Factori caracteristici | Specificări | Favorabilitatea pentru speciile ... |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fag |
|  |  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală ((C) | Cerinţe | 6-9 | 4-6; 9-10 | 4-2,8 |
|  | Condiţii | 7,1* | - | - |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | 700-1200 | 600-700 | ( 600 |
|  | Condiţii | 938,0* | - | - |
| Suma temperaturilor diurne ( 0(C ((t ( 0(C) | Cerinţe | 2200-2800 | 1600-2200 2800-4000 | 1600 |
|  | Condiţii | - | 2064* | - |
| Suma temperaturilor diurne ( 10(C ((t ( 10(C) | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | - | - | - |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 5-7 | 4-5 | 3-4 |
|  | Condiţii | - | - | 3,6* |
| Conţinutul de argilă fină(( 0,002 mm%) | Cerinţe | 15-35 | 35-45 | ( 4,5 |
|  | Condiţii | * | - | - |
| Volum edafic (m3/m2) | Cerinţe | ( 0,60 | 0,30-0,60 | ( 0,30 |
|  | Condiţii | - | * | - |
| Gradul de saturaţie V(%) | Cerinţe | ( 40 | 25-40 | ( 25 |
|  | Condiţii | * | - | - |
| Umiditatea atmosferică rela- tivă - luna iulie (%) | Cerinţe | 70-80 | 65-70 | ( 65 |
|  | Condiţii | - | * | - |

## A.1.14.Tipuri de staţiuni forestiere existente în UP VI Vârful lui Stan

Pe teritoriul unităţii de producţie au fost identificate tipurile de staţiune forestieră, prezentate în tabelul A.1.14.1.:

Tabelul A.1.14.1.

Tipuri de stațiuni forestiere existente în UP VI Vârful lui Stan

| Nr. crt. | Tipul de staţiune | Suprafaţa | Categorii de bonitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Codul | Diagnoza | ha | % | Super. ha | Mijl. ha | Infer. ha |
| ETAJUL MONTAN PREMONTAN DE FĂGETE FM1+ FD4 |
| 1. | 4.1.2.0. | Montan-premontan de făgete Pi, stâncărie şi eroziune excesivă | 894,74 | 38 | - | - | 894,74 |
| 2. | 4.2.1.0. | Montan-premontan de făgete Pi, rendzinic edafic mic | 737,24 | 32 | - | - | 737,24 |
| 3. | 4.2.2.0. | Montan-premontan de făgete Pm, rendzinic edafic mijlociu | 316,43 | 14 | - | 316,43 | - |
| 4. | 4.3.2.1. | Montan-premontan de făgete Pi, brun acid edafic mic | 219,40 | 9 | - | - | 219,40 |
| 5. | 4.3.2.2. | Montan-premontan de făgete Pm, brun acid cu mull edafic mijlociu | 162,03 | 7 | - | 162,03 | - |
| Total U.P. | 2329,84 | 100 | - | 478,46 | 1851,38 |
| % | 100 | - | - | 21 | 79 |

Tipurile de staţiuni determinate sunt rezultatul unor ansambluri de unităţi staţionale elementare identice ecologic şi silvoproductiv echivalente, cu caractere fizico-geografice (relief, substrat litologic, sol. etc.) asemănătoare, apte pentru crearea şi dezvoltarea unei anumite vegetaţii forestiere, pentru care se aplică acelaşi complex de măsuri de gospodărire.

Cele mai răspândite tipuri de staţiuni sunt  4.1.2.0. - Montan-premontan de făgete Pi,  stâncărie şi eroziune excesivă (38%) şi 4.2.1.0. - Montan-premontan de făgete Pi, rendzinic edafic mic (32%).

Analizând repartiţia pe categorii de bonitate se constată că staţiunile întâlnite în cadrul U.P. VI Vârful lui Stan sunt de bonitate mijlocie (21%) şi inferioară (79%).

Tipurile de staţiune oferă condiţii medii spre inferiorare pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere, factorii limitativi pentru speciile forestiere fiind:

- grosimea fiziologică a solului (mică şi foarte mică);

- deficitul de substanţe nutritive;

- deficitul sau excesul de apă accesibilă în anumite perioade ale sezonului de vegetaţie, modificări ale nivelului pânzei freatice;

- conţinutul ridicat de schelet.

La baza stabilirii tipurilor de staţiune existente pe teritoriul unităţii de producţie au stat lucrările de cartare staţională la scară mijlocie executate cu această ocazie, culegându-se date de ordin pedologic, geologic, climatologic, geomorfologic, etc.

S-au studiat şi luat în considerare condiţiile existente între elementele caracteristice ale staţiunii: substratul litologic, forma de relief, climat şi microclimat local, tip şi subtip genetic de sol, pătura vie, potenţialul productiv şi tipul de pădure.

Ca lucrări de specialitate s-au consultat cu precădere lucrarea „Staţiuni forestiere" (Chiriţa et al., 1977) şi amenajamentele întocmite în anul 2023.

## A.1.15. Tipuri naturale de păduri din UP VI Vârful lui Stan

Tipurile de pădure (Tabelul A.1.15.1) s-au determinat pe baza elementelor culese din teren referitoare la vegetaţie (specii lemnoase şi flora indicatoare) şi productivitatea arboretelor în corelaţie cu tipurile de staţiune.

Tabelul A.1.15.1.

Tipuri naturale de păduri şi suprafaţa ocupată în cadrul UP VI Vârful lui Stan

| Tip de staţiune | Tip de pădure | Suprafaţa | Productivitatea naturală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Codul | Diagnoza | ha | % | Sup. - ha - | Mijl. - ha - | Infer. - ha - |
| 4.2.2.0. | 321.1 | Pin negru cu mojdrean pe calcar (m) | 145,27 | 6 | - | 145,27 | - |
| 4.1.2.0. | 331.1 | Amestec de pin negru cu foioase pe calcar (i) | 377,93 | 16 | - | - | 377,93 |
| 4.2.2.0. | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) | 171,16 | 7 | - | 171,16 | - |
| 4.2.1.0. | 411.6. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (i) | 737,24 | 32 | - | - | 737,24 |
| 4.3.2.2. | 414.1 | Făget cu Festuca altissima (m) | 162,03 | 7 | - | 162,03 | - |
| 4.3.2.1. | 416.1 | Făget montan cu Vaccinium myrtillus (i) | 219,40 | 10 | - | - | 219,40 |
| 4.1.2.0. | 418.1 | Făget montan de stâncărie (i) | 516,81 | 22 | - | - | 516,81 |
| TOTAL | 2329,84 | 100 | - | 478,46 | 1851,38 |
| % | 100 | - | - | 21 | 79 |

Cele mai răspândite tipuri naturale de pădure sunt 411.6.- Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (i) - 32% şi 418.1 - Făget montan de stâncărie (i) - 22%.

## A.1.16. Infrastructura de transport din fondul forestier al UP VI Vârful lui Stan

Gestionarea durabilă a pădurilor presupune existenţa unei reţele permanente de transport care să asigure valorificarea integrală a tuturor produselor pădurii.

Instalaţiile de transport existente în raza unităţii de producţie, care deservesc transportul masei lemnoase sau alte servicii legate de gospodărirea fondului forestier sunt prezentate în tabelul A.1.16.1.:

Tabelul A.1.16.1.

Reţeaua existentă de drumuri din UP VI Vârful lui Stan

| Nr. crt. | Indicativul drumului | Denumirea drumului | Lungime (Km) | Supraf. deservită - ha - | Volumul deservit - m3 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | În pădure | În afara pădurii | Total |  |  |
| 1. | DP005 | DN67D Târgu Jiu - Băile herculane | 7,60 | 4,80 | 12,40 | 2329,84 | 26 |
| Total D.P. | 7,60 | 4,80 | 12,40 | 2329,84 | 26 |
| TOTAL GENERAL | 7,60 | 4,80 | 12,40 | 2329,84 | 26 |

Reţeaua de drumuri actuală asigură o densitate de 3,3 m/ha. Instalaţiile de transport existente asigură în proporţie de 48% accesibilitatea fondului forestier (s-a avut în vedere o distanţă medie de scos apropiat mai mică sau egală cu 1,2 km). Drumurile forestiere existente au o stare generală bună. Acest grad de accesibilizate scăzut se explică şi prin faptul că aproape întreaga suprafaţă a unităţii de producţie (2326,84 ha – 99,9%) este supusă ocrotirii integrale, nefiind prevazute lucrări silvotehnice prin amenajament.

Nu sunt necesare alte drumuri forestiere.

## A.1.17. Resurse naturale şi materii prime necesare implementării planului

Cu excepţia lemnului tăiat în cursul diferitelor tipuri de lucrări, pentru implementarea prevederilor amenajamentului silvic, nu sunt necesare resurse naturale (apă, sol, rocă) şi prin urmare acestea nu vor fi exploatate din fondul forestier sau din afara acestuia. Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.

## A.1.18. Emisii de poluanţi fizici, chimici şi  biologici generaţi de intervenţiile şi activităţile planului. Deşeuri generate de intervenţiile şi activităţile amenajamentului silvic şi modalitatea de gestionare a acestora

Posibile deşeuri şi emisii de substanţe potenţial poluante vor fi produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvotehnice de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos şi de personalul care deserveşte aceste utilaje. Valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează  şi se vor încadra în limitele admise (CMA date de STAS 1257/87).

Nu vor exista organizări de şantier propriu-zise, vehiculele pentru transportul lemnului fiind staţionate pe  marginea drumurilor forestiere.

Substanţe cu potenţial poluant sunt combustibilii (motorină, benzină) folosiţi de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase, care prin arderi generează emisii în atmosferă. Emisiile de agenţi poluanţi  produşi de către aceste utilaje pot fi considerate nesemnificative deoarece utilajele sunt folosite pentru intervale scurte de timp şi au consumuri mici de combustibil.

Principalul deşeu generat prin lucrările prevăzute în amenajamentul silvic este rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos.

Cantitatea rezultată este însă mică şi lipsită de un potenţial poluant semnificativ, putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre la nivelul solului şi a ecosistemului forestier.

Pe lângă rumeguş, pot să apară deşeuri menajere şi reziduuri de la utilajele folosite. Acestea vor  fi colectate corespunzător, eliminându-se astfel orice sursă de poluare în fondul forestier şi în apropierea acestuia.

Deşeurile menajere (hârtie, cartoane, plastic, sticle, materiale textile, deşeuri organice) vor fi produse în cantităţi mici de muncitorii implicaţi în lucrările specifice, mai ales în timpul meselor. Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv în saci de plastic, vor fi transportate în afara fondului forestier şi depozitate la sediul ocolului silvic, de unde vor fi predate unităţilor autorizate (societăţilor de salubrizare) pentru valorificare sau eliminare. Evidenţa deşeurilor se va întocmi la ocolul silvic, respectându-se prevederile H.G. 856/2002.

Reziduurile potenţiale rezultate de la utilajele folosite în diferitele tipuri de lucrări din fondul forestier (uleiuri, scurgeri accidentale de carburanţi, filtre) vor fi atent colectate şi depozitate în containere speciale, urmând să fie scoase din fondul forestier şi predate firmelor implicate în colectarea şi neutralizarea deşeurilor cu potenţial ridicat de poluare a solului şi a apelor.

Emisii în apă - nu este cazul, deoarece se va evita trecerea maşinilor şi utilajelor prin cursurile de apă permanente sau nepermanente.

Emisii în aer - se vor produce mai ales sub formă de gaze şi pulberi, ca urmare a folosirii maşinilor şi utilajelor la executarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament. Ele se vor încadra în limitele admise de lege prin folosirea unor maşini şi utilaje performante, cu inspecţiile tehnice la zi.

Conform legislaţiei în vigoare, valorile limită pentru eventualii poluanţi sunt:

- dioxid de sulf:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/mc.

- valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendaristic şi  iarna) = 20µg/mc.

- dioxid şi oxizi de azot:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/mc.

- valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendaristic şi  iarna) = 30µg/mc.

- pulberi în suspensie PM10:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 50µg/mc.

- monoxid de carbon:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/mc.

- benzen:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/mc.

- plumb:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/mc.

## A.1.19. Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia planului

Suprafaţa care face obiectul amenajamentului silvic al UP VI Vârful lui Stan, reprezintă fond forestier proprietate publică a statului. Categoriile de folosinţă ale fondului forestier au fost  prezentate  în subcapitolul A.1.7.

Prin aplicarea lucrărilor silvotehnice (intervenţii prevăzute de amenajamentul silvic) nu se va schimba categoria de folosinţă forestieră actuală. Se păstrează modul actual de utilizare a terenurilor care a menţinut elemente de mediu importante la nivelul bioregiunii continentale (habitate şi specii protejate conform criteriilor N2000).

## A.1.20. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului

Principala activitate generată prin implementarea amenajamentului silvic este cea de recoltare a masei lemnoase (tăieri de igienă).

Activitatea care implică lucrarea de mai sus, a fost descrisă în subcapitolele anterioare.

## A.1.21. Informaţii privind procesele tehnologice ce se vor desfăşura ca urmare a implementării amenajamentului silvic

Ca efect al implementării unor lucrări propuse prin amenajament (tăieri de igienă), se realizează şi activităţile de colectare şi scoatere a materialului lemnos. Aceste activităţi, precum şi cea de transport, sunt reglementate prin OM 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. Amenajamentul silvic nu are ca obiect reglementarea acestor activităţi. El are un capitol distinct care face trimitere la Ordinul menţionat anterior şi conţine precizări de ordin general cu privire la aceste aspecte. Evident, activitatea de exploatare forestieră este un act de cultură, ea desfăşurându-se în condiţiile gestionării durabile a pădurilor. Ordinul de mai sus precizează, printre altele, următoarele:

- pentru fondul forestier proprietate publică a statului, exploatarea masei lemnoase se efectuează de operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere;

- exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare;

- perioadele permise pentru exploatarea masei lemnoase din păduri, în funcţie de: lucrarea care se execută (tratamente şi felul tăierii, tăieri de conservare, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă şi de produse accidentale), anul de fructificaţie, suprafaţa ocupată de seminţiş, formaţia/grupa de formaţii forestiere etc.;

- activităţile necesare pregătirii parchetului de exploatare;

- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum şi amplasarea căilor de scos apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu se producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice;

- corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit de zăpadă sau este îngheţat;

- tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiţia evitării producerii de prejudicii arborilor rămaşi pe picior;

- coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului;

- drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş; lăţimea drumului este de maxim 4m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor;

- aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de emitentul autorizaţiei de exploatare;

- traseele drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează;

- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;

- colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă;

- se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente; traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheaţă;

- depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor şi văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă;

- la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;

- modul în care se realizează controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;

- titularul autorizaţiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum şi la alte obiective care îi aparţin, situate în pădure;

- condiţiile pentru amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat;

- în pădurile certificate, în cele situate în arii naturale protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activităţi asupra pădurii trebuie să se aplice tehnologii adecvate de exploatare prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului şi care să asigure pe termen lung o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi regenerarea acestora în cele mai bune condiţii.

Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, se are în vedere protejarea solului şi a arborilor care rămân în arboret.

## A.1.22. Caracteristicile proiectelor sau planurilor existente, propuse sau aprobate ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care pot afecta aria naturală protejată de interes comunitar

Unitatea de producţie VI Vârful lui Stan se învecinează cu O.S. Băile Herculane, O.S. Baia de Aramă, UP V Coșuștea din cadrul O.S. Tarnița și O.S. Drobeta Turnu Severin. Acestea nu generează impact cumulativ cu amenajamentul studiat decât în cazul unor lucrări desfăşurate simultan în unităţi amenajistice învecinate, ceea ce este foarte puţin probabil, mai ales că multe trupuri de pădure ale unităţii de producţie VI Vârful lui Stan sunt separate de  trupurile de pădure ale unităţilor de producţie învecinate, prin limite artificiale (drumuri publice) sau terenuri cu alte destinaţii (poieni, păşuni, terenuri agricole).

De asemenea, fondul forestier proprietate publică a statului, în unele cazuri, se învecinează cu fond forestier proprietate privată, care, în cazul în care are amenajament silvic, se gestionează după aceleaşi principii.

Ipotetic, în astfel de situaţii puţin plauzibile, impactul potenţial asupra faunei ar putea creşte din cauza cumulării zgomotelor produse de echipamente şi a limitării posibilităţilor de migrare ale unor specii către habitatele învecinate, neafectate de lucrări.

Printr-o bună colaborare şi comunicare între ocoalele silvice învecinate (ocoalele respective fac parte din structura RNP – Romsilva) şi o planificare corespunzătoare a lucrărilor în cadrul O.S. Tarnița, se pot evita situaţii de tipul celor descrise mai sus, care ar putea să ducă la o cumulare a efectelor potenţial negative.

## A.1.23. Sumarul efectelor generate de implementarea planului

Efectele reprezintă modificări fizice, chimice şi biologice ale mediului înconjurător ca urmare a apariţiei unei cauze (exemple: creşterea nivelului de zgomot, creşterea concentraţiilor de poluanţi în aer, apă sau sol, creşterea intensităţii luminoase, pătrunderea speciilor invazive, alte efecte).

Efectele ce pot fi generate de activităţile implementate prin amenajamentul silvic al UP VI Vârful lui Stan (lucrări silvotehnice) sunt enumerate sumar, după cum urmează:

- extragere de arbori, ca urmare a aplicării lucrărilor silvotehnice;

- modificarea calităţii aerului,

- creşterea nivelului de zgomot,

- creşterea nivelului de poluanţi în sol şi apă, ca urmare a folosirii utilajelor în procesul de exploatarea forestieră;

-mortalitate accidentală a indivizilor;

-distrugerea nişelor de adăpost, hrănire, reproducere pentru specii.

Efectele enumerate anterior sunt  analizate în subcapitolele următoare, în vederea identificării nivelului de impact care ar putea fi generat asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din ROSCI(SAC)0069 Domogled - Valea Cernei si ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei.

Precizăm ca efectele nu trebuie confundate cu impactul, aşa cum evidenţiază şi reglementările privind evaluarea adecvată. Astfel, identificarea efectelor reprezintă doar o primă etapă în analiza formelor de impact, ale căror semnificaţii vor depinde de intensitatea efectelor respective.

## A.1.24. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţial de a afecta aria naturală protejată de interes comunitar

În cazul unui amenajament silvic, intervenţiile sunt reprezentate de lucrările silvotehnice prevăzute. Harta cu lucrările prevăzute de amenajamentul UP VI Vârful lui Stan este anexată studiului de evaluare adecvată (Anexa 6).

## A.2. Efectele generate de intervenţiile planului

Cu privire la specificul amenajamentelor silvice, principalul efect generat de activităţile propuse (lucrări silvotehnice) este reprezentat de extragerea de arbori.

Precizăm că în cazul implementării lucrărilor silvotehnice, extragerea arborilor nu reprezintă o îndepărtare a vegetaţiei pentru a instala anumite obiective, ci are scopul de a conduce structura arboretelor spre cea capabilă să îndeplinească în mod optim funcţiile atribuite, respectând principiile prezentate anterior (permanenţa pădurii, eficacitatea funcţională etc).

Extragerea arborilor se realizează prin activităţi forestiere specifice care implică folosirea de utilaje, care pot conduce şi la apariţia unor efecte precum: modificarea calităţii aerului, generarea de zgomote şi vibraţii, generarea accidentală de poluanţi în sol şi apă. În cazul unor specii de faună, efectele care ar putea  fi generate de implementarea lucrărilor silvotehnice se referă la distrugerea zonelor de adăpost, hrănire, reproducere.

Cuantificarea efectelor care sunt relevante faţă de aplicarea amenajamentului silvic se poate realiza în funcţie de particularităţile fiecărui tip de efect în parte.

Pentru emisiile de zgomot (dB) generate de utilajele folosite în exploatarea forestieră au fost luate în considerare intervale medii, conform datelor din literatura de specialitate şi specificaţii tehnice.

Principalele surse de zgomot în activităţile forestiere de recoltare a materialului lemnos şi nivelurile aproximative de zgomot produs, sunt următoarele:

-motofierăstrău: 80-110 dB;

-tractor forestier: 80-100 dB;

-autocamion transport: 90-110 dB.

Pentru a estima modul în care se dispersează nivelul de zgomot generat  de o sursă punctiformă, în funcţie de distanţă, a fost utilizat modelul teoretic pentru calculul nivelului de zgomot, conform ghidului Ordinului 1830/2007, utilizând formula:

Lp=Lw-10*log(r2)-8, unde:

Lp-nivel de zgomot,

Lw-putere acustică,

r-distanţa faţă de sursa de zgomot.

Tabelul A.2.1.

Tabel privind nivelul de zgomot la diferite distanţe de sursa de generare

| Utilaj | Zgomot la sursă, interval dB (Lw) | Nivel zgomot la distanţa de.....m, dB (Lp) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Motofierăstrău | 80 | 52 | 46 | 38 | 32 | 26 |
|  | 110 | 82 | 76 | 68 | 62 | 56 |
| Tractor forestier | 80 | 52 | 46 | 38 | 32 | 26 |
|  | 100 | 72 | 66 | 58 | 52 | 46 |
| Autocamion | 90 | 62 | 56 | 48 | 42 | 36 |
|  | 110 | 82 | 76 | 68 | 62 | 56 |

Reprezentarea grafică a scăderii nivelului de zgomot la diferite distanţe faţă de sursă

Analizând rezultatele şi graficul de mai sus, se poate observa faptul că nivelul de zgomot scade odată cu mărirea distanţei, iar la dublarea distanţei nivelul de zgomot scade constant cu 6 dB. Scăderea nivelului de zgomot odată cu creşterea distanţei faţă de sursă este evidenţiată şi de coeficientul de corelaţie R2=0,99, care indică o legătură semnificativă între cele două caracteristici, zgomot şi distanţă.

Modelul teoretic prezentat anterior este fundamentat pentru suprafeţe de teren plat.

Având în vedere morfologia terenului specific UP VI Vârful lui Stan, unde alternează formele de relief (platouri, versanţi) şi caracteristicile acestora (înclinare, expoziţie), cât şi faptul că vegetaţia forestieră acţionează ca o barieră acustică iar lucrările silvotehnice se aplică în perioade scurte de timp şi dispersat în cadrul unităţii de producţie, estimăm că efectele rezultate prin producerea de zgomote nu vor avea o influenţă negativă semnificativă asupra receptorilor analizaţi (specii de faună protejate).

Modificarea calităţii aerului apare pe fondul emisiilor generate de utilajele folosite în procesul tehnologic de recoltare de arbori, sub formă de gaze şi pulberi. Prin utilizarea de utilaje performante cu inspecţiile tehnice la zi, emisiile se vor încadra în limitele prevăzute de legislaţie, după cum urmează:

- dioxid de sulf:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/mc.

- valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendaristic şi  iarna) = 20µg/mc.

- dioxid şi oxizi de azot:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/mc.

- valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendaristic şi  iarna) = 30µg/mc.

- pulberi în suspensie PM10:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 50µg/mc.

- monoxid de carbon:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/mc.

- benzen:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/mc.

- plumb:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/mc.

Emisiile de poluanţi în apă şi sol, pot apărea numai accidental ca urmare a defecţiunii unor utilaje. Prin respectarea legislaţiei care reglementează procesul de exploatare forestieră, care stabileşte condiţii de protecţie pentru ape şi sol, considerăm că apariţia acestui efect este puţin probabilă şi nu va genera un impact semnificativ.

Mortalitatea indivizilor în cazul speciilor de intres comunitar menţionate în formularul standard şi planul de management al ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei poate fi numai accidentală, în timpul executării unor lucrări silvotehnice. Speciile protejate de interes comunitar aparţin grupului nevertebratelor, amfibienilor și peștilor. Aşa cum rezultă şi din datele din planul de management, completate punctual şi de observaţile de teren, speciile prezente au populaţii stabile care permit menţinerea acestora în parametrii optimi.

Distrugerea nişelor de adăpost, hrănire, reproducere pentru specii enunţate şi mai sus, poate apărea punctual, în special ca urmare a recoltării unor arbori care pot fi utilizaţi de speciile identificate, în cadrul ciclului de viaţă.

Cu privire la ultimele două efecte, întrucât amenajamentul silvic are un specific de aplicare particular în care lucrările silviculturale sunt eşalonate în timp şi spaţiu de-a lungul a 10 ani, pe o suprafaţă de 2421,05 ha, o estimare a cuantificării acestor două efecte nu poate fi realizată în mod obiectiv.

Prin respectarea măsurilor de evitare/prevenire a impactului, stabilite în cadrul studiului şi respectarea prevederilor regimului silvic, speciile de interes comunitar se vor menţine într-o stare de conservare favorabilă. Un argument general poate fi faptul că pădurile din cadrul UP VI Vârful lui Stan sunt gospodărite pe bază de amenjament silvic fundamentat ecologic, de aproximativ şapte decenii, asigurându-se o gestionare durabilă care a menţinut habitatele şi speciile de interes comunitar într-o stare de conservare favorabilă, fapt ce a permis declararea siturilor de importanţă comunitară ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei.

Extragerea de arbori pentru anumite tipuri de lucrări silvotehnice se poate cuantifica prin volumul de lemn care se poate recolta pe parcursul aplicării amenajamentului silvic. Volumul de recoltat pe tipuri de lucrări a fost detaliat în subcapitolul A1.11.1 pentru întreaga suprafaţă a UP VI Vârful lui Stan şi A1.11.2, pentru suprafaţa suprapusă cu ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei.

O altă modalitate de cuantificare a acestui efect (extragere de arbori) poate fi realizată şi prin intermendiul indicelui mediu de recoltare exprimat în mc/an/ha de recoltat la nivel de unitate amenajistică, în funcţie de tipul de lucrare silvotehnică prevăzută.

Aşa cum a mai fost precizat, amenajamentul silvic nu reglementează extragerea de arbori ca o simplă îndepărtare a vegetaţiei, ci urmăreşte asigurarea unei gestionări durabile a pădurilor, astfel că indicele de recoltare mediu va fi analizat în raport cu indicele de creştere curentă, care exprimă la nivel cantitativ, acumularea de biomasă ce se înregistrează la nivelul pădurii prin procese fiziologice.

În tabelul A.2.2. sunt prezentati indicii de recoltare tipuri/natura de lucrări comparativ cu indicii de creștere curentă pentru suprafața inclusă în ariile naturale protejate de interes comunitar situate pe teritoriul UP VI Vârful lui Stan.

Tabelul A.2.2.

Analiza comparativă a indicilor de recoltare pe natură de lucrări și total cu indicele de creștere curentă

| Lucrare silvotehnică | Suprafata de parcurs, ha | Volum de extras, mc/an | Indice de recoltare, mc/an/ha | Creștere curentă, mc/an/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri de igienă | 3,00 | 3 | 1,0 | 4,98 |

Analizând datele din tabelul anterior se poate observa faptul că la tăieri de igienă indicii de creştere au valori semnificativ mai mari decât cele ale indiciilor de recoltare. În restul suprafeței nu s-au propus lucrări silvotehnice, acestea fiind supuse regimului de ocrotire integrală (tipul funcţional I).

În concluzie, în perioada următorilor 10 ani, la nivelul  suprafeței de pădure din ANPIC, se va înregistra o acumulare de masă lemnoasă.

Tabelul A.2.1.

Sinteza efectelor analizate anterior este prezentată în tabelul următor:

| Etapa | Efecte | Tip/ tipuri de intervenţie care generează efectul | Modalitatea de cuantificare | Cuantificarea efectelor | Distanţa/Aria până la care se resimt efectele | ANPIC potenţial afectate | Alte infor-maţii supli-mentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imple-mentare | Creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor (tăieri de igienă) | Valori generate de utilajele forestiere (dB) | În raport cu durata de timp necesară recoltării volumului de lemn stabilit prin lucrări silvotehnice şi a valorilor emisiilor: in medie 3-4 luni pe an | Local, în zona de lucru din interiorul unităţilor amenajistice | ROSCI(SAC) 0069 Domogled-Valea Cernei ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei | - |
|  | Modificarea calităţii aerului |  | Emisii generate de utilajele forestiere (µg/m3) |  |  |  | - |
|  | Emisii de poluanţi în apă şi sol |  | Poate apărea numai accidental | Poate apărea numai accidental | Poate apărea numai accidental |  | - |
|  | Mortalitatea indivizilor |  |  |  |  |  | - |
|  | Distrugerea nişelor ecologice |  | Poate apărea cu caracter izolat | Poate apărea cu caracter izolat | Poate apărea cu caracter izolat |  | - |
|  | Extragere arbori |  | Prin intermediu indicelui mediu de recoltare | Indicele mediu de recoltare pentru UP VI (suprafața din ANPIC) este de 1,0 mc/an ha. | În unităţile amenajistice unde se aplică lucrările silvotehnice |  | - |

Menţionăm faptul că precizările din tabelul de mai sus au fost apreciate în condiţiile respectării măsurilor cu caracter de protecţie, care sunt detaliate în subcapitolele următore.

## A.3. Alte planuri/proiecte cu care planul poate genera impact cumulat

Cerinţa s-a analizat în subcapitolul A1.23.

# B. INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI

## B.1. Date privind  ariile naturale protejate de interes comunitar suprapuse peste O.S. Tarnița, UP VI Vârful lui Stan: suprafaţă, tipuri de habitate şi specii de interes comunitar care ar putea fi afectate prin implementarea planului

În urma parcurgerii criteriilor de analiză privind ariile naturale protejate de interes comunitar potenţial a fi afectate de implementarea amenajamentului silvic al UP VI Vârful lui Stan, a rezultat că ariile narurale protejate care pot fi afectate sunt ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei.

Raportat la principiul precauţiei s-au analizat şi alte arii naturale protejate de interes comunitar din afara zonei UP VI Vârful lui Stan, cea mai apropiată fiind ROSCI(SAC)0198 Platoul Mehedinți, aflată la distanţe de 0-10 km, faţă de limitele fondului forestier al UP VI Vârful lui Stan.

Luând în considerare localizarea faţă de ROSCI(SAC)0198 Platoul Mehedinți, alternanţa de categorii de utilizare a terenurilor care există între  limitele UP VI Vârful lui Stan şi ROSCI(SAC)0198 (păduri, terenuri agricole, zone locuite, zone urbane, etc) şi neexistând risc de răspândire a speciilor invazive, considerăm că implementarea  amenjamentului silvic nu va afecta această arie.

Suprafaţa fondului forestier, proprietate publică a statului, administrat de RNP – Romsilva, prin Ocolul Silvic Tarnița din cadrul UP VI Vârful lui Stan (2421,05 ha), care face obiectul amenajamentului silvic supus evaluării de mediu, se suprapune integral cu suprafaţa ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei.

Suprapunerea fondului forestier proprietate publică a statului cu ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei este integrală (Fig. 1).

În tabelul B.1.1. următor sunt prezentate suprafeţele incluse în situri Natura 2000.

Tabelul B.1.1.

Suprafeţe ale O.S. Tarnița - UP VI Vârful lui Stan incluse în situri Natura 2000

| Arii naturale protejate de interes comunitar (ANPIC) | Parcele componente | Suprafaţa, ha |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pădure | Alte folosinţe | Total |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei | 65-66, 105-151, 153-166, 172-182, 188-210, 212-235 | 2329,84 | 91,21 | 2421,05 |
| ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei | 65-66, 105-151, 153-166, 172-182, 188-210, 212-235 | 2329,84 | 91,21 | 2421,05 |

După cum se  poate observa în tabelul de mai sus, suprafaţa totală inclusă în situri N2000, care reprezintă fond forestier proprietate publică a statului, administrat prin Ocolul silvic Tarnița, UP VI Vârful lui Stan, la nivelul căreia s-a realizat amenajamentul silvic supus evaluării de mediu, este de 2421,05 ha (se suprapune integral cu ROSCI0069, respectiv ROSPA0035).

Fig. 1 Suprapunerea UP VI Vârful lui Stan cu ROSCI (SAC) 0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

## B.1.1. Aria specială de conservare  ROSCI(SAC)009 Domogled-Valea Cernei

Situl ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei a fost instituit ca sit de importanţă comunitară, prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările ulterioare, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Acest sit este inclus în Parcul Naţional "Domogled - Valea Cernei" ce are Plan de management aprobat prin Ordinul nr. 1121/2016.

Teritoriul U.P. VI Vârful lui Stan se suprapune integral cu situl ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei.

Acest sit aparţine regiunilor biogeografice alpină (52%) şi continentală (48%).

Coordonatele sitului sunt: Longitudine 22o 00’ 72’’ 944’’’

Latitudine 45o 00’ 84’’ 833’’’.

La nivelul sitului au fost identificate tipurile de habitate de interes comunitar prezentate în tabelul B.1.1.1.

Tabelul B.1.1.1.

Tipuri de habitate de interes comunitar prezente în sit şi evaluarea acestora

conform formularului standard

| Tipuri de habitate | Evaluare |
| --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (Ha) | Pesteri (nr.) | Calit.date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 3220 |  |  | 20 |  | Buna | B | B | B | B |
| 3230 |  |  | 2 |  | Buna | B | C | B | B |
| 4060 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 4070 | X |  | 395 |  | Buna | B | B | B | B |
| 4080 |  |  | 3 |  | Buna | B | B | B | B |
| 40A0 | X |  | 1100 |  | Buna | A | A | A | A |
| 6110 | X |  | 2 |  | Buna | C | C | B | C |
| 6170 |  |  |  |  | Buna | B | B | B | B |
| 6190 |  |  | 150 |  | Buna | A | A | B | B |
| 6210 | X |  |  |  | Buna | B | B | B | B |
| 6410 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 6430 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 6440 |  |  | 12 |  | Buna | B | C | B | B |
| 6510 |  |  | 32 |  | Buna | B | C | B | B |
| 6520 |  |  |  |  | Buna | B | B | B | B |
| 7220 | X |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 8110 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 8120 |  |  | 28 |  | Buna | B | C | B | B |
| 8160 | X |  |  |  | Buna | A | A | A | A |
| 8210 |  |  |  |  | Buna | A | B | A | B |
| 8220 |  |  | 2 |  | Buna | B | C | B | B |
| 8310 |  |  |  |  | Buna | A | A | A | A |
| 9110 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 9130 |  |  |  |  | Buna | B | C | A | B |
| 9150 |  |  |  |  | Buna | A | B | A | A |
| 9180 | X |  |  |  | Buna | A | B | A | A |
| 91E0 | X |  |  |  | Buna | A | C | A | A |
| 91H0 | X |  | 1 |  | Buna | B | C | B | B |
| 91K0 |  |  | 32260 |  | Buna | A | A | A | A |
| 91L0 |  |  |  |  | Buna | B | B | A | B |
| 91M0 |  |  | 333 |  | Buna | B | C | B | B |
| 91Q0 |  |  | 7 |  | Buna | B | C | B | B |
| 91V0 |  |  |  |  | Buna | A | B | A | A |
| 9410 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 9530 | X |  | 1850 |  | Buna | A | A | A | A |

Reprezentativitate: A – excelentă, B – bună, C – semnificativă, D – nesemnificativă.

Suprafaţa relativă: A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%.

Stare de conservare: A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă

Evaluare globală: A – valoare excelentă, B – valoare bună, C – valoare considerabilă.

Situaţia detaliată, la nivel de unitate amenajistică (u.a.), a tipurilor natural fundamentale de pădure este prezentată în anexa 2. În această anexă, pentru fiecare unitate amenajistică (u.a.) este prezentat codificat caracterul actual al arboretului.

În acest mod, prin amenajament, este reflectată situaţia comparativă între compoziţia actuală a arboretelor şi cea corespunzătoare tipului natural-fundamental de pădure, precum şi situaţia provenienţei arboretelor (naturale sau artificiale).

Speciile de interes comunitar identificate la nivelul sitului sunt prezentate în tabelul B.1.1.2.

Tabelul B.1.1.2.

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la

Directiva 92/43/CEE şi  evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus(Liliacul-cârn) |  |  | P |  |  |  |  | G | B | B | C | B |
| M | 1352* | Canis lupus(Lup) |  |  | P | 36 | 36 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P | 7 | 10 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1361 | Lynx lynx(Râs) |  |  | P | 18 | 24 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii(Liliacul-cu-aripi- lungi) |  |  | P |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii(Liliacul-cu-aripi- lungi) |  |  | R | 15 | 15 | i | P |  | D |  |  |  |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii(Liliacul-cu-aripi- lungi) |  |  | W | 10 | 10 | i | P |  | D |  |  |  |
| M | 1323 | Myotis bechsteinii(Liliacul-cu-urechi- late) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii() |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1316 | Myotis capaccinii(Liliacul-cu-degete- lungi) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | B | B |
| M | 1321 | Myotis emarginatus |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | A | B |
| M | 1324 | Myotis myotis() |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1306 | Rhinolophus blasii |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | B | B |
| M | 1305 | Rhinolophus euryale |  |  | P |  |  |  | P |  | A | B | B | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum() |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum() |  |  | W | 700 |  | i | P |  | B | B | C | B |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros() |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos(Urs) |  |  | P | 51 | 61 | i | P | G | C | B | C | B |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P | 1000 00 | 10000 0 | i | P | G | C | A | C | B |
| F | 5261 | Barbus balcanicus() |  |  | P |  |  |  | P | DD | C | B | C | B |
| F | 6963 | Cobitis taenia Complex() |  |  | P |  |  |  | P | DD | D |  |  |  |
| F | 6965 | Cottus gobio all others() |  |  | P | 1000 0 | 50000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 4123 | Eudontomyzon danfordi(Chiscar) |  |  | P | 50 | 100 | i | P | G | C | A | C | A |
| F | 6145 | Romanogobio uranoscopus() |  |  | P | 10 | 50 | i | R | G | C | B | B | B |
| F | 5197 | Sabanejewia balcanica(Câra) |  |  | P | 50 | 100 | i | P | G | C | B | C | B |
| I | 1093* | Austropotamobius torrentium |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | B | B |
| I | 1085 | Buprestis splendens |  |  | P |  |  |  | V |  | A | A | A | A |
| I | 4014 | Carabus variolosus |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| I | 1088 | Cerambyx cerdo |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| I | 4057 | Chilostoma banaticum |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | A | B |
| I | 4046 | Cordulegaster heros |  |  | P |  |  |  | R |  | A | B | A | B |
| I | 1086 | Cucujus cinnaberinus |  |  | P |  |  |  |  | G | C | B | B | B |
| I | 6169 | Euphydryas maturna() |  |  | P | 1000 | 5000 | i | P | G | B | B | C | B |
| I | 6199* | Euplagia quadripunctaria() |  |  | P | 1000 | 5000 | i | P | G | B | B | C | B |
| I | 4035 | Gortyna borelii lunata |  |  | P |  |  |  | P |  | B | A | C | C |
| I | 4036 | Leptidea morsei |  |  | P | 1000 | 1500 | i | P | G | C | B | C | C |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | A | C | A |
| I | 1060 | Lycaena dispar |  |  | P |  |  |  | V |  | C | B | C | B |
| I | 6908 | Morimus asper funereus() |  |  | P | 1000 | 5000 | i | C | G | A | B | C | B |
| I | 4039* | Nymphalis vaualbum |  |  | P |  |  |  | P? | DD | D |  |  |  |
| I | 1037 | Ophiogomphus cecilia |  |  | P |  |  |  |  | G | C | B | A | B |
| I | 6966* | Osmoderma eremita Complex |  |  | P | 2000 | 3000 | i | P | G | A | A | C | A |
| I | 4053 | Paracaloptenus caloptenoides |  |  | P |  |  |  | R |  | A | B | B | B |
| I | 4054 | Pholidoptera transsylvanica |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | A | B |
| I | 4026 | Rhysodes sulcatus |  |  | P |  |  |  | P? | DD | D |  |  |  |
| I | 1087* | Rosalia alpina |  |  | P | 1000 | 5000 | i | P | G | B | B | C | B |
| P | 4070* | Campanula serrata |  |  | P | 450 | 500 | i | P | G | C | A | C | A |
| P | 1902 | Cypripedium calceolus |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| P | 6927 | Himantoglossum jankae |  |  | P | 15 | 20 | i | R | G | B | A | C | A |
| R | 1217 | Testudo hermanni() |  |  | P | 100 | 100 | i | P | G | B | A | B | A |

Abundenţa speciei: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă.

Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă.

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă.

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă.

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă.

Alte specii importante de floră şi faună (opţional)

| Specii | Populatie | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Mărime | Unit. măsură | Categ. | Anexa | Alte categorii |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
|  |  | Edraianthus graminifolius ssp. kitaibelii |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Pinus nigra ssp. banatica |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Primula auricula ssp. serratifolia |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Arvicola terrestris scherman |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2644 | Capreolus capreolus(Căprior ) |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus(Cerb-nobil) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1342 | Dryomys nitedula() |  |  | 300 | 700 | Numar de indivizi | P | X |  |  |  | X |  |
| M | 2615 | Eliomys quercinus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1363 | Felis silvestris(Pisica salbatica) |  |  | 70 | 90 | Numar de indivizi | P | X |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes(Jderul-de-copac) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M | 2631 | Meles meles(Bursuc) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Micromys minutus(Soarecele-pitic) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius |  |  | 3000 | 7000 | Numar de indivizi | P | X |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2595 | Neomys anomalus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 2597 | Neomys fodiens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1326 | Plecotus auritus(Liliacul-urecheat-brun) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1329 | Plecotus austriacus |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1332 | Vespertilio murinus(Liliacul-bicolor) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1276 | Ablepharus kitaibelii |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2361 | Bufo bufo |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 6997 | Bufotes viridis() |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 6138 | Dolichophis caspius |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1281 | Elaphe longissima |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 2415 | Lacerta praticola |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 1263 | Lacerta viridis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 2424 | Lacerta vivipara |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |
| A | 1292 | Natrix tessellata |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1256 | Podarcis muralis |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1209 | Rana dalmatina |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1213 | Rana temporaria() |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 2351 | Salamandra salamandra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2353 | Triturus alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 1295 | Vipera ammodytes |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 2473 | Vipera berus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| F | 1109 | Thymallus thymallus(Lipan) |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  | X |  |
| I |  | Euscorpius carpathicus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| I | 1052 | Hypodryas maturna |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I |  | Kirinia roxelana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Lucanus cervus cervus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| I | 1058 | Maculinea arion() |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I |  | Maculinea telejus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I | 1056 | Parnassius mnemosyne |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I | 1050 | Saga pedo |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| I | 1040 | Stylurus flavipes |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I | 1053 | Zerynthia polyxena |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| P |  | Acanthus longifolius |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Achnatherum calamagrostis |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aethionema saxatile |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anacamptis pyramidalis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Aquilegia nigricans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Asplenium ceterach ssp. bivalens |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Athamanta turbith ssp. hungarica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aurinia petraea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula crassipes |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Centaurea atropurpurea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Centaurea pinnatifida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera damasonium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera rubra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalaria laevigata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium banaticum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Corylus colurna |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dactylorhiza cordigera |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dianthus giganteus ssp. banaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus kitaibelii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus spiculifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus tenuifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus trifasciculatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis helleborine |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Fagus orientalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Fagus taurica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ferula heuffelii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca panciciana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Fritillaria orientalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Galium purpureum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hypericum rochelii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Jurinea glycacantha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Linum uninerve |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Micromeria pulegium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Moenchia mantica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis papilionacea |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Peltaria alliacea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus banatica |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P | 1849 | Ruscus aculeatus |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Ruscus hypoglossum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saponaria bellidifolia |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saponaria glutinosa |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga rocheliana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene nutans ssp. dubia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene saxifraga |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thlaspi dacicum ssp. banaticum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus comosus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica spicata ssp. crassifolia |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Vicia trunculata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |

Abundenţa speciei: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă.

Categorii de motivaţie: IV, V: Specii Anexă (Directiva Habitate), A: Date Lista Roşie Naţională; B: Endemice; C: Convenţii internaţionale; D: alte motive.

Unitate: i = indivizi, p = perechi sau alte unităţi conform listei standard de unităţi de populaţie şi coduri în conformitate cu raportarea articolelor 12 şi 17.

Descrierea sitului:

Tabelul B.1.1.3.

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N04 | Plaje de nisip | 0.27 |
| N06 | Râuri, lacuri | 0.41 |
| N08 | Tufişuri, tufărişuri | 1.52 |
| N09 | Pajişti naturale, stepe | 13.83 |
| N14 | Păşuni | 2.62 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1.74 |
| N16 | Păduri de foioase | 39.83 |
| N17 | Păduri de conifere | 3.70 |
| N19 | Păduri de amestec | 33.36 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 0.40 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 2.23 |

Calitate şi importanţă:

Importanta sitului consta in bogatia floristica existenta in Domogled, de mare valoare stiintifica, sub raport biologic, geobotanic si ecologic, mai ales in ceea ce priveste asocierea speciilor de diverse origini geografice, care a generat si asociatii vegetale specifice locale, la care se adauga importanta faunistica a  zonei, in care coabiteaza numeroase animale de diferite origini geografice, impreuna cu cele locale .

Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

O componentă esenţială în managementul ariilor protejate o reprezintă evaluarea realistă a presiunilor, ameninţărilor şi activităţilor existente atât în interiorul cât şi în imediata vecinătate a ariilor protejate. Din punct de vedere al temporalităţii activităţilor cu potenţial impact acestea sunt clasificate în două categorii: presiuni actuale şi ameninţări viitoare.

Definiţiile acestor două categorii sunt următoarele: Presiune actuală P - acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfăşoară în prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efectele negative încă persistă; Ameninţare viitoare A - acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care este preconizată să se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată ameninţare viitoare o presiune actuală decât dacă se preconizează o creştere semnificativă a intensităţii sau o schimbare a localizării presiunii actuale.

Tabelul B.1.1.4.

Cele mai importante tipuri de impact şi activităţi cu efect mare asupra sitului.

| Impact negativ |
| --- |
| Intens | Cod | Ameninţări şi presiune | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| H | B03 | Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala | N | B |
| H | D01.02 | Drumuri, autostrazi | N | I |
| H | E01 | Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane) | N | O |
| H | E03.01 | Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement | N | O |
| H | L05 | Prabusiri de teren, alunecari de teren | N | B |
| Impact Pozitiv |
| Intens | Cod | Activităţi, management | Poluare | În sit/ în afară |
| - | - | - | - | - |

Managementul sitului: Organismul responsabil pentru management este Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei. Situl este inclus în Parcul Național Domogled-Valea Cernei și are plan de management aprobat prin Ordinul 1121/2016. Obiectivele specifice de conservare au fost stabilite prin Decizia ANANP nr. 143/08.04.2021.

Alte caracteristici ale sitului

Formațiunile geologice sunt reprezentate de un ansamblu de roci metamorfice, sedimentare vechi și magmatice aparținând domeniilor getic și danubian, aflate în raporturi tectonice foarte complicate.

Sunt scoase în evidență formele sculptate în calcare și conglomerate pe văi scurte cu pantă mare, sectoare de chei greu accesibile sau chiar inaccesibile.

Caracteristicile naturale și diversitatea habitatelor ( habitate de apă dulce, formațiuni ierboase, pajiști și arbuști, tufișuri, păduri, stâncării, peșteri) din care 10 habitate de interes comunitar. Situl Domogled-Valea Cernei este înzestrat cu o serie de valori naturale incontestabile care dau naștere unor peisaje tipice, cum ar fi:

- Abrupturi calcaroase cu Pin Negru de Banat (specie endemică);.

- Canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant;

- Vârfuri calcaroase cu vegetație submediteraneană

- Păduri întinse de fag de vârste mari;

- Goluri alpine cu jnepeniș:

- urmând traseele de mare altitudine din Domogled-Valea Cernei descoperim relieful glaciar cu forme de eroziune și acumulări glaciare (morene), ideale pentru montaniarzi și pentru cei care vor să pătrundă în lumea floristică alpină (Vf. Mț-lor Godeanu).

- Lacuri de acumulare montane;

- Chei și prăpăstii calcaroase:

- exocarstul fiind inegal distribuit pe suprafața ariei protejate a dat naștere la formațiuni calcaroase spectaculoase cu o importanță peisagistică de excepție și anume Cheile Corcoaiei unde se împletește prezentul cu trecutul prin legenda lui Iovan Iorgovan. Alte exemple :Cheile Țăsnei, Cheile Feregari, Cheile Pecinișcăi.

- Cătune izolate în munte.

- Pajiști subalpine cu lapiezuri:

- lapiezurile întâlnite în zona Tilva, Piatra Mare a Cloșanilor sun unice în România creând ecosisteme ce necesită conservare, totodată formațiunile din Poiana Beletina încântă privirea oricărui turist care vizitează situl.

Sinteza informaţiilor privind ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei este prezentată în tabelul următor:

Tabelul B.1.1.5.

Date privind ANPIC afectată de implementarea planului

| Nume şi cod ANPIC | Suprafaţa (ha) | Importanţă/ Rol | Plan de management şi nr. OM prin care a fost aprobat | Decizia de aprobare a obiectivelor de conservare | Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapu-nerea cu alte ANPIC sau AP | Relaţiile ANPIC cu alte ANPIC | Alte particularităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0069 Domogled- Valea Cernei | 62121,30 | asigurarea biodiversității prin conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice menținerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă, a habitatelor naturale, a speciilor din fauna și flora sălbatică de interes comunitar menținerea și, dacă este necesar, dezvoltarea elementelor de peisaj, care sunt de importanță major pentru fauna și flora sălabtică | Ordin 1121/2016 | Decizia ANANP nr. 143/ 08.04.2021 | Continentală | Habitate forestiere Habitate deschise | Nu e cazul | - | - |

## B.1.2. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

A fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru situl ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei există planul de management al Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", aprobat prin Ordinul nr. 1121/2016 privind aprobarea planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional "Domogled Valea-Cernei" şi al siturilor Natura 2000 ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei şi ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Teritoriul U.P. VI Vârful lui Stan (2421,05 ha) este inclus integral în suprafaţa situl ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei. Acest sit aparţine regiunii biogeografice alpine (52%) şi continentale (48%).

Coordonatele sitului sunt: Longitudine 22o 00’ 57’’ 222’’’

Latitudine 45o 00’ 39’’ 083’’’.

Tabelul B.1.2.1. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate

în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte:

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A259 | Anthus spinoletta(Fâsă de munte) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| B | A256 | Anthus trivialis(Fâsă de pădure) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A091 | Aquila chrysaetos |  |  | P | 3 | 4 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A104 | Bonasa bonasia(Ierunca) |  |  | P | 70 | 80 | p | R |  | C | B | C | A |
| B | A215 | Bubo bubo |  |  | P | 4 | 6 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus |  |  | R | 150 | 250 | p | R |  | C | B | C | A |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | R | 5 | 8 | p | P |  | B | B | C | B |
| B | A212 | Cuculus canorus(Cuc) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A239 | Dendrocopos leucotos |  |  | P | 450 | 480 | p | P |  | B | B | C | B |
| B | A237 | Dendrocopos major(Ciocănitoare pestriță mare) |  |  | P |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A238 | Dendrocopos medius |  |  | P | 30 | 50 | p | C |  | C | C | C | C |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus |  |  | P | 5 | 10 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A236 | Dryocopus martius |  |  | P | 135 | 150 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A379 | Emberiza hortulana |  |  | R | 20 | 30 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | P | 4 | 5 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A321 | Ficedula albicollis |  |  | R | 2000 0 | 25000 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A320 | Ficedula parva |  |  | R | 800 | 1100 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R | 2000 | 4000 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A246 | Lullula arborea(Ciocarlia de padure) |  |  | R | 100 | 150 | p | R |  | C | B | C | C |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | R | 30 | 40 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A234 | Picus canus |  |  | P | 150 | 250 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A220 | Strix uralensis |  |  | P | 30 | 40 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A307 | Sylvia nisoria |  |  | R | 10 | 15 | p | C |  | D |  |  |  |

Managementul sitului. Organismul responsabil pentru management este Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei. Situl este inclus în Parcul Național Domogled-Valea Cernei și are plan de management aprobat prin Ordinul 1121/2016. Obiectivele specifice de conservare au fost stabilite prin Decizia ANANP nr. 191/21.05.2021.

Sinteza informaţiilor privind ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei este prezentată în tabelul următor:

Tabelul B.1.2.3. Date privind ANPIC afectată de implementarea planului

| Nume şi cod ANPIC | Suprafaţa (ha) | Importanţă/ Rol | Plan de management şi nr. OM prin care a fost aprobat | Decizia de aprobare a obiectivelor de conservare | Regiunea/regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP | Relaţiile ANPIC cu alte ANPIC | Alte particularităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei | 66734 | Situl deține importante populații cuibăritoare de Coracias garrulus, Lanius collurio și Lanius minor. | Ordin 1121/2016 | Decizia ANANP nr. 191/21.05.2021 | Continentală | Habitate deschise Acvatice cu apă dulce, cu stufăriș Forestiere pentru cuibărit | Nu e cazul | - | - |

## B.2. Prezenţa pădurilor virgine sau cvasivirgine şi a unor zone de pădure cu regim special de protecţie/conservare

Pădurile virgine şi cvasivirgine reprezintă unele dintre cele mai valoroase elemente ale patrimoniului natural national şi universal. Prin urmare, este necesar ca acestea să fie identificate şi zonate functional corespunzător, astfel încât să poată fi protejate şi să îşi îndeplinească pe mai departe rolul de ecosisteme naturale complexe.

În cuprinsul U.P. VI Vârful lui Stan au fost identificate 57,00 ha de arborete virgine şi 1014,14 ha de arborete cvasivirgine. Acestea au fost încadrate functional corespunzător la categoriile 1.5J - “Arboretele din păduri virgine”, respective 1.5O - “Arboretele din păduri cvasivirgine”, în tipul I functional, fiind excluse de la orice fel de intervenţii silviculturale.

La identificarea acestora au fost avute în vedere prevederile Ordinului 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, Catalogul Naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România precum şi studiile de specialitate aprobate.

Situaţia acestor arborete este redată în tabelul B.2.1.

Tabelul B.2.1.

| U.P. | Arborete (u.a.) încadrate ca păduri : …. |
| --- | --- |
|  | virgine | cvasivirgine |
| VI Vârful lui Stan | 163, 164, 165A, 166A | 66, 118B, 136, 137, 142B, 143A-B, 144A-B, 145A-B, 146, 147A-B, 148, 149, 153A, 199A-B, 200A, 201A, 202, 208C, 214, 215, 216A-B, 217A, 218, 219, 220A-B, 221, 222, 223A-B, 224A-B, 225A-B, 226A-B, 227A-F, 228A-B, D, 229A-B, 230A-D, 231A-D, 232A-B, 233A-B, 234A-C, 235A-C |
| Total (ha) | 57,00 | 1014,14 |

În ce priveşte zonele de pădure cu regim special de protecţie/conservare, în cadrul U.P. VI Vârful lui Stan, acestea sunt reprezentate de păduri care, prin amenajamentul silvic, sunt zonate funcţional în categorii corespunzătoare tipurilor funcționale I și II, fiind încadrate astfel:

- în tipul I funcţional arboretele sunt încadrate în subunitatea de protecție „E” - rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii (2326,84 ha) - Rezervaţiile naturale Vârful lui Stan - 245,36 ha şi Valea Ţesna - 355,76 ha, pădurile virgine - 57,00 ha, pădurile cvasivirgine - 1014,14 ha și arboretele din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei incluse prin planul de management, în zona de protecţie strictă a ariilor naturale protejate - 2326,84 ha, fiind exceptate de la orice fel de intervenție silviculturală;

Rezervaţia naturală Vârful lui Stan

A fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate), fiind o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip mixt) situată în judeţul Mehedinţi, pe teritoriul administrativ al comunei Isverna.

Rezervaţia naturală are o suprafaţă de 245,36 ha (este constituită din subparcelele 65A-E, N, V1-V2, 66A, 118A-B, 143A-B, 144A-B, 145A-B, 146, 147A-B, 148, 149, 150N, 151A, N şi 153A-B de pe teritoriul U.P. VI Vârful lui Stan) şi reprezintă o zonă de interes geologic şi peisagistic. Zona Vârful lui Stan include cele mai spectaculoase forme exocarstice, cum sunt lapiezurile, megadepresiunile carstice și crestele calcaroase din Munții Poienile Cernei și totodată din țară. Relieful endocarstic al zonei cuprinde 65 de cavități, dintre care cea mai valoroasă este Peștera cu apă de la Isverna.

Prin amenajament, în arboretele incluse în această rezervaţie nu s-au propus lucrări silvotehnice, acestea fiind supuse regimului de ocrotire integrală (tipul funcţional I).

Rezervaţia naturală Valea Ţesna

A fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate), fiind o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic, floristic, faunistic și peisagistic) situată în judeţul Mehedinţi, pe teritoriul administrativ al comunei Balta.

Aria naturală se află în extremitatea central-nordică a județului Mehedinți (în Munții Mehedinți, pe limita teritorială de graniță cu județul Caraș-Severin), în partea vestică a satului Costești și este străbătută apele pârâului Tăsna, un afluent de stânga al Cernei. Aria protejată reprezintă o zonă de chei săpate în calcare jurasice de apele râului Țesna, abrupturi stâncoase, grohotișuri, peșteri, doline, lapiezuri și văi; cu floră și faună specifice Munților Mehedinți.

Rezervaţia naturală are o suprafaţă de 355,76 ha (este constituită din subparcelele 201A, N, 202, 208A-F, N1-N2, 209, 210, 212A-B, 213A-D, N1-N2, 214, 215, 216A-B, de pe teritoriul U.P. VI Vârful lui Stan) şi reprezintă o zonă de interes geologic, floristic, faunistic și peisagistic.

Prin amenajament, în arboretele incluse în această rezervaţie nu s-au propus lucrări silvotehnice, acestea fiind supuse regimului de ocrotire integrală (tipul funcţional I).

- arboretele din tipul II de categorii funcționale sunt încadrate în subunitatea de protecţie „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită (3,00 ha) care au ca obiectiv protecţia, arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice.

B.3. Arii naturale protejate de interes internațional

## B.3.1. Situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO

Situl candidat Domogled-Valea Cernei din cadrul U.P. VI Vârful lui Stan (componenta Coronini – Bedina – Domogled) are o suprafaţă de 672,10 ha (parcelele 214-235). Acestea au fost încadrate prin amenajament la categoria funcțională 1.6Q – Arboretele din siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, incluse în zona strict protejată (TI). Totodată sunt incluse și în zona de protecție integrală a Parcului Național Domogled Valea Cernei.

Arboretele situate în zona tampon aferentă Sitului candidat Domogled-Valea Cernei (componenta Coronini – Bedina – Domogled) sunt încadrate prin amenajament, după caz, la următoarele categorii funcționale prioritare:

- 1.2A	Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (TII);

- 1.5J	Arboretele din păduri virgine (TI);

- 1.5O	Arboretele din păduri cvasivirgine (TI);

- 1.6B	Arboretele din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei incluse, prin planul de management, în zona de protecţie integrală (TI).

Prin urmare, arboretele din zona tampon aferentă Sitului candidat Domogled-Valea Cernei (componenta Coronini – Bedina – Domogled), în care sunt permise și s-au propus prin amenajament lucrări silvotehnice (tăieri de igienă, 3,00 ha/an cu 3 mc/an), sunt cele încadrate în tipul funcțional TII la categoria funcţională 1.2A, în timp ce restul suprafeței de peste 99% este încadrată în tipul I funcțional (categoriile 1.5J, 1.5O și 1.6B) nu s-au propus niciun fel de lucrare silvotehnică.

## B.4. Structura şi repartiţia pe clase de vârstă a arboretelor din UP VI Vârful lui Stan

Aşa cum s-a precizat şi în subcapitolele anterioare, fondul forestier proprietate publică din UP VI Vârful lui Stan se suprapune integral cu ariile speciale de conservare ROSCI (SAC) 0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei. De asemenea, UP VI Vârful lui Stan este inclusă în Parcul Naţional "Domogled - Valea Cernei.

Pădurile din U.P. VI Vârful lui Stan sunt situate la distanță față de celelalte unităţi de producţie ale O.S. Tarnița (fiind separate prin terenuri agricole sau limite naturale evidente: culmi, văi).

Având în vedere această dispunere teritorilă, considerăm că zona probabilă de influenţă a amenajamentului se rezumă la suprafaţa UP VI Vârful lui Stan.

Structura pe clase de vârstă şi grupe de specii pentru UP VI Vârful lui Stan, este prezentată în tabelul următor:

Tabelul B.4.1.

Structura arboretelor pe clase de vârstă și grupe de specii din UP VI Vârful lui Stan

| S.U.P. | Gr. fcţ. | Grupe de specii | Supr. - ha - | Clase de vârstă | Clase de producţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V |
| "E" | I | QV | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 |
|  |  | DR | 295,23 | 3,51 | - | 28,42 | 109,19 | 120,70 | 33,41 | - | - | 2,00 | 27,22 | 183,35 | 82,66 |
|  |  | FA | 1709,91 | 14,04 | 5,62 | 107,45 | 234,66 | 135,09 | 713,10 | 499,95 | - | - | 199,13 | 922,06 | 588,72 |
|  |  | DT | 304,24 | - | 4,40 | 32,52 | 203,42 | 30,97 | 22,66 | 10,27 | 0,21 | 0,85 | 158,33 | 59,47 | 85,38 |
|  |  | DM | 15,58 | - | 0,03 | 4,23 | 8,50 | 0,70 | 2,12 | - | 0,10 | 0,11 | 3,45 | 1,82 | 10,10 |
| Total S.U.P. "E" | 2326,84 | 17,55 | 10,05 | 172,62 | 555,77 | 287,46 | 773,17 | 510,22 | 0,31 | 2,96 | 388,13 | 1166,70 | 768,74 |
| "M" | I | FA | 2,21 | - | - | - | 0,10 | 1,36 | - | 0,75 | - | - | 0,49 | 1,72 | - |
|  |  | DT | 0,79 | - | - | - | 0,24 | 0,52 | - | 0,03 | - | - | - | 0,06 | 0,73 |
| Total S.U.P. "M" | 3,00 | - | - | - | 0,34 | 1,88 | - | 0,78 | - | - | 0,49 | 1,78 | 0,73 |
|  | I | QV | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 |
|  |  | DR | 295,23 | 3,51 | - | 28,42 | 109,19 | 120,70 | 33,41 | - | - | 2,00 | 27,22 | 183,35 | 82,66 |
|  |  | FA | 1712,12 | 14,04 | 5,62 | 107,45 | 234,76 | 136,45 | 713,10 | 500,70 | - | - | 199,62 | 923,78 | 588,72 |
|  |  | DT | 305,03 | - | 4,40 | 32,52 | 203,66 | 31,49 | 22,66 | 10,30 | 0,21 | 0,85 | 158,33 | 59,53 | 86,11 |
|  |  | DM | 15,58 | - | 0,03 | 4,23 | 8,50 | 0,70 | 2,12 | - | 0,10 | 0,11 | 3,45 | 1,82 | 10,10 |
| Total U.P. | 2329,84 | 17,55 | 10,05 | 172,62 | 556,11 | 289,34 | 773,17 | 511,00 | 0,31 | 2,96 | 388,62 | 1168,48 | 769,47 |

Tabelul B.4.2.

Structura arboretelor din punct de vedere biometric din UP VI Vârful lui Stan este prezentată în tabelul următor:

| S p e c i f i c ă r i | S p e c i i | U.P. |
| --- | --- | --- |
|  | FA | MJ | PIN | ME | PI | MO | FR | SAC | CA | DR | DT | DM |  |
| U.P. VI Vârful lui Stan |
| Compoziţia (%) | 75 | 9 | 12 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100 |
| Clasa de producţie | IV,2 | III,5 | IV,2 | IV,6 | - | - | III,5 | V,0 | IV,7 | III,5 | IV,0 | III,9 | IV,2 |
| Consistenţa | 0,73 | 0,46 | 0,47 | 0,54 | - | - | 0,60 | 0,47 | 0,67 | 0,77 | 0,71 | 0,59 | 0,66 |
| Vârsta medie (ani) | 116 | 71 | 83 | 66 | - | - | 83 | 48 | 63 | 54 | 103 | 64 | 105 |
| Indici de creştere curentă (m3/an/ha) | 3,0 | 0,2 | 1,8 | 2,1 | - | - | 2,7 | 0,8 | 3,8 | 7,6 | 2,5 | 3,3 | 2,6 |
| Volum mediu (m3/ha) | 271 | 51 | 106 | 83 | - | - | 179 | 27 | 94 | 231 | 202 | 156 | 223 |
| Volum total (mii m3) | 463,1 | 10,7 | 30,0 | 5,1 | - | - | 2,7 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | 1,5 | 1,3 | 518,5 |

# C. DATE PRIVIND HABITATELE ŞI SPECIILE DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR POSIBIL A FI AFECTATE DE AMENAJAMENTUL SILVIC AL U.P. VI Vârful lui Stan

## C.1. Tipuri de habitate de interes conservativ prezente în zona UP Vârful lui Stan

Prin prezentul studiu de evaluare adecvată, identificarea habitatelor Natura 2000 în zona de suprapunere a amenajamentului silvic al U.P. II Bala cu ROSAC0198 Platoul Mehedinți, s-a realizat potrivit lucrării „Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România” (Dan Gafta & Owen Mountfort et al., 2008).

Astfel, pornind de la tipul de pădure preluat din descrierea parcelară (Anexa 2) și folosind cheia din Anexa 2 din lucrarea „Habitatele din România” (Doniţă et al., 2005), s-au identificat habitatele Natura 2000, dar în același timp s-a realizat o corespondență dintre acestea și cele din România (tabelul C.1.1).

Tabelul C.1.1.

Tipuri de habitate Natura 2000 prezente în cadrul fondului forestier al UP VI Vârful lui Stan

suprapuse cu ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei

| Corespondenţă „Habitate Natura 2000" | Corespondenţă „Habitate din România" | Tip de pădure |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cod | Denumire | Suprafaţa, ha |
| 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici | R4218 - Păduri-rarişti sud-est carpatice de pin negru (Pinus nigra ssp.banatica) cu Genista radiata | 321.1. | Pin negru cu mojdrean pe calcar (m) | 145,27 |
|  |  | 331.1. | Amestec de pin negru cu foioase pe calcar (i) | 377,93 |
|  | Total | - | - | 523,30 |
| Total | 523,20 |
| 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) | 171,16 |
|  |  | 411.6. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (i) | 737,24 |
|  | Total | - | - | 908,40 |
| Total | 908,40 |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | R4110 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia | 414.1. | Făget cu Festuca altissima (m) | 162,03 |
|  | R4107 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus | 416.1. | Făget montan cu Vaccinium myrtillus (i) | 219,40 |
| Total | 381,43 |
| 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | R4111 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Cephalanthera damassonium | 418.1. | Făget montan de stâncărie (i) | 516,81 |
| TOTAL | 2329,84 |
| ALTE TERENURI | 91,21 |
| TOTAL | 2421,05 |

La nivelul sitului ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei, conform formularului standard, a suprapunerii datelor geospaţiale din planul de management și a distribuției habitatelor (în format fișier .shp) cu harta amenajistică a fondului forestier luat în studiu (U.P. VI Vârful lui Stan), pentru care s-a realizat amenajamentul silvic, a rezultat următoarea distribuție a habitatelor Natura 2000, prezentate în tabelul C.1.2.

Tabelul C.1.2.

Tipuri de habitate Natura 2000 identificate și corelate cu distribuția acestora (în format fișier .shp) în cadrul fondului forestier al UP VI Vârful lui Stan suprapuse cu ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei

| Habitat | u.a. | Suprafața ha |
| --- | --- | --- |
| 6430 Comunitati de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan și alpin | 164% | 0,01 |
|  | 165A% | 0,04 |
|  | 165N% | 0,09 |
|  | 198D% | 0,03 |
|  | 199B | 0,04 |
|  | 199N2 | 0,06 |
|  | 200A% | <0,01 |
|  | 224A% | 0,02 |
|  | 224C% | 0,09 |
|  | 225A% | <0,01 |
|  | 229A% | 3,92 |
|  | 233A% | 0,02 |
| TOTAL HABITAT 6430 | 4,32 |
| 9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 65A | 3,69 |
|  | 65B | 0,03 |
|  | 65C | 0,39 |
|  | 65E | <0,01 |
|  | 151A | 0,07 |
|  | 164% | 0,10 |
|  | 165A% | 0,89 |
|  | 165N% | <0,01 |
|  | 198D% | 0,07 |
|  | 200A% | 0,13 |
|  | 224A% | 0,02 |
|  | 224C% | 0,36 |
|  | 225A% | 0,60 |
|  | 225B | 1,16 |
|  | 226A | 0,02 |
|  | 229A% | 3,26 |
|  | 233A% | <0,01 |
| TOTAL HABITAT 9110 | 10,79 |
| TOTAL | 15,11 |

Aşa cum rezultă din tabelul de mai sus, habitatele de interes comunitar din zona  suprapusă cu ROSAC0069, sunt majoritare de tip forestier și doar o mică suprafață de 4,32 ha sunt habitate neforestiere (pajiști, fânețe, etc).

Situaţia detaliată, la nivel de unitate amenajistică a tipurilor natural fundamentale de pădure este prezentată în Anexa 2.

În Anexa 2 este prezentată evidenţa detaliată a lucrărilor prevăzute de amenajament pentru fiecare tip de arboret, lucrări care au în vedere conducerea acestora spre compoziţii optime. Lucrările propuse a se executa au scopul de a optimiza structura pădurilor sub toate aspectele, în concordanta cu legislaţia în vigoare şi cu cercetările ştiinţifice în domeniu.

## C.1.1. Descrierea tipurilor de habitate de interes conservativ prezente pe teritoriul UP VI Vârful lui Stan

## C.1.1.1. Habitatul 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum

Habitatul se dezvoltă pe versanți mediu până la puternic înclinați, cu diferite expoziții, pe culmi, pe roci calcaroase, gresii calcaroase, conglomerate și intruziuni magmatice mezozoice, pe soluri brune de pădure profunde, cu mult pietriș și pe soluri moderat acide, mezobazice, puternic levigate, sărace în humus. Este reprezentat de făgete ce aparțin clasei Fagetalia sylvaticae: păduri medio-europene colinare de fag cu Luzula luzuloides, fiind edificat de Fagus sylvatica și având ca specie caracteristică pe Festuca drymeia.

Conform sistemului de clasificare a habitatelor din România (Doniţă et al., 2005), acestui tip de habitat de interes comunitar îi corespund următoarele habitate de tip românesc, si anume: R4110 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeiacu cu tipul de pădure 414.1.Făget cu Festuca altissima (m) și R4107 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus cu tipul de pădure 416.1. Făget montan cu Vaccinium myrtillus (i).

## C.1.1.2. Habitatul 9150 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Habitatul se dezvoltă prepoderent pe versanţii şi văile cu expoziţie vestică, estică, respectiv sud-vestică, mozaicat dispus.

Conform sistemului de clasificare a habitatelor din România (Doniţă et al., 2005), acestui tip de habitat de interes comunitar îi corespunde următorul habitat de tip românesc, si anume R4111 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Cephalanthera damassonium și un singur tip de pădure 418.1. - Făget montan de stâncărie (i).

## C.1.1.3. Habitatul 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

Acest habitat se întâlneşte pe suprafeţe mai mari şi compacte în pădurile de fag existente în zonă, prepoderent pe versanţii şi văile cu expoziţie vestică, respectiv sud-vestică, mozaicat dispus. Mai este insular prezent în pădurile de fag existente în zona cercetată, prepoderent pe versanţii şi văile cu expoziţie vestică, estică, respectiv sud-vestică, mozaicat dispus şi în partea nordică, în zona Ciucevelor Cernei şi Piatra Mare a Cloşanilor.

Conform sistemului de clasificare a habitatelor din România (Doniţă et al., 2005), acestui tip de habitat de interes comunitar îi corespunde următorul habitat de tip românesc, si anume R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum și două tipuri de pădure 411.4. Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) și 411.6 Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (i).

## C.1.1.4. Habitatul 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici

Habitatul 9530* constituie într-adevăr un element peisagistic spectaculos, unic în această regiune din România şi cel mai apropiat de peisajele mediteraneene cu pinete de stâncării, de mare efect. De asemenea, diversitatea biologică remarcabilă, numărul mare de specii rare şi endemice, la care se adaugă încă nerezolvata problemă a subspeciei endemice locale Pinus nigra ssp. banatica sporesc mult valoarea ştiinţifică şi turistică a pinetelor negre "bănăţene" care de fapt sunt localizate numai pe Valea Cernei, cu foarte micile excepţii din Defileul Dunării şi mai mult pe versantul stâng, în Munţii Mehedinţi, în Oltenia.

Asociaţia în care se încadrează toate fitocenozele forestiere de pin negru din Valea Cernei este cu siguranţă un fitotaxon endemic local.

Conform sistemului de clasificare a habitatelor din România (Doniţă et al., 2005), acestui tip de habitat de interes comunitar îi corespunde următorul habitat de tip românesc, si anume R4218 - Păduri-rarişti sud-est carpatice de pin negru (Pinus nigra ssp.banatica) cu Genista radiata și două tipuri de pădure 321.1.	Pin negru cu mojdrean pe calcar (m) și 331.1. Amestec de pin negru cu foioase pe calcar (i).

## C.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de floră de interes conservativ din zona UP VI Vârful lui Stan

Conform formularului standard al ROSCI0039 Domogled Valea Cernei nu avem specii de floră de interes comunitar enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE.

În obiectivele de conservare specifice la nivel de sit pentru ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei sunt menționate speciile de floră de interes comunitar: Campanula serrata, Cypripedium calceolus, Himantoglossum caprinum și Asplenium adulterinum dar conform distribuției speciilor acestea nu se regăsesc pe teritoriul U.P. VI Vârful lui Stan.

## C.3. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de faună de interes conservativ prezente în cadrul UP VI Vârful lui Stan

În tabelele următoare sunt menţionate habitatele în care se pot întâlni speciile de faună de interes comunitar ca şi date privind biologia, ecologia acestora şi localizarea acestora pe suprafaţa ocolului silvic Tarnița, asupra cărora lucrările incluse în planul de amenajament silvic ar putea avea un impact potenţial negativ.

Speciile de interes comunitar care nu sunt specifice habitatelor împădurite unde au loc lucrări silvice sau cele pentru care aceste habitate nu prezintă importanţă şi cele care nu au fost identificate pe raza UP VI Vârful lui Stan, au fost excluse din analiză.

Informaţiile prezentate în cadrul subcapitolelor următoare au la bază sursele utilizate conform legislaţiei in vigoare (formular standard, plan de management, decizie privind obiectivele de conservare, bibliografie de specialitate), iar unele aspecte au fost confirmate/completate şi în urma culegerii datelor de teren ori a suprapuneii distribuțiilor habitatelor sau speciilor cu harta amenajistică a UP VI Vârful lui Stan.

## C.3.1. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de nevertebrate de interes conservativ prezente în cadrul UP VI Vârful lui Stan

În ceea ce priveşte speciile de nevertebrate, în formularul standard al sitului ROSCI (SAC) 0069 Domogled-Valea Cernei, la nivelul planului de management al sitului şi în decizia privind obiectivele de conservare specifice, sunt menţionate 22 specii de nevertebrate de interes conservativ european (anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) şi anume: Austropotamobius torrentium (Rac de ponoare), Buprestis splendens, Callimorpha quadripunctaria (arhtiidă), Carabus variolosus, Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului), Chilostoma banaticum (Drobacia banatica) (melc bănăţean carenat), Cordulegaster heros (libelulă), Cucujus cinnaberinus (gândacul de scoarță roșu), Gorthyna borelli lunata, Hypodryas maturna (marmoratul frasinului), Leptidea morsei (albilița de pădure), Lucanus cervus (rădașcă), Lycaena dispar (fluturele de foc al măcrișului), Morimus funereus (croitorul cenușiu), Nymphalis vaualbum (fluturele litera L), Ophiogomphus cecilia (libelula verde), Osmoderma eremita (gândacul sihastru), Oxyporus mannerheimii, (gândac cu aripile scurte), Paracaloptenus caloptenoides (calul dracului), Pholidoptera transsylvanica (cosaș transilvănean), Rhysodes sulcatus (gândacul striat de scoarţă), Rosalia alpina (croitorul albastru al fagului).

În urma analizei datelor geospaţiale privind distribuţia speciilor de interes comunitar şi a informaţiilor legate de prezenţa acestora în cadrul ROSCI (SAC) 0069 Domogled-Valea Cernei, completate şi cu informaţiile culese pe baza observaţiilor de teren, rezultă că pe teritoriul suprapus cu ROSCI0069 sunt prezente 2 specii de nevertebrate din speciile menționate anterior și anume: Callimorpha quadripunctaria (arhtiidă) și Lucanus cervus (Rădașcă).

În tabelul C.3.1.1. sunt menţionate habitatele în care se pot întâlni speciile de nevertebrate de interes comunitar cât şi date privind biologia, ecologia şi localizarea acestora în suprafaţa UP VI Vârful lui Stan, asupra cărora lucrările incluse în planul de amenajament silvic ar putea avea un impact potenţial negativ.

Tabelul C.3.1.1.

Date privind prezenţa, localizarea şi ecologia speciilor protejate de nevertebrate

| Nevertebrate Specia | Prezenţă | Localizare (tipuri de habitate în care e prezentă specia) | Ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucanus cervus (Rădașcă) | În zone compact impadurite, păduri de cvercinee şi fag cu vârste peste 80-100 ani din cadrul UP VI Vârful lui Stan | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9150 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici | Specie de dimensiune mare, la care masculii pot ajunge până la 80-90 mm. Femelele sunt mai mici, uneori de doar 20 mm. Corpul alungit, masiv, de culoare neagră sau brun închis, cu luciu mat în special la femele, iar în cazul masculului, mandibulele şi elitrele de culoare brun-castanie. Specia prezintă un accentuat dimorfism sexual. La masculi capul este masiv, mai lat ca pronotul, iar mandibulele sunt foarte bine dezvoltate, lungi şi ramificate cu aspectul unor coarne de cerb. Acestea sunt bifide la extremităţi şi prevăzute cu un dinte median sau postmedian la partea lor internă şi pot atinge la exemplarele foarte mari jumătate din lungimea corpului. Femelele, mai mici ca masculii, au pronotul mult mai lat comparativ cu capul, mandibulele mai scurte decât capul şi picioarele anterioare adaptate pentru săpat. Este considerată specie polifagă, ce se dezvoltă în lemnul putred (aflat sub nivelul solului) al multor specii de foioase, dar preferă quercineele. Poate fi întâlnit în păduri de foioase cât şi în zone deschise cu arbori izolaţi sau cu garduri vii, în grădini urbane şi suburbane, parcuri, păşuni împădurite, oriunde există o sursă suficientă de lemn mort. (Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de inters comunitar din Romania) |
| Callimorpha quadripunctaria (arhtiidă) | La liziera pădurilor umede de foioase, pe malurile cursurilor de apă cu vegetație bogată, în desişurile cu arbuşti şi pe povârnişurile umede cu tufărişuri şi vegetaţie abundentă | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9150 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici | Specie de talie medie (anvergura de 40-60 mm), lipsită de dimorfism sexual evident, cu un aspect extrem de caracteristic, practic imposibil de confundat (Leraut, 2006). Spre deosebire de alte specii înrudite din tribul Arctiini, adulţii de la această specie au un proboscis bine dezvoltat, care le permite să sugă nectarul din flori. Toracele este de culoare neagră, cu două benzi longitudinale de culoare alb-cremoasă. Tegulele, triunghiulare, sunt de culoare neagră și au marginile de culoare albă. În repaus, adulții au o formă triunghiulară, cu aripile anterioare aduse înapoi, acoperind complet aripile posterioare. Aripile anterioare sunt de culoare neagră, cu o ușoară tentă albăstruie sau verzuie la exemplarele proaspăt eclozate. Pe suprafața aripilor anterioare există o serie de benzi oblice de culoare albă sau alb-gălbuie. Două dintre aceste benzi crează în regiunea subterminală a aripii anterioare un desen caracteristic în forma literei “V”. Pe suprafaţa aripilor posterioare există 3-4 pete de culoare neagră, cu contur neregulat. Specie termohigrofilă, întâlnită în pajiști și fânețe umede cu tufărișuri, în luminișurile și la liziera pădurilor umede de foioase, pe malurile cursurilor de apă cu vegetație bogată, în desişurile cu arbuşti şi pe povârnişurile umede cu tufărişuri şi vegetaţie abundentă. (Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România) |

## C.3.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de pești de interes conservativ prezente în cadrul UP VI Vârful lui Stan

În ceea ce priveşte speciile de pești, în formularul standard al sitului ROSCI (SAC) 0069 Domogled-Valea Cernei, cât şi la nivelul planului de management al sitului şi deciziei recente privind obiectivele de conservare, sunt menţionate următoarele (anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE): Aspius aspius (avat), Barbus meridionalis (câcruse), Cobitis taenia (zvârlucă), Cottus gobio (zglăvoacă), Eudontomyzon danfordi (chișcar), Gobio uranoscopus (porcușor de vad) și Sabanejewia aurata.

Din analiza informaţiilor legate de prezenţa acestor specii şi a datelor privind distribuţia spaţială, corelate şi cu datele culese din teren și distribuția speciilor de pești cu harta amenajistică a fondului forestier proprietate publică a statului luat în studiu, rezultă că doar Gobio uranoscopus (porcușor de vad) este prezentă pe suprafața teritorială a U.P. VI Vârful lui Stan.

În raport cu specificul intervenţiilor silviculturale propuse de amenajamentul silvic, considerăm că speciile de peşti nu sunt afectate de implementarea acestora, deoarece acestea se aplică la nivelul pădurii, fără a interfera zona cursurilor de apă (nu se află în fondul forestier).

## C.3.3. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de mamifere de interes conservativ prezente în cadrul UP VI Vârful lui Stan

În ceea ce priveşte speciile de mamifere, în formularul standard al sitului ROSCI (SAC) 0069 Domogled-Valea Cernei, cât şi la nivelul planului de management al sitului şi deciziei recente privind obiectivele de conservare, sunt menţionate următoarele (anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE): Barbastella barbastellus (Liliac cârn), Canis lupus (lup), Lutra lutra (vidra), Lynx lynx  (râs), Miniopterus schreibersii (liliac cu aripi lungi), Myotis bechsteinii (liliac cu urechi mari), Myotis blythii (liliac comun mic), Myotis capaccinii (liliac cu picioare lungi), Myotis emarginatus  (liliac cărămiziu), Myotis myotis (liliac comun), Rhinolophus blasii (liliac cu potcoavă a lui Blasius), Rhinolophus euryale (liliac mediteranian cu potcoavă), Rhinolophus ferrumequinum (liliac mare cu potcoavă), Rhinolophus hipposideros (liliac mic cu potcoavă), Ursus arctos (urs).

Din analiza informaţiilor legate de prezenţa acestor specii şi a datelor privind distribuţia spaţială, corelate şi cu datele culese din teren și distribuția speciilor de mamifere cu harta amenajistică a fondului forestier proprietate publică a statului luat în studiu, rezultă că doar 8 dintre speciile de mamifere menţionate anterior, sunt prezente în suprafaţa de fond forestier suprapusă cu aria protejată și anume:

- mamifere (lilieci): Myotis bechsteinii (liliac cu urechi mari), Myotis blythii (liliac comun mic) și Myotis emarginatus  (liliac cărămiziu);

- mamifere: Canis lupus (Lup), Lutra lutra (vidra), Lynx lynx  (râs) și Ursus arctos (urs).

Liliecii sunt mamifere din ordinul Chiroptera care se adăpostesc în general în adăposturi subterane (peșteri, văi, crevase, mine părăsite etc.), utilizând habitate forestiere cu păduri mature de foioase pentru hrană. Prin urmare, în raport cu specificul intervenţiilor silviculturale propuse de amenajamentul silvic, considerăm că speciile de lilieci nu sunt afectate de implementarea acestora, deoarece acestea se aplică la nivelul pădurii, fără a interfera zona peșterilor și fără a afecta activitatea speciilor de lilieci.

În tabelul următorul sunt prezentate date despre localizarea şi ecologia speciilor de mamifere luate în analiză în prezentul studiu:

Tabelul C.3.3.1.

Date privind prezenţa, localizarea şi ecologia speciilor protejate de mamifere

| Mamifere Specia | Prezenţă | Localizare (tipuri de habitate în care e prezentă specia) | Ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Myotis bechsteinii (liliac cu urechi mari) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | Habiatate forestiere: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9150 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici În adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), | Este un liliac de talie medie cu urechi foarte mari, mai lungi de 20 mm (21–26 mm), care atunci când sunt pliate în faţă depăşesc cu aproape jumătate din lungimea lor vârful botului (se extind cu mai mult de 8 mm). Membrana aripii (plagiopatagiul) se prinde la baza primului deget. Lungimea antebraţului este cuprinsă între 39,0–47,0 mm. Marginea externă a urechii are 9–11 pliuri transversale. Blana de pe partea dorsală este brun sau brunroşiatic și se delimitează clar de partea ventrală care are un colorit bej sau gri deschis. Este o specie caracteristică pădurilor mature de foioase, cu mulţi arbori bătrâni. Poate fi prezentă şi în păduri mixte sau chiar de conifere, dacă acestea sunt situate în apropierea unor habitate optime pentru specie. Coloniile de naştere, alcătuite din 10–30 de femele sunt localizate în scorburi pe care le alternează frecvent, sau, mai rar, în clădiri. Hibernează în diferite tipuri de adăposturi subterane şi în scorburi. Vânează la înălţimi de 1–5 m, aproape de vegetaţie, sau de sol şi în coronamentul arborilor. Are un zbor manevrabil, uneori foarte lent, frecvent capturând prada de pe substrat, de exemplu de pe trunchiul arborilor, sau de pe frunze. |
| Myotis blythii (Liliac comun mic) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | Habiatate forestiere: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9150 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici În adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), | Myotis oxygnathus are o talie puţin mai mică în comparaţie cu liliacul comun. Lungimea antebraţului este cuprinsă, în general, între 50,5–62,1 mm, iar urechile sunt înguste (lat.U<16 mm) şi mai scurte: lung. U<24,5 mm (21,0–24,3 mm). Marginea frontală a urechii este mai puţin curbată în spate, iar marginea externă a urechii prezintă 5 – 6 pliuri transversale. Tragusul în formă de lance este îngust la bază şi atinge jumătate din lungimea urechii. De obicei, abdomenul este de un alb mai strălucitor decât la specia Myotis myotis. Are siluetă mult mai zveltă decât specia pereche şi un aspect al feţei mai “fin“ datorită botului mai scurt şi a pielii mai netede. Unii indivizi prezintă un smoc de păr albicios la nivelul frunţii, între urechi, spre deosebire de M. myotis care nu prezintă această pată albă. Coloniile de naştere pot fi întâlnite în clădiri sau în adăposturi subterane, fiind alcătuite uneori din câteva mii de exemplare. Hibernează în adăposturi subterane naturale sau artificiale. Coabitează adesea cu liliacul comun în adăposturile de reproducere şi de hibernare. Vânează cel mai frecvent deasupra pajiştilor, păşunilor extensive, deasupra tufărişurilor, a habitate de stepă, la marginea pădurilor. Are un zbor regulat, în general la o înălţime de 1–2 m deasupra solului sau a vegetaţiei. |
| Myotis emarginatus (liliac cărămiziu) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | Habiatate forestiere: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9150 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici În adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), | Este o specie de talie medie, cu o lungime a antebraţului de >37 mm (36,1–44,7 mm). Indentaţia de pe marginea exterioară a urechii este aproape în formă de unghi drept. Vârful tragusului nu atinge ca lungime indentaţia urechii. Pintenul nu prezintă epiblemă sau altă margine de piele. Blana de pe partea dorsală este lungă, lânoasă şi, în special în cazul indivizilor adulţi, de o nuanţă roşiatică. Marginea liberă a uropatagiului prezintă uneori peri vizibili, dar de obicei cu păr rar, scurt şi moale, care uneori se observă greu, sau poate fi chiar absent. Pielea care acoperă testiculele şi epididimul este pigmentată în negru, chiar şi în cazul masculilor maturi. Coloniile de vară pot fi întâlnite în podurile clădirilor, uneori chiar şi în oraşele mari, sau în peşteri. Formează frecvent colonii mari, de sute de exemplare, adesea împreună cu alte specii, în primul rând cu specii ale genului Rhinolophus şi cu Myotis myotis. Hibernează în peşteri, mine, pivniţe, solitar sau în grupuri mici, la temperaturi relativ ridicate (6–12°C). Vânează în păduri de foioase, deasupra păşunilor cu arbori, a tufărişurilor, evitând habitatele deschise. Zboară aproape de vegetaţie şi în coronament, capturând prada şi de pe frunze. |
| Canis lupus (Lup) | Păduri mixte, păduri de foioase, păduri de rășinoase, vegetație ierboasă, vegetație arbustivă de tranziție și pășuni | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | Lupul este un canid de talie mare, extrem de social, cu lungimea medie la greabăn între 64 cm pentru cea mai mică subspecie și 80 cm pentru cea mai mare. Are greutatea medie cuprinsă între 21 kg pentru cea mai mică subspecie și 45 kg pentru cea mai mare. Picioarele sunt lungi cu cinci degete la membrele anterioare și patru la cele posterioare. Nu se naște cu pinteni. Adâncimea pieptului nu atinge nivelul cotului. Ghearele sunt de culoare neagră. Blana este stufoasă și dublă pe gât, pe spinare și pe coadă și scurtă pe membre, pe bot și pe burtă. Unele subspecii au smocuri lungi de păr la nivelul obrajilor. Nu prezintă mască la nivelul feței. Firul de păr este aspru, niciodată fin, drept, niciodată creț, și de culoare agouti sau albă în cazul lupilor arctici. Coada este mai scurtă decât cea a câinilor domestici de aceeași talie și ținută de obicei perpendicular cu solul, niciodată recurbată. |
| Lutra lutra (vidra) | Ocupă ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, fie de munte sau şes. Trăieşte şi în ape sălcii | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion Cursuri de apă din cuprinsul U.P. VI Vârfu lui Stan | Vidra este cel mai mare mustelid semiacvatic din România. Femela este mai mică decât masculul. Corpul este îmbrăcat în păr des care o protejează de temperaturile extreme. Culoarea blănii este brun închis pe spate, cap şi laturile corpului şi mai deschisă pe gât, piept şi abdomen. Picioarele sunt scurte în raport cu corpul, au câte 5 degete unite prin membrană. Urechileşi ochii sunt mici, botul turtit, iar coada mult mai groasă la bază decât în rest. Formula dentară este: I 3/3 C1/1 P4/3 M 1/2 = 36. Pe uscat, vidra se deplasează greoi, prin salturi. Cu toate acestea reuşeşte să străbată distanţe mari în căutare de ape cu mai mult peşte, putând trece dintr-un bazin hidrologic într-altul. Pentru a înota se foloseşte atât de membrele posterioare cât şi de coadă. Este animal nocturn şi de amurg, însă poate fi văzut şi ziua. Sub apă poate rezista 6-7 minute, fără să iasă la suprafaţă. Animal solitar, cu excepţia perioadei de împerechere, teritorial. Uneori poate fi întâlnită în grupuri slab unite de până la 6 exemplare. Ocupă ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, fie de munte sau şes. Trăieşte şi în ape sălcii. Are nevoie de adăpost (pădure sau stuf). De regulă, nu îşi construieşte galerie, ci ocupă o galerie de vulpe sau viezure, sau se mulţumeşte cu adâncituri naturale de sub ţărmuri, rădăcini de arbori de pe mal, pe care şi le adânceşte şi le amenajează după nevoile ei, even tual cu o ieşire sub nivelul apei şi un cotlon mai larg deasupra acestuia, prevăzut cu o deschidere pentru aerisire. HRANA. Consumă, în principal, peşti şi raci. Dintre speciile de peşti, preferă păstrăvul, lipanul, crapul. În afară de acestea mai consumă broaşte, raţe sălbatice, lişiţe, rozătoare acvatice. |
| Lynx lynx (râs) | În zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuşti și în pășuni | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion | Felină de talie mijlocie, cu picioare relativ lungi, coadă scurtă, capul rotund, gătul scurt, urechile ascuţite terminate cu un smoc de păr. Blana, cu excepţia abdomenului care este alb-gălbui, este galben-roşcată, cu pete ruginii de la închis spre negru, mai mult sau mai puţin evidenţiate. Urechile sunt terminate cu smocuri de peri lungi şi negri, părul mai lung de pe maxilarul inferior atărnând în forma de favoriţi, iar coada având vârful negru. Prezintă gheare retractile, ce pot ajunge până la 4 cm. Maxilarele sunt scurte şi prezintă 28 de dinţi. Animale solitare, cu excepţia perioadei de înmulţire, teritoriale.Teritoriile individuale sunt marcate cu secreţii ale glandelor, urină şi excremente. Teritoriile femelelor sunt de obicei mai mici decât cele ale masculilor (între 80 - 500 km2 teritoriul femelelor şi între 120-1800 km2 al masculilor). Râsul este un prădător de pădure având preferinţe pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuşti, dar prezenţa sa într-un anumit areal este determinată de prezenţa speciilor pradă (Promberger B., Ionescu O., 2000). Deşi este considerată o specie de habitat forestier, râsul preferă habitatele forestiere în alternanţă cu păşuni sau zone cu arbuşti. |
| Ursus arctos (urs) | Pădurile de amestec din zona de deal şi de munte, de întindere mare | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion | Ursul este cel mai mare carnivor terestru. Culoarea blănii este în general maro şi adesea este mai închisă sau chiar neagră pe spate. Puii pot avea un guler alb care dispare după primul an de viaţă. Animal solitar, relaţiile între indivizi, în special adulţi, se bazează pe evitarea reciprocă, cu excepţia perioadei de împerechere. În cazul acestei specii se manifestă dispersia masculilor, iar suprafaţa teritoriului unui mascul este mult mai mare decât al unei femele. Teritoriile variază în funcţie de zonă, accesibilitatea hranei şi densitatea populaţiei, observându-se o suprapunere accentuată a teritoriilor, în special în zonele bogate în hrană şi cu densităţi ridicate ale populaţiei de urs (McLellan et al. 2008). Pădurile de amestec din zona de deal şi de munte, de întindere mare, care oferă condiţii de adăpost, linişte şi hrană, acestea fiind indispensabile pentru supravieţuirea speciei. Deplasările sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influenţate de resursa trofică existentă. Bârlogul este amenajat în cavităţi naturale, arbori doborâţi, sub stânci, în zone izolateetc(Swenson et al. 1994). HRANA. Ursul este un animal omnivor, îşi satisface până la 85 % din necesarul de hrană cu materie vegetală. Datorită dietei, ursul brun utilizează diferite tipuri de habitate naturale dar şi antropice, fiind o specie oportunistă din perspectiva obţinerii hranei. Hrănirea în perioada de toamnă, este esenţială pentru supravieţuire, până la sfârşitul toamnei urşii acumulând un strat adipos suficient care să le permită să intre în somnul de iarnă (Zedrosser et al. 2001). |

## C.3.4. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de păsări de interes conservativ prezente în zona studiată

În siturile de importanţă comunitară (SCI) nu sunt menţionate specii de păsări.

La nivelul ariei de protecţie avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, conform formularelor standard, a datelor geospaţiale din planurile de management, a distribuției speciilor de păsări (în format fișier .shp) cu harta amenajistică a fondului forestier luat în studiu (O.S. Tarnița - U.P. VI Vârful lui 	Stan) și observaţiilor de teren, pentru care s-a realizat amenajamentul silvic, au fost identificate speciile de păsări de interes comunitar, prezentate în tabelul C.3.4.1., în care se prezintă şi date despre localizare şi ecologia speciilor respective.

Tabelul C.3.4.1. Date privind prezenţa, localizarea şi ecologia speciilor protejate de păsări

| Păsări Specia | Prezenţă | Localizare (tipuri de habitate în care e prezentă specia) | Ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Circaetus gallicus (șerpar) | Specia folosește habitatele închise pentru reproducere și cele deschise sau semideschise pentru hrănire | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion | Penajul este variabil, având spatele, capul şi pieptul maronii iar abdomenul alb şi presărat cu pete maronii. Penele de zbor sunt închise, iar pe coadă se observă 3 – 4 benzi închise. Adulţii au înfăţişare similară, femela având coada ceva mai lungă. Lungimea corpului este de 62 – 69 cm şi greutate de 1.200 – 2.000 g pentru mascul şi 1.300 – 2.300 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 162 – 178 cm. Este o specie migratoare ce iernează în Africa și cuibărește în Podișul Nord Dobrogean. Îşi construieşte anual câte un cuib şi uneori alungă de la cuib alte specii. Cuibăreşte în copaci şi mult mai rar pe stânci. Cuibul este construit din crengi, căptuşit cu iarbă. Cuibul este construit de ambii părinţi. Clocitul este asigurat de femelă, care este hrănită de mascul în toată această perioadă. Se hrăneşte cu şerpi, şopârle, broaşte, mamifere mici şi mai rar cu păsări sau nevertebrate. Zboară la înălţime mare şi uneori planeză pe loc în căutarea prăzii. Este o specie tăcută, ce trăieşte până la 17 ani. |
| Falco peregrinus (șoim călător) | Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion | Pasăre răpitoare de talie medie. Sexele au coloritul foarte similar, dorsal fiind gri-ardezie, iar ventral alb, cu dungi fine, negre. Mustața caracteristică este neagră, lată, evidentă pe fondul alb al obrazului (la mascul albul este mai intens). Femela este considerabil mai mare (15-20%). Lungimea corpului este de 38-51 de cm şi are o greutate medie de 550-1500 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 89-113 cm. Se hrănește în special cu păsări, Columbiformele (porumbeii) fiind principala sursă de hrană în multe zone. În zonele litorale, speciile marine pot constitui mare parte din hrană (pescăruși, petreli). Ocazional consumă și alt fel de pradă, precum micromamifere (inclusiv lilieci), șopârle sau insecte de talie mare. |
| Lullula arborea (ciocârlie de pădure) | Cuibărește în pajiștile cu arbori și tufișuri | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion | Ciocârlia de pădure este caracteristică zonelor deschise din pădurile de foioase sau conifere, cu vegetaţie ierboasă abundentă. Este mai mică şi mai zveltă decât ciocârlia de câmp. Lungimea corpului este de 13,5-15 cm, iar greutatea de 23-35 g. Penajul este maroniu şi se distinge de celelalte ciocârlii prin benzile albe de deasupra ochilor ce se unesc pe creştet. Penajul este similar la ambele sexe. Se hrăneşte cu insecte şi seminţe. Cântă dimineaţa devreme şi seara, cântă atât în zbor cât şi aşezată pe un suport sau chiar pe sol. Este monogamă. Cuibul este construit de către femelă pe sol, într-o zonă protejată de iarbă mai înaltă sau tufişuri. |
| Pernis apivorus (viespar) | Specia folosește habitatele închise pentru reproducere și cele deschise doar pentru hrănire | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion | Sexele pot fi diferenţiate după penaj, ceea ce este o situaţie neobişnuită pentru păsările mari de pradă. Masculul are capul gri – albăstrui iar femela maro. În general, femela este mai închisă la culoare decât masculul. Lungimea corpului este puţin mai mare decât a şorecarului comun (Buteo buteo) şi poate fi uşor confundat cu acesta, mai ales de la distanţă. Lungimea corpului este de 52 – 59 cm şi o greutate medie de 750 g pentru mascul şi 910 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 113 – 135 cm. La realizarea cuibului participă ambii părinţi. Cuibăreşte adeseori în cuiburi părăsite de cioara de semănătură (Corvus frugilegus). Clocitul este asigurat în special de către femelă. Pe cuibul acestei specii se găşeste frecvent miere, fiind un criteriu sigur de identificare. Se hrăneşte cu larve şi adulţi de insecte, în special viespi şi albine dar şi cu rozătoare, păsări, şopârle şi şerpi. Uneori poate fi văzut planând utilizând curenţii termici ascendenţi, într-o poziţie caracteristică. De obicei zboară jos şi se aşează pe crengi, păstrându-şi corpul într-o poziţie orizontală, cu coada lăsată în jos. Sare de pe o creangă pe alta cu o singură bătaie din aripi, auzindu-se un zgomot specific. |
| Picus canus (ghionoaie sură) | Specia este prezentă în toate pădurile caduci foliate din sit | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion | Este o specie de ciocănitoare de talie medie. Dimorfismul sexual este redus. Ambele sexe au coloritul relativ similar: capul gri cu ”mustață” neagră îngustă, abdomenul gri deschis, pal, iar spatele verde. Masculul are o pată roșie pe frunte (lipsește la femelă). Lungimea corpului este de 27-30 cm şi are o greutate medie de 125-165 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 38-40 cm. Densitățile depind de calitatea habitatelor, prezența arborilor bătrâni și a lemnului mort influențează pozitiv prezența speciei. Cuibărește în special în habitate forestiere, dar și parcuri și zăvoaie. Preferă pentru cuibărit forestiere cu luminișuri, cu abundență de arbori morți. Intră pentru cuibărit mai spre interior decât ghionoaia verde. |
| Strix uralensis (huhurez mare) | Trăiește în pădurile boreale bătrâne, care alternează cu zone deschise (turbării, luminișuri sau rariști de arbori) și terenuri agricole mici. | 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9150 - Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion | Specie de pasăre răpitoare de noapte de talie medie. Sexele sunt asemănătoare (femela fiind mai mare). Penaj gri-maroniu gălbui deschis (mai deschis decât la huhurezul mic), striat cu brun. Cap rotund cu disc facial gri-gălbui uniform, ochi negri și cioc galben. Coada lungă sub formă de pană de despicat (vizibilă în zbor) prezintă pe partea dorsală dungi întunecate și late. Lungimea corpului este de 50-59 cm, anvergura aripilor este de 103 - 124 de cm, iar greutatea de 500 - 950 grame la mascul și 570 - 1300 grame la femelă. Specie carnivoră, se hrănește cu mamifere de talie mică (șoareci, chițcani) sau medie (iepuri), amfibieni, șopârle și insecte. Ocazional se hrănește și cu păsări mici sau chiar de talie mai mare (precum porumbei, ieruncă etc.). |

## C.4. Evaluarea mărimii populaţiilor de faună de interes european şi a distribuţiei acestora în zona UP VI Vârful lui Stan

Mărimea populaţiilor speciilor de faună de interes comunitar de pe suprafaţa UP VI Vârful lui Stan poate fi estimată  pornind de la următoarele tipuri de date: datele prezente în formularul standard Natura 2000, planul de management al Parcului Naţional Domogled- Valea Cernei şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0069 şi ROSPA0035, date din decizia recentă a ANANP privind obiectivele specifice de conservare şi, mai ales, pe baza răspândirii în zona unităţii de producţie şi proporţional cu habitatele favorabile acestora.

Analizând sursele de informaţii enumerate mai sus, pentru speciile de interes comunitar analizate în cadrul prezentului studiu, în planul de management au fost stabiliţi indici de densitate (indivizi/ha), pentru suprafaţa habitatelor considerate optime.

Pe baza acestor date, corelate cu suprafaţa habitatelor optime din zona analizată (habitate forestiere cu păduri naturale, cu vârste mai mari de 80 ani, pentru nevertebrate), în tabelul următor sunt prezentate date despre distribuţia speciilor de faună de interes comunitar la nivelul UP VI Vârful lui Stan (suprapunere cu ROSCI0069 ȘI ROSPA0035), şi numărul de indivizi estimat:

Tabelul C.4.1.

Date privind localizarea speciilor la nivelul UP VI Vârful lui Stan  şi numărul de indivizi estimat

| Specie | Distribuţie în zona UP VI Vârful lui Stan | Număr indivizi la nivelul ROSCI0069 ROSPA035 | Densitate la nivelul ROSCI0069 ROSPA035 | Număr indivizi estimat la nivelul UP VI Vârful lui Stan ROSCI0069 ROSPA035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nevertebrate |
| Lucanus cervus (Rădașcă) | În zone compact impadurite, păduri de cvercinee şi fag cu vârste peste 80-100 ani din cadrul UP VI Vârful lui Stan | - | - | - |
| Callimorpha quadripunctaria (arhtiidă) | La liziera pădurilor umede de foioase, pe malurile cursurilor de apă cu vegetație bogată, în desişurile cu arbuşti şi pe povârnişurile umede cu tufărişuri şi vegetaţie abundentă | 1000-5000 | 2,06 i/ha | Trebuie definit în termen de 2 ani |
| Mamifere |
| Myotis bechsteinii (liliac cu urechi mari) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | - | - | - |
| Myotis blythii (Liliac comun mic) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | - | - | - |
| Myotis emarginatus (liliac cărămiziu) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | - | - | - |
| Canis lupus (Lup) | Păduri mixte, păduri de foioase, păduri de rășinoase, vegetație ierboasă, vegetație arbustivă de tranziție și pășuni | 36-36 | 0,01 i/ha | 36 |
| Lutra lutra (vidra) | Ocupă ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, fie de munte sau şes. Trăieşte şi în ape sălcii | 7-10 | 0,004 i/ha | 10 |
| Lynx lynx | În zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuşti și în pășuni | - | - | - |
| Ursus arctos (urs) | Pădurile de amestec din zona de deal şi de munte, de întindere mare | 51-61 | 0,03 i/ha | 60 |
| Păsări |
| Circaetus gallicus (șerpar) | Specia folosește habitatele închise pentru reproducere și cele deschise sau semideschise pentru hrănire | 5-8 | 0,003 i/ha | Cel puțin 2 |
| Falco peregrinus (șoim călător) | Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. | 4-5 | 0,002 i/ha | Cel puțin 3 |
| Lullula arborea (ciocârlie de pădure) | Cuibărește în pajiștile cu arbori și tufișuri | 100-150 | 0,06 i/ha | Cel puțin 300 |
| Pernis apivorus (viespar) | Specia folosește habitatele închise pentru reproducere și cele deschise doar pentru hrănire | 30-40 | 0,02 i/ha | Cel puțin 4 |
| Picus canus (ghionoaie sură) | Specia este prezentă în toate pădurile caduci foliate din sit | 150-250 | 0,10 i/ha | Cel puțin 400 |
| Strix uralensis (huhurez mare) | Trăiește în pădurile boreale bătrâne, care alternează cu zone deschise (turbării, luminișuri sau rariști de arbori) și terenuri agricole mici. | 30-40 | 0,02 i/ha | Cel puțin 10 |

În zona UP VI Vârful lui Stan, suprapusă cu ROSAC0069 și ROSPA0035, speciile de interes comunitar cu o abundenţă ridicată sunt Picus canus și Lullula arborea, fapt confirmat şi de datele din planul de management.

## C.4.1. Schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/suprafaţă) şi în dinamica habitatelor şi a speciilor

Astfel de date nu pot rezulta decât în urma unor programe de monitorizare atent efectuate, pe o durata de câţiva ani. Ca urmare a faptului ca astfel de programe nu s-au derulat în zona analizată, nu sunt date disponibile pentru a analiza schimbările în densitatea populaţiilor în funcţie de dinamica habitatelor.

Ţinând însa cont de faptul că amenajamentul silvic a căutat să menţină tipurile de habitate forestiere într-o stare de conservare favorabilă, aşa cum este menţionat şi la nivelul notei  privind obiectivele specifice de conservare, putem aprecia ca nu au avut loc schimbări majore în dinamica habitatelor în ultimii 10 ani şi nici în dinamica efectivelor speciilor de interes comunitar din zonă.

## C.4.2. Date privind structura şi dinamica populaţională şi de areal a speciilor de faună de interes comunitar din zona UP VI Vârful lui Stan

Pe baza datelor existente până în acest moment, dar şi din dinamica arealului la nivel naţional pentru speciile de interes comunitar care trăiesc sau tranzitează teritoriul UP VI, din literatura de specialitate şi alte surse bibliografice, tendinţele populaţionale se apreciază ca fiind în general crescătoare, dar pot fi şi descrescătoare, staţionare sau necunoscute, în funcţie de un cumul de factori de influenţă locali.

Această analiza impune existenţa unui set de date, obţinut prin studii specifice de lungă durată.

Cu caracter estimativ, pornind de la analiza realizată în cadrul planului de management privind evaluarea stării de conservare a speciilor, unde s-a apreciat că mărimea populaţiei este stabilă la nivelul ariei protejate iar valoarea de referinţă favorabilă are tendinţă uşor crescătoare (Fig. 2), putem particulariza aceste concluzii şi pentru suprafaţa UP VI Vârful lui Stan suprapusă cu ROSAC0069 și ROSPA0035.

Fig. 2 Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al pespectivelor-PM ROSCI0069 și ROSPA0035

## C.5. Perioadele de reproducere (cuibărit, fătat, creşterea puilor) pentru speciile protejate de fauna de interes comunitar semnalate în zona UP VI Vârful lui Stan

Tabelul C.5.1

Perioada de reproducere -  cuibărit şi de creştere a puilor

| Specie | Perioada de reproducere - cuibărit şi de creştere a puilor |
| --- | --- |
| (nevertebrate) |
| Lucanus cervus | mai-iulie |
| Callimorpha quadripunctaria | septembrie-mai |
| (mamifere) |
| Myotis bechsteinii | septembrie-mai |
| Myotis blythii | septembrie-mai |
| Myotis emarginatus | septembrie-mai |
| Canis lupus | februarie-martie |
| Lutra lutra | tot timpul anului |
| Lynx lynx | februarie aprilie |
| Ursus arctos | mai-iunie |
| (păsări) |
| Circaetus gallicus | aprilie-iulie |
| Falco peregrinus | februarie-martie |
| Lullula arborea | aprilie-iulie |
| Pernis apivorus | mai-iunie |
| Picus canus | martie-aprilie |
| Strix uralensis | martie |

Perioada de reproducere pentru speciile de interes comunitar, prezente în zona UP VI Vârful lui Stan (ROSAC0069 și ROSPA0035) începe din primăvară, până la finalul verii, cu excepția speciilor de chiroptere (Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus) la care copulaţia are loc toamna şi continuă chiar şi în adăposturile de iarnă până primăvara. Speciile de chiropere utilizează peșterile pentru adăposturile de reproducere nefiind deranjate de executarea lucrărilor silvotehnice care prin specificul lor acestea se aplică la nivelul pădurii.

Este recomandat ca la realizarea tăierilor de igienă, să se ţină cont de perioadele de reproducere, astfel încât cea mai mare parte a lucrărilor să fie efectuate în afara acestor perioade în care speciile sunt mai sensibile la factori externi perturbatori, iar în situaţia realizării unor lucrări, să se acorde o atenţie sporită măsurilor de protecţie stabilite atât prin studiul de evaluare adecvată, cât şi alte reglementări (decizii/note ANANP, Plan management, etc).

Evitarea efectuării unor lucrări în perioada de reproducere a speciilor este posibilă pentru că majoritatea lucrărilor, precum cele principale, sunt planificate în anotimpul rece, în perioada de latenţă a speciilor lemnoase.

De perioada de reproducere a speciilor mai sensibile la factori externi potenţial perturbatori se va ţine cont şi la realizarea calendarului cu perioadele în care este de dorit să nu se desfăşoare lucrări de anvergură în fondul forestier.

## C.6. Statutul şi starea de conservare a habitatelor şi a speciilor şi de interes comunitar din arii protejate Natura 2000 care se suprapun cu fondul forestier din UP VI Vârful lui Stan

Pentru evaluarea statutului şi a stării de conservare a populaţiilor speciilor Natura 2000 de pe teritoriul UP VI Vârful lui Stan s-a pornit de la datele existente în literatura de specialitate şi de la datele din planul de management şi deciziile ANANP privind obiectivele specifice de conservare. Bineînţeles, este necesar un program de monitorizare derulat de administratorii ariilor protejate pentru a evalua tendinţele fiecărei specii în parte.

Însă, ţinând cont de datele cunoscute în prezent despre efectivele speciilor de interes comunitar din zona analizată şi de tendinţele viitoare, apreciem că starea actuală a speciilor protejate se va menţine în general la nivelul actual.

Valorile de referinţă pentru ca populaţia unei specii sa se regăsească în stare de conservare favorabilă, reprezintă valorile minime care garantează supravieţuirea pe termen lung a acelei populaţii în habitatul ei caracteristic (care în cazul de faţă poate include habitate de adăpost, hrănire, creşterea puilor sau doar o parte a acestor componente).

Deci, starea de conservare favorabilă asigură premisele necesare ca în viitor atât populaţia speciei în cauza cat şi habitatul ei caracteristic să rămână prezente în zona respectivă cu o valoare a efectivelor, respectiv a suprafeţei habitatului, cel puţin egală cu populaţia/suprafaţa la momentul în care s-a efectuat analiza preliminară.

Evaluarea stării  de conservare a habitatelor

Conform ghidului metodologic (Combroux et Schwoerer, 2007), starea de conservare a habitatelor şi a speciilor a fost apreciata ca fiind favorabilă (FV), neadecvată (U1), nefavorabilă (U2) sau necunoscută (XX).

Starea de conservare a habitatului va fi considerată favorabilă în situaţia în care habitatul se află în parametrii de calitate normali iar stabilitatea habitatului pe termen scurt, mediu şi lung este asigurată, în lipsa unor presiuni şi factori de risc semnificativi care ar putea afecta evoluţia habitatului în prezent şi viitor.

Starea de conservare a habitatului va fi considerată neadecvată (inadecvată) în situaţia în care habitatul este în prezent supus unor presiuni şi riscuri (inclusiv antropice) de mică anvergură care afectează deja parametrii de calitate ai habitatului punând în pericol stabilitatea habitatului pe termen lung.

Starea de conservare a habitatului va fi considerată nefavorabilă  dacă habitatul este deja afectat semnificativ ca urmare a unor presiuni şi riscuri majore ce pun în pericol stabilitatea sa pe termen scurt, mediu şi lung.

Evaluarea stării  de conservare a speciilor

Conform Directivei 92/43/EEC, starea de conservare a speciei va fi considerată favorabilă în situaţia în care aria de răspândire a speciei nu  se reduce şi nu risca sa se reducă intr-un viitor previzibil, datele referitoare la dinamica populaţiei speciei arată că specia este şi va fi pe termen lung o componentă viabilă a habitatului natural caracteristic/habitatelor naturale caracteristice.

Starea de conservare a speciei va fi considerată neadecvată în situaţia în care aria de răspândire a speciei riscă sa se reducă intr-un viitor previzibil iar supravieţuirea speciei în cadrul habitatului natural nu este asigurata pe termen lung, existând un risc de reducere a habitatului natural ca urmare a intervenţiei unor factori naturali sau antropici.

Starea de conservare a speciei va fi considerată nefavorabilă în situaţia în care aria de răspândire a speciei riscă sa se reducă pe termen scurt iar supravieţuirea speciei în cadrul habitatului natural nu este asigurată pe termen scurt, existând un risc imediat sau pe termen scurt de reducere a habitatului natural ca urmare a unor presiuni şi riscuri majore.

Starea de conservare a speciei va fi considerată necunoscută dacă nu vor exista suficiente date pentru estimarea sa.

## C.6.1. Statutul şi starea de conservare a speciilor de nevertebrate

Pe suprafaţa luată în studiu suprapusă cu aria protejată ROSAC0069, au fost identificate, până în acest moment, două specii de nevertebrate de interes comunitar, si anume Lucanus cervus, Callimorpha quadripunctaria (Tabelul C.6.1.1.).

Tabelul C.6.1.1.

Starea de conservare a speciilor de nevertebrate

| Specia | Starea de conservare globală - la scara sitului | Observații |
| --- | --- | --- |
| Lucanus cervus | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Callimorpha quadripunctaria | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |

FV - favorabilă

## C.6.2. Statutul şi starea de conservare a speciilor de mamifere

Pe suprafaţa UP VI Vârful lui Stan suprapusă cu aria protejată ROSAC0069, au fost identificate, până în acest moment, speciile de mamifere de interes de interes comunitar, și anume Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx și Ursus arctos (Tabelul C.6.1.2.).

Tabelul C.6.1.2.

Starea de conservare a speciilor de mamifere

| Specia | Starea de conservare globală - la scara sitului | Observații |
| --- | --- | --- |
| Myotis bechsteinii | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Myotis blythii | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Myotis emarginatus | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Canis lupus | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Lutra lutra | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Lynx lynx | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Ursus arctos | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |

FV - favorabilă

## C.6.3. Statutul şi starea de conservare a speciilor de păsări

Pe suprafaţa UP VI Vârful lui Stan suprapusă cu aria protejată ROSPA0035, au fost identificată, până în acest moment, speciile de păsări de interes de interes comunitar, și anume Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picus canus, Strix uralensis  (Tabelul C.6.1.4.).

Tabelul C.6.1.3.

Starea de conservare a speciilor de păsări

| Specia | Starea de conservare globală - la scara sitului | Observații |
| --- | --- | --- |
| Circaetus gallicus | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Falco peregrinus | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Lullula arborea | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Pernis apivorus | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Picus canus | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| Strix uralensis | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |

FV - favorabilă

## C.6.4. Statutul şi starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din zona UP VI Vârful lui Stan

În zona luată în studiu, suprapusă cu situl Natura 2000, se află 4 tipuri de habitate de interes comunitar (Tabelul C.6.1.4.).

Tabelul C.6.1.4.

Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar

| Habitatul | Starea de conservare globală - la scara sitului | Observații |
| --- | --- | --- |
| 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici | U1 | - starea de conservare nevaforabilă-inadecvată - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este îmbunătățirea stării de conservare |
| 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum | FV | - starea de conservare favorabilă-bună - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este îmbunătățirea stării de conservare |
| 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | FV | - starea de conservare favorabilă - obiectivul de conservare specific la nivelul de sit este menținerea stării de conservare |

FV - favorabilă, U1 - nefavorabilă-inadecvată

## C.7. Sinteza datelor privind speciile şi habitatele posibil a fi afectate de plan

Datele privind speciile şi habitatele care pot fi afectate de implementarea amenajamentului UP VI Vârful lui Stan sunt prezentate în tabelul următor, pe baza surselor de informaţii disponibile:

| Denumire specie/habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populaţiei, ROSAC0069 ROSPA0035 | Informaţii cuantificate privind prezenţa indivizilor | Dinamica populaţiei | Suprafaţa habitatului speciei | Suprafaţa habitatului ROSAC (ha) | Starea de conservare | Tendinţe | Ecologia speciei | Sensibilitatea faţă de efectele generate de PP | Perspective schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici | UP VI Vârful lui Stan, conform hartă distribuţie (Anexa 4) | - | - | - | - | 1850 | nefavorabilă-inadecvată | Stabile | - | Extragere arbori, prin efectuarea tăierilor de igienă | Stabile |
| 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) |  | - | - | - | - | 2913,6 | favorabilă | Stabile | - |  | Stabile |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum |  | - | - | - | - | 460,4 | favorabilă-bună | Stabile | - |  | Stabile |
| 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion |  | - | - | - | - | 989,4 | favorabilă | Stabile | - |  | Stabile |
| Lucanus cervus | În zone compact impadurite, păduri de cvercinee şi fag cu vârste peste 80-100 ani din cadrul UP VI Vârful lui Stan | - | Estimare număr indivizi/perechi U.P. VI Vârful lui Stan (Capitol C4) Puncte observare: Anexa 5 | Uşor crescătoare | - | - | favorabilă | Stabile | Conform informaţiilor prezentate în subcapitolele C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, | Extragere arbori, prin efectuarea tăierilor de igienă | Stabile |
| Callimorpha quadripunctaria (arhtiidă) | La liziera pădurilor umede de foioase, pe malurile cursurilor de apă cu vegetație bogată, în desişurile cu arbuşti şi pe povârnişurile umede cu tufărişuri şi vegetaţie abundentă | 1000-5000 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile | Conform informaţiilor prezentate în subcapitolele C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, | Extragere arbori, prin efectuarea tăierilor de igienă Traversarea zonelor umede cu utilaje | Stabile |

| Denumire specie/habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populaţiei, ROSAC0069 ROSPA0035 | Informaţii cuantificate privind prezenţa indivizilor | Dinamica populaţiei | Suprafaţa habitatului speciei | Suprafaţa habitatului ROSAC (ha) | Starea de conservare | Tendinţe | Ecologia speciei | Sensibilitatea faţă de efectele generate de PP | Perspective schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Myotis bechsteinii (liliac cu urechi mari) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | - |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Myotis blythii (Liliac comun mic) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | - |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Myotis emarginatus (liliac cărămiziu) | în adăposturi subterane (peșteri, mine părăsite etc.), în păduri mature de foioase sau în zone cu tufărişuri | - |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Canis lupus (Lup) | Păduri mixte, păduri de foioase, păduri de rășinoase, vegetație ierboasă, vegetație arbustivă de tranziție și pășuni | 36-36 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Lutra lutra (vidra) | Ocupă ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, fie de munte sau şes. Trăieşte şi în ape sălcii | 7-10 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații Traversarea zonelor umede cu utilaje | Stabile |
| Lynx lynx (râs) | În zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuşti și în pășuni | - |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Ursus arctos (urs) | Pădurile de amestec din zona de deal şi de munte, de întindere mare | 51-61 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |

| Denumire specie/habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populaţiei, ROSAC0069 ROSPA0035 | Informaţii cuantificate privind prezenţa indivizilor | Dinamica populaţiei | Suprafaţa habitatului speciei | Suprafaţa habitatului ROSAC (ha) | Starea de conservare | Tendinţe | Ecologia speciei | Sensibilitatea faţă de efectele generate de PP | Perspective schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circaetus gallicus (șerpar) | Specia folosește habitatele închise pentru reproducere și cele deschise sau semideschise pentru hrănire | 5-8 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni - distrugerea cuiburilor, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Falco peregrinus (șoim călător) | Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. | 4-5 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni - distrugerea cuiburilor, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Lullula arborea (ciocârlie de pădure) | Cuibărește în pajiștile cu arbori și tufișuri | 100-150 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Curățirea pășunilor (tăierea tufelor) Intensificarea agriculturii (folosirea pesticidelor) | Stabile |
| Pernis apivorus (viespar) | Specia folosește habitatele închise pentru reproducere și cele deschise doar pentru hrănire | 30-40 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni - distrugerea cuiburilor, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Picus canus (ghionoaie sură) | Specia este prezentă în toate pădurile caduci foliate din sit | 150-250 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni - distrugerea cuiburilor, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |
| Strix uralensis (huhurez mare) | Trăiește în pădurile boreale bătrâne, care alternează cu zone deschise (turbării, luminișuri sau rariști de arbori) și terenuri agricole mici. | 30-40 |  |  | - | - | favorabilă | Stabile |  | Extragere arbori bătrâni - distrugerea cuiburilor, creșterea nivelului de zgomot, generare de vibrații | Stabile |

## C.8. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar

Aplicarea măsurilor de protecţie specifice siturilor protejate Natura 2000 permit menţinerea integrităţii şi conservării biodiversităţii în ariile protejate Natura 2000 ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei.

Structura sistemelor biologice cuprinde elementele lor componente şi relaţiile spaţiale şi temporale care se stabiliesc între acestea.

Speciile au importanţă diferită în funcţionarea biocenozei fiind reprezentate prin număr diferenţiat de indivizi şi valori ale biomasei. Raporturile cantitative dintre speciile biocenozei se exprimă prin anumiţi indici: frecvenţa de apariţie a unei specii în biocenoză, abundenţa relativă a unei specii, dominanţa, constanţa, fidelitatea, echitabilitatea, diversitatea (Ecologie, N. Botnariuc, A. Vădineanu).

În limitele teritoriale ale Ocolului silvic Tarnița, UP VI Vârful lui Stan, caracteristicile geologice, geomorfologice, climatice şi de vegetaţie sunt favorabile pentru menţinerea tipului natural fundamental de pădure, respectiv pentru conservarea habitatelor şi speciilor, deoarece asigură o mare diversitate ecosistemica.

Fig. 3 Schema relaţiilor structurale şi funcţionale

Gospodărirea fondului forestier după amenajamente silvice nu distruge relaţiile structurale şi funcţionale din cadrul ariilor naturale protejate de interes naţional sau comunitar, fapt dovedit şi de aplicarea amenajamentelor anterioare celui prezent (toate zonele cu păduri care au fost incluse în arii naturale protejate au fost anterior gospodărite după amenajamente silvice, speciile de interes conservativ care au fost găsite în aceste habitate prezentând populaţii solide, viabile şi stabile, calitatea acestor habitate forestiere fiind unul din principalii factori care au condus la introducerea acestor zone în reţeaua ecologică Natura 2000).

Informaţiile esenţiale privind relaţiile structurale şi funcţionale dintre habitatele si speciile de interes comunitar din ROSAC0069 și ROSPA0035 sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul C.8.1.

| Denumire specie/ habitat | Relaţiile de dependenţă dintre ANPIC şi corpurile de apă subterană şi de suprafaţă | Relaţiile de dependenţă dintre speciile şi habitatele de interes comunitar | Relaţiile de dependenţă dintre speciile/ habitate şi alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele) | Relaţiile între speciile de interes comunitar pe baza relaţiilor trofice sau a altor relaţii interspecifice | Relaţionarea dintre specii şi coridoarele ecologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9530* - Păduri submediteraneene de pin cu pini negri endemici | Menţin şi asigură condiţii optime vieţuirii speciei | Asigură habitat favorabil pentru specii de faună protejată din ROSAC0069 ȘI ROSPA0035 | Habitatele sunt condiționate de caracteristicile staționale ale etajului fitoclimatic „Montan premontan de făgete (FM1+FD4)” | Reprezintă habitate de reproducere, hrănire adăpost, pentru speciile de faună de interes comunitar din ROSCI0069 și ROSPA0035 | - |
| 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) |  |  |  |  |  |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Făgetum |  |  |  |  |  |
| 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion |  |  |  |  |  |
| Lucanus cervus |  | Depinde de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor de cvercinee şi fag | Interspecifice | Depinde de continuitatea pădurilor de fag şi cvercinee |
| Callimorpha quadripunctaria (arhtiidă) |  | Depinde de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor umede de foioase de pe malurile cursurilor de apă |  | Depinde de continuitatea pădurilor pădurilor umede de foioase de pe malurile cursurilor de apă |
| Myotis bechsteinii (liliac cu urechi mari) |  | Depind de peșteri și de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor de foioase și de adăposturile subterane (peșteri, mine părăsite etc.) | Interspecifice concurenţă | Depind de continuitatea pădurilor de de fag şi cvercinee și de menținerea adăposturilor subterane |
| Myotis blythii (Liliac comun mic) |  | Depind de peșteri și de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor de foioase și de adăposturile subterane (peșteri, mine părăsite etc.) |  |  |
| Myotis emarginatus (liliac cărămiziu) |  | Depind de peșteri și de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor de foioase și de adăposturile subterane (peșteri, mine părăsite etc.) |  |  |
| Canis lupus (Lup) |  | Depinde de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor de foioase |  | Depind de continuitatea pădurilor de de fag şi cvercinee |
| Lutra lutra (vidra) |  | Depinde de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, fie de munte sau şes. Trăieşte şi în ape sălcii |  | Depind de existenţa zonelor umede și continuitatea pădurilor de cvercinee |
| Lynx lynx (râs) |  | Depinde de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor cu arbori bătrâni, cuprinzând arbuşti și în pășuni |  | Depind de ecosisteme forestiere cu arbori bătrâni |
| Ursus arctos (urs) |  | Depinde de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSAC0069 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor de amestec din zona de deal și de munte, de întindere mare | Interspecifice concurenţă | Depind de continuitatea pădurilor de de fag şi cvercinee |
| Circaetus gallicus (șerpar) |  | Depinde de păduri specifice habitatelor de interes comunitar din ROSPA0035 | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor de foioase |  | Depind de ecosisteme forestiere cu arbori bătrâni pentru cuibărit |
| Falco peregrinus (șoim călător) |  |  | Dependenţă faţă de habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș |  | Depind de ecosisteme forestiere cu arbori sau arbuști pentru cuibărit |
| Lullula arborea (ciocârlie de pădure) |  |  | Dependenţă faţă de pajiștile cu arbori și tufișuri |  | Depind de ecosisteme forestiere cu arbori și tușărișuri |
| Pernis apivorus (viespar) |  |  | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor de foioase |  | Depind de ecosisteme forestiere cu arbori și arbuști |
| Picus canus (ghionoaie sură) |  |  | Dependenţă faţă de condiţiile fitoclimatice specifice pădurilor cu arbori bătrâni, cuprinzând arbuşti și în pășuni |  | Depind de ecosisteme forestiere cu arbori bătrâni pentru cuibărit |
| Strix uralensis (huhurez mare) |  |  | Dependenţă faţă de pădurile boreale bătrâne, care alternează cu zone deschise (turbării, luminișuri sau rariști de arbori) și terenuri agricole mici. |  | Depind de ecosisteme forestiere cu arbori bătrâni pentru cuibărit |

## C.9. Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar pentru habitate şi specii ROSCI(SAC)0069 și ROSPA0035

Obiectivele de conservare specifice pentru habitatele şi speciile din ROSCI0069 – Domogle-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei au fost aprobate prin deciziile nr. 143 din 08.04.2021, respectiv nr. 191 din 21.05.2021. Acestea sunt prezentate in continuare.

Tipuri de habitate prezente în sit:

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Starea globalã de conservare a tipului de habitat este favorabila-buna. Obiectivul de conservare la nivel de sit pentru acest habitat este îmbunătătinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | Ha | 460,4 |
| Abudență specii | % /Ha | Cel putin 70 |
| Numar specii edificatoare in stratul ierbos | Numar specii/Ha | Cel putin 3 |
| Abundentã specii invazive, ruderale, nitrofile si alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare | %/Ha | Mai putin de 10 |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm | M3Ha | Cel putin 10 |
| Insule de îmbātrânire /arbori de biodiversitate, in statiuni cu vârsta peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | Numar arbori Ha | Cel putin 5 |

9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

Starea globala de conservare a tipului de habitat este favorabila. Obiectivul de conservare la nivel de sit pentru acest habitat este mentinerea starii de conservare, definit prin următori parametri si valori tintã:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | Ha | 989,4 |
| Abudență specii edificatoare in stratul ierbos | % /Ha | Cel putin 70 |
| Numar specii edificatoare in stratul ierbos | Numar specii/Ha | Cel putin 3 |
| Abundentã specii invazive, ruderale, nitrofile si alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare | %/Ha | Mai putin de 10 |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm | M3Ha | Cel putin 10 |
| Insule de îmbātrânire /arbori de biodiversitate, in statiuni cu vârsta peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | Numar arbori Ha | Cel putin 5 |

91V0- Păduri de fag dacice (Symphyto-Fagion)

Starea globalã de conservare a tipului de habitat este favorabilã. Obiectivul de conservare la nivel de sit pentru acest habitat este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | Ha | 2913,6 |
| Abudență specii edificatoare in stratul ierbos | % /Ha | Cel putin 70 |
| Numar specii edificatoare in stratul ierbos | Numar specii/Ha | Cel putin 3 |
| Abundentã specii invazive, ruderale, nitrofile si alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare | %/Ha | Mai putin de 10 |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm | M3Ha | Cel putin 10 |
| Insule de îmbātrânire /arbori de biodiversitate, in statiuni cu vârsta peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | Numar arbori Ha | Cel putin 5 |

9530* Vegetatie forestiera sub-mediteraneene cu endemitul Pinus nigra ssp. Banatica

Starea globalã de conservare a tipului de habitat este nefavorabilă-inadecvata. Obiectivul de conservare la nivel de sit pentru acest habitat este mentinerea stării de conservare, definit prin urmätori parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | Ha | 1850 |
| Abudență specii edificatoare de arbori | % /Ha | Cel putin 70 |
| Numar specii edificatoare in stratul ierbos | Numar specii/Ha | Cel putin 3 |
| Abundentã specii invazive, ruderale, nitrofile si alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare | %/Ha | Mai putin de 10 |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm | M3Ha | Cel putin 10 |
| Insule de îmbātrânire /arbori de biodiversitate, in statiuni cu vârsta peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | Numar arbori Ha | Cel putin 5 |

Specii prezente în sit:

1352* - Canis lupus

Starea de conservare a speciei a fost evaluata ca fiind favorabila. Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmätorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi Numar haite (pentru lup) | 36 |
| Trendul populational (o scadere se poate admite doar acolo unde se demonstreaza ca densitatea este foarte mare si sunt conflicte repetate intre om si carnivore mari, fara a afecta starea de conservare (favorabilã) | % schimbare | Stabila sau crescatoare |
| Tendinta distributiei speciei | % schimbare | Stabila sau crescatoare |
| Suprafatã habitat | Ha | Specifica sitului |
| Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei | % schimbare | Stabilă sau descrescătoare |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi/km2 | 3 cerbi/km2 or 4-5 mistreți/km2 or 7-10 căprioare/km2 |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % | Specifică sitului, de obicei peste 30-40% |
| Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier | % | Specifică sitului |
| Suprafețele pășunilor cu arbori, cu exemplare solitare de Pyrus, Quercus, Malus, Fagus, Prunus | ha | Specifică sitului |

1355 - Lutra lutra

Starea de conservare a speciei a fost evaluatã ca fiind favorabila. Obiectivul de conservare specific la nive! de sit pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin următorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi | 10 |
| Suprafata habitatului potential in sit / lungime de râu cu prezenta speciei | Ha/km | 24km |
| Lungimea vegetatiei ripariene cu o lătime medie de cel putin 3 m pe ambele maluri ale cursului de apã in fiecare sectiune de 500 m | Km | Specifica sitului |
| Gradul de fragmentare | Numarul elementelor de fragmentare | Specifica sitului, de obicei 0 |
| Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienti, salinitate, metale, micro-poluanti organici si inorganici) in aria de raspandire | Clasa de calitate a apei | Cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |
| Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton) in aria de răspândire | Clasa de calitate a apei | Cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |

1361- Lynx lynx

Starea de conservare a specie a fost evaluata ca fiind favorabila. Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametric si valori tinta:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi | 24 |
| Trendul populational (o scadere se poate admite doar acolo unde se demonstreazã ca densitatea este foarte mare si sunt conflicte repetate intre om si carnivore mari, fara a afecta starea de conservare favorabilã) | %schimbare | Stabila sau crescatoare |
| Tendinta distributiei speciei | %schimbare | Stabila sau crescatoare |
| Suprafata habitat | Ha | Specifica sitului |
| Tendinta gradului de fragmentare a habitatului speciei | %schimbare | Stabila sau descrescatoare |
| Densitatea populatiei de pradã | Numar indivizi/km 2 | 3cerbi/km2 or 4-5mistreti/km2 or 7-10caprioare/km2 |
| Proportia si suprafata pãdurilor bătrâne (peste 80 de ani) | %ha | Specifica sitului, de obicei peste 30-40% |
| Proportia suprafetelor cu arbori tineri si pajisti cu ierburi înalte pentru adãpost si reproducere in fondul forestier | % | Specifica sitului |
| Suprafetele păsunilor cu arbori, cu exemplare solitare de Pyrus, Quercus, Malus, Fagus, Prunus | Ha | Specifica sitului |

1323 - Myotis bechsteinii

Starea de conservare a specie a fost evaluate ca fiind favorabila. Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare,definit prin urmatorii parametric si valori tinta:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi | 50 |
| Numar total de exemplare din coloniile de vara si de hibernare | Numar indivizi | Specifica sitului |
| Distributia speciei in aria protejata | Numar cvadrate de 1km2 in care este prezentata specia | 3,5 |
| Arbori maturi cu scorburi | Numar/Ha | Cel putin 7 |
| Lungimea vegetatiei lineare care leagã padurile cu zonele de hrănire | m/km2 | Cel putin 500 |
| Volum lemn mort | M3/Ha | Specifica habitatului de padure |
| Suprafata pădurilor mature de foioase sau mixte, cu substrat semi-deschis in jurul habitatelor de hranire | Ha | Specifica sitului |
| Suprafata habitatelor de hranire - pasuni si fanete din apropierea padurilor | Ha | Specifica sitului |
| Suprafata pajistilor cu arbori sau a livezilor bătrâni in jurul habitatelor de reproducere si de adapost | Ha | Specifica sitului |
| Adaposturi/colonii de reproducere/hibernare cu parametru optim (temperatura si umiditate) | Numar adaposturi/colonii | Specifica sitului |

1321 - Myotis emarginatus

Starea de conservare a speciei a fost evaluata ca fiind favorabila. Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin următorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi | 200 |
| Numar total de exemplare din coloniile de vara si de hibernare | Numar indivizi | Specifica sitului |
| Distributia speciei in aria protejata | Numar cvadrate de 1km2 in care este prezentata specia | 9 |
| Arbori maturi cu scorburi | Numar/Ha | Cel putin 7 |
| Lungimea vegetatiei lineare care leagã padurile cu zonele de hrănire | m/km2 | Cel putin 500 |
| Volum lemn mort | M3/Ha | Specifica habitatului de padure |
| Suprafata pădurilor mature de foioase sau mixte, cu substrat semi-deschis in jurul habitatelor de hranire | Ha | Specifica sitului |
| Suprafata habitatelor de hranire - pasuni si fanete din apropierea padurilor | Ha | Specifica sitului |
| Suprafata pajistilor cu arbori sau a livezilor bătrâni in jurul habitatelor de reproducere si de adapost | Ha | Specifica sitului |
| Adaposturi/colonii de reproducere/hibernare cu parametru optim (temperatura si umiditate) | Numar adaposturi/colonii | Specifica sitului |

1354* - Ursus arctos

Starea de conservare a speciei a fost evaluata ca fiind favorabila. Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmãtorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi | 60 |
| Unitäti de reproducere (pentru urs) | Numar ursoaice cu pui ( unitati de reproducere) | Specifica sitului |
| Trendul populational (o scadere se poate admite doar acolo unde se demonstreazã ca densitatea este foarte mare si sunt conflicte repetate intre om si carnivore mari, fara a afecta starea de conservare favorabilă) | %schimbare | Stabila sau crescatoare |
| Tendinta distributiei speciei | %schimbare | Stabila sau crescatoare |
| Suprafatã habitat | Ha | Specifica sitului |
| Tendinta gradului de fragmentare a habitatului speciei | %schimbare | Stabila sau descrescatoare |
| Densitatea populatiei de prada | Numar indivizi/km2 | 3cerbi/km2 or 4-5mistreti/km2 or 7-10caprioare/km2 |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80 de ani) | %Ha | Specifica sitului, de obicei peste 30-40% |
| Proportia suprafatelor cu arbori tineri si pajisti cu ierburi inalte pentru adapost si reproducere in fondul forestier | % | Specifica sitului |
| Suprafetele pasunilor cu arbori, cu exemplare solitare de Pyrus,Quercus,Malus,Fagus,Prunus | Ha | Specifica sitului |

1122 - Gobio uranoscopus

Starea de conservare a speciei a fost evaluata ca fiind nefavorabila-inadecvata. Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru aceasta specie este imbunătatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tintã:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi | 50 |
| Densitate populatie | Numar indivizi/m2 | Specifica sitului |
| Compozitia pe clase de vârstã a populatiei | Proportia de juvenil/adulti in populatie | Specifica sitului |
| Lungimea retelei de ape curgatoare adecvatã speciei - distributia habitatului potential | Km | Specifica sitului |
| Lungime vegetatie ripariana arboricola pe ambele maluri ale apei | Km | Specifica sitului |
| Gradul de fragmentare longitudinală | Numarul elementelor de fragmentare (atât in interiorul sitului cât si în amonte si aval cu minim 30 km de limitele sitului) | 0 |
| Gradul de fragmentare laterala | Lungimea elementelor de fragmentare laterala/ diguri | Specifica sitului |
| Albia naturala cu o structura complexa (naturalã) / Numar de meandre | Pentru cursuri de apã cu o latime mai mica de 3 m: numar meandre / 30 m Pentru cursuri de apã mici, dar cu o latime mai mare de 3 m: numar meandre / 100 m Pentru cursuri de apa mijlocii si mari:numar meandre / 1 km | Cel putin 1 |
| Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienti, salinitate, metale, micro-poluanti organici si inorganici) | Clasa de calitate a apei | Cel putin clasa de calitate II pentru toti parametri |
| Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton) | Clasa de calitate a apei | Cel putin clasa de calitate II pentru toti parametri |
| Specii de pesti invazive | Prezentã/absentă | Absenta |

1078* - Callimorpha quadripunctaria

Starea de conservare a speciei a fost evaluata ca fiind favorabila. Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru aceast specie este mentinerea starii de conservare, definit prin următorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi sau clase de marimi de populatie | Valoare specificat in Planulanul de management/ Trebuie definit in tremen de 2 ani |
| Densitate populatie | Numar indivizi / transecte de 50 m | Specifica sitului |
| Suprafata habitatelor de pajisti utilizate extensiv | Ha | Specifica sitului |
| Inaltimea vegetatiei pe pajisti cu planta gazdã in perioadele cruciale pentru specie | Cm | Specifica speciei |
| Prezenta plantei hrana | Prezenta/absenta | Prezenta |
| Suprafata arbusti si arbori din aria de raspandire/ Lungime structuri longitudinale de vegetatie arborescenta | Ha/m | Specifica sitului |

1083 - Lucanus cervus

Starea de conservare a speciei a fost evaluata ca fiind favorabila. Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru aceast specie este mentinerea starii de conservare, definit prin următorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1500 |

Specii de păsări  enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92:

A080 Circaetus gallicus (Serpar)

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populatia acestei specii in sit este estimat la 1-3 perechi. Statutul speciei pentru ROSPA0035 este cuibaritoare (EPMC Consulting, 2015). In Planul de management se indica starea de conservare favorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tintã:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi | Cel putin 2 (EPMC Consulting,2015) |
| Suprafata habitatului | Ha | Cel putin 13000(conformEPMC Consulting,2015) |
| Tendinta marimii populatiei | % | Stabila sau in crestere |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fãra scaderi semnificative, altele decât cele rezultate din variatii naturale |
| Habitate/structuri cruciale pentru cuibarit sau reproducere | Numar arbori batrani/ha | Trebuie definit in termen de 3 ani |
| Proportia padurilor batrane | % | Cel putin 40 |

A103 Falco peregrinus (Soim calator)

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populatia acestei specii in sit este estimata la 2-4 perechi. Statutul speciei pentru ROSPA0035 este rezidenta (EPMC Consulting. 2015). In Planul de management se indica starea de conservare favorabilã. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marimea populatiei de pasaj | Numar perechi | Cel putin 3 (EPMC Consulting, 2015) |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare% | Stabila sau in crestere |
| Suprafata habitatului | ha | Cel putin 14000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decât cele rezultate din variatii naturale |

A246 Lullula arborea (Ciocârlie de pădure)

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populatia acestei specii in sit este estimata la 200-350 perechi. Statutul speciei pentru ROSPA0035 este rezidenta (EPMC Consulting. 2015). In Planul de management se indicã starea de conservare favorabilã. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi | Cel putin 300 (EPMC Consulting, 2015) |
| Densitatea populatiei | Perechi/km2 | Trebuie definit in 3 ani |
| Suprafata habitatului potential de hranire si cuibarit | ha | Cel putin 10000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare% | Stabila sau in crestere |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificativa altele decat cele rezultate din variatii naturale |

A072 Pernis apivorus (Viespar)

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populatia acestei specii in sit este estimata la 2-5 perechi. Statutul speciei pentru ROSPA0035 este cuibaritoare (EPMC Consulting, 2015). In Planul de management se indica starea de conservare favorabilã. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tintã:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi | Cel putin 4 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafata habitatului potential de hranire si cuibarit | ha | Cel putin 50000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare% | Stabila sau in crestere |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificativa altele decat cele rezultate din variatii naturale |
| Proportia padurilor batrane | % | Cel putin 40 |
| Arbori de retentie/ arbori de biodiversitate | Numar arbori maturi/ha | Cel putin 3 |

A234 Picus canus (Ghionoaie sura)

Conform celor mai recente date disponibile (EMC Consulting, 2015), populatia acestei specii in sit este estimata la 350-500 perechi. Statutul speciei pentru ROSPA0035 este rezidenta (EPMC Consulting. 2015). In Planul de management se indica starea de conservare favorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea stării de conservare, definit prin urmatori parametri si valori fintã:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi | Cel putin 400 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafata habitatului de hranire si cuibarit | ha | Cel putin 50000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare% | Stabila sau in crestere |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificativa altele decat cele rezultate din variatii naturale |
| Volum lemn mort | M3/ha | Cel putin 20 |

A220 Strix uralensis (Huhurez mare)

Conform celor mai recente date disponibile (EMC Consulting, 2015), populatia acestei specii in Sit este estimata la 10-15 perechi. Statutul speciei pentru ROSPA0035 este rezidenta (EPMC Consulting, 2015). In Planul de management se indica starea de conservare favorabilã. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceastã specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori finta:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi | Cel putin10 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafata habitatului de cuibarit | ha | Trebuie definit in termen de 3 ani |
| Suprafata habitatului potential de hranire | ha | Trebuie definit in termen de 3 ani |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare% | Stabila sau in crestere |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intenstitatea utilizarii habitatelor | Fara scaderi semnificative altele decat cele rezultate din variatii naturale |

## C.10. Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influenţa intervenţiile şi activităţile propuse de plan

Ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei sunt incluse în Parcul Național Domogled-Valea Cernei care are plan de management aprobat prin  Ord. MMAP nr. 1121/2016.

În cadrul planului de management au fost stabilite la nivelul ariei protejate măsuri în vederea conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar în cadrul, în continuare fiind prezentate acele măsuri care sunt relevante pentru specificul amenajamentului silvic, conform planului de management (Capitolul 3 și Capitolul 4):

Măsurile generale favorabile biodiversităţii sunt acele măsuri menite să asigure conservarea diversităţii biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcţiei ecoprotective prin conservarea diversităţii genetice şi specifice.

În pădurile unităţii de producţie în studiu se vor avea în vedere următoarele măsuri pentru asigurarea biodiversităţii:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor, cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale;

- utilizarea de material genetic de provenienţă locală, în situaţia în care se recurge la regenerarea artificială;

- conservarea ecotipurilor climatice, edafice şi biotice prin măsurile propuse;

- menţinerea stării de sănătate şi vitalitate a ecosistemelor de pădure prin utilizarea unor practici raţionale de gospodărire;

- la lucrările de împăduriri se vor utiliza specii adecvate staţiunii, conform tipului natural fundamental de pădure;

- adoptarea de tratamente, tehnici de recoltare şi transport al materialului lemnos care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului;

- monitorizarea activităţii utilajelor forestiere pentru eliminarea pierderilor de carburanţi şi lubrifianţi;

- utilizarea la lucrările de combatere a dăunătorilor forestieri numai a metodelor biologice, pentru întărirea mecanismelor naturale de reglare a ecosistemelor;

- exploatarea pe principiul durabilităţii a produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii;

- realizarea şi menţinerea unei infrastructuri forestiere adecvate pentru asigurarea unor servicii eficiente şi reducerea la minim a impactului asupra mediului, acordându-se o atenţie deosebită speciilor ameninţate şi evitând fragmentarea habitatelor;

- menţinerea unui amestec optim de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor speciilor principale, adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural de ecosistem;

- menţinerea subarboretului cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice, cu excepţia situaţiilor în care acesta afectează mersul regenerării sau  chiar dezvoltarea arboretelor tinere;

- menţinerea terenurilor pentru hrana faunei sălbatice, în vederea conservării biodiversităţii speciilor de plante ierboase, respectiv menţinerea unei suprafeţe mozaicate din punct de vedere al categoriilor de habitate;

- păstrarea de arbori morţi (sau în curs de uscare) "pe picior" şi "la sol", cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere;

- realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, întru-cât fiecare clasă de vârstă este însoţită de un anumit nivel al biodiversităţii;

- conducerea arboretelor la vârste mari, care să menţină un nivel ridicat al biodiversităţii, în special la nivelul descompunătorilor;

- în cuprinsul arboretelor se vor păstra aşa numiţii "arbori pentru biodiversitate", constituiţi în buchete, grupe de arbori sau porţiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversităţii. În acest scop pot fi selectaţi arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere.

În ceea ce priveşte o listă cu măsuri minime necesare pentru asigurarea conservării habitatelor şi a speciilor, se pot enumera:

- organizarea lucrărilor de regenerare, conducere şi exploatare corespunzător menţinerii biodiversităţii ecosistemice şi a diversităţii peisajului;

- conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice şi genetice şi, în acelaşi timp conservarea peisajului. Se va acorda o importanţă deosebită ecosistemelor rare, sensibile sau reprezentative, precum suprafeţele ripariene, zonele umede, suprafeţele care conţin specii endemice şi eventualele habitate periclitate. În preajma acestora, pe cât posibil,  se vor executa doar intervenţii în scopul menţinerii unei stări de sănătate corespunzătoare;

- în principiu, amenajamentul nu prevede introducerea altor specii decât a celor corespunzătoare staţional.

- menţinerea peisajului reprezintă o altă sarcină care trebuie avută în vedere permanent. Menţinerea peisajului poate să însemne în acelaşi timp şi conservarea  habitatului (ecositemului);

- conservarea arborilor uscaţi, căzuţi sau în picioare, a arborilor aflaţi în descompunere şi a celor cu scorburi, care pot constitui habitate, locuri de hrănire, de cuibărire sau de reproducere pentru speciile de mamifere mici, păsări, insecte sau plante inferioare;

- menţinerea bălţilor, păraielor, izvoarelor, mlaştinilor într-o stare care să permită asigurarea rolului acestora în reproducerea peştilor, amfibienilor, insectelor sau altor specii de animale sau plante;

- menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie ale pădurii;

- evidenţierea în amenajamentele silvice a pădurilor cu funcţii de protecţie pentru întregul areal al parcului;

- monitorizarea operaţiunilor silviculturale în zonele predispuse la eroziune;

- interzicerea păşunatului şi limitarea accesului pentru trecerea la păşunat şi adăpat a animalelor domestice;

-  interzicerea practicilor ce pot influenţa negativ calitatea apei, respectiv:

- interzicerea depozitării deşeurilor menajere pe malul albiilor cursurilor de apă;

- interzicerea spălării utilajelor agricole şi autovehiculelor în albiile cursurilor de apă;

- menţinerea funcţiilor socio-economice ale pădurii prin:

- urmărirea exploatării produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii în viziunea dezvoltării rurale;

- promovarea utilizării tradiţionale a resurselor pădurii, în condiţiile legii.

Aceste măsuri, alături de speciile de animale şi tipurile de habitate importante din punct de vedere conservativ, care se întâlnesc pe teritoriul U.P. VI Vârful lui Stan, sunt prezentate în cele ce urmează:

În suprafeţele incluse în Parcul Național Domogled-Valea Cernei, obiectivul principal îl constituie menţinerea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional într-o stare de conservare favorabilă.

Elemente ale biodiversităţii sunt cuprinse în descrierea parcelară, cu referiri la tipologia  staţională şi la tipologia habitatelor naturale.

Ca urmare arboretele din zona de protecţie integrală au fost încadrate în S.U.P. "E" - "Rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii", categoriile funcţionale 1.6B - Arboretele din Parcul Național Domogled-Valea Cernei incluse, prin planul de management, în zona de protecție integrală (TI), 1.5J - Arboretele din păduri virgine (TI), respectiv 1.5O - Arboretele din păduri cvasivirgine (TI), în care sunt interzise lucrările silviculturale, precum şi orice activitate social-economică, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Aceste arborete au drept ţel ocrotirea genofondului şi ecofondului forestier.

Arboretele situate în zona de conservare durabilă (cu excepţia celor incluse în categoria 1.6C) au fost incluse în S.U.P. "M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită, categoria funcţională 1.2A (T II), în care se vor executa tăieri de igienă.

Arboretelor din ariile naturale incluse în reţeaua ecologică europeană Natura 2000 (ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei şi ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei), prin amenajament, li s-au atribuit funcţii corespunzătoare noilor obiective de protejat, astfel:

- cele din ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei au fost zonate și la categoria 1.5Q- Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei din reţeaua ecologică Natura 2000) (TIV);

-  cele din ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei și la categoria 1.5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei, din reţeaua ecologică Natura 2000) (TIV).

## C.11. Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSAC0069 și ROSPA0035, inclusiv posibile schimbări în evoluţia acesteia

În viitor nu se prevăd schimbări negative în evoluţia naturală a ariei protejate de interes comunitar existente în limitele teritoriale ale Ocolului silvic Tarnița, UP VI Vârful lui Stan, ca urmare a implementării reglementărilor prezentului amenajament silvic.

O atenţie deosebită trebuie acordată măsurilor de protecţie pe care prezentul amenajament le-a propus împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă, incendiilor, poluării, bolilor şi altor dăunători, uscării anormale, conservării biodiversitătii, care vin în sprijinul conservării speciilor şi a habitatelor de interes comunitar şi nu numai.

## C.12. Prezentarea rezultelor activităţilor de teren

Identificarea habitatelor de interes comunitar din cadrul UP VI Vârful lui Stan s-a făcut în cursul anului 2022, de către specialiştii abilitaţi din cadrul I.N.C.D.S. „Marin Dracea” care au valorificat şi informaţiile culese cu prilejul descrierii parcelare.

În cadrul descrierii parcelare, conform normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, pe lângă alte informaţii tehnice, s-au cules date privind  caracteristicile staţiunii şi vegetaţiei, identificându-se tipul de staţiune, tipul natural-fundamental de pădure şi caracterul actual al tipului de pădure, date care au condus la identificarea habitatelor de interes comunitar. Pentru habitatele de interes comunitar, identificate în UP VI Vârful lui Stan, s-a realizat corespondenţa cu tipurile natural-fundamentale de pădure.

Pentru culegerea datelor referitoare la speciile forestiere, s-au efectuat sondaje în toate unităţile amenajistice (subparcele), prin care s-au stabilit, pe lângă elementele dendrometrice, procentele de participare ale speciilor, modul de regenerare, vârsta, vitalitatea, tipul de floră, subarboretul, iar în arboretele cu vârste mari s-au executat inventarieri statistice sau inventarieri integrale, în cazul suprafeţelor mici.

Identificarea şi descrierea habitatelor de interes conservativ (menţionate în Directiva 92/43/EEC) s-au făcut pe baza asociaţiilor vegetale caracteristice şi a unor specii de recunoaştere (specii cheie), ţinându-se  cont de  caracterizarea şi clasificarea habitatelor Natura 2000 din “Manualul de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România” (Gafta & Owen et al., 2008), corespondenţa dintre tipurile de pădure şi habitatele N2000, din cartea “Habitatele din România” (Doniţă et al, 2005), dar şi din “Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărişuri, turbării şi mlaştini, stâncării, păduri” (Biriş et al, 2013).

Descrierea habitatelor de interes conservativ are în vedere considerentul că o asociaţie vegetală sau un cenotaxon superior (ex. alianţa)  trebuie sa corespundă unui singur tip de habitat în timp ce habitatelor le pot corespunde mai multe asociaţii vegetale, datorită numeroaselor combinaţii de specii vegetale ce se pot forma în cadrul condiţiilor ecologice largi ale unui habitat (Gafta, Mountford et al., 2008). Studiul vegetaţiei forestiere s-a realizat şi prin parcurgerea unor transecte itinerante in zona de suprapunere cu aria protejată de interes comunitar, de-a lungul drumurilor forestiere care permit accesul în diferite puncte ale pădurii precum şi de-a lungul unor limite naturale (culmi, văi, etc).

Habitatele şi speciile identificate au fost raportate la Formularul standard, planul de management şi la obiectivele de conservare specifice sitului Natura 2000, transmise de către ANANP, pentru a se vedea dacă se regăsesc în tipurile de habitate sau în lista speciilor de interes comunitar sau naţional.

Menţionarea unor tipuri de habitate şi a unor specii de interes comunitar sau naţional în Formularul standard al siturilor Natura 2000 nu înseamnă neapărat prezenţa acestora în zona suprafeţei de fond forestier.

În vederea documentării prealabile culegerii datelor de teren, au fost luate în considerare sursele de informaţii disponibile (formular standard, plan de management) cât şi  o serie de acte legislative europene sau naţionale care reglementează statutul şi starea de conservare a speciilor de pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales directivele europene precum Directiva Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate), Directiva Consiliului Europei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări) şi Directiva 2009/147/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice.

Au fost de asemenea luate în considerare acte legislative precum OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi Legea nr. 49/2011 prin care este legiferată şi completată OUG. 57/2007.

Analizele ecologice pentru speciile de floră şi faună s-au făcut consultând materiale de specialitate.

Statutul şi starea de conservare a speciilor de faună, sunt prezentate în conformitate cu prevederile Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/EEC, cu Formularul standard Natura 2000, cu “Raportul sintetic  privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România” (Mihăilescu et al., 2015) şi cu Decizia ANANP privind obiectivele specifice de conservare.

În privinţa culegerii datelor de teren pentru specile de faună de interes comunitar protejate în cadrul ROSAC0069 și ROSPA0035, a fost aplicată metoda transectelor, particularizată pentru fiecare grup taxonomic.

Pentru speciile de mamifere de interes comunitar s-a utilizat metoda transectului vizual diurn (3 transecte în fiecare plot de 10 x 10 km selectat, de 1200 m lungime şi 10 m lăţime), în zone de habitat favorabil (conform cerinţelor ecologice ale speciei) din cadrul teritoriul luat în studiu. Pe această suprafaţă un observator va parcurge în pas lent, va verifica galeriile ocupate şi va nota numărul lor.

Pentru speciile de nevertebrate de interes comunitar s-a utilizat metoda transectului vizual diurn. Astfel s-au parcurs transecte de aproximativ 500m lungime şi 20 m lăţime, în zone de habitat favorabil (conform cerinţelor ecologice ale speciei) din cadrul UP VI Vârful lui Stan. Metoda a permis identificarea vizuală a indivizilor, a urmelor de activitate (galerii emergente în lemnul mort) sau a resturilor chitinizate.

Pentru speciile de păsări de interes comunitar, s-au realizat eșantioane naționale de colectare a datelor bazate pe anumite unități spațiale standardizate (grilaje de 2x2 km, iar punctele de observație desemnate în interiorul pătratelor de monitorizare sunt selectate dintr-un grilaj de puncte echidistante de 400x400 m).

Punctele în care au fost observaţi indivizi sau urme de prezenţă, au fost transpuse pe harta de distribuţie a speciilor de interes comunitar (Anexa 5), în completarea datelor spaţiale disponibile pentru aria naturală protejată. Punctele de prezenţă transpuse în Anexa 5 sunt şi un indicator al faptului că în zona în care a fost observată o specie (indivizi sau urme de activitate) există şi habitate favorabile pentru nevoile ecologice ale speciilor (hrănire, reproducere, adăpost).

Tabelul C.12.1.

In tabelul următor sunt prezentate sintetic informaţii rezultate în urma ieşirilor pe teren.

| Incertitudine identificată | Abordare propusă | Aspecte analizate | Clarificări particulare pentru zona UP VI Vârful lui Stan | A fost clarificată incertitudinea (Da/Nu/Parţial) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu. Explicaţie: ROSAC0069 și ROSPA0035 au plan de management care prezintă la nivel spatial informaţii privind distribuţia speciilor de interes comunitar | Având in vedere principiul precauţiei s-au efctuat deplasări în teren, pentru culegerea de informaţii specifice pentru fondul forestier al UP VI Vârful lui Stan | Prezenţa specie (Anexa 5) | Prezenţa speciilor de chiroptere (Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus) a fost stabilită pe bază de observaţie directă a adăposturilor subterenare, habitatelor specifice și a zonelor împădurite din jurul apelor curgătoare și stătătoare ocupate de aceste specii. Prezenta speciilor de mamifere Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx, Ursus arctos a fost stabilită pe bază de observaţie directă a urmelor de prezență și a a habitatelor favorabile. Prezenţa speciilor de nevertebrate (Lucanus cervus, Callimorpha quadripunctaria) a fost stabilită pe bază de observaţie directă de indivizi şi resturi chitinizate şi urme de prezenţă în lemnul mort. Prezența speciilor de păsări a fost identificată direct prin observarea cuiburilor (unele amplasate pe stâlpii LEA, altele în tufărișuri, etc), a adulților la hrănire pe canale cu apă, terenuri agricole, pajiști, etc. | Nu a fost cazul |
|  |  | Distribuţia speciei | Speciile de mamifere sunt prezente în habitate favorabile, constituite din păduri de cvercinee cu fag mature și adăposturi subterane din zona pădurilor UP VI. Speciile de nevertebrate au fost observate în păduri de cvercinee şi fag cu vârste peste 80-100 ani și la liziera pădurilor umede de foioase, pe malurile cursurilor de apă cu vegetație bogată, în desişurile cu arbuşti şi pe povârnişurile umede cu tufărişuri şi vegetaţie abundentă. Speciile de păsări au fost observate în habitate forestiere (păduri cu arbori bătrâni, scorburoși), în zone umede sau habitate închise - terenuri agricole. |  |
|  |  | Activitatea speciei | Hrănire, reproducere, adăpost. |  |

## C.13. Analiza presiunilor şi ameninţărilor

Analiza presiunilor și amenințărilor din planul de management al ROSAC0069 și ROSPA0035 s-a realizat la nivelul întregii suprafețe a ANPIC, amenajamentul luat în studiu constituie doar o parte din siturile ROSCI0069 și ROSPA0035 (subcapitolul B.1. - Fig. 1).

Menționăm că la nivelul amenajamentului U.P. VI Vârful lui Stan doar pe 3,00 ha (<1%) s-au propus tăieri de igienă, în timp ce pe restul suprafeței de 2326,84 ha (99%) nu s-au propus niciun fel lucrări silvotehnice, aceasta fiind în inclusă în zona de protecție strictă a ariilor naturale protejate (TI). Asadar, în zona de intersecție a ANPIC cu planul analizat nu putem vorbi despre presiuni și amenințări asupra acestora, deoarece tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

# D. EVALUAREA IMPACTULUI AMENAJAMENTULUI SILVIC AL UP VI VÂRFUL LUI STAN ASUPRA ARIILOR PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ROSAC0069 DOMOGLED-VALEA CERNEI ȘI ROSPA0035 DOMOGLED-VALEA CERNEI

Amenajamentul UP VI Vârful lui Stan nu prevede niciun fel lucrări silvotehnice pe suprafața de 2326,84 ha (99%), acestea fiind în incluse zona de protecție strictă a ariilor naturale protejate (TI), ci doar pe 3,00 ha (<1%) s-au propus tăieri de igienă.

Astfel, nu se poate vorbi de un impact potenţial al lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ european incluse în formularul standard al sitului Natura 2000 şi în decizia privind obiectivele de conservare specifice.

## D.1. Identificarea şi cuantificarea impactului

Nu este cazul.

## D.2. Evaluarea semnificației impacturilor

Nu este cazul.

## D.3. Măsuri specifice de prevenire şi evitare  a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar

Nu este cazul.

## D.4. Monitorizarea măsurilor de prevenire şi evitare a impactului

Nu este cazul.

## D.5. Impactul rezidual susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar

Nu este cazul.

## D.6. Perioade în care se recomandă oprirea/limitarea lucrărilor silvotehnice ca urmare a perioadelor de reproducere/cuibărire a faunei de interes conservativ

Nu este cazul.

# E. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND SPECIILE ŞI/SAU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR

Etapa de birou: a presupus documentarea prealabilă privind problematica Amenajamentului silvic al UP VI Vârful lui Stan din O.S. Tarnița, faţă de evaluarea efectelor potenţiale asupra ariilor protejate de interes comunitar posibil a fi afectate, precum şi analiza şi prelucrarea informaţiilor şi datelor necesare parcurgerii conţinutului studiului de evaluare adecvată.

Sintetic, principalele etape de lucru în faza de birou au fost:

- identificarea la nivel de U.P. a consideraţiilor de mediu relevante pentru aplicarea amenajamentului (arii naturale protejate de interes comunitar potenţial afectate de plan, habitate, specii de interes comuniatar din cadrul ariilor respective);

- identificarea surselor de informaţii utile în vederea realizării studiului de mediu (bibliografie de specialitate, formular standard, plan de management, decizii/note privind obiectivele specifice de conservare, legislaţie specifică);

- analiza geospaţială a ariilor naturale protejate aflate în zona teritoriului unităţii de producţie;

- identificarea elementelor caracteristice ariilor protejate faţă de care se impune evaluarea efectelor potenţiale ale amenajamentului (habitate, specii);

- analiza şi prelucrarea datelor şi informaţiilor obţinute;

- realizarea studiului.

Etapa de teren: a presupus culegerea datelor de teren pentru speciile de faună de interes comunitar protejate în cadrul ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei. A fost aplicată metoda transectelor, particularizată pentru fiecare grup taxonomic.

Pentru speciile de mamifere de interes comunitar s-a utilizat metoda transectului vizual diurn (3 transecte în fiecare plot de 10 x 10 km selectat, de 1200 m lungime şi 10 m lăţime), în zone de habitat favorabil (conform cerinţelor ecologice ale speciei) din cadrul teritoriul luat în studiu. Pe această suprafaţă un observator va parcurge în pas lent, va verifica galeriile ocupate şi va nota numărul lor.

Pentru speciile de nevertebrate de interes comunitar s-a utilizat metoda transectului vizual diurn. Astfel s-au parcurs transecte de aproximativ 500m lungime şi 20 m lăţime, în zone de habitat favorabil (conform cerinţelor ecologice ale speciei) din cadrul UP VI Vârful lui Stan. Metoda a permis identificarea vizuală a indivizilor, a urmelor de activitate (galerii emergente în lemnul mort) sau a resturilor chitinizate.

Pentru speciile de păsări de interes comunitar, s-au realizat eșantioane naționale de colectare a datelor bazate pe anumite unități spațiale standardizate (grilaje de 2x2 km, iar punctele de observație desemnate în interiorul pătratelor de monitorizare sunt selectate dintr-un grilaj de puncte echidistante de 400x400 m).

Informaţii privind specialiştii implicaţi în elaborarea studiului de evaluare adecvată

| Nume organizaţii/ instituţii/ specialişti | Alte PP pentru care a fost elaborat studiul EA | Perioada elaborării studiului EA | Tipul de expertiză | Descrierea experienţei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Stuparu Gheorghe | Studii EA pentru Amenajamente silvice | 2022-2023 | Expert atestat nivel principal EA, RM1 | Conform CV |
| ing. Maria-Adelina Udrescu | Studii EA pentru Amenajamente silvice | 2022-2023 | Specialist amenajarea pădurilor | Conform CV |
| geograf principal Ioana Cristina Nitu | Studii EA pentru Amenajamente silvice | 2022-2023 | Specialist sisteme informatice geografice (GIS), fotogrametrie și cartografie digitală | Conform CV |

# F. CONCLUZII

Amenajamentul silvic al U.P. VI Vârful lui Stan asigurară modul de gestionare a fondului forestier proprietate publică a statului. Din suprafața luată în studiu (2421,05 ha), în peste 99%, adică 2326,84 ha nu s-a prevăzut niciun fel lucrare silvotehnică (aceasta fiind inlusă în tipul I funcțional), în timp ce pe restul suprafeței de 3,00 ha (<1%) s-au propus tăieri de igienă. În aceste condiții, nu se poate vorbi de un impact al lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic asupra ariilor naturale protejate suprapuse peste teritoriul UP VI Vârful lui Stan şi nici asupra habitatelor sau speciilor de floră şi faună de importanţă conservativă aflate în zona de interes.

În arboretele încadrate în tipul I de categorii funcționale - Rezervaţiile naturale Vârful lui Stan și Valea Țesna, pădurile virgine și cvasivirgine, pădurile din situl Unesco Domogled Valea Cernei incluse în componenta candidat Coronini – Bedina – Domogled, dar și arboretele din ROSCI(SAC)0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled Valea-Cernei incluse prin planul de management, în zona de protecţie strictă a ariilor naturale protejate, obiectivul principal îl constituie menţinerea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional într-o stare de conservare favorabilă. Ca urmare, aceste arborete, au fost încadrate în S.U.P. "E" - rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii, în care sunt interzise lucrările silviculturale, precum şi orice activitate social-economică, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Suprafeţele din tipul II de categorii funcţionale, supuse regimului de conservare deosebită, sunt reprezentate de arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 300 pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinarea mai mare de 350, pe alte substrate litologice (1.2A) fiind gospodărite după lucrările permise în acest tip de categorii funcţionale, cu menţiunea că în aceste arborete se va acorda o atenţie deosebită scopului pentru care s-au constituit ariile naturale protejate - conservarea diversităţii biologice. Prin urmare în arboretele încadrate în tipul II funcțional s-au propus doar tăieri de igienă care au un indice de recoltare mic (maximum 1 mc/an/ha). Tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum şi a arborilor - cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţia pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc şi nu se vor folosi resurse naturale (apă, sol, rocă, etc).

În perimetrul UP VI Vârful lui Stan (ROSAC0069 și ROSPA0035), echilibrul ecologic al populaţiilor se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori perturbatori majori.

Cunoaşterea speciilor invazive şi semnalarea lor în vederea extirpării este de asemenea necesară.

În condiţiile în care amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au fost realizate ori urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice în vigoare, putem estima că impactul cumulativ al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este nesemnificativ.

Este recomandată monitorizarea periodică a habitatelor şi a biodiversităţii de către specialişti, în perioada de implementare a amenajamentului silvic, şi mai ales în perioadele sensibile pentru faună, precum cele de migraţie, reproducere şi creştere a puilor. Pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor pe termen lung, este necesară cunoaşterea şi protejarea zonelor de reproducere, de adăpost şi a culoarelor de migrare ale speciilor de faună de interes comunitar din zona UP VI Vârful lui Stan.

Prin amenajamentul Ocolului silvic Tarnița, UP VI Vârful lui Stan nu se implementează viitoare proiecte (defrişări în scopul schimbării destinaţiei terenurilor, construcţii, etc.), aşa cum sunt ele definite conform anexelor 1 şi 2 ale Direcţiei E.I.A. (anexe Legea 292/2018).

# BIBLIOGRAFIE

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti.

Florescu I. I. 1991. Tratamente silviculturale, Editura Ceres, Bucureşti, 270 p.

Florescu I., Nicolescu N. V. 1998. Silvicultură, Vol. II - Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Giurgiu, V. 1988. Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple, Editura Ceres, Bucureşti.

Leahu I. 2001. Amenajarea Pădurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Paşcovschi S., Leandru V. 1958. Tipuri de pădure din Republica Populară Română, Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a - Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvică de Stat, Bucureşti.

Gafta D.,  Mountford J.O. (coord.) et al., 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Risoprint, Cluj-Napoca.

Ionescu O., Cazacu C., Pasca C., Sirbu G., Attila S., Ionescu Grorgeta, Adamescu M., Popa M., Chiriac S., Deju R., Jurj R., Cotovelea Ancuta., Mirea I., Pop M., 2013 - Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere  de interes comunitar din Romania, Ed. Silvică, Brasov, 236 pp.

Iorgu St., Surugiu V., Gheoca Voichita, Popa Oana Paula, Popa L., Sirbu I., Parvulescu L., Iorgu Elena Iulia, Manci C., Fusu L., Stan Melanya, Dascalu magdalena, Szekely L., Stanescu M., Vizauer T.C., 2015 - Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din Romania, Ed. SC Compania de Consultanta şi Asistenta Tehnica SRL, SC Integra Trading SRL, Bucuresti, 159 pp.

Mihăilescu S., Anastasiu P., Popescu A., Alexiu V.F., Negrean G., Bodescu F., Manole A., Ion R.G., Goia I.G., Holobiuc I., Vicol I., Neblea M.A., Dobrescu C., Mogîldea D.E., Sanda V., Biţă-Nicolae C.D., Comănescu P., 2015. - Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România, Edit. Dobrogea, Constanţa, 120 pp.

Ciocârlan V., 2009. - Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta

Sârbu et al., 2013. - Plante vasculare din România. Ghid ilustrat de teren

Mihăilescu S. et al., 2015 - Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România

xxx, 2015 - Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România, Ed. Asocierea S.C. Compania de Consultanță și Asistență Tehnică S.R.L. și S.C. Integra Trading S.R.L., București

xxx, 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din România, Edit. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

xxx, 2014 - Ghid standard de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar din Romania

xxx, 2013 - Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere de interes comunitar din România, Edit. Silvică

xxx, 2022 - Normele tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor (ord. 2534/2022), MMAP

xxx, 2022 - Normele tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor (ord. 2535/2022), MMAP

xxx - Formularul Standard Natura 2000 ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei

xxx - Formularul Standard Natura 2000 ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

xxx, 2016 - Ord. MMAP nr. 1121/2016 privind aprobarea Planului de management al Parcului Național Domogled-Valea Cernei și al siturilor Natura 2000 ROSCI0069 și ROSPA0035.

xxx, 2007 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

xxx, 2021 - Decizia ANANP nr. 143 din 08.04.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare din Anexa la OMMAP nr. 1964/2007 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei

xxx, 2021 - Decizia ANANP nr. 191/21.05.2021 privind completarea Deciziei nr. 143 din 08.04.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la OMMAP nr. 1121/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Domogled-Valea Cernei și al siturilor Natura 2000 ROSCI0069 și ROSPA0035, cu Anexa 2 - obiectivele specifice de conservare pentru situl ROSPA0035 Domogled Valea Cernei

xxx, 2023 - Hotărârea nr. 236/2023 din 20 martie 2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice

xxx, 2023 - Ordinul nr. 1.682/2023 din 14 iunie2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

xxx, 2023 - Ordinul nr. 1.679/2023 din 14 iunie 2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes

xxx, 2023 - I.N.C.D.S. "Marin Drăcea", "Amenajamentul UP VI Vârful lui Stan, O.S. Tarnița"

xxx, 2008 - Codul silvic, Legea 46/2008 cu modificările și completările ulterioare

https://pasaridinromania.sor.ro/

# ANEXE

## Anexa 1 - Amplasarea fondului forestier din cadrul UP VI Vârful lui Stan

## Anexa 2 - Evidenţa unităţilor amenajistice cuprinse în Siturile Natura 2000 din cadrul UP VI Vârful lui Stan

## Anexa 3 - Harta ariilor speciale de conservare (SAC) suprapuse peste UP VI Vârful lui Stan

## Anexa 4 - Distribuţia tipurilor de habitate de interes comunitar din cadrul UP VI Vârful lui Stan (suprapunere ROSAC0069 și ROSPA0035)

## Anexa 4.1. - Distribuţia tipurilor de habitate după .SHP

## Anexa 5 - Distribuţia  speciilor de interes comunitar (puncte prezenţă) din cadrul UP VI Vârful lui Stan (suprapunere ROSAC0069 ȘI ROSPA0035)

## Anexa 6 – Harta interventiilor propuse de amenajamentul  UP VI Vârful lui Stan

## Anexa 7 – Tabel de evaluare a impactului

# Curriculum vitae

| Curriculum vitae |  |
| --- | --- |
| Informaţii personale |  |
| Nume / Prenume | UDRESCU Maria-Adelina |
| Adresă | Sat Jirov, Comuna Corcova, nr. 261, jud. MH, România |
| Telefon | Mobil: 0767884799 |  |  |
| E-mail | udrescuadelina@yahoo.com |
| Naţionalitate | româna |
| Data naşterii | 20.05.1998 |
| Sex | feminin |
| Experienţa profesională |  |
| Perioada | octombrie 2022-prezent |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Redactare amenajamente silvice (U.P.,) Elaborare documentații de mediu (Memorii de prezentare mediu, Rapoarte de mediu, Studii de evaluare adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar) |
| Numele şi adresa angajatorului | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" ; Stațiunea CDEP Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Silvicultură |

| Educaţie şi formare |  |
| --- | --- |
| Perioada | 2018-2022 |
| Calificarea / diploma obţinută | Diplomă de licență - inginer silvic |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Discipline de specialitate în domeniul forestier |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara |
| Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Instituție de învățământ superior - Licență Inginer silvic |
| Perioada | 2013-2017 |
| Calificarea / diploma obţinută | Diplomă de bacalaureat |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Liceul Tehnologic “Matei Basarab” Strehaia |
| Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | preuniversitar |
| Aptitudini şi competenţe personale |  |
| Limba maternă | Română |
| Limba străină cunoscută | Engleza |
| Autoevaluare Nivel european (*) | Întelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral Exprimare scrisă A1 - Utilizator elementar A2 - Utilizator elementar B2 - Utilizator independent B2 - Utilizator independent B2 - Utilizator independent |
|  | (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine |
| Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Microsoft Office (word, excel, power point) |
| Permis de conducere | Categoria B |
| Informaţii suplimentare | Persoane de contact și referințe: dr. ing. Florin Dorian Cojoacă - I.N.C.D.S. "Marin Drăcea" - Director Stațiune C.D.E.P. Craiova |
| Anexe |  |

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Anexa 2 - Evidenţa unităţilor amenajistice cuprinse în Siturile Natura 2000 din cadrul  OS Tarnița (UP VI Vârful lui Stan)

| U.P. | u.a. | S.U.P. | Supra-fața | Categ. funcț. | Tip de pădure | Carac-ter | Vârsta actuală | Lucrări propuse | Compoziția țel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 65A | E | 35.89 | 6B5C5Q | 4116 | 3 | 155 | - | FA10 |
| 6 | 65B | E | 0.52 | 6B5C5Q | 4114 | A | 50 | - | MO8FA2 |
| 6 | 65C | E | 2.59 | 6B5C5Q | 4116 | 3 | 30 | - | FA10 |
| 6 | 65D | E | 0.31 | 6B5C5Q | 4116 | 3 | 30 | - | FA10 |
| 6 | 65E | E | 0.96 | 6B5C5Q | 4116 | 3 | 30 | - | FA10 |
| 6 | 65V1 | - | 0.16 | Teren pentru hrana vânatului |
| 6 | 65V2 | - | 0.23 | Teren pentru hrana vânatului |
| 6 | 65N | - | 0.23 | Teren neproductiv |
| 6 | 66 | E | 32.45 | 5O6B5C | 4116 | 3 | 150 | - | FA10 |
| 6 | 105A | E | 1.12 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 140 | - | FA9DT1 |
| 6 | 105B | E | 16.02 | 6B2A5Q | 4181 | 5 | 50 | - | FA3PIN1MJ5DM1 |
| 6 | 106 | M | 0.29 | 2A6D5Q | 4161 | 3 | 130 | 46 | FA9CA1 |
| 6 | 107A | E | 16.49 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 107B | E | 5.37 | 6B5Q5R | 4141 | A | 55 | - | MO6PIN3ME1 |
| 6 | 107C | E | 1.91 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 70 | - | FA9ME1 |
| 6 | 108A | E | 12.85 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 100 | - | FA10 |
| 6 | 108B | E | 0.89 | 6B5Q5R | 4141 | 2 | 70 | - | FA10 |
| 6 | 108C | E | 12.14 | 6B5Q5R | 4161 | 3 | 55 | - | FA6PI3ME1 |
| 6 | 108D | E | 7.08 | 6B5Q5R | 4161 | B | 55 | - | PIN4PI2FA4 |
| 6 | 108E | E | 0.56 | 6B5Q5R | 4161 | 9 | 55 | - | MO7FA3 |
| 6 | 109 | E | 6.07 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 110 | E | 10.97 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 111 | M | 1.11 | 2A6D5Q | 4141 | 5 | 90 | 46 | FA6ME4 |
| 6 | 112 | M | 0.49 | 2A6D5Q | 4141 | 2 | 130 | 46 | FA10 |
| 6 | 113 | M | 0.77 | 2A6D5Q | 4116 | 3 | 100 | 46 | FA9ME1 |
| 6 | 114 | M | 0.34 | 2A6D5Q | 4181 | 8 | 70 | 46 | FA3MJ4CA2DT1 |
| 6 | 115A | E | 5.47 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 115B | E | 2 | 6B2A4E | 4116 | 5 | 55 | - | FA3ANN4FR1CA 1MJ1 |
| 6 | 115C | E | 1.35 | 6B2A4E | 4116 | 5 | 70 | - | FA4CA2MJ3DT1 |
| 6 | 115D | E | 50.23 | 6B2A5Q | 3211 | 5 | 65 | - | MJ5PIN2FA1ME1SAC1 |
| 6 | 116A | E | 14.59 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 116B | E | 8.62 | 6B2A5Q | 4141 | 2 | 150 | - | FA10 |
| 6 | 117A | E | 12.41 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 117B | E | 4.4 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 90 | - | FA9ME1 |
| 6 | 117C | E | 7.76 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 118A | E | 14.24 | 6B5C2A | 4181 | 3 | 50 | - | FA8MJ1ME1 |
| 6 | 118B | E | 12.58 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 119A | E | 17.11 | 6B5Q5R | 4161 | 3 | 80 | - | FA8ME2 |
| 6 | 119B | E | 3.31 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 120 | E | 0.65 | 6B5Q5R | 4116 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 121A | E | 1.74 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 130 | - | FA9DT1 |
| 6 | 121B | E | 12.55 | 6B2A5Q | 4181 | 8 | 70 | - | MJ7PIN1ME1SAC1 |
| 6 | 122A | E | 7.64 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 110 | - | FA9ME1 |
| 6 | 122B | E | 15.9 | 6B5Q5R | 4141 | 2 | 140 | - | FA10 |
| 6 | 122C | E | 5.31 | 6B5Q5R | 4141 | 2 | 60 | - | FA8ME |
| 6 | 123 | E | 11.95 | 6B5Q5R | 4181 | 3 | 80 | - | FA6ME2CA2 |
| 6 | 124 | E | 6.8 | 6B5Q5R | 4141 | 4 | 110 | - | FA8ME1DT1 |
| 6 | 125A | E | 6.79 | 6B5Q5R | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 125B | E | 0.79 | 6B5Q5R | 4141 | 2 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 125C | E | 2.68 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 60 | - | FA7MJ2ME1 |
| 6 | 126 | E | 0.66 | 6B5Q5R | 4141 | 2 | 120 | - | FA8FR1PLT1 |
| 6 | 127A | E | 8.37 | 6B5Q5R | 4116 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 127B | E | 7.78 | 6B2A5Q | 3311 | 5 | 70 | - | MJ5PIN2FA1ME1SAC1 |
| 6 | 128 | E | 0.82 | 6B5Q5R | 4141 | 2 | 110 | - | FA9FR1 |
| 6 | 129A | E | 9.01 | 6B4E5Q | 4114 | 2 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 129B | E | 0.36 | 6B4E5Q | 4141 | 2 | 50 | - | FA9ANN1 |
| 6 | 129M | - | 1.04 | Ocupații și litigii |
| 6 | 130 | E | 6.88 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 140 | - | FA9DT1 |
| 6 | 131 | E | 3.59 | 6B2A4E | 4141 | 4 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 132 | E | 0.8 | 6B2A4E | 4141 | 4 | 110 | - | FA9DT1 |
| 6 | 133A | E | 17.94 | 6B2A4E | 4141 | 5 | 60 | - | MJ5FA2ME1CA1TE1 |
| 6 | 133B | E | 5.51 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 133M | - | 1.91 | Ocupații și litigii |
| 6 | 134 | E | 1.1 | 6B5Q5R | 4114 | 2 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 135A | E | 14.47 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 140 | - | FA9MJ1 |
| 6 | 135B | E | 6.95 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 70 | - | MJ7CA1FR1FA1 |
| 6 | 136 | E | 21.35 | 5O6B2A | 4114 | 4 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 137 | E | 30.31 | 5O6B2A | 4116 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 138A | E | 2.21 | 6B2A5Q | 4114 | 4 | 160 | - | FA10 |
| 6 | 138B | E | 3.32 | 6B2A5Q | 4181 | 5 | 70 | - | FA3MJ5TE1FR1 |
| 6 | 139 | E | 0.7 | 6B2A5Q | 4114 | 2 | 160 | - | FA7FR3 |
| 6 | 140 | E | 0.95 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA6FR3PLT1 |
| 6 | 141 | E | 0.21 | 6B5Q5R | 4114 | 2 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 142A | E | 14.21 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 80 | - | FA7 |
| 6 | 142B | E | 10.98 | 5O6B2A | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 143A | E | 7.64 | 5O6B5C | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 143B | E | 7.22 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 120 | - | FA8MJ1PIN1 |
| 6 | 144A | E | 2.22 | 5O6B5C | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 144B | E | 7.43 | 5O6B5C | 4116 | 3 | 120 | - | FA7PIN1MJ1ME1 |
| 6 | 145B | E | 9.78 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 140 | - | FA7ME2MJ1 |
| 6 | 145A | E | 9.88 | 5O6B5C | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 146 | E | 11.26 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 70 | - | FA10 |
| 6 | 147A | E | 11.02 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 147B | E | 3.34 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 60 | - | FA10 |
| 6 | 148 | E | 25.93 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 150 | - | FA10 |
| 6 | 149 | E | 18.53 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 150N | - | 6.37 | Teren neproductiv |
| 6 | 151N | - | 0.53 | Teren neproductiv |
| 6 | 151A | E | 0.41 | 6B5C2A | 4181 | 3 | 180 | - | FA10 |
| 6 | 153A | E | 8.29 | 5O6B5C | 4181 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 153B | E | 15.35 | 6B5C2A | 4181 | 3 | 50 | - | FA9ME1 |
| 6 | 154A | E | 2.8 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 154B | E | 10 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 155 | E | 0.53 | 6B2A5Q | 4161 | 3 | 110 | - | FA9MJ1 |
| 6 | 156 | E | 4.9 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 120 | - | FA9CA1 |
| 6 | 157 | E | 0.63 | 6B5Q5R | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 158 | E | 1.96 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 159A | E | 6.9 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 100 | - | FA8MJ2 |
| 6 | 159B | E | 16.42 | 6B2A5Q | 3311 | 3 | 90 | - | PIN6FA2ME1MJ1 |
| 6 | 160A | E | 2.97 | 6B2A5Q | 4116 | 5 | 120 | - | FA5CA5 |
| 6 | 160B | E | 3.37 | 6B2A5Q | 4114 | 7 | 80 | - | MJ7FA1FR1CA1 |
| 6 | 160C | E | 11.11 | 6B2A5Q | 4114 | 5 | 70 | - | MJ6FA3DM1 |
| 6 | 161A | E | 8.38 | 6B5Q2L | 4116 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 161B | E | 9.92 | 6B2A5Q | 4116 | 5 | 80 | - | MJ5FA3FR2 |
| 6 | 161C | E | 2.97 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA9CA1 |
| 6 | 161D | E | 3.52 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 50 | - | FA7MJ2ME1 |
| 6 | 161E | E | 48.93 | 6B2A5Q | 3211 | 5 | 80 | - | FA4PIN1MJ4ME1 |
| 6 | 162 | E | 23.04 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 80 | - | FA9ME1 |
| 6 | 163 | E | 27.56 | 5J6B2A | 4116 | 3 | 160 | - | FA10 |
| 6 | 164 | E | 13.23 | 5J6B2A | 4181 | 3 | 150 | - | FA10 |
| 6 | 165A | E | 12.18 | 5J6B2A | 4116 | 3 | 160 | - | FA10 |
| 6 | 165N | - | 2.34 | Teren neproductiv |
| 6 | 166A | E | 4.03 | 5J6B2A | 4116 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 166N | - | 5.45 | Teren neproductiv |
| 6 | 172A | E | 6.06 | 6B5Q5R | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 172B | E | 32.36 | 6B2A5Q | 3211 | 5 | 80 | - | PIN3MJ5FA1ME1 |
| 6 | 173A | E | 8.99 | 6B2A5Q | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 173B | E | 1.56 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA7FR3 |
| 6 | 174A | E | 8.2 | 6B2A5Q | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 174B | E | 2.93 | 6B2A5Q | 4181 | 5 | 120 | - | FA5ME1MJ4 |
| 6 | 175A | E | 2.05 | 6B2A4E | 4114 | 2 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 175B | E | 13.09 | 6B2A4E | 4181 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 175C | E | 6.72 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 175D | E | 4.27 | 6B2A5Q | 4181 | 5 | 80 | - | MJ5FA3CA2 |
| 6 | 176A | E | 4.36 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 50 | - | FA6CA2FR2 |
| 6 | 176B | E | 0.22 | 6B2A4E | 4116 | 5 | 25 | - | FA4SC3CA3 |
| 6 | 177 | E | 5.21 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 130 | - | FA6FR4 |
| 6 | 178A | E | 1.39 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 130 | - | FA6FR4 |
| 6 | 178B | E | 7.25 | 6B2A4E | 4181 | 3 | 80 | - | FR6FA1MJ3 |
| 6 | 178C | E | 0.31 | 6B2A4E | 4161 | 3 | 35 | - | FA8FR1SAC1 |
| 6 | 179 | E | 12.35 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 130 | - | FA9DT1 |
| 6 | 180 | E | 0.22 | 6B5Q5R | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 181 | E | 0.55 | 6B5Q5R | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 182A | E | 22.72 | 6B5Q5R | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 182B | E | 35.09 | 6B2A5Q | 3311 | 3 | 80 | - | PIN5FA3MJ1ME |
| 6 | 188A | E | 15.43 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 188B | E | 22.75 | 6B2A5Q | 3311 | 3 | 100 | - | PIN7MJ2ME1 |
| 6 | 189A | E | 11.37 | 6B2A5Q | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 189B | E | 1.48 | 6B5Q5R | 4116 | 5 | 40 | - | FA4MJ5CA1 |
| 6 | 190A | E | 7.44 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 190C | E | 3.38 | 6B2A5Q | 4114 | 5 | 100 | - | FA4PAM3MJ3 |
| 6 | 190B | E | 2.42 | 6B2A4E | 4181 | 3 | 90 | - | FA6MJ4 |
| 6 | 191A | E | 6.73 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA9DT1 |
| 6 | 191B | E | 0.55 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 90 | - | FA6MJ3FR1 |
| 6 | 191C | E | 5.23 | 6B2A4E | 4181 | 3 | 80 | - | FA6MJ3ME1 |
| 6 | 192A | E | 11.69 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 110 | - | FA8MJ1 |
| 6 | 192B | E | 4.18 | 6B2A5Q | 4116 | 8 | 40 | - | MJ6FA2CA2 |
| 6 | 193 | E | 1 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 150 | - | FA10 |
| 6 | 194 | E | 0.46 | 6B5Q5R | 4141 | 2 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 195A | E | 9.07 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 195B | E | 4.95 | 6B5Q5R | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 196 | E | 6.99 | 6B2A4E | 4114 | 2 | 100 | - | FA5FR3TE1MJ1 |
| 6 | 197A | E | 10.38 | 6B2A5Q | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 197B | E | 35.17 | 6B2A5Q | 3311 | 3 | 110 | - | PIN7MJ2ME1 |
| 6 | 198A | E | 3.14 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 100 | - | FA10 |
| 6 | 198B | E | 1.05 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 160 | - | FA10 |
| 6 | 198C | E | 0.66 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 140 | - | FA10 |
| 6 | 198D | E | 17.55 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 10 | - | FA8PIN2 |
| 6 | 198E | E | 0.43 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 160 | - | FA10 |
| 6 | 198N | - | 9.82 | Teren neproductiv |
| 6 | 199A | E | 1.49 | 5O6B2A | 4181 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 199B | E | 7.86 | 5O6B2A | 4181 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 199N1 | - | 2.55 | Teren neproductiv |
| 6 | 199N2 | - | 7.56 | Teren neproductiv |
| 6 | 199V | - | 0.52 | Teren pentru hrana vânatului |
| 6 | 199C | E | 0.42 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 199D | E | 13.77 | 6B2A5Q | 4181 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 200A | E | 29.46 | 5O6B2A | 4141 | 2 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 200B | E | 16.82 | 6B2A5Q | 4141 | 2 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 201A | E | 35.66 | 5O6B5C | 4116 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 201N | - | 0.5 | Teren neproductiv |
| 6 | 202 | E | 52.55 | 5O6B5C | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 203A | E | 19.86 | 6B2A5Q | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 203B | E | 71.01 | 6B2A5Q | 3311 | 3 | 90 | - | PIN6FA3MJ1 |
| 6 | 204 | E | 7.64 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 205 | E | 9.85 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 206A | E | 18.79 | 6B2A4E | 4116 | 3 | 120 | - | FA9GO1 |
| 6 | 206M | - | 0.28 | Teren neproductiv |
| 6 | 207 | E | 1.95 | 6B2A5Q | 4114 | 7 | 110 | - | TE10 |
| 6 | 208A | E | 12.93 | 6B5C2A | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 208B | E | 4.36 | 6B5C2A | 3311 | 3 | 90 | - | PIN8FA2 |
| 6 | 208C | E | 17.31 | 5O6B5C | 3311 | 3 | 100 | - | PIN6FA4 |
| 6 | 208D | E | 7.49 | 6B2A5Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 208E | E | 3 | 6B2A5Q | 3311 | 3 | 90 | - | PIN8FA2 |
| 6 | 208F | E | 6.54 | 6B2A5Q | 3311 | 3 | 100 | - | PIN6FA4 |
| 6 | 208N1 | - | 16.01 | Teren neproductiv |
| 6 | 208N2 | - | 1.76 | Teren neproductiv |
| 6 | 209 | E | 3.02 | 6B5C2A | 4116 | 3 | 80 | - | FA8FR2 |
| 6 | 210 | E | 8.17 | 6B5C2A | 4116 | 3 | 130 | - | FA9DT1 |
| 6 | 212A | E | 7.98 | 6B5C2A | 4116 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 212B | E | 1 | 6B5C2A | 4116 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 213A | E | 0.85 | 6B5C2A | 4116 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 213B | E | 11.4 | 6B5C2A | 4181 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 213C | E | 30.44 | 6B5C2A | 3311 | 3 | 90 | - | PIN6FA3MJ1 |
| 6 | 213D | E | 2.57 | 6B5C2A | 3211 | 2 | 110 | - | PIN6FA4 |
| 6 | 213N1 | - | 9.73 | Teren neproductiv |
| 6 | 213N2 | - | 2.18 | Teren neproductiv |
| 6 | 214 | E | 33.88 | 5O6B6Q | 3311 | 3 | 80 | - | PIN4FA2MJ4 |
| 6 | 215 | E | 46.72 | 5O6B6Q | 3311 | 3 | 80 | - | PIN6MJ4 |
| 6 | 216A | E | 47.46 | 5O6B6Q | 3311 | 3 | 80 | - | FA4PIN3MJ1ME2 |
| 6 | 216B | E | 9.28 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 217A | E | 14.54 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 217N | - | 15.75 | Teren neproductiv |
| 6 | 218 | E | 20.77 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 70 | - | FA6PIN2ME2 |
| 6 | 219 | E | 14.06 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 70 | - | FA6ME3PIN1 |
| 6 | 220A | E | 28.84 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 100 | - | FA6PIN3MJ1 |
| 6 | 220B | E | 6.22 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 100 | - | FA10 |
| 6 | 220N1 | - | 0.27 | Teren neproductiv |
| 6 | 220N2 | - | 0.51 | Teren neproductiv |
| 6 | 221 | E | 6.61 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 110 | - | FA8PIN2 |
| 6 | 222 | E | 22.33 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 110 | - | FA8PIN2 |
| 6 | 223A | E | 25.95 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 100 | - | FA8PIN2 |
| 6 | 223B | E | 5.39 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 100 | - | FA10 |
| 6 | 223N | - | 0.74 | Teren neproductiv |
| 6 | 224A | E | 12.55 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 70 | - | FA10 |
| 6 | 224C | E | 8.6 | 6B6Q2A | 4116 | 3 | 90 | - | FA10 |
| 6 | 224B | E | 11.18 | 5O6B6Q | 3211 | 2 | 50 | - | PIN7FA3 |
| 6 | 224N | - | 4.52 | Teren neproductiv |
| 6 | 225A | E | 9.84 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 225B | E | 15.55 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 226A | E | 32.66 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 226B | E | 9.87 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 50 | - | FA9 |
| 6 | 227A | E | 0.73 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 45 | - | FA9PI1 |
| 6 | 227B | E | 5.4 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 227C | E | 3.84 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 227D | E | 2.66 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 227E | E | 6.25 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 60 | - | FA7PIN3 |
| 6 | 227F | E | 7.8 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 70 | - | FA10 |
| 6 | 228A | E | 0.7 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 45 | - | FA7PI3 |
| 6 | 228B | E | 18.74 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 228C | E | 1.86 | 6B6Q5Q | 4116 | 3 | 45 | - | FA10 |
| 6 | 228D | E | 5.61 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 60 | - | FA7PIN2ME1 |
| 6 | 229A | E | 46.68 | 5O6B6Q | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 229B | E | 2.3 | 5O6B6Q | 4141 | B | 55 | - | MO5FA5 |
| 6 | 230A | E | 13.34 | 5O6B6Q | 4181 | 3 | 130 | - | FA10 |
| 6 | 230B | E | 0.35 | 5O6B6Q | 4161 | 3 | 55 | - | FA9MO1 |
| 6 | 230C | E | 8.49 | 5O6B6Q | 4161 | 3 | 150 | - | FA10 |
| 6 | 230D | E | 9.86 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 70 | - | FA8PIN2 |
| 6 | 230V | - | 0.25 | Teren pentru hrana vânatului |
| 6 | 231A | E | 1.13 | 5O6B6Q | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 231B | E | 8.32 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 65 | - | FA9PIN1 |
| 6 | 231C | E | 9 | 5O6B6Q | 4161 | 3 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 231D | E | 7.52 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 65 | - | FA10 |
| 6 | 232A | E | 2.4 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 50 | - | FA10 |
| 6 | 232B | E | 29.81 | 5O6B6Q | 4141 | 4 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 233A | E | 9.4 | 5O6B6Q | 4141 | 4 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 233B | E | 10.15 | 5O6B6Q | 4161 | 3 | 70 | - | FA10 |
| 6 | 234A | E | 4.33 | 5O6B6Q | 4141 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 234B | E | 13.58 | 5O6B6Q | 4161 | 3 | 70 | - | FA10 |
| 6 | 234C | E | 8.19 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 110 | - | FA10 |
| 6 | 235A | E | 20.58 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 60 | - | FA10 |
| 6 | 235B | E | 5.95 | 5O6B6Q | 4114 | 2 | 120 | - | FA10 |
| 6 | 235C | E | 2.79 | 5O6B6Q | 4116 | 3 | 140 | - | FA10 |

LEGENDĂ:

Caracterul actual al tipului de pădure:

Cod       Denumire

2 	Natural fundamental productivitate mijlocie

3 	Natural fundamental productivitate inferioară

4		Natural fundamental subproductiv

5 	Parţial derivat

7 	Total derivat de productivitate mijlocie

8 	Total derivat de productivitate inferioară

9 	Artificial de productivitate superioară

A 	Artificial de productivitate mijlocie

B 	Artificial de productivitate inferioară

Lucrări propuse:

Cod     Denumire

46       Tăieri igienă

Denumirea tipurilor de pădure

321.1. Pin negru cu mojdrean pe calcar (m)

331.1. Amestec de pin negru cu foioase pe calcar (i)

411.4. Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m)

411.6. Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (i)

414.1. Făget cu Festuca altissima (m)

416.1. Făget montan cu  Vaccinium myrtillus (i)

418.1. Făget montane de stâncărie (i)

Coduri specii forestiere:

ANN - Anin negru

CA - Carpen

FA - Fag

FR - Frasin

GO - Gorun

ME - Mesteacăn

MJ - Mojdrean

MO - Molid

PI - Pin silvestru

PIN - Pin negru

PLT - Plop tremurător

SAC - Salcie căprească

SC - Salcâm

TE - Tei argintiu

DR - Diverse rășinoase

DT - Diverse foioase tari

# Text boxes

66

67

68